## CZĘŚĆ NR 3

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: laser MID-laser – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MID –laser do specjalnego zastosowania w weterynarii. | Tak |  |
|  | Laser do uśmierzania bólu, likwidujący stany zapalne, infekcje i opuchnięcia (stosowanie lasera powinno przyspieszać gojenie się ran, co jednocześnie skraca proces rehabilitacji). | Tak |  |
|  | Powinien mieć zastosowanie w leczeniu urazów mięśniowo-szkieletowych związanych z treningiem koni, jak również w codziennej pielęgnacji i prewencji urazów. | Tak |  |
|  | Konieczna możliwość zawieszenia urządzenia, np. na drzwiach stajni. | Tak |  |
|  | Wyposażony w sondy laserowe specjalnie zaprojektowane dla terapii zwierząt posiadających futro.. | Tak |  |
|  | Pożądane różne rodzaje sond do leczenia różnych dolegliwości. Daleki zasięg – wyposażenie w bardzo długi kabel. | Tak |  |
|  | Urządzenie powinno być stabilne i trwałe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy