## ZADANIE NR 6

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie systemu w sprzęt do obróbki i higienizacji materiałów użytych w badaniach respirometrycznych – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie systemu w sprzęt do obróbki i higienizacji materiałów użytych w badaniach respirometrycznych: | Tak |  |
|  | Młyn przeznaczony do mielenia materiałów miękkich, średnio twardych, elastycznych i włóknistych z kompletnym wyposażeniem i z możliwością kontroli końcowego uziarnienia uziarnienie wejściowe ok. 30x50 mm uziarnienie wyjściowe od 0.1-0.2 do 20 mm wydajność ok. 20 kg/h, specjalny domykany lej do biomasy, certyfikacja i znak bezpieczeństwa CE. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Młynek laboratoryjny dla substratów organicznych (w tym roślinnych) zawierających wodę, tłuszcz lub olej i materiałów suchych: uziarnienie wejściowe 10 x 40 mm uziarnienie wyjściowe do około 0,2 mm | Tak Tak Tak |  |
|  | Autoklaw laboratoryjny komora 20-50 L, jednostka skomputeryzowana z automatyczną kontrolą bez konieczności dozoru ze strony użytkownika, system chłodzenia i suszenia, szybkie programy sterylizacji. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Waga analityczna z drukarką, dokładność 0.1 mg. | Tak |  |
|  | Waga platformowa 15 kg, dokładność 0.1 g. | Tak |  |
|  | Analizator wilgotności dla próbek płynnych i półpłynnych. | Tak |  |
|  | Tlenomierz przenośny z drukarką i zapisem danych | Tak |  |
|  | Laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący: naczynia laboratoryjne różnego typu, w tym także pojemniki (butelki) plastikowe o pojemności 250, 500, 1000 ml przy jednorazowym myciu ok. 40 szt, dowolnie programowalny, zintegrowany agregat suszący. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Aparatura powinna spełniać wszelkie wymagania gwarantujące wiarygodność pomiarów (certyfikacja, homologacja) niezbędne w procedurach akredytacji laboratorium. Podane wymagania stanowią dolne graniczne oczekiwania względem zestawu. Dopuszcza się zaoferowanie poszerzonych możliwości analitycznych. | Tak |  |
|  | Wymagana odpowiedź na zamówienie serwisu: 2 dni*) | Tak |  |
|  | Instalacja systemu i przeszkolenie obsługi na miejscu użytkowania sprzętu w terminie uzgodnionym z odbiorcą aparatury*) | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy

*) parametry z tej części tabeli zostaną wpisane do umowy w § 5 z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia.