## CZĘŚĆ NR 2

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Kamera termowizyjna – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ detektora podczerwieni: niechłodzony mikrobolometr FPA, 384×288 pikseli, 35μm) | Tak |  |
| 2 | Zakres widmowy: 8 - 14μm | Tak |  |
| 3 | Czułość termiczna: 0,08°С przy 30°С | Tak |  |
| 4 | Pole wizji: 22°x16° | Tak |  |
| 5 | Obiektyw: 35 mm, automatyczne lub ręczne ustawianie ostrości | Tak |  |
| 6 | Obraz zwykły - sensor CMOS, 1280 x 1024 pikseli, 32,7 tys. kolorów | Tak |  |
| 7 | Dwufunkcyjność – możliwość zapisu obrazu termicznego i fotograficznego w jednym pliku | Tak |  |
| 8 | Dokładność pomiaru temperatury: ±1°С lub ±1% | Tak |  |
| 9 | Automatyczne wskazanie najgorętszego punktu oraz środka obrazu | Tak |  |
| 10 | Alarm dźwiękowy i wizualny | Tak |  |
| 11 | Elektroniczny zoom - min. x 10 | Tak |  |
| 12 | Wiele możliwości podglądu obrazu (ekran LCD 640 × 480, wizjer OLED 640 × 480, wyjście VGA) | Tak |  |
| 13 | Karta SD o zwiększonej pojemności min. 2GB | Tak |  |
| 14 | Złącza: USB 2.0: przesył obrazów termicznych, zwykłych i danych pomiarowych do komputera, RS232: sterowanie kamerą z komputera | Tak |  |
| 15 | Wyjście wideo: VGA/PAL/ NTSC | Tak |  |
| 16 | Wyświetlanie obrazu: tylko obraz termiczny/tylko obraz zwykły/Picture in picture | Tak |  |
| 17 | Zasilanie: akumulator Li-ion, Czas pracy: ponad 2,5 h ciągłej pracy, ładowanie: przez kamerę lub w odpowiedniej ładowarce, Zasilanie z sieci: zasilacz AC 110/220 VAC, 50/60H | Tak |  |
| 18 | Cechy fizyczne: Materiał obudowy: magnalium, Waga: 0,85 kg (bez akumulatora i ekranu LCD); 1.1 kg (z akumulatorem i ekranem LCD), Mocowanie na statywie: 1/4″- 20 | Tak |  |
| 19 | Profesjonalne oprogramowanie do raportowania i analizy | Tak |  |
| 20 | Kamera w typie: Thermo Pro 8S TP8S | Tak |  |
| 21 | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy