Załącznik nr 2 do SIWZ.
Nr postępowania : 36 / 2011 / PN / DZP / POKL

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Specjalistyczne odbiorniki GPS

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. | Parametry graniczne TAK / NIE | Parametry oferowane | Producent / nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(G x H) |
| 1. | Specjalistyczne odbiorniki GPS: Minimalne wymagania techniczne odbiornika GPS: Posiada 45 równoległych kanałów Zintegrowany SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS) L1 kod oraz faza Częstotliwość wyznaczania pozycji: 1Hz Posiada protokół NMEA 0183 v. 3.0 RTCM SC-104 v. 2.3 (9.2 i 1.2) Posiada sub-metrową dokładność w czasie rzeczywistym Dokładność w trybie post-processing: lepsza niż 30cm System operacyjny: Microsoft Windows Wyposażony w zintegrowaną, bezprzewodową technologię Bluetooth Posiada złącze anteny zewnętrznej Port USB: host i slave Zakres temperatur: -20 oC +60 oC Odporność na wstrząsy, pyło- i wodoodporność Żywotność baterii: co najmniej 8 godzin pracy z GPS Wyjmowana, regenerowalna bateria litowo-jonowa Posiada port zasilania zewnętrznego Posiada przeglądarki plików Microsoft: Word, Excel, przeglądarka plików graficznych Wyświetlacz: dotykowy, pełnokolorowy, czytelny w świetle słonecznym Gromadzenie danych typu: punkt, linia, obszar i obliczenia z tym związane (np. pomiar powierzchni), Zastosowana technologia Blade, Praca w wielu układach współrzędnych: geograficznym, płaskim xyz (1992, 2000,1965, lokalne), Możliwość współpracy z szeroką gamą specjalistycznych oprogramowań |  |  |  | sztuka | 6 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………