Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 234/2017/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1. Zestaw drobnego sprzętu medycznego.

Zadanie nr 1. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do bloku operacyjnego.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rolki do przekładania pacjenta Rolki do transportu pacjenta z łóżek na inne miejsce przeznaczone do leżenia. Transport pacjenta w pozycji leżącej,. Rolki z wykonane z ramy stalowej, Pokrycie materiałem do dezynfekcji Dane techniczne: wymiary – ok.1100xok.400mm powierzchnia robocza –ok.650-400mm udźwig – ok.150 kg; Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Worek samorozprężalny dla dorosłych Worek samorozprężalny dla dorosłych, o ergonomicznej konstrukcji zapewniający sprzężenie zwrotne tlenu. Wyposażony w złącze pacjenta o rozmiarze standardowym 22/15mm oraz zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowe 60 cmH2O i 40 cmH2O. Resuscytator silikonowy o pojemności ok.1500 ml. Pojemność zbiornika tlenu (rezerwuaru) ok. 500 ml. W zestawie przewód tlenowy o długośc co najmniej 1,5 m. Materiał: silikon, polysolfon i poli-chlorek winylu, spełniają normy ISO. Wszystkie części ( z wyjątkiem przewodu tlenowego) mają możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. do 134 stopni Celcjusza. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1sztuka |  |  |  |
|  | Glukometr Metoda oznaczania: biosensor oksydazy glukozowej, Automatyczne wyłączenie: 2 minuty od ostatniej czynności, Zasilanie: 1 wymienialna bateria litowa Kalibracja: względem osocza Typ portu danych: micro USB Pamięć: przechowuje ok. 400-500 ostatnich wyników Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl Zakres temperatury bezpiecznej dla urządzenia: 10 - 44 st. C Wilgotność: 10% - 90% Zakres hematokrytu: 30%-55% Próbka badana: świeża krew z naczyń włosowatych Objętość próbki: ok 1,0 ul Czas pomiaru:+- 5 sekund Kodowanie: glukometr nie wymaga kodowania Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych - Instalacja w czasie krótszym niż 1 minuta. - Dokładana, cyfrowa kontrola temperatury. -Płyn podgrzewany automatycznie do zadanej temperatury, w krótkim czasie. - Akustyczne i wizualne alarmy zabezpieczające przed przegrzaniem, automatyczne. - Odcięcie zasilania zabezpieczające pacjenta przed podaniem przegrzanego płynu. - Oszczędny w eksploatacji - nie wymaga stosowania dodatkowych materiałów zużywalnych. Aplikacje: Rutynowe transfuzje Nisko przepływowe infuzje na OAiIT Transfuzje wymiennie Przepływ: 2-12 ml/min Zasilanie: 220V gwarancja 12 m-cy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi chirurgicznych – podstawowy Wykonany ze stali chirurgicznej, posiada znak CE. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji. W składa zestawu wchodzą: Nożyczki operacyjne 11.5cm, Fig.proste - 1szt, Nożyczki METZENBAUM 14.0cm, ostre/ostre, zagięte - 1szt, Kleszczyki HARTMANN 10.0cm, proste - 1szt, Kleszczyki ROCHESTER-PEAN 13.0cm, proste - 1szt, Kleszczyki HALSTEAD-MOSQUITO 12.5cm, zagięte - 1szt, Pinceta SEMKEN 15.0cm- 1szt, Pinceta ADSON 12.0cm, 1x2ząb - 1szt, Rączka do skalpela Nr. 4 - 1szt, Igłotrzymacz MAYO-HEGAR 14.0cm - 1szt. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 zestaw |  |  |  |
|  | Termometr elektroniczny-B Bezdotykowy termometr na podczerwień do szybkiego pomiaru temperatury ,pomiar temperatury tętnicy skroniowej z odległości 3 - 5 cm od czoła, precyzyjny, szybki, z opcja zapamiętywania ostatnich wyników pomiarów, ekran LCD. Istnieje możliwość przełączania jednostek temperatury: Celsjusz lub Fahrenheit. Funkcja automatycznego wyłączania (po ok. 30 sekundach) pozwala na oszczędzanie energii. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | ] 1 sztuka |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz ręczny Ciśnieniomierz ręczny wyposażony w gruszkę z zaworem spustowym. Gruszka połączona ciśnieniowym systemem 2-przewodowym z mankietem. odporny na wstrząsy, upadek z wysokości nie wymaga kalibracji dane techniczne: Skala o średnicy ok. 50mm, Dokładność pomiaru: ±3 mmHg, Zakres pomiaru: 0-300 mmHg, Gwarancja na dokładność pomiaru 5 lat, Trwałość mankietu Wymienne mankiety zapinane na rzepy, Nie zawiera lateksu, Wyposażenie: Manometr z gruszką, Dwa przewody, Pokrowiec. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 2. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali intensywnej terapii.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rolka do przekładania pacjenta Rolki do transportu pacjenta z łóżek na inne miejsce przeznaczone do leżenia. Transport pacjenta w pozycji leżącej,. Rolki z wykonane z ramy stalowej, Pokrycie materiałem do dezynfekcji Dane techniczne: wymiary – ok.1100xok.400mm powierzchnia robocza –ok.650-400mm udźwig – ok.150 kg; Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Worek samorozprężalny z zastawką dla niemowląt Silikonowy worek samorozprężalny niemowlęcy o pojemności maksymalnej 240 ml i pojemności rezerwuaru tlenu ok.600ml. W zestawie trzy maski o rozmiarach 0, 1, 2,przezroczyste, Worek samorozprężalny do wielokrotnego użytku sterylizacja w autoklawie. Dołączenie zastawki PEEP. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Worek samorozprężalny dla dorosłych Worek samorozprężalny dla dorosłych, o ergonomicznej konstrukcji zapewniający sprzężenie zwrotne tlenu. Wyposażony w złącze pacjenta o rozmiarze standardowym 22/15mm oraz zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowe 60 cmH2O i 40 cmH2O. Resuscytator silikonowy o pojemności ok.1500 ml. Pojemność zbiornika tlenu (rezerwuaru) ok. 500 ml. W zestawie przewód tlenowy o długośc co najmniej 1,5 m. Materiał: silikon, polysolfon i poli-chlorek winylu, spełniają normy ISO. Wszystkie części ( z wyjątkiem przewodu tlenowego) mają możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. do 134 stopni Celcjusza. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Glukometr Metoda oznaczania: biosensor oksydazy glukozowej, Automatyczne wyłączenie: +- 2 minuty od ostatniej czynności, Zasilanie: 1 wymienialna bateria litowa Kalibracja: względem osocza Typ portu danych: micro USB Pamięć: przechowuje ok. 400-500 ostatnich wyników Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl Zakres temperatury bezpiecznej dla urządzenia: 10 - 44 st. C Wilgotność: 10% - 90% Zakres hematokrytu: 30%-55% Próbka badana: świeża krew z naczyń włosowatych Objętość próbki: ok 1,0 ul Czas pomiaru: +- 5 sekund Kodowanie: glukometr nie wymaga kodowania Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych - Instalacja w czasie krótszym niż 1 minuta. - Dokładana, cyfrowa kontrola temperatury. -Płyn podgrzewany automatycznie do zadanej temperatury,w krótkim czasie. - Akustyczne i wizualne alarmy zabezpieczające przed przegrzaniem, automatyczne. - Odcięcie zasilania zabezpieczające pacjenta przed podaniem przegrzanego płynu. - Oszczędny w eksploatacji - nie wymaga stosowania dodatkowych materiałów zużywalnych. Aplikacje: Rutynowe transfuzje Nisko przepływowe infuzje na OAiIT Transfuzje wymiennie Przepływ: 2-12 ml/min Zasilanie: 220V gwarancja 12 m-cy | 1sztuka |  |  |  |
|  | Fonendoskop dziecięcy Stetoskop pediatryczny, posiadający podwójną głowicę z dwutonową membraną, która umożliwia osłuchiwanie zarówno tonów niskich jak i wysokich bez konieczności przestawiania głowicy z opcji membrany na lejek. Lira zakończona miękkimi, bakteriostatycznymi, samouszczelniającymi oliwkami. Sprężyna dociskająca wewnątrz drenu Dezynfekcja szpitalna Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
|  | Fonendoskop Stetoskop z podwójną głowicę z dwutonową membraną, która umożliwia osłuchiwanie zarówno tonów niskich jak i wysokich bez konieczności przestawiania głowicy z opcji membrany na lejek. Lira zakończona jest miękkimi, bakteriostatycznymi, samouszczelniającymi oliwkami,. Sprężyna dociskająca znajduje się wewnątrz drenu ułatwiając tym samym dezynfekcję. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi chirurgicznych – podstawowy Wykonany ze stali chirurgicznej, posiada znak CE. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji. W składa zestawu wchodzą: Nożyczki operacyjne 11.5cm, Fig.proste - 1szt, Nożyczki METZENBAUM 14.0cm, ostre/ostre, zagięte - 1szt, Kleszczyki HARTMANN 10.0cm, proste - 1szt, Kleszczyki ROCHESTER-PEAN 13.0cm, proste - 1szt, Kleszczyki HALSTEAD-MOSQUITO 12.5cm, zagięte - 1szt, Pinceta SEMKEN 15.0cm- 1szt, Pinceta ADSON 12.0cm, 1x2ząb - 1szt, Rączka do skalpela Nr. 4 - 1szt, Igłotrzymacz MAYO-HEGAR 14.0cm - 1szt. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 zestaw |  |  |  |
|  | Termometr elektroniczny-B Bezdotykowy termometr na podczerwień do szybkiego pomiaru temperatury ,pomiar temperatury tętnicy skroniowej z odległości 3 - 5 cm od czoła, precyzyjny, szybki, z opcja zapamiętywania ostatnich wyników pomiarów, ekran LCD. Istnieje możliwość przełączania jednostek temperatury: Celsjusz lub Fahrenheit. Funkcja automatycznego wyłączania (po 30 sekundach) pozwala na oszczędzanie energii. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz ręczny Ciśnieniomierz ręczny wyposażony w gruszkę z zaworem spustowy. Gruszka połączona ciśnieniowym systemem 2-przewodowym z mankietem. odporny na wstrząsy, upadek z wysokości nie wymaga kalibracji Dane techniczne: Skala o średnicy +- 50mm, Dokładność pomiaru: ±3 mmHg, Zakres pomiaru: 0-300 mmHg, Gwarancja na dokładność pomiaru 5 lat, Trwałość mankietu Wymienne mankiety zapinane na rzepy, Nie zawiera lateksu, Wyposażenie: Manometr z gruszką, Dwa przewody, Pokrowiec. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 3. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali szpitalnego oddziału ratunkowego.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz zegarowy -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - posiadający bardzo precyzyjny system ciśnieniowy - jednorurowy, - skala średnicy +- 58 mm, dokładność pomiaru zgodny z normą z EN 1060, ustawienia skali 0 - 300 mmHg, - bezlateksowy mankiet na rzep dla dorosłych (26 - 33 cm) w zestawie, - precyzyjne wykonanie obudowy z rękojeścią i łyżką metalową. - duża gruszka pompująca, - etui otwierane na zamek - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Termometr bezdotykowy dla dorosłych i dzieci: -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - zakres mierzenia temperatury z czoła - 32,9-42,9oC. - zakres mierzenia temperatury pozostałych przedmiotów - 0-60oC. (pomiar temperatury wody, płynów, powietrza). - temperatura otoczenia, w której termometr działa poprawnie - 10-40oC. - skala pomiaru - 0,1oC. - dokładność (w oparciu o standard ASTM E 1965-98). - zakres temperatury - od 36,0 do 39oC +/- 0,2oC. - zakres temperatury - od 34,0 do 35,9oC +/- 0,3oC. - zakres temperatury - od 39,1 do 42,5oC +/- 0,3oC. - wyświetlacz LCD - pomiar w stopniach Celsjusza. - sygnał dźwiękowy sygnalizujący podniesioną temperaturę. - odległość od badanego: 5 - 8 cm. - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Stetoskop internistyczny -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z ciepłą obwódką - pojedynczy przewód akustyczny - gwarancja minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
|  | Przenośnik taśmowo – rolkowy przeznaczony do transportu przesuwania / przenoszenia pacjenta z łóżka na łóżko. -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok Rolki wykonane z duraluminiowej ramy, wyścielone wytrzymałym materiałem odpornym na zniszczenia i dezynfekcję. Wymiary: dł. Ok. 1100mm, szer. Ok. 575mm Udźwig +/- 130 kg - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Resuscytator typu dla niemowląt o masie ciała <10 kg o objętości 200 ml+-50 ml wyposażony w mechanizm ograniczający ciśnienie do poziomu nie przekraczającego 45 cm H2O. -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1sztuka |  |  |  |
|  | Resuscytator dla dzieci o masie ciała 10-30 kg i objętości 600 ml+-50 ml wyposażony w mechanizm ograniczający ciśnienie do poziomu nie przekraczającego 45 cm H2O -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuki |  |  |  |
|  | Resuscytator silikonowy dla dorosłych o pojemności 1700 ml +-100ml. Pojemność zbiornika tlenu (rezerwuaru) 500 ml+- 50 ml. Wyposażony w złącze pacjenta o rozmiarze standardowym 22/15mm oraz zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowe 60 cmH2O i 40 cmH2O -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuki |  |  |  |
|  | Glukometr -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok Metoda oznaczania: biosensor oksydazy glukozowej, Automatyczne wyłączenie: 2 minuty od ostatniej czynności, Zasilanie: 1 wymienialna bateria litowa Kalibracja: względem osocza Typ portu danych: micro USB Pamięć: przechowuje ok. 500 ostatnich wyników Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl Zakres temperatury bezpiecznej dla urządzenia: 10 - 44 st. C Wilgotność: 10% - 90% Zakres hematokrytu: 30%-55% Próbka badana: świeża krew z naczyń włosowatych Czas pomiaru: ok. 5 sekund - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - Instalacja w czasie krótszym niż 1 minuta. - Dokładana, cyfrowa kontrola temperatury. -Płyn jest podgrzewany automatycznie do zadanej temperatury, w krótkim czasie. - Akustyczne i wizualne alarmy zabezpieczają przed przegrzaniem, automatyczne. - Odcięcie zasilania zabezpiecza pacjenta przed podaniem przegrzanego płynu. - Oszczędny w eksploatacji - nie wymaga stosowania dodatkowych materiałów zużywalnych. Aplikacje: Rutynowe transfuzje Nisko przepływowe infuzje na OAiIT Transfuzje wymiennie Przepływ: 2-12 ml/min Zasilanie: 220V gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi chirurgicznych zawierający -Imadło Hegar 16 cm- narzędzie do chirurgicznego zaopatrzenia ran wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej -Penseta chirurgiczna 16cm 1x2ząbki wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej -Nożyczki chirurgiczne 16,5 cm ostre wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 4. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do symulatora karetki.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz zegarowy -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - posiadający bardzo precyzyjny system ciśnieniowy - jednorurowy, - skala średnicy +/- 58 mm, dokładność pomiaru zgodny z normą z EN 1060, ustawienia skali 0 - 300 mmHg, - bezlateksowy mankiet na rzep dla dorosłych (26 - 33 cm) w zestawie, - precyzyjne wykonanie obudowy z rękojeścią i łyżką metalową. - duża gruszka pompująca, - etui otwierane na zamek - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Termometr bezdotykowy dla dorosłych i dzieci: -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - zakres mierzenia temperatury z czoła - 32,9-42,9oC. - zakres mierzenia temperatury pozostałych przedmiotów - 0-60oC. (pomiar temperatury wody, płynów, powietrza). - temperatura otoczenia, w której termometr działa poprawnie - 10-40oC. - skala pomiaru - 0,1oC. - dokładność (w oparciu o standard ASTM E 1965-98). - zakres temperatury - od 36,0 do 39oC +/- 0,2oC. - zakres temperatury - od 34,0 do 35,9oC +/- 0,3oC. - zakres temperatury - od 39,1 do 42,5oC +/- 0,3oC. - wyświetlacz LCD - pomiar w stopniach Celsjusza. - sygnał dźwiękowy sygnalizujący podniesioną temperaturę. - odległość od badanego: 5 - 8 cm. - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Stetoskop internistyczny -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z ciepłą obwódką - pojedynczy przewód akustyczny - gwarancja minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
|  | Przenośnik taśmowo – rolkowy przeznaczony do transportu przesuwania / przenoszenia pacjenta z łóżka na łóżko. -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok Rolki wykonane z duraluminiowej ramy, wyścielone wytrzymałym materiałem odpornym na zniszczenia i dezynfekcję. Wymiary: dł. 1000-1300mm, szer. 550-600mm Udźwig do 130 kg - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Resuscytator typu dla niemowląt o masie ciała <10 kg o objętości 200 ml+-50 ml wyposażony w mechanizm ograniczający ciśnienie do poziomu nie przekraczającego 45 cm H2O. -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1sztuka |  |  |  |
|  | Resuscytator dla dzieci o masie ciała 10-30 kg i objętości 600 ml+-50 ml wyposażony w mechanizm ograniczający ciśnienie do poziomu nie przekraczającego 45 cm H2O -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuki |  |  |  |
|  | Resuscytator silikonowy dla dorosłych o pojemności 1700 ml +-100ml. Pojemność zbiornika tlenu (rezerwuaru) 500 ml+- 50 ml. Wyposażony w złącze pacjenta o rozmiarze standardowym 22/15mm oraz zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowe 60 cmH2O i 40 cmH2O -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuki |  |  |  |
|  | Glukometr -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok Metoda oznaczania: biosensor oksydazy glukozowej, Automatyczne wyłączenie: 2 minuty od ostatniej czynności, Zasilanie: 1 wymienialna bateria litowa Kalibracja: względem osocza Typ portu danych: micro USB Pamięć: przechowuje ok. 500 ostatnich wyników Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl Zakres temperatury bezpiecznej dla urządzenia: 10 - 44 st. C Wilgotność: 10% - 90% Zakres hematokrytu: 30%-55% Próbka badana: świeża krew z naczyń włosowatych Czas pomiaru: +/- 5 sekund - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - Instalacja w czasie krótszym niż 1 minuta. - Dokładana, cyfrowa kontrola temperatury. -Płyn jest podgrzewany automatycznie do zadanej temperatury, w krótkim czasie. - Akustyczne i wizualne alarmy zabezpieczają przed przegrzaniem, automatyczne. - Odcięcie zasilania zabezpiecza pacjenta przed podaniem przegrzanego płynu. - Oszczędny w eksploatacji - nie wymaga stosowania dodatkowych materiałów zużywalnych. Aplikacje: Rutynowe transfuzje Nisko przepływowe infuzje na OAiIT Transfuzje wymiennie Przepływ: 2-12 ml/min Zasilanie: 220V gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi chirurgicznych zawierający -Imadło Hegar 16 cm- narzędzie do chirurgicznego zaopatrzenia ran wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej -Penseta chirurgiczna 16cm 1x2ząbki wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej -Nożyczki chirurgiczne 16,5 cm ostre wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 5. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali porodowej.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek samorozprężalny dla dorosłych Worek samorozprężalny dla dorosłych, o ergonomicznej konstrukcji zapewniający sprzężenie zwrotne tlenu. Wyposażony w złącze pacjenta o rozmiarze standardowym 22/15mm oraz zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowe 60 cmH2O i 40 cmH2O. Resuscytator silikonowy o pojemności ok.1500 ml. Pojemność zbiornika tlenu (rezerwuaru) ok. 500 ml. W zestawie przewód tlenowy o długość co najmniej 1,5 m. Materiał: silikon, polysolfon i poli-chlorek winylu, spełniają normy ISO. Wszystkie części ( z wyjątkiem przewodu tlenowego) mają możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. do 134 stopni Celcjusza. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 2. | Worek samorozprężalny z zastawką dla niemowląt Silikonowy worek samorozprężalny niemowlęcy o pojemności maksymalnej 240 ml i pojemności rezerwuaru tlenu ok.600ml. W zestawie trzy maski o rozmiarach 0, 1, 2,przezroczyste, Worek samorozprężalny do wielokrotnego użytku sterylizacja w autoklawie. Dołączenie zastawki PEEP. Wbudowany zawór ciśnieniowy – ok. 40cm H20 – zabezpieczenie przed wytworzeniem wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych. Zastosowanie koncepcji podwójnej ściany. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 3. | Podstawowe narzędzia chirurgiczne -klemy okienkowe - miękkie dł. 24cm - 1szt -imadła – igłotrzymacze Heager dł. 16 cm – 1 szt -kleszczyki hemosatyczne Pean :wygięte dł. 18 cm - 1 szt -pensety chirurgiczne z ząbkiem proste 16 cm – 1 szt -pensety anatomiczne standard dł. 18cm – 1 szt -nożyczki chirurgiczne preparacyjne - 1 szt -nożyczki chirurgiczne mocne – wygięte ostro-tępe – 1 szt -hak brzuszny Fritscha – 1 szt -kleszczyki-spinaki typu Backhaus dł. 8 cm – 8 szt -trzymacz do skalpela – 1 szt -kleszczyki hemostatyczne Halsted-Mosquito wygięte dł. 14 cm –1 szt -nici chirurgiczne 3-0 z igłami – 1 pudełko -nici wchłanialne 2-0 z igłami – 1 pudełko -łyżka do łyżeczkowania macicy tępa, rozmiar 35 – 1 szt Okres gwarancji: 24 miesiące | 1 sztuka |  |  |  |
| 4. | Glukometr Metoda oznaczania: biosensor oksydazy glukozowej, Automatyczne wyłączenie: ok. 2 minuty od ostatniej czynności, Zasilanie: 1 wymienialna bateria litowa Kalibracja: względem osocza Typ portu danych: micro USB Pamięć: przechowuje ok. 400-500 ostatnich wyników Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl Zakres temperatury bezpiecznej dla urządzenia: 10 - 44 st. C Wilgotność: 10% - 90% Zakres hematokrytu: 30%-55% Próbka badana: świeża krew z naczyń włosowatych Objętość próbki: ok 1,0 ul Czas pomiaru: +/- 5 sekund Kodowanie: glukometr nie wymaga kodowania Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 5. | Ciśnieniomierz Ciśnieniomierz dostępny standardowo z mankietem nr 11 (dla dorosłych). W opcji dodatkowej - możliwość zakupu mankietu dziecięcego nr 09 i dla osób otyłych nr 12. 1. ciśnieniomierz mechaniczny ręczny, precyzyjny, lekki, trwały i prosty w obsłudze, przeznaczony do częstych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną 2. dokładność pomiaru aneroidu +/- 3mmhg 3. manometr dodatkowo chroniony gumowym pierścieniem ochronnym 4. zakres pomiaru: 0-300 mmhg 5. płynnie regulowany zawór spustowy obrotowy 6. mankiet ciśnieniomierza wielorazowy, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, z mocowaniem manometru bezpośrednio na mankiecie, zapinany na rzep. Mankiet jednoczęściowy, zgrzewany, bez dodatkowego wewnętrznego balonu powietrznego. rozmiar mankietu przeznaczony dla obwodu ramienia w zakresie min 25-34cm. Na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy. 7. manometr połączony jednym przewodem z gruszką 8. zgodność z normą EN 1060-1:1996, część 1 9. odporność na upadek z min 75cm – zgodnie z normą AAMI 10. zakres pracy temperaturowej: min. 0-45ºC 11. gwarancja kalibracji 5 lat 12.miękkie opakowanie Okres gwarancji: 5 lat | 1sztuka |  |  |  |
| 6. | Termometr elektroniczny-B Bezdotykowy termometr na podczerwień do szybkiego pomiaru temperatury ,pomiar temperatury tętnicy skroniowej z odległości 3 - 5 cm od czoła, precyzyjny, szybki, z opcja zapamiętywania ostatnich wyników pomiarów, ekran LCD. Istnieje możliwość przełączania jednostek temperatury: Celsjusz lub Fahrenheit. Funkcja automatycznego wyłączania (po 30 sekundach) pozwala na oszczędzanie energii. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 7. | Pulsoksymetr Pomiar wartości nasycenia krwi tlenem / saturacji [SpO2] oraz pulsu [PR]. Pulsoksymetr na palec PC-60N pozwala na bezbolesny i nieinwazyjny pomiar ważnych parametrów życiowych oraz unikalną możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika SpO2 dla dzieci [10-40kg] - na wyposażeniu. Regulacja granic alarmowych [SpO2 85-99%, PR 30-240 uderzeń/min]. Możliwość wyciszenia tonu pulsu. Funkcja oszczędzania baterii. Okres gwarancji: 2 lata | 1 sztuka |  |  |  |
| 8. | Fonendoskop Stetoskop z podwójną głowicę z dwutonową membraną, która umożliwia osłuchiwanie zarówno tonów niskich jak i wysokich bez konieczności przestawiania głowicy z opcji membrany na lejek. Lira zakończona jest miękkimi, bakteriostatycznymi, samouszczelniającymi oliwkami,. Sprężyna dociskająca znajduje się wewnątrz drenu ułatwiając tym samym dezynfekcję. Okres gwarancji: 2 lata | 2 sztuki |  |  |  |
| 9. | Fonendoskop dziecięcy Stetoskop pediatryczny, posiadający podwójną głowicę z dwutonową membraną, która umożliwia osłuchiwanie zarówno tonów niskich jak i wysokich bez konieczności przestawiania głowicy z opcji membrany na lejek. Lira zakończona miękkimi, bakteriostatycznymi, samouszczelniającymi oliwkami. Sprężyna dociskająca wewnątrz drenu Dezynfekcja szpitalna. Okres gwarancji: 24 miesiące | 2 sztuki |  |  |  |
| 10. | Kardiomonitor z osprzętem Kardiomonitor: LCD do 9 krzywych na ekranie. Moduły: EKG, SpO2, NIBP, Oddech, 2 x Temp, 2 x IBP Cena obejmuje: kabel pacjenta 3-odpr. (3 kanały EKG), czujnik SpO2, mankiet NIBP dla dorosłych, wbudowany akumulator. Cena z kablami zasilającymi, czujnikami i kablami łączącymi elementy. Ekran: Do 10 krzywych Do 7 krzywych Wyświetlenie 12-kanał. EKG (I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) Rodzaje monitorowanych parametrów: EKG SpO2 NIBP 4 x IBP Oddech 4 x Temp EtCO2 – microstream, mainstream, sidestream ICO Rodzaje odprowadzeń EKG: 3 odprowadzenia (3 kanały) –standard 5 odprowadzeń (7 kanałów) –opcja Rodzaje interfejsów: RS-232, VGA, LAN, wyjście EKG (opcja) Okres gwarancji: 24 miesiące | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 6. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manometr do pomiaru ciśnienia w mankietach niskociśnieniowych rurki dotchawiczej. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 2. | Maska do tlenoterapii dla dorosłych twarzowa przeźroczysta, do stosowania wysokich stężeń tlenu, z regulacją przepływu tlenu do 100% O2, z zaworami do koncentracji tlenu: 24%,28%,31%,35%,40%,50%, 60%, odpornym na załamanie przewodem i rezerwuarem tlenu. Przewód o długości co najmniej 2 m. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5 sztuk |  |  |  |
| 3. | Fałdomierz mechniczny do precyzyjnego pomiaru grubości fałdów skórnych. Kolorowe pola umieszczone w pobliżu podziałki pozwalają na jednoczesne porównanie wartości mierzonej z referencyjnymi zawartości tkanki tłuszczowej w ciele mężczyzn i kobiet w zależności od wieku pacjenta. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Produkt posiada międzynarodowy znak CE. Instrukcja w języku polskim. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1sztuka |  |  |  |
| 4. | Pulsoksymetr napalcowy. Wymagane właściwości: Wyświetlanie wartości saturacji (SpO2) Wyświetlanie wartości częstotliwości tętna, wyświetlanie graficzne częstotliwości tętna (słupek PLETH) Wyświetlanie przebiegu krzywej tętna (wykres pletyzmograficzny) Wskaźnik słabej baterii: kontrolka słabej baterii zaświeca się zanim urządzenie przestanie poprawnie pracować w związku ze spadkiem napięcia baterii Sygnał dźwiękowy tętna Alarmy tętna i SpO2 Możliwość zmiany trybu wyświetlania Możliwość zapisu i transmisji do komputera PC zmierzonych danych. Zasilanie bateryjne 2x 1,5 V AAA Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2sztuki |  |  |  |
| 5. | Kapnograf przenośny, transportowy. Kapnograf pozwala na pomiar wartości numerycznych [kapnometr] końcowo-wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2), częstości oddechów (RR) oraz przy zastosowaniu czujnika SpO2: wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2), pulsu (PR). Wymagania niezbędne: dostępny pomiar w strumieniu głównym lub bocznym posiada czytelny kolorowy wyświetlacz LCD TFT wymiarach co najmniej 4x5cm, posiada menu oraz instrukcję obsługi w języku polskim Posiada alarmy z możliwością ustawienia granic alarmowych. Posiada zasilanie AC oraz z akumulatorów AA lub baterii. Kapnograf posiada na wyposażeniu moduły pomiarowe i czujniki CO2 i SpO2 (produkt gotowy do zastosowania), torbę transportową, 4 akumulatory oraz kabel sieciowy AC. Kapnograf przenośny pozwala na pomiar u pacjentów zaintubowanych oraz niezaintubowanych (z wykorzystaniem maski lub cewnika, kaniuli nosowej). Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1sztuka |  |  |  |
| 6. | Glukometr wraz z nakłuwaczem i zestawem lancetów w etui, do zestawu dołączone są paski testowe. Zakres pomiaru 10–600 mg/dl. Czas pomiaru poniżej 5 sekund, automatycznie pobiera odpowiednią wielkość próbki. Czytelny wyświetlacz i menu w języku polskim to nie wszystkie atuty produktu. Zestaw zawiera: Glukometr (z dołączonymi bateriami), co najmniej 10 pasków testowych zgodnych z glukometrem co najmniej 1 nakłuwacz, co najmniej 10 jałowych ostrzy, etui, przewodnik użytkownika, skróconą instrukcję obsługi. Glukometr nie wymaga kodowania, włącza się automatycznie po umieszczeniu w nim paska testowego. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2sztuki |  |  |  |
| 7. | Kołnierz ortopedyczny sztywny, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych, unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji, regulacja podbródka w 3 punktach, uniwersalne podparcie potylicy, łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych, wykonany z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 3sztuki |  |  |  |
| 8. | Ciśnieniomierz z mankietem dla dorosłych (standard), klasyczny, ręczny z manometrem, pomiar w zakresie 0 – 300 mmHg, spust powietrza regulowany zaworem ręcznym. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5sztuk |  |  |  |
| 9. | Nożyczki do cięcia bandaży. Wymiar: 14 cm. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5sztuk |  |  |  |
| 10. | Stetoskop z precyzyjną dwustronną obrotową głowicą. Dwustronna głowica dostępna z lekkiego metalu (np. aluminium) głowica pokryta powłoczką antyalergiczną, miękkie, wymienialne oliwki, wymienialna membrana. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5sztuk |  |  |  |
| 11. | Termometr lekarski cyfrowy, do zapobiegania i wykrywania hipotermii, z rozszerzonym zakresem pomiaru w granicach 28,0°C - 42,0°C. Dokładność pomiaru (+/-0,1°C). Wodoszczelny. Automatyczny sygnał dźwiękowy. W etui. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5sztuk |  |  |  |
| 12. | Kompaktowa latarka diagnostyczna w wytrzymałej obudowie i posiadająca nowoczesna technologie ksenonowo – halogenową XHL Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5sztuk |  |  |  |
| 13. | Elektroniczna waga osobowa przeznaczona do ważenia pacjentów placówkach służby zdrowia wraz ze wzrostomierzem i funkcją Body Mass Index BMI. Obciążenie maksymalne wagi co najmniej 150 kg, Dokładność odczytu: co najmniej 100 g, wymiary platformy co najmniej 360 mm x 310 mm, platforma antypoślizgowa. Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy. Zasilanie bateryjne i sieciowe (zasilacz w zestawie). Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 14. | Miarka do mierzenia obwodów ciała. Miarka w plastikowej obudowie umożliwiająca pomiary obwodów ciała, z zakresem pomiarów od 0 do 200 cm. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5 sztuk |  |  |  |
| 15. | Aparat do pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu CO. Wykrywany gaz - Tlenek węgla. Wynik pomiaru podany jest w PPM oraz w %COHb - karboksyhemoglobina. Ekran Graficzny LCD / LCD. Wymiary wyświetlacza nie mniejsze niż 135 x 60 x 30mm. Zakres pomiaru 0-100ppm. Waga nie większa niż 160g z baterią. Zastosowany czujnik elektrochemiczny. Dokładność pomiaru ±2% Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 16. | Mankiet do szybkich przetoczeń płynów infuzyjnych o pojemności 500 ml i 1000 ml, wielorazowego użytku. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 17. | Analizator składu ciała z wbudowana wagą. Zastosowana metoda pomiaru to pomiar impedancji (50kHz), co najmniej 4 elektrody. Wymagane parametry: pomiar w pozycji stojącej, urządzenie przenośne. Analizator zapewnia dokonanie pomiaru co najmniej takich parametrów jak: masa ciała (kg) FM - procentowa zawartość tkanki tłuszczowej (%) TBW - zawartość wody całkowitej (%) MM - masa tkanki mięśniowej (kg) MA - wiek metaboliczny BM - masa kości (kg) wskaźnik tłuszczu trzewnego podstawowa przemiana materii (kcal) Instrukcja obsługi w języku polskim Specyfikacja techniczna: maksymalne obciążenie: co najmniej 150kg zakres wieku: w przedziale5 - 99 lat dokładność pomiaru masy ciała co najmniej: 0,1kg dokładność pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej co najmniej: 0,1% wymiary w przybliżeniu +/- 2 cm: 26/ 21,6/ 3,3cm Zasilanie na baterie. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 18. | Manometr do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych u dorosłych wentylowanych za pomocą worka samorozprężalnego i maski twarzowej/rurki dotchawiczej. Manometr wyświetla pomiar ciśnienia co najmniej w postaci elektronicznej wartości. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 19. | Zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych. W zestawie co najmniej: Delikatne nożyczki operacyjne 11.5cm, proste - 1szt, Nożyczki 14.0cm, ostre/ostre, zagięte - 1szt, Kleszczyki 10.0cm, proste - 1szt, Kleszczyki typu PEAN 13.0cm, proste - 1szt, Kleszczyki typu Pean 12.5cm, zagięte - 1szt, Pinceta anatomiczna 15.0cm- 1szt, Pinceta chirurgiczna 12.0cm, 1x2ząb - 1szt, Rączka do skalpela - 1szt, Igłotrzymacz 14.0cm - 1szt. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5 kompletów |  |  |  |
| 20. | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania ciśnieniem dodatnim wraz z maską twarzową dopasowaną do potrzeb zamawiającego i akcesoriami niezbędnymi do pracy. Aparat zapewnia system indywidualnego doboru ciśnienia na czas wdechu (IPAP) i wydechu (EPAP), zapewnia dobór ciśnień minimalnie wysokich i zarazem maksymalnie skutecznych. Posiada funkcję redukowania ciśnienie w czasie wydechu, a zarazem łagodzenia zmiany ciśnienia czyniąc terapię maksymalnie komfortową. Proaktywny auto-algorytm, który aktywnie zapobiega zaburzeniom (m.in. bezdechom, spłyceniom, chrapnięciom) oddychania, nie czekając aż wystąpią. Aparat posiada funkcję automatycznego włączenia i wyłączenia, funkcję ułatwiania zasypianie oraz system dopasowanie maski. Dane techniczne: zakres ciśnienia roboczego: 4 – 25 hPa, z regulacją co 0,5 hPa tryb pracy: BiPAP S, BiPAP S z Bi-Flex, CPAP, CPAP z C-Flex IPAP: 4 – 25 hPa, EPAP: 4 – 25 hPa, czas narastania ciśnienia: 200, 300 lub 400 ms, możliwość ustawienia IPAP maks. oraz IPAP min. Aparat ma zdolność do rozpoznawania i kompensowania niezamierzonych przecieków w systemie oraz automatycznego modyfikowania algorytmów celem utrzymania optymalnego działania aparatu. Możliwe jest stosowanie aparatu z różnymi rodzajami masek, system umożliwia właściwe ustawienie oporu maski w zależności od jej rodzaju. Automatyczne włączanie aparatu następuje za pomocą oddechu, a automatyczne wyłączanie aparatu po zdjęciu maski. Aparat ma alarm wysokiego przecieku maski. Parametry techniczne: podświetlany ekran LCD, kompensacja wysokości n.p.m. , głośność: < 30 dB(A) Wymiary: zasilanie sieciowe: 100 – 240 V możliwość stosowania zasilania 12 V wymiary: 10 x 14 x 18 cm +/- 1 cm (wys. x szer. x głęb.) waga z zasilaczem: nie większa niż 1,6 kg. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1aparat 1 maska nosowo-twarzowa |  |  |  |
| 21. | Spirometr do wykonywania nieinwazyjnych badań pojemności płuc. Cechy spirometru: szybka i cicha praca drukarki termicznej (szerokość papieru: 112 mm) wysokiej rozdzielczości kolorowy ekran Wewnętrzny czujnik temperatury służący do automatycznych pomiarów warunków otoczenia (korekcja BTPS) złącze USB, RS 232 test PRE-POST (bronchodilatacyjny) z możliwością porównywania wyników pamięć co najmniej 6000 testów pokazuje krzywe FVC, VC z wzorem oddechu oraz MVV w czasie rzeczywistym wybór języka obsługi i zestawu wartości należnych pomiar za pomocą cyfrowych turbin oprogramowanie WinSpiro PRO: krzywa przepływ/objętość (F/V) i objetość/ czas (V/t), ocena wieku płuc, możliwość przesyłania danych i grafiki pocztą elektroniczną. zapis 3 najlepszych prób Dane techniczne: czujnik temperatury: półprzewodnik 0 - 45° możliwość korzystania z turbin jednorazowych i turbin wielokrotnego użytku zakres przepływu: co najmniej 16 l/s opór dynamiczny: 0.5 cm H2O/L/s dokładność objętości: +/- 3% lub 50 ml dokładność przepływu: +/- 5% lub 200 ml/s zasilanie: akumulator ładowany z sieci, wyświetlacz graficzny nie mniej niż: 320 x 240 pixele wymiary nie mniejsze niż: 310 x 205 x 65 mm waga nie więcej niż: 2 kg Spirometr umożliwia pomiar: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, FIVC, FIV1, FIV1.FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/ttot, VT/ti, MVV. Do spirometru dołączone są: płyta z oprogramowaniem zgodnym ze spirometrem, kabel USB torba transportowa na akcesoria, klips na nos, wbudowana drukarka, ustnik jednorazowy co najmniej 100 szt., filtr antybakteryjny, turbina jednorazowego użytku z ustnikiem co najmniej 100 szt., papier termiczny do spirometru zapas 20 rolek. Okres gwarancji 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 22. | Podgrzewacz przepływowy do ogrzewania i stabilizacji temperatury podawanych pacjentowi płynów medycznych. Przystosowany do ogrzewania drenów o średnicy 6÷7 mm i długości 240 cm. Możliwość mocowania na statywie lub szynie medycznej. Ogrzewanie płynów infuzyjnych metodą suchą. Zakres pracy w granicach co najmniej 33-42*C. Wymiary urządzenia nie większe niż 120x175x300mm. Waga nie większa niż 3 kg. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 23. | Deramatoskop z płytką kontaktową ze skalą oraz płytką kontaktową do miejsc trudnodostępnych oraz olejkiem dermatoskopowym, zestaw w etui. Urządzenie posiada: Oświetlenie - dioda LED. Funkcja przyciemniania. Zasilanie z baterii. Czas pracy minimum 10 godz. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 24. | Goniometr. Przyrząd do pomiaru zakresu ruchów w dużych stawach. Zapewnia zakres pomiaru katów : 0-360°, zakres pomiarów długości: 1-35cm podziałka od 0-180° oraz od 0-360° z dokładnością co 1°. Wykonany z nierdzewnej stali. Przyrząd w futerale Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 7. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji z zakresu ALS.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciśnieniomierz zegarowy -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - posiadający bardzo precyzyjny system ciśnieniowy - jednorurowy, - skala średnicy +/- 58 mm, dokładność pomiaru zgodny z normą z EN 1060, ustawienia skali 0 - 300 mmHg, - bezlateksowy mankiet na rzep dla dorosłych (26 - 33 cm) w zestawie, - precyzyjne wykonanie obudowy z rękojeścią i łyżką metalową. - duża gruszka pompująca, - etui otwierane na zamek - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 2. | Termometr bezdotykowy dla dorosłych i dzieci: -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - zakres mierzenia temperatury z czoła - 32,9-42,9oC. - zakres mierzenia temperatury pozostałych przedmiotów - 0-60oC. (pomiar temperatury wody, płynów, powietrza). - temperatura otoczenia, w której termometr działa poprawnie - 10-40oC. - skala pomiaru - 0,1oC. - dokładność (w oparciu o standard ASTM E 1965-98). - zakres temperatury - od 36,0 do 39oC +/- 0,2oC. - zakres temperatury - od 34,0 do 35,9oC +/- 0,3oC. - zakres temperatury - od 39,1 do 42,5oC +/- 0,3oC. - wyświetlacz LCD - pomiar w stopniach Celsjusza. - sygnał dźwiękowy sygnalizujący podniesioną temperaturę. - odległość od badanego: 5 - 8 cm. - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 3. | Stetoskop internistyczny -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z ciepłą obwódką - pojedynczy przewód akustyczny - gwarancja minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 4. | Przenośnik taśmowo – rolkowy przeznaczony do transportu przesuwania / przenoszenia pacjenta z łóżka na łóżko. -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok Rolki wykonane z duraluminiowej ramy, wyścielone wytrzymałym materiałem odpornym na zniszczenia i dezynfekcję. Wymiary: dł. 1000-1300mm, szer. 550-600mm Udźwig do 130 kg - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 5. | Resuscytator typu dla niemowląt o masie ciała <10 kg o objętości 200 ml+-50 ml wyposażony w mechanizm ograniczający ciśnienie do poziomu nie przekraczającego 45 cm H2O. -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1sztuka |  |  |  |
| 6. | Resuscytator dla dzieci o masie ciała 10-30 kg i objętości 600 ml+-50 ml wyposażony w mechanizm ograniczający ciśnienie do poziomu nie przekraczającego 45 cm H2O -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 7. | Resuscytator silikonowy dla dorosłych o pojemności 1700 ml +-100ml. Pojemność zbiornika tlenu (rezerwuaru) 500 ml+- 50 ml. Wyposażony w złącze pacjenta o rozmiarze standardowym 22/15mm oraz zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowe 60 cmH2O i 40 cmH2O -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 8. | Glukometr -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok Metoda oznaczania: biosensor oksydazy glukozowej, Automatyczne wyłączenie: ok. 2 minuty od ostatniej czynności, Zasilanie: 1 wymienialna bateria litowa Kalibracja: względem osocza Typ portu danych: micro USB Pamięć: przechowuje ok. 500 ostatnich wyników Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl Zakres temperatury bezpiecznej dla urządzenia: 10 - 44 st. C Wilgotność: 10% - 90% Zakres hematokrytu: 30%-55% Próbka badana: świeża krew z naczyń włosowatych Czas pomiaru: ok. 5 sekund - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 9. | Podgrzewacz płynów infuzyjnych -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - Instalacja w czasie krótszym niż 1 minuta. - Dokładana, cyfrowa kontrola temperatury. -Płyn jest podgrzewany automatycznie do zadanej temperatury, w krótkim czasie. - Akustyczne i wizualne alarmy zabezpieczają przed przegrzaniem, automatyczne. - Odcięcie zasilania zabezpiecza pacjenta przed podaniem przegrzanego płynu. - Oszczędny w eksploatacji - nie wymaga stosowania dodatkowych materiałów zużywalnych. Aplikacje: Rutynowe transfuzje Nisko przepływowe infuzje na OAiIT Transfuzje wymiennie Przepływ: 2-12 ml/min Zasilanie: 220V gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 10. | Zestaw narzędzi chirurgicznych zawierający -Imadło Hegar 16 cm- narzędzie do chirurgicznego zaopatrzenia ran wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej -Penseta chirurgiczna 16cm 1x2ząbki wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej -Nożyczki chirurgiczne 16,5 cm ostre wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 8. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji z zakresu BLS.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciśnieniomierz zegarowy -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - posiadający bardzo precyzyjny system ciśnieniowy - jednorurowy, - skala średnicy +/- 58 mm, dokładność pomiaru zgodny z normą z EN 1060, ustawienia skali 0 - 300 mmHg, - bezlateksowy mankiet na rzep dla dorosłych (26 - 33 cm) w zestawie, - precyzyjne wykonanie obudowy z rękojeścią i łyżką metalową. - duża gruszka pompująca, - etui otwierane na zamek - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 2. | Termometr bezdotykowy dla dorosłych i dzieci: -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - zakres mierzenia temperatury z czoła - 32,9-42,9oC. - zakres mierzenia temperatury pozostałych przedmiotów - 0-60oC. (pomiar temperatury wody, płynów, powietrza). - temperatura otoczenia, w której termometr działa poprawnie - 10-40oC. - skala pomiaru - 0,1oC. - dokładność (w oparciu o standard ASTM E 1965-98). - zakres temperatury - od 36,0 do 39oC +/- 0,2oC. - zakres temperatury - od 34,0 do 35,9oC +/- 0,3oC. - zakres temperatury - od 39,1 do 42,5oC +/- 0,3oC. - wyświetlacz LCD - pomiar w stopniach Celsjusza. - sygnał dźwiękowy sygnalizujący podniesioną temperaturę. - odległość od badanego: 5 - 8 cm. - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 3. | Stetoskop internistyczny -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z ciepłą obwódką - pojedynczy przewód akustyczny - gwarancja minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 4. | Przenośnik taśmowo – rolkowy przeznaczony do transportu przesuwania / przenoszenia pacjenta z łóżka na łóżko. -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok Rolki wykonane z duraluminiowej ramy, wyścielone wytrzymałym materiałem odpornym na zniszczenia i dezynfekcję. Wymiary: dł. 1000-1300mm, szer. 550-600mm Udźwig do 130 kg - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 5. | Resuscytator typu dla niemowląt o masie ciała <10 kg o objętości 200 ml+-50 ml wyposażony w mechanizm ograniczający ciśnienie do poziomu nie przekraczającego 45 cm H2O. -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1sztuka |  |  |  |
| 6. | Resuscytator dla dzieci o masie ciała 10-30 kg i objętości 600 ml+-50 ml wyposażony w mechanizm ograniczający ciśnienie do poziomu nie przekraczającego 45 cm H2O -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 7. | Resuscytator silikonowy dla dorosłych o pojemności 1700 ml +-100ml. Pojemność zbiornika tlenu (rezerwuaru) 500 ml+- 50 ml. Wyposażony w złącze pacjenta o rozmiarze standardowym 22/15mm oraz zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowe 60 cmH2O i 40 cmH2O -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 8. | Glukometr -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok Metoda oznaczania: biosensor oksydazy glukozowej, Automatyczne wyłączenie: ok. 2 minuty od ostatniej czynności, Zasilanie: 1 wymienialna bateria litowa Kalibracja: względem osocza Typ portu danych: micro USB Pamięć: przechowuje ok. 500 ostatnich wyników Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl Zakres temperatury bezpiecznej dla urządzenia: 10 - 44 st. C Wilgotność: 10% - 90% Zakres hematokrytu: 30%-55% Próbka badana: świeża krew z naczyń włosowatych Czas pomiaru: +/- 5 sekund - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 9. | Podgrzewacz płynów infuzyjnych -sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016+-1 rok - Instalacja w czasie krótszym niż 1 minuta. - Dokładana, cyfrowa kontrola temperatury. -Płyn jest podgrzewany automatycznie do zadanej temperatury, w krótkim czasie. - Akustyczne i wizualne alarmy zabezpieczają przed przegrzaniem, automatyczne. - Odcięcie zasilania zabezpiecza pacjenta przed podaniem przegrzanego płynu. - Oszczędny w eksploatacji - nie wymaga stosowania dodatkowych materiałów zużywalnych. Aplikacje: Rutynowe transfuzje Nisko przepływowe infuzje na OAiIT Transfuzje wymiennie Przepływ: 2-12 ml/min Zasilanie: 220V gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 10. | Zestaw narzędzi chirurgicznych zawierający -Imadło Hegar 16 cm- narzędzie do chirurgicznego zaopatrzenia ran wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej -Penseta chirurgiczna 16cm 1x2ząbki wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej -Nożyczki chirurgiczne 16,5 cm ostre wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 9. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do pracowni nauki umiejętności technicznych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompaktowa latarka diagnostyczna w wytrzymałej obudowie i posiadająca nowoczesna technologie ksenonowo – halogenową XHL Okres gwarancji: 24miesiące | 4 sztuki |  |  |  |
| 2. | Ssak elektryczny Ssak wyposażony w panel bezdotykowy który reaguję na ruch dłoni użytkownika sprzętu. Pozwala to obsługiwać urządzenie bez dotykania go. Funkcja ta zwiększa higienę miedzy pacjentem, a osobą obsługującą urządzenie. Wyposażenie wymagane: butla z poliwęglanu co najmniej 1 L, z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, regulator i wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów, możliwość ustawienia na wózku z kółkami, możliwość stosowania wkładów jednorazowych 2l wymagane dostarczenie przez sprzedawcę w zestawie 50 wkładów jednorazowych Parametry techniczne: Zasilanie - 230V/50Hz, Podciśnienie - -80 kPa, Przepływ ograniczony filtrem- 40l/min, Waga nie więcej niż 3,6 kg, Normy: EN 60601-1; ISO 10079-1 Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 3. | Manometr do pomiaru ciśnienia w mankietach niskociśnieniowych rurki dotchawiczej. Okres gwarancji: 2 lata | 2 sztuki |  |  |  |
| 4. | Worek samorozprężalny dla dorosłych Worek samorozprężalny z rezerwuarem i przewodem do podawania tlenu Worek samorozprężalny charakteryzuje się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania. Posiada uchwyt ułatwiający wykonywanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach (gdy jest mokry, gdy jest używany przez osobę o małych dłoniach). Wyposażony jest w port służący do podawania leków drogą dotchawiczą. Zawór ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych zapewnia bezpieczeństwo pacjenta. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 4 sztuki |  |  |  |
| 5. | Worek samorozprężalny pediatryczny Worek samorozprężalny z rezerwuarem i przewodem do podawania tlenu Worek samorozprężalny charakteryzuje się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania. Posiada uchwyt ułatwiający wykonywanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach (gdy jest mokry, gdy jest używany przez osobę o małych dłoniach). Wyposażony jest w port służący do podawania leków drogą dotchawiczą. Zawór ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych zapewnia bezpieczeństwo pacjenta. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 4 sztuki |  |  |  |
| 6. | Podstawka metalowa na narzędzia rozm. ok 230mm x 100mm x 15mm Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 8 sztuk |  |  |  |
| 7. | Podstawka metalowa na narzędzia, rozm. ok 200mm x 100mm x 15mm Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 8 sztuk |  |  |  |
| 8. | Podstawa nerkowa na narzędzia, rozm. Ok 110x225mm Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 8 sztuk |  |  |  |
| 9. | Nożyczki chirurgiczne proste 145mm, 165mm, końce: tępe Nożyczki chirurgiczne proste 145mm, 165mm, końce: ostre, Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 6 sztuk 6 sztuk |  |  |  |
| 10. | Nożyczki chirurgiczne odgięte 145mm, 165mm, końce: tępe Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 4 sztuki |  |  |  |
| 11. | Podstawa nerkowa na narzędzia, rozm. 135x270mm Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 8 sztuk |  |  |  |
| 12. | Nożyczki do materiałów opatrunkowych 140mm Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 6 sztuk |  |  |  |
| 13. | Kleszczyki Kocher proste 140mm, 160 mm Kleszczyki Kocher odgięte 140mm, 160mm Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 6 sztuk 6 sztuk |  |  |  |
| 14. | Kleszczyki Pean proste 140mm, 160mm Kleszczyki Pean odgięte 140mm, 160mm Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 6 sztuk 6 sztuk |  |  |  |
| 15. | Pinceta anatomiczna 130mm bez prążek Pinceta anatomiczna 145mm z prążkami Pinceta anatomiczna 160mm z prążkami Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 4 sztuki 4 sztuki 4 sztuki |  |  |  |
| 16. | Pinceta chirurgiczna 1x2 ząbki, rozm. 130mm Pinceta chirurgiczna 1x2 ząbki, rozm. 145mm Pinceta chirurgiczna 1x2 ząbki, rozm. 160mm Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 4 sztuki 4 sztuki 4 sztuki |  |  |  |
| 17. | Imadło 110mm Imadło 140mm Imadło 160mm Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 4 sztuki 4 sztuki 4 sztuki |  |  |  |
| 18. | Komplet wzierników usznych pediatrycznych Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 19. | Komplet wzierników usznych dorosły Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 20. | Otoskop Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 21. | Lusterko laryngologiczne Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 6 sztuk |  |  |  |
| 22. | Wziernik nosowy roz. 14 Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 6 sztuk |  |  |  |
| 23. | Laryngoskop światłowodowy w zestawie z łyżkami 1,2,3,4 Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 6 sztuk |  |  |  |
| 24. | Trzonek do ostrza wymiennego ( skalpel)nr 3 i 4 Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 6 sztuk |  |  |  |
| 25. | Stetoskop uniwersalny • Doskonała akustyka dzięki zastosowaniu dwóch przewodów • Wymienne membrany (pediatryczna i internistyczno - kardiologiczna ) • Wymienne lejki (pediatryczny, neonatalny, internistyczny) • W zestawie miękkie i twarde oliwki 12 miesięcy gwarancji | 4 sztuki |  |  |  |
| 26. | Oftalmoskop Oftalmoskop urządzenie medyczne używane w okulistyce. Służy do badania dna oka. Urządzenie wykorzystuje profesjonalny system soczewek, dzięki któremu lekarz może z łatwością ocenić stan oczu pacjenta. Model posiadający udoskonaloną technologię ksenonowo-halogenową XHL oraz profesjonalny system soczewek, Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 27. | Młotek neurologiczny Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 4 sztuki |  |  |  |
| 28. | Zestaw-diagnostyczny -zawierajacy-otoskop-uni-i-oraz-uni-ii-may-oftalmoskop -w-komplecie-z-wziernikiem-nosowym-uchwytem-szpatulek-lusterkami-krtaniowymi Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 4 sztuki |  |  |  |
| 29. | Stroik laryngologiczny / kamerton- komplet 5 sztuk w skórzanym etui Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 10. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Resuscytator z maską nr 5 z pompowanym kołnierzem, rezerwuarem tlenu Specyfikacja Zastosowanie: Ambu Oval dla dorosłych: wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg Objętość: Ambu Oval dla dorosłych: min. 1475 ml Dostarczana objętość oddechowa: Ambu Oval dla dorosłych: min. 1100 ml Wymiary: Ambu Oval dla dorosłych (długość x średnica): min. 291 x 128 mm, max 300 x 135 mm. Objętość rezerwuaru tlenu: min. 2600 ml Złącze pacjenta (do podłączenia maski): 22 mm Okres gwarancji: 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 2. | Ciśnieniomierz w wersji jednoprzewodowej w obudowie tworzywo-metal. Mankiet na rzepy Gruszka lateksowa do pompowania mankietu Precyzyjny, metalowy zawór spustowy z filtrami anty-kurzowymi Ergonomiczna łyżka wykonana ze stali nierdzewnej Wersja jednoprzewodowa Zawór spustowy i system pomiarowy z zabezpieczeniem antykurzowym w postaci mikrofiltrów Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana metalowy łącznik dla możliwości szybkiej wymiany mankietów Zakres pomiarowy membrany do 600 mmHg Maksymalny błąd pomiarowy max. +/- 4 mmHg Okres gwarancji:12 miesięcy | 5 sztuk |  |  |  |
| 3. | Stetoskop duplex koloru czarnego anatomicznie ukształtowana lira obrotowe samouszczelniające oliwki specjalna czuła membrana o średnicy min. 44 mm długość całkowita min. 74 cm, max. 78 cm. waga: max. 155 g stal, max 100 g aluminium bezlateksowy Okres gwarancji: 12 miesięcy | 5 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 11. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-kanałowy elektrokardiograf odbiór zleceń w standardzie HL7 na wykonanie badań EKG, a po wykonaniu zleconego badania wysyła zaakceptowane badania do systemu zlecającego, wysyłanie dokumentacji medycznej oraz zapisów badań EKG na dowolną skrzynkę odbiorczą e-mail lub inny aparat EKG, baza danych, która pozwala na archiwizację do 1000 badań, duży (7") wyświetlacz graficzny z panelem dotykowym, obsługa aparatu przez klawiaturę alfanumeryczną i funkcyjną, sygnalizacja niewłaściwego kontaktu poszczególnych elektrod ze skórą pacjenta, wydruk zapisu badania bezpośrednio na drukarce zewnętrznej w formacie A4, zapis badania do pamięci USB. Specyfikacja techniczna rejestracja 12 odprowadzeń EKG praca w trybie Auto lub Manual kolorowy ekran dotykowy (7") umożliwiający łatwą obsługę aparatu czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund) wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6 możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie proste zakładanie papieru (Easy load) prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego baza pacjentów i badań (do 1000 pacjentów i 1000 badań) automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne od wieku i płci pacjenta) wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta (INOP), niezależna dla każdego kanału wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL bezprzewodowa (przez Wi-Fi) lub przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG (CardioTEKA) przyjmowanie zleceń HL7 wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31 EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB) zasilanie sieciowo-akumulatorowe sygnalizacja stanu naładowania akumulatora konfiguracja ustawień aparatu wymiary (D x S x W): max. 260x200x50 mm waga: < 1,3 kg Standardowe wyposażenie kabel EKG KEKG 30 v.001 (07-110-0002) elektrody przyssawkowe EPP v.001 (07-110-0011) elektrody kończynowe klipsowe EKK v.001 (07-110-0013) żel EKG 250g v.001 (07-110-0022) papier EKG RA4 v.001 - 1 rolka (07-110-0093) kabel zasilający 0kres gwarancji: 24 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 2. | Glukometr Paski testowe 60 sztuk Nakłuwacz (1 szt.) Jednorazowe lancety (10 szt.) Instrukcja użycia zestawu Skrócona instrukcja użycia zestawu Instrukcja użycia pasków testowych Dzienniczek Bateria CR 2032 3V Etui Autokodowanie próbka krwi: max. 0,7 mikrolitra Intuicyjna obsługa Duży, czytelny wyświetlacz Wieczysta gwarancja | 1 sztuka |  |  |  |
| 3. | Termometr elektroniczny Specyfikacja: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Pamięć min. 5 ostatnich wyników Elastyczna końcówka Zakres pomiaru: min. 32,0oC ÷ max.43,0oC Dokładność pomiaru: min. 0,1oC pomiędzy: 32,0oC ÷ 43,0oC Czas pomiaru: max. 30 sek. Baterie: 1,5V SR 41, LR 41 LUB 392 ,391 Czas pracy baterii ok. 100 godzin ciągłej pracy Automatyczne wyłączenie po ok. 10 min. Używane w temperaturze otoczenia 10,0oC ÷35,0oC Przechowywanie w temp. -20oC ÷ 60,0oC Wymiary: max. 155,00 mm x 22 mm x 15,0 mm Waga: max. 17 g ( z baterią w środku) Okres gwarancji: 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 4. | Waga lekarska ze wzrostomierzem Posiadają miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wagi zasilane napięciem sieciowym lub akumulatorowym. Wagi osobowe wykonywane są jako dwuzakresowe w dwóch wersjach: - ze wzrostomierzem (miernik zainstalowana na maszcie), - bez wzrostomierza (miernik zainstalowana przy platformie). DANE TECHNICZNE: - Obciążenie maksymalne: 150 kg - Dokładność odczytu: 20/50 g - Zakres tary: -150 kg - Temperatura pracy: 0° - +40 °C - Sygnał wyjściowy: RS 232 - Zasilanie: 230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe - Czas pracy na akumulatorach: min. 30 godzin (średni czas) - Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) Okres gwarancji: 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 5. | Ciśnieniomierz w wersji jednoprzewodowej w obudowie tworzywo-metal. Mankiet na rzepy Gruszka lateksowa do pompowania mankietu Precyzyjny, metalowy zawór spustowy z filtrami anty-kurzowymi Ergonomiczna łyżka wykonana ze stali nierdzewnej Wersja jednoprzewodowa Zawór spustowy i system pomiarowy z zabezpieczeniem antykurzowym w postaci mikrofiltrów Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana metalowy łącznik dla możliwości szybkiej wymiany mankietów Zakres pomiarowy membrany do 600 mmHg Maksymalny błąd pomiarowy max. +/- 4 mmHg Okres gwarancji: 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 6. | Stetoskop duplex koloru czarnego anatomicznie ukształtowana lira obrotowe samouszczelniające oliwki specjalna czuła membrana o średnicy min. 44 mm, max. 45 mm długość całkowita min. 74 cm, max. 78 cm waga: max.155 g stal, max 98 g aluminium bezlateksowy Okres gwarancji: 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 12. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manometr Manometr do pomiaru ciśnienia w mankietach niskociśnieniowych rurki dotchawiczej. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 2. | Maska do tlenoterapii dla dorosłych twarzowa, przeźroczysta, do stosowania wysokich stężeń tlenu, z regulacją przepływu tlenu do 100% O2, z zaworami do koncentracji tlenu: 24%,28%,31%,35%,40%,50%, 60%, odpornym na załamanie przewodem i rezerwuarem tlenu. Przewód o długości co najmniej 2 m. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5 sztuk |  |  |  |
| 3. | Fałdomierz mechniczny do precyzyjnego pomiaru grubości fałdów skórnych Kolorowe pola umieszczone w pobliżu podziałki pozwalają na jednoczesne porównanie wartości mierzonej z referencyjnymi zawartości tkanki tłuszczowej w ciele mężczyzn i kobiet w zależności od wieku pacjenta. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Produkt posiada międzynarodowy znak CE. Instrukcja w języku polskim. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 4. | Pulsoksymetr napalcowy Wymagane właściwości: Wyświetlanie wartości saturacji (SpO2) Wyświetlanie wartości częstotliwości tętna, wyświetlanie graficzne częstotliwości tętna (słupek PLETH) Wyświetlanie przebiegu krzywej tętna (wykres pletyzmograficzny) Wskaźnik słabej baterii: kontrolka słabej baterii zaświeca się zanim urządzenie przestanie poprawnie pracować w związku ze spadkiem napięcia baterii Sygnał dźwiękowy tętna Alarmy tętna i SpO2 Możliwość zmiany trybu wyświetlania Możliwość zapisu i transmisji do komputera PC zmierzonych danych. Zasilanie bateryjne 2x 1,5 V AAA Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 5. | Kapnograf przenośny, transportowy. Kapnograf pozwala na pomiar wartości numerycznych [kapnometr] końcowo-wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2), częstości oddechów (RR) oraz przy zastosowaniu czujnika SpO2: wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2), pulsu (PR). Wymagania niezbędne: dostępny pomiar w strumieniu głównym lub bocznym posiada czytelny kolorowy wyświetlacz LCD TFT wymiarach co najmniej 4x5cm, posiada menu oraz instrukcję obsługi w języku polskim Posiada alarmy z możliwością ustawienia granic alarmowych. Posiada zasilanie AC oraz z akumulatorów AA lub baterii. Kapnograf posiada na wyposażeniu moduły pomiarowe i czujniki CO2 i SpO2 (produkt gotowy do zastosowania), torbę transportową, 4 akumulatory oraz kabel sieciowy AC. Kapnograf przenośny pozwala na pomiar u pacjentów zaintubowanych oraz niezaintubowanych (z wykorzystaniem maski lub cewnika, kaniuli nosowej). Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 6. | Glukometr wraz z nakłuwaczem i zestawem lancetów w etui, do zestawu dołączone są paski testowe. Zakres pomiaru 10–600 mg/dl. Czas pomiaru poniżej 5 sekund, automatycznie pobiera odpowiednią wielkość próbki. Czytelny wyświetlacz i menu w języku polskim to nie wszystkie atuty produktu. Zestaw zawiera: Glukometr (z dołączonymi bateriami), co najmniej 10 pasków testowych zgodnych z glukometrem co najmniej 1 nakłuwacz, co najmniej 10 jałowych ostrzy, etui, przewodnik użytkownika, skróconą instrukcję obsługi. Glukometr nie wymaga kodowania, włącza się automatycznie po umieszczeniu w nim paska testowego. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 7. | Kołnierz ortopedyczny sztywny, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych, unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji, regulacja podbródka w 3 punktach, uniwersalne podparcie potylicy, łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych, wykonany z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 3 sztuki |  |  |  |
| 8. | Ciśnieniomierz z mankietem dla dorosłych (standard) klasyczny, ręczny z manometrem, pomiar w zakresie 0 – 300 mmHg, spust powietrza regulowany zaworem ręcznym. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5 sztuk |  |  |  |
| 9. | Nożyczki do cięcia bandaży. Wymiar: 14 cm. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5 sztuk |  |  |  |
| 10. | Stetoskop z precyzyjną dwustronną obrotową głowicą. Dwustronna głowica dostępna z lekkiego metalu (np. aluminium) głowica pokryta powłoczką antyalergiczną, miękkie, wymienialne oliwki, wymienialna membrana. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5 sztuk |  |  |  |
| 11. | Termometr lekarski cyfrowy, do zapobiegania i wykrywania hipotermii, z rozszerzonym zakresem pomiaru w granicach 28,0°C - 42,0°C. Dokładność pomiaru (+/-0,1°C). Wodoszczelny. Automatyczny sygnał dźwiękowy. W etui. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5 sztuk |  |  |  |
| 12. | Kompaktowa latarka diagnostyczna w wytrzymałej obudowie i posiadająca nowoczesna technologie ksenonowo – halogenową XHL Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5 sztuk |  |  |  |
| 13. | Elektroniczna waga osobowa przeznaczona do ważenia pacjentów placówkach służby zdrowia wraz ze wzrostomierzem i funkcją Body Mass Index BMI. Obciążenie maksymalne wagi co najmniej 150 kg, Dokładność odczytu: co najmniej 100 g, wymiary platformy co najmniej 360 mm x 310 mm, platforma antypoślizgowa. Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy. Zasilanie bateryjne i sieciowe (zasilacz w zestawie). Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 14. | Miarka do mierzenia obwodów ciała. Miarka w plastikowej obudowie umożliwiająca pomiary obwodów ciała, z zakresem pomiarów od 0 do 200 cm. | 5 sztuk |  |  |  |
| 15. | Aparat do pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu CO. Wykrywany gaz - Tlenek węgla. Wynik pomiaru podany jest w PPM oraz w %COHb - karboksyhemoglobina. Ekran Graficzny LCD / LCD. Wymiary wyświetlacza nie mniejsze niż 135 x 60 x 30mm. Zakres pomiaru 0-100ppm. Waga nie większa niż 160g z baterią. Zastosowany czujnik elektrochemiczny. Dokładność pomiaru ±2% Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 16. | Mankiet do szybkich przetoczeń płynów infuzyjnych o pojemności min. 500 ml i min. 1000 ml, wielorazowego użytku. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 17. | Analizator składu ciała z wbudowana wagą. Zastosowana metoda pomiaru to pomiar impedancji (50kHz), co najmniej 4 elektrody. Wymagane parametry: pomiar w pozycji stojącej, urządzenie przenośne. Analizator zapewnia dokonanie pomiaru co najmniej takich parametrów jak: masa ciała (kg) FM - procentowa zawartość tkanki tłuszczowej (%) TBW - zawartość wody całkowitej (%) MM - masa tkanki mięśniowej (kg) MA - wiek metaboliczny BM - masa kości (kg) wskaźnik tłuszczu trzewnego podstawowa przemiana materii (kcal) Instrukcja obsługi w języku polskim Specyfikacja techniczna: maksymalne obciążenie: co najmniej 150kg zakres wieku: w przedziale5 - 99 lat dokładność pomiaru masy ciała co najmniej: 0,1kg dokładność pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej co najmniej: 0,1% wymiary w przybliżeniu +/- 2 cm: 26/ 21,6/ 3,3cm Zasilanie na baterie. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 18. | Manometr do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych u dorosłych wentylowanych za pomocą worka samorozprężalnego i maski twarzowej/rurki dotchawiczej. Manometr wyświetla pomiar ciśnienia co najmniej w postaci elektronicznej wartości. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 19. | Zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych. W zestawie co najmniej: Delikatne nożyczki operacyjne 11.5cm, proste - 1szt, Nożyczki 14.0cm, ostre/ostre, zagięte - 1szt, Kleszczyki 10.0cm, proste - 1szt, Kleszczyki typu PEAN 13.0cm, proste - 1szt, Kleszczyki typu Pean 12.5cm, zagięte - 1szt, Pinceta anatomiczna 15.0cm- 1szt, Pinceta chirurgiczna 12.0cm, 1x2ząb - 1szt, Rączka do skalpela - 1szt, Igłotrzymacz 14.0cm - 1szt. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 5 kompletów |  |  |  |
| 20. | Podgrzewacz przepływowy do ogrzewania i stabilizacji temperatury podawanych pacjentowi płynów medycznych. Przystosowany do ogrzewania drenów o średnicy 6÷7 mm i długości ok. 240 cm. Możliwość mocowania na statywie lub szynie medycznej. Ogrzewanie płynów infuzyjnych metodą suchą. Zakres pracy w granicach co najmniej 33-42*C. Wymiary urządzenia nie większe niż 120x175x300mm. Waga nie większa niż 3 kg. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 21. | Deramatoskop z płytką kontaktową ze skalą oraz płytką kontaktową do miejsc trudnodostępnych oraz olejkiem dermatoskopowym, zestaw w etui. Urządzenie posiada: Oświetlenie - dioda LED. Funkcja przyciemniania. Zasilanie z baterii. Czas pracy minimum 10 godz. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| 22. | Goniometr Przyrząd do pomiaru zakresu ruchów w dużych stawach. Zapewnia zakres pomiaru katów : 0-360°, zakres pomiarów długości: 1-35cm podziałka od 0-180° oraz od 0-360° z dokładnością co 1°. Wykonany z nierdzewnej stali. Przyrząd w futerale Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 13. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali ćwiczeń umiejętności położniczych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksymetr Pulsoksymetr służący do pomiaru wartości nasycenia krwi tlenem / saturacji [SpO2] oraz pulsu [PR]. Pulsoksymetr na palec pozwalający na bezbolesny i nieinwazyjny pomiar ważnych parametrów życiowych z możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika SpO2 dla dzieci [10-40kg]. Zawiera także czujnik SpO2 dla noworodków. Regulacja granic alarmowych [SpO2 85-99%, PR 30-240 uderzeń/min]. Możliwość wyciszenia tonu pulsu. Funkcja oszczędzania baterii. Okres gwarancji: 2 lata | 1 sztuka |  |  |  |
| 2. | System przekładania chorych System przekładania chorych rolkowy jako przenośnik taśmowo – rolkowy przeznaczony do transportu przesuwania / przenoszenia pacjenta z łóżka na łóżko, ze stołu operacyjnego na łóżko itp. Rolki (mata) wykonane są z wysokiej jakości duraluminiowej ramy, wyścielone materiałem imitującym skórę. Materiał odporny na zniszczenia i dezynfekcję. Wymiary: dł. ok. 1100mm, szer. ok. 485mm Udźwig ok. 130 kg Okres gwarancji: 2 lata | 1 sztuka |  |  |  |
| 3. | Lampa sollux Lampa do naświetlań światłem podczerwonym, wyposażona w elektroniczny sterownik czasowy z regulacją jasności. Z opcją ustawiania sekwencji jasność/czas w obrębie jednego zabiegu, z zegarem zabiegowym i filtrem: czerwonym i niebieskim. Parametry: -stabilna konstrukcja mechaniczna - mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy - wymuszone chłodzenie tubusa - siatka zabezpieczająca - trwała i niezawodna klawiatura - moc żarówki: 375 W - regulacja jasności: 10-100%, krok 10% - zegar zabiegowy: 1-30 min - zasilanie: 230V, 50Hz, 450W - wymiary (S x G x W): 60 x 70 x 130 cm - masa: do 12 kg Okres gwarancji: 2 lata | 1 sztuka |  |  |  |
| 4. | Aparat Ekg Mobilny zestaw do spoczynkowych badań EKG, który składa się z aparatu i wózka medycznego. Aparat 12-kanałowy wyposażony w duży (7"), dotykowy wyświetlacz graficzny o rozdzielczości WVGA 800x480, klawiatura alfanumeryczna, która pozwala na wprowadzenie niezbędnych danych. Baza danych, pozwala na archiwizację min. 1000 badań EKG wraz z opisem badania i danymi pacjenta. Sygnalizacja. Okres gwarancji: 2 lata | 1 sztuka |  |  |  |
| 5. | Tens TENS - urządzenie do uśmierzania bólu porodowego bez anestetyków o wysokiej skuteczność i jakość wykonania, brak działań ubocznych (po wykluczeniu przeciwwskazań) , brak interakcji z lekami. Urządzenie posiada: - dwa niezależne kanały - 4 duże elektrody, przyklejane w łagodny sposób - zintegrowany przycisk „boost” - wykonany w technologii „Opti-Max” – dodatkowe wzmocnienie - posiada duży ekran LCD - w zestawie smycz i obrotowy zaczep do paska Okres gwarancji: 24 m-ce | 1 sztuka |  |  |  |
| 6. | Ciśnieniomierz Ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem w pełni manualny przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego. Posiada manualny spust powietrza. Obudowa manometru wykonana z niklowanego metalu (odpornego na uszkodzenia mechaniczne). Nie zawiera lateksu. Okres gwarancji: 24 m-ce | 1 sztuka |  |  |  |
| 7. | Laktator Mdułowy system do odciągania pokarmu, który umożliwia: indywidualną regulację poziomu podciśnienia i stosowanie tradycyjnej technologii jednofazowej,można wykonać odciąganie pokarmu z obu piersi równocześnie, jest możliwość użycia akcesoriów dołączonych do laktatorów do odciągania ręcznego. Do laktatora powinny być dołączone butelki oraz pojemniki na siarę. Okres gwarancji: 2 lata | 1 sztuki |  |  |  |
| 8. | Waga niemowlęca Waga przeznaczona do ważenia niemowląt. Posiadająca szalkę z polistyrenu Owispol oraz podświetlany wyświetlacz typu LCD. Zasilana napięciem sieciowym 230V AC / 11V AC. Z miernikiem wagowym PUE C/31 wyposażona w pojemnik z akumulatorami (6xAA) oraz złącze RS 232. Parametry: - Obciążenie maksymalne: 10/20 kg - Dokładność odczytu: 5/10 g - Zakres tary: -20 kg - Temperatura pracy: 0° - +40 °C - Sygnał wyjściowy: RS 232 - Zasilanie: 230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe - Czas pracy na akumulatorach: 35 godzin (średni czas) - Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) Okres gwarancji: 2 lata | 1 sztuka |  |  |  |
| 9. | Lampa zabiegowa Lampa mobilna (na 4 kółkach) operacyjno - zabiegowa do małych gabinetów zabiegowych. Posiada swobodną możliwość regulacji natężenia jasności światła. Maksymalna moc lampy to 20 000 lux. Zasilanie sieć 220V. Powinna posiadać Certyfikat CE. Okres gwarancji: 2 lata | 1 sztuka |  |  |  |
| 10. | Aparat Ambu dla noworodka Resuscytator Ambu silikonowy dla noworodków służący do ręcznej wentylacji pacjentów o masie ciała poniżej 10 kg, półprzezroczysty. Może być wielokrotnie autoklawowany, w temperaturze 134°C (z wyłączeniem rezerwuaru tlenu). Resuscytator wyposażony w maskę twarzową z miękkimi mankietami. Parametry:  Pacjenci o wadze ciała <7 kg="" span="">  Częstotliwość wentylacji: noworodki: 35 - 40 razy/min.  Maksymalna ilość oddechów: 98/min.  Maksymalna częstość oddechu: zależy od wdmuchiwanej objętości powietrza.  Objętość martwa: 7ml dla resuscytatora=35ml dla maski nr 2.  Objętość worek resuscytatora/wdech: około 280/100ml dla noworodków.  Objętość worka rezerwuaru tlenu: ok. 600ml.  Zawór ograniczający ciśnienie:40 ± 10cm H2O.  Średnica zawór pacjenta/łącznik pacjenta: 22/15mm.  Stężenia tlenu: (przy dostarczaniu tlenu z zewnętrznego źródła) 90%.  Temperatura pracy: od -18°C do 50°C.  Temperatura przechowywania: od -40°C do 50°C . Okres gwarancji: 24 m-ce | 1 sztuka |  |  |  |
| 11. | Fonendoskop Stetoskop wielofunkcyjny (działa jak pięć stetoskopów o pięciu specyficznych funkcjach). Różne połączenia umożliwiają rozpoznanie wysokich i niskich częstotliwości i z łatwością wychwytują najmniejsze szumy. W skład zestawu wchodzą trzy różne głowice (dla dorosłych, pediatryczna i niemowlęca) oraz oryginalne dwie membrany (duża i mała) oraz wyposażenie w duże, średnie i małe oliwki. Okres gwarancji: 2 lata | 1 sztuka |  |  |  |
| 12. | Glukometr Glukometr - zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Parametry:  Dokładny wynik w ciągu min. 5 sekund  Duży wyświetlacz LCD  Pomiar przed i po posiłku  Alarmy informujące o hipoglikemii i hiperglikemii  Pamięć min. 500 pomiarów  Program do analizy wyników Okres gwarancji: 12 m-cy | 1 sztuka |  |  |  |
| 13. | Piłka gimnastyczna Duża, pompowana piłka gimnastyczna w kształcie fasoli do łagodzenia bolesnych skurczów porodowych. Ułatwia dziecku przesuwanie się w dół kanału rodnego. Okres gwarancji: 12 m-cy | 1 sztuka |  |  |  |
| 14. | Miednicomierz Wykonany z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielkokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji, posiada znak CE. Okres gwarancja: 2 lata | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 14. Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali egzaminu OSCE.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-kanałowy elektrokardiograf odbiór zleceń w standardzie HL7 na wykonanie badań EKG, a po wykonaniu zleconego badania wysyła zaakceptowane badania do systemu zlecającego, wysyłanie dokumentacji medycznej oraz zapisów badań EKG na dowolną skrzynkę odbiorczą e-mail lub inny aparat EKG, baza danych, która pozwala na archiwizację do 1000 badań, duży (7") wyświetlacz graficzny z panelem dotykowym, obsługa aparatu przez klawiaturę alfanumeryczną i funkcyjną, sygnalizacja niewłaściwego kontaktu poszczególnych elektrod ze skórą pacjenta, wydruk zapisu badania bezpośrednio na drukarce zewnętrznej w formacie A4, zapis badania do pamięci USB. Specyfikacja techniczna rejestracja 12 odprowadzeń EKG praca w trybie Auto lub Manual kolorowy ekran dotykowy (7") umożliwiający łatwą obsługę aparatu czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund) wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6 możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie proste zakładanie papieru (Easy load) prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego baza pacjentów i badań (do 1000 pacjentów i 1000 badań) automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne od wieku i płci pacjenta) wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta (INOP), niezależna dla każdego kanału wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL bezprzewodowa (przez Wi-Fi) lub przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG (CardioTEKA) przyjmowanie zleceń HL7 wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31 EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB) zasilanie sieciowo-akumulatorowe sygnalizacja stanu naładowania akumulatora konfiguracja ustawień aparatu wymiary (D x S x W): max. 260x200x50 mm waga: < 1,3 kg Standardowe wyposażenie kabel EKG KEKG 30 v.001 (07-110-0002) elektrody przyssawkowe EPP v.001 (07-110-0011) elektrody kończynowe klipsowe EKK v.001 (07-110-0013) żel EKG 250g v.001 (07-110-0022) papier EKG RA4 v.001 - 1 rolka (07-110-0093) kabel zasilający 0kres gwarancji: 24 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 2. | Stetoskop duplex koloru czarnego anatomicznie ukształtowana lira obrotowe samouszczelniające oliwki specjalna czuła membrana o średnicy min.44 mm, max. 45 mm długość całkowita min. 74 cm, max 78 cm waga: max. 155 g stal, max. 98 g aluminium bezlateksowy Okres gwarancji: 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 3. | Ciśnieniomierz w wersji jednoprzewodowej w obudowie tworzywo-metal. Mankiet na rzepy Gruszka lateksowa do pompowania mankietu Precyzyjny, metalowy zawór spustowy z filtrami anty-kurzowymi Ergonomiczna łyżka wykonana ze stali nierdzewnej Wersja jednoprzewodowa Zawór spustowy i system pomiarowy z zabezpieczeniem antykurzowym w postaci mikrofiltrów Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana metalowy łącznik dla możliwości szybkiej wymiany mankietów Zakres pomiarowy membrany do 600 mmHg Maksymalny błąd pomiarowy max. +/- 4 mmHg Okres gwarancji:12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 4. | Glukometr Paski testowe 60 sztuk Nakłuwacz (1 szt.) Jednorazowe lancety (10 szt.) Instrukcja użycia zestawu Skrócona instrukcja użycia zestawu Instrukcja użycia pasków testowych Dzienniczek Bateria CR 2032 3V Etui Autokodowanie Bardzo mała próbka krwi: max. 0,7 mikrolitra Intuicyjna obsługa Duży, czytelny wyświetlacz Wieczysta gwarancja | 2 sztuki |  |  |  |
| 5. | Pulsoksymetr podświetlany wyświetlacz, łatwa obsługa jednym przyciskiem, wysoka dokładność i powtarzalność wyników, po zakończeniu pomiaru automatyczne wyłączenie się po upływie max. 8 sekund, monitorowanie SpO2 (saturacji tlenu) w zakresie 50-99%, pomiar tętna w zakresie 30- 240 uderzeń, wskaźnik perfuzji, alarm dźwiękowy i wizualny, niskie zużycie energii pozwala na ciągłą pracę urządzenia do min. 50 godzin, wskaźnik stopnia naładowania baterii, zasilany 2 bateriami alkalicznymi 1,5V typu AAA. Okres gwarancji: 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 6. | Termometr elektroniczny Specyfikacja: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Pamięć min. 5 ostatnich wyników Elastyczna końcówka Zakres pomiaru: 32,0oC ÷ 43,0oC Dokładność pomiaru: 0,1oC pomiędzy: 32,0oC ÷ 43,0oC Czas pomiaru: 10-30 sek. Baterie: 1,5V SR 41, LR 41 LUB 392 ,391 Czas pracy baterii ok. 100 godzin ciągłej pracy Automatyczne wyłączenie po ok. 10 min. Używane w temperaturze otoczenia 10,0oC ÷35,0oC Przechowywanie w temp. -20oC ÷ 60,0oC Wymiary: max. 155,00 mm x 22 mm x 15,0 mm Waga: max.17 g ( z baterią w środku) Okres gwarancji: 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| 7. | Waga lekarska ze wzrostomierzem Posiadają miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wagi zasilane napięciem sieciowym lub akumulatorowym. Wagi osobowe wykonywane są jako dwuzakresowe w dwóch wersjach: - ze wzrostomierzem (miernik zainstalowana na maszcie), - bez wzrostomierza (miernik zainstalowana przy platformie). DANE TECHNICZNE: - Obciążenie maksymalne: 150 kg - Dokładność odczytu: 20/50 g - Zakres tary: -150 kg - Temperatura pracy: 0° - +40 °C - Sygnał wyjściowy: RS 232 - Zasilanie: 230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe - Czas pracy na akumulatorach: 35 godzin (średni czas) - Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) Okres gwarancji: 12 miesięcy | 2 sztuki |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 15. Drabinka gimnastyczna do Sali ćwiczeń umiejętności położniczych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drabinka gimnastyczna służąca do odciążenia kręgosłupa w trakcie porodu z zestawem montażowym. Służy do wyposażeniem sali porodowej. Powinna spełniać normę EN 12346. Wykonana z drewna sosnowego klasy 1 oraz wytrzymują obciążenie do 240 kg. Dane techniczne: wymiary drabinki (wysokość x szerokość): ok. 200 x 90 cm boki drabinki ok. 28 x 120 mm wymiary szczebli ok. 30 x 38 mm Okres gwarancji: 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 16. Plecak ratowniczy do Sali symulacji z zakresu ALS.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plecak ratowniczy PSP R-1. Wraz z wyposażeniem Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii. 1. Rurki ustno-gardłowe wielorazowe ( 6 rozmiarów po jednej sztuce) 2. Jednorazowe maski krtaniowe lub jednorazowe rurki krtaniowe 3szt. 3. Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3szt. 4. Ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet. 1 kpl. 5. Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym). Maski silikonowe w 2 rozmiarach twarzowe obrotowe o 360 stopni całkowicie przezroczyste 6. Worek samorozprężalny dla dzieci umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym) Maska silikonowa w 2 rozmiarach twarzowa obrotowa o 360° całkowicie przeźroczysta 7. jałowe filtry antybakteryjne Barrierbac „S” 5 szt. 8. Jednorazowy zestaw do tlenoterapii biernej tj. 3 przeźroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. Dwie duże i jedna mała, rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przeźroczyste 9. Przewód tlenowy min. 10m 1 szt. 10. Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny 1 szt. ( 400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar ) z zaworem w wersji DIN ¾’ napełnianie standard polski, ciśnienie robocze min. 200 atm.). Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006 - mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe - regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25l/min - gniazdo szybkozłącza w systemie AGA Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć 1. Kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych 2 szt. 2. Kołnierz szyjny regulowany pediatryczny 1 szt. 3. Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie. Wymiary 14 powleczonych szyn stanowiących komplet: - 1500 x 150 mm - 1500 x 120 mm - 800 x 120 mm - 600 x 80 mm - 1200 x 120 mm - 800 x 100 mm - 600 x 70 mm - 1000 x 100 mm - 700 x 100 mm - 250 x 50 mm 2szt. - 900 x 120 mm 2szt. – 700 ×70 mm Zapewnienie komfortu termicznego 1. Folia aluminiowa „ Folia życia ” 5 szt. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran 1. Zestaw opatrunkowy: Opatrunki: • Osobisty „W” 2 szt. • kompresy gazowe jałowe 10 szt. 9 cm x 9 cm • gaza opatrunkowa 1m2 5 szt. • gaza opatrunkowa ½m² 5 szt. • gaza opatrunkowa ¼ m2 5 szt. • opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt. • opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt. • chusta trójkątna tekstylna 4 szt. • bandaż elastyczny o szer. 10 cm 3 szt. • bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt. • siatka opatrunkowa nr 2 1 szt. • siatka opatrunkowa nr 3 1 szt. • siatka opatrunkowa nr 6 3 szt. • przylepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m • przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m • opatrunek wentylowy na ranę kl. piersiowej 2 szt. • opaska zaciskowa taktyczna 2 szt. Zestaw uzupełniający : • aparat do płukania oka 1 szt. • rękawice ochronne nitrylowe 5 par • worek plastikowy z zamknięciem na odpady koloru czerwonego 2 szt. • płyn do dezynfekcji rąk 1 szt. • nożyczki ratownicze atraumatyczne o dł. 19cm 1 szt. • folia do przykrywania zwłok 3 szt. • okulary ochronne 2 szt. • 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 5 szt. • 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250ml 2 szt. • Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2 kpl. (2 worki strunowe, zimny kompres, koc przeciwwstrząsowy – zapakowane w worek) Opatrywanie oparzeń Opatrunki hydrożelowe na twarz 30×40 cm 2 szt. opatrunek na twarz 25cm×25cm 2szt. wymiar 10×10 cm 1 szt. opatrunek 20cm×40cm 5szt. wymiar 20×46cm 2szt. – żel schładzający 250 ml 2 szt wymiar 20×55cm 2 szt. . - żel w butelce 120ml 2szt. nożyczki 1szt. bandaż 2szt. Plecak / torba na zestaw PSP R-1 w kolorze czerwonym, obszyta taśmą odblaskową. deska ortopedyczna z zestawem pasów mocujących i unieruchomieniem głowy, nośność deski – co najmniej 200 kg, deska o neutralnej pływalności, przezierna dla promieni RTG okres gwarancji: min. 12 m-cy | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Ssak elektryczny.

Zadanie nr 1. Ssak elektryczny do Sali szpitalnego oddziału ratunkowego.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017 • Urządzenie przenośne. • Waga max. 5 kg. • Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. • Akumulator bez efektu pamięci • Wskaźnik naładowania akumulatora. • Przystosowany do ładowania z sieci 230V 50 HZ i DC 12V. • Wyposażony w ładowarkę sieciową. • Czas nieprzerwanej maksymalnej pracy urządzenia, co najmniej 30 minut. • Siła ssania do wartości, co najmniej 75 kPa. • Wyposażony w regulator siły ssania. • Wyposażony w manometr pomiarowy lub inne urządzenie obrazujące siłę ssania • Przepływ, co najmniej 20 l na minutę. • Możliwość montażu na kolumnie anestezjologicznej, uchwyt do montażu na ścianę i do mocowania w ambulansie. -Torba transportowa na akcesoria (cewniki) -Pojemnik na wydzielinę - wielorazowego użytku o poj. od 800 do 1500 ml. - Przewód ssący o długości 1500 – 2000 mm i średnicy co najmniej 4mm. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 2. Ssak elektryczny do Sali porodowej.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny Przenośny ssak medyczny zasilany elektrycznie Waga max.5kg Zasilanie ssaka z próżni, wraz z zasilaczem sieciowym, zasilanie z akumulatora Pojemnik na wydzielinę z jednorazowym wkładem Płynna regulacja siły ssania Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 3. Ssak elektryczny do Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny Ssak wyposażony w panel bezdotykowy który reaguję na ruch dłoni użytkownika sprzętu. Pozwala to obsługiwać urządzenie bez dotykania go. Funkcja ta zwiększa higienę miedzy pacjentem, a osobą obsługującą urządzenie. Wyposażenie wymagane: butla z poliwęglanu co najmniej 1 L, z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, regulator i wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów, możliwość ustawienia na wózku z kółkami, możliwość stosowania wkładów jednorazowych 2l wymagane dostarczenie przez sprzedawcę w zestawie 50 wkładów jednorazowych Parametry techniczne: Zasilanie - 230V/50Hz, Podciśnienie - -80 kPa, Przepływ ograniczony filtrem- 40l/min, Waga nie więcej niż 3,6 kg, Normy: EN 60601-1; ISO 10079-1 Ssak zapakowany w torbie transportowej. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 4. Ssak elektryczny do Sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny Ssak wyposażony w panel bezdotykowy który reaguję na ruch dłoni użytkownika sprzętu. Pozwala to obsługiwać urządzenie bez dotykania go. Funkcja ta zwiększa higienę miedzy pacjentem, a osobą obsługującą urządzenie. Wyposażenie wymagane: butla z poliwęglanu co najmniej 1 L, z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, regulator i wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów, możliwość ustawienia na wózku z kółkami, możliwość stosowania wkładów jednorazowych 2l wymagane dostarczenie przez sprzedawcę w zestawie 50 wkładów jednorazowych Parametry techniczne: Zasilanie - 230V/50Hz, Podciśnienie - -80 kPa, Przepływ ograniczony filtrem- 40l/min, Waga nie więcej niż 3,6 kg, Normy: EN 60601-1; ISO 10079-1 Ssak zapakowany w torbie transportowej. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Zadanie nr 5. Ssak elektryczny do Sali ćwiczeń umiejętności położniczych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny Ssak medyczny do odśluzowania dróg oddechowych noworodka. Przenośny, łaty w obsłudze. Zasilanie sieciowe lub sieciowo-akumulatorowe. Parametry: - Wydajność: 18 l/min (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) - Bezobsługowa pompa tłokowa, niskoobrotowa - Membranowy regulator podciśnienia z blokadą ustawienia - Niski poziom hałasu - Nietłukące, autoklawowalne zbiorniki wielorazowe na wydzielinę z PSU lub zbiorniki z PC do wkładów jednorazowych (możliwość zastosowania wkładów jednorazowych) - Waga: ok 3,5 kg - Wymiary: ok.360 x 170 x 285 mm Okres gwarancji: 12 miesięcy. | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)