UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 262/2017/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1. Echosonda Wielowiązkowa (MBES) – 1 sztuka.

| PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE ECHOSONDY WIELOWIĄZKOWEJ (MBES) | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Konstrukcja głowicy (Construction of transducer) | System jednogłowicowy, głowica tytanowa |  |
| Waga głowicy w powietrzu (Weight sonarhead, Projector + Receiver) | Do 15 kg |  |
| Ilość wygenerowanych wiązek na jeden impuls (Measurements per ping) | Min. 512 |  |
| Szerokość kątowa wiązki w poprzek trasy (Beam width across-track) | Max. 0.5° |  |
| Szerokość kątowa wiązki wzdłuż trasy (Beam width along-track) | Max. 1° |  |
| Kąt pokrycia pasa pomiarowego (Swath widht) | min. 150° |  |
| Min. częstotliwość przetwornika (Min. frequency) | 200 kHz |  |
| Max. częstotliwość przetwornika (Max. frequency) | od 400 do 700 kHz |  |
| Min. głębokość sondażu pod głowicą (Min. depth) | 0.5 m |  |
| Max. głębokość (Min. depth) | 200 m |  |
| Zmiana częstotliwości sondowania (Sounding frequency changing) | Min. 10 kHz |  |
| Rozdzielczość pomiaru głębokości (Depth resolution) | 5 - 10 mm |  |
| Częstotliwość impulsów (Ping frequency) | Do 50 impulsów/s |  |
| Stabilizacja sektora pomiarowego w czasie rzeczywistym (The stabilization of the measurement in real time) | roll |  |
| Opcja równomiernego pokrycia dna wiązkami pomiarowymi (Constant seafloor spacing) | tak |  |
| Dynamiczna zmiana kąta wachlarza wybranego sektora (Dynamic changing the angle of the swath) | tak |  |
| Zawężanie sektora pomiarowego (Narrowing the measurement sector) | tak |  |
| Funkcja jednoczesnej, wysokorozdzielczej detekcji dna, oraz obiektów znajdujących się w toni i na dnie. | tak |  |
| Długość okablowania do głowicy | Do 10 m. Dostosowane do łodzi |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Cena brutto: |  |

Zadanie nr 2. Inercyjny system nawigacyjny (INS) – 1 sztuka.

| PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE INERCYJNEGO SYSTEMU NAWIGACYJNEGO (INS) | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Dokładność czujnika przechyłów poprzecznych „roll” (Roll accuracy) | 0.01° |  |
| Dokładność czujnika przechyłów wzdłużnych „pitch” (Pitch accuracy) | 0.01° |  |
| Dokładność kursu rzeczywistego „heading” (Heading accuracy) | 0.01° |  |
| Dokładność czujnika nurzania „heave” (Heave accuracy) | 2.5 cm |  |
| Narzędzie obliczeń pozycji w trybie post-processing. | tak |  |
| Temperatura pracy | -20°C to + 55°C |  |
| Waga jednostki centralnej | Do 5 kg |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Cena brutto: |  |

Zadanie nr 3. Przygłowicowy miernik prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie (SVP) – 1 sztuka.

| PRZYGŁOWICOWY MIERNIK PRĘDKOŚCI ROZCHODZENIA SIĘ DŹWIĘKU W WODZIE (SVP) | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Zakres prędkości dźwięku w wodzie (Sound velocity range) | 1350 - 1800 m/s |  |
| Rozdzielczość/Dokładność do 50 m (Resolution/accuracy) | 0.01 / ±0.05 metrów na sekundę |  |
| Częstotliwość pomiaru (Sampling rate) | 20 MHz |  |
| Obudowa (Housing) | tytanowa |  |
| Kompatybilność z głowicą MBES | tak |  |
| Walizka transportowa | tak |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Cena brutto: |  |

Zadanie nr 4. Miernik profilu prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie (SVP).

| MIERNIK PROFILU PRĘDKOŚCI ROZCHODZENIA SIĘ DŹWIĘKU W WODZIE (SVP) | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Zakres prędkości dźwięku w wodzie (Sound velocity range) | 1375 - 1900 m/s |  |
| Rozdzielczość/Dokładność pomiaru prędkości dźwięku w wodzie (Resolution/accuracy) | 0.001 / ±0.02 metrów na sekundę |  |
| Rozdzielczość/Dokładność/Zakres pomiaru temperatury w wodzie (Resolution/accuracy/range) | 0.001 / ±0.01°C / -5 °C do +35°C |  |
| Rozdzielczość/Dokładność pomiaru ciśnienia w wodzie (Resolution/accuracy/range) | 0.001 % głębokości / ±0.05 % głębokości |  |
| Częstotliwość pomiaru (Sampling rate) | 1 - 16 MHz |  |
| Zasięg maksymalny (Max. range) | 500 m |  |
| Pamięć wewnętrzna (Internal memory) | tak |  |
| Komunikacja (Communication) | Port RS232/Bluetooth |  |
| Długość kabla | 100 m |  |
| Walizka transportowa | tak |  |
| Oprogramowanie | tak |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Cena brutto: |  |

Zadanie nr 5. Odbiornik satelitarny GNSS – 1 sztuka.

| PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE ODBIORNIKA SATELITARNEGO GNSS | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Rodzaj odbiornika | Rover RTK/RTN, umożliwiający pozycjonowanie w trybie RTK “fixed” |  |
| Śledzone sygnały (Signal received) | GPS (L1, L2,kod C/A i P, L5), GLONASS, BEIDOU, SBAS |  |
| Częstotliwość określania pozycji (Update rate) | Min. 20 Hz |  |
| Dokładność wyznaczania pozycji (Positioning accuracy) | RTK – 10 mm + 1 ppm horyzontalnie, 20 mm + 2 ppm wertykalnie DGPS – 0.3 m horyzontalnie, 0.6 m wertykalnie |  |
| Format wymiany danych (Protocol) | RTCM 2.x, 3.x,CMR, CMR+, NMEA |  |
| Porty wejścia/wyjścia (Serial inputs/outputs) | RS-232, antenna GNSS, PPS, |  |
| Dokładność Heave (RMS) | Min. 30 cm (DGPS), 10 cm (RTK) |  |
| Rejestracja surowych danych obserwacyjnych | tak |  |
| Temperatura pracy | -30°C to + 65°C |  |
| Stopień ochrony | IP66 |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Zintegrowane urządzenie GPRS do transmisji surowych danych/korekt ze stacji referencyjnych w trybie RTK i DGPS |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |

Zadanie nr 6. Wzmocniony komputer przenośny – 1 sztuka.

| PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE WZMOCNIONEGO KOMPUTERA PRZENOŚNEGO | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Klasa wytrzymałości – Fully Rugged. Odporność na wstrząsy/upadki/ wibracje – MIL-STD-810G. Obudowa ze stopu magnezu odporna na upadki i wibracje. Odporny na wstrząsy i upadki dysk twardy. Ochrona przed zapyleniem/wodą – IP65. Praca w szeroki zakresie temperatur od -20°C do 60°C. Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 4900 punktów. Dysk min. 256 GB SSD. RAM min. 16 GB co najmniej DDR3. Matryca 15,6” min. (1920 x 1080) TFT LCD Full HD, matowa o wysokiej jasności pozwalającej na pracę w bezpośrednim świetle słonecznym. Karta grafiki osiągająca w benchmarku http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php min 945 punktów, posiadająca co najmniej 2048 MB RAM. Porty rozszerzeń: ExpressCard/54 -1 szt., Smart Card – 1 szt., SD Card – 1 szt.. Porty we/wy: Serial port (9-pin; D-sub) – 2 szt., External VGA (15-pin; D-sub) – 1 szt., USB 3.0 (9-pin) – 2 szt., USB 2.0 (4-pin) – 1 szt., USB 2.0 / eSATA Combo – 1 szt., LAN (RJ45) – 2 szt., HDMI – 1 szt., Docking connector (80-pin) x 1, WWAN. Komunikacja Dual Band Wireless 802.11ac, Bluetooth® (v4.0), SiRFstarIV GPS. Układ szyfrowania TPM 1.2. Czytnik linii papilarnych. Waga do 5,5 kg. Klawiatura membranowa z podświetleniem LED z sekcją numeryczną. Bateria 9 komorowa, minimalny czas pracy na baterii 420 min Gwarancja min. 3 lata |  |
| Cena brutto: |  |

Zadanie nr 7. Dodatkowy monitor – 1 sztuka.

| PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE DODATKOWEGO MONITORA | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Matryca 17” min. 1920-1080 o wysokiej jasności pozwalającej na pracę w bezpośrednim świetle słonecznym, Rodzaj podświetlania: LED, Kąt widzenia w horyzoncie min. 170 stopni, Jasność: min. 800 cd/m2, Częstotliwość odświeżania: 50-75 Hz, Ochrona przed zapyleniem/wodą – IP65, Minimalny zakres pracy w temperaturach: od 0°C do 50°C, Proporcje wymiarów matrycy 16:9, Czujnik natężenia światła – automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków otoczenia, Montaż naścienny lub wolnostojący. Gwarancja min. 3 lata |  |
| Cena brutto: |  |

Zadanie nr 8. Oprogramowanie do zbierania i opracowywania danych hydrograficznych – 1 sztuka.

| PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE OPROGRAMOWANIA DO ZBIERANIA I OPRACOWYWANIA DANYCH HYDROGRAFICZNYCH | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Specjalistyczne oprogramowanie do akwizycji, przetwarzania, wizualizacji, postprocessingu i obróbki zbieranych w terenie danych hydrograficznych. Kompletne oprogramowanie do zbierania (akwizycji), planowania pomiarów, przetwarzania w tym czyszczenia i weryfikacji danych pomiarowych oraz wsparcia procesu nawigacji łodzi w najnowszej, aktualnie dostępnej na rynku wersji. Procedura pomiaru i zbierania danych musi odbywać się w ramach jednego pakietu oprogramowania w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie powinno posiadać aktywne moduły umożliwiające jednoczesne pozyskiwanie surowych danych pomiarowych z echosondy wielowiązkowej (jedno lub wielogłowicowej), echosondy wielokanałowej, echosondy jednowiązkowej, systemu pozycyjnego, systemu inercyjnego, pojazdu podwodnego, sytemu nawigacji podwodnej i systemu sonaru holowanego w funkcji automatycznej synchronizacji czasu wszystkich pozyskiwanych danych. Oprogramowanie musi umożliwiać nawigację, pozycjonowanie, planowanie prac (linii) pomiarowych, kalibrację systemów hydrograficznych, tworzenie planów batymetrycznych, wyliczanie kubatur oraz umożliwiać analizę hydrograficzną 2D/3D/4D zebranych danych pomiarowych wraz z możliwością tworzenia wizualizacji i animacji 3D, prezentacji i publikacji. Oprogramowanie musi posiadać opcję wyświetlania komórek map wektorowych formatu S-57. Na wszystkie moduły aplikacji wymagane są licencje na czas nieokreślony (bezterminowe) na 2 (dwa) niezależne stanowiska robocze ze wsparciem technicznym producenta na okres co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego. |  |
| Cena brutto: |  |

Zadanie nr 9. Ploter map z sonarem.

| PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE PLOTERA MAP Z SONAREM | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Ekran | Wyświetlacz dotykowy 12 cali, 16:9, wysokiej rozdzielczości, kolorowy z jasnym podświetleniem led i powłoką przeciwodblaskową |  |
| Funkcja ekranu dotykowego | tak |  |
| Rozdzielczość ekranu | Min 1280x720 |  |
| Dwukanałowy przetwornik sonarowy Chirp | tak |  |
| Częstotliwość przetwornika sonaru w technologii Chirp | 455/800 kHz |  |
| Dwukanałowy przetwornik sondy | tak |  |
| Częstotliwość przetwornika sondy | 83/200 kHz |  |
| Pozycjonowanie GNSS min 10 Hz | tak |  |
| Jednoczesny widok okna sonaru oraz sondy | tak |  |
| Gniazdo karty microSD | podwójne |  |
| Funkcja śledzenia obiektów w toni | tak |  |
| Czujnik temperatury zintegrowany z przetwornikiem | tak |  |
| Obudowa wodoszczelna IPX7 | tak |  |
| Łączność bezprzewodowa | tak |  |
| Zestaw oraz funkcja do tworzenia trójwymiarowego obrazu dna i obiektów w toni w czasie rzeczywistym | tak |  |
| Funkcja uzyskania sonogramu wysokiej rozdzielczości | tak |  |
| Funkcja tworzenia map batymetrycznych w post-processingu | tak |  |
| Funkcja rejestracji i przeglądania nagranych danych | tak |  |
| Możliwość wgrania map elektronicznych ENC (C-MAP, Navionics) | tak |  |
| Torba transportowa | tak |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Cena brutto: |  |

Zadanie nr 10. Agregat prądotwórczy.

| PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Moc max. | Min. 2 kW |  |
| Moc nom. | Min. 1,6 kW |  |
| Gniazda AC | 2 x 230V 16 A |  |
| Gniazda DC | 12V - 8A |  |
| Moc max. | Min. 2,8 KM |  |
| Rozruch | ręczny |  |
| Długość | Do 550 mm |  |
| Szerokość | Do 350 mm |  |
| Wysokość | Do 450 mm |  |
| Masa sucha | Do 22 kg |  |
| Zbiornik paliwa | Min. 3,5 l |  |
| Wyposażenie | Kontrolki pracy i przeciążenia; Zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika; gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji. |  |
| ZASILACZ AWARYJNY (UPS) | Moc: min. 800 W. Zasilacz podtrzymujący napięcie powinien współpracować z całym zestawem urządzeń będącym przedmiotem zamówienia. |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Cena brutto: |  |

…..................., dnia …........................

________________________________________

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)