Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 279/2017/PN/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  : Remontu holu głównego wraz otwartą klatką schodową w bloku nr 105 budynku  Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 13

I. W ramach  robot  zamówienie  obejmuje wykonanie robót budowlanych

W ramach  robot  budowlanych zamówienie  obejmuje:

1.  Roboty demontażowe  tj. rozbiórka  starych okładzin ściennych, sufitów podwieszonych  metalowych demontaż i powtórny montaż ścianek aluminiowych na I piętrze

2 Rozbiórka posadzki z tworzyw sztucznych  PCV płytki

3. Demontaż  balustrad schodowych

4. Naprawa  ścian   i sufitów  uzupełnienie tynków na suficie i  ścianach

5. Szpachlowanie.  ścian i sufitów

6.  Malowanie ścian i sufitów  techniką  emulsyjną     kolor jasny  Dwukrotnie  malowanie  farbami  ścian  kolor jasny. Farba  powinna być   przydatna na powierzchnie  narażone  na intensywną eksploatację , ,odporność na szorowanie  klasy  I  wg  EN 13300

7. Montaż okładzin ściennych  z płytek z kamieni sztucznych  Płytki o wymiarach min  30x60cm

8. Montaż okładzin ściennych –obudowy  szybów instalacyjnych i ścian płytami  drewnopodobnymi  np. firmy  SWISS KRONOPOL  lub TOP AKUSTIK  lub inne

9. Montaż sufitu podwieszonego konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien  mineralnych o polepszonych  właściwościach akustycznych    44db wymiarach 60x60  , krawędz  E15  np. typu  Rockfon Sonar

10  Montaż balustrad schodowych ze stali  nierdzewnej  z wypełnieniem  szkłem bezpiecznym(  wzór  jak na klatkach schodowych budynku)

11 Montaż drzwi aluminiowych  Profil „ciepły” ,kolor biały, wyposażone w klamkę ,jeden zamek, do wysokości klamki wypełnienie -panel

12.. Montaż okna ALU  w szatni Okno z funkcją  podawcze i  obserwacyjne  Okno ALU w kolorze  szarym

13.Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV  Wykładzina PCV  wyoblona  na ściany do wysokości ok. 15 cm  Wykładzina winna być antypoślizgowa o grubości 2-2,5 mm  Zawarte w wykładzinie  cząstki kwarcu na całej grubości zwiekszają bezpieczeństwo, odporność na zużycie Wykładzina odporna na wodę i niektóre  środki chemiczne oraz kwasy

14. Wywiezienie gruzu

II  w ramach robot elektrycznych  zamówienie obejmuje;

1.Wymiana i uzupełnienie instalacji i osprzętu elektrycznego

2. Wymiana lamp oświetleniowych

3. Pomiary elektryczne

Szczegółowy zakres robót    przedstawia  załączony przedmiar robót

Każdy  z Wykonawców   winien dokonać  wizji lokalnej  na terenie  budowy  celem  sprawdzenia  warunków  placu budowy oraz warunków  związanych  z wykonaniem  prac będących  przedmiotem przetargu.  Wykonawca  winien każdorazowo   poinformować  Zamawiającego  o zamiarze  dokonania  wizji  lokalnej na terenie budowy Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu  nr 605627950 p. Jerzy Ossowski.

. Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia..

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia ,,gdyż  zamówienie  nie zostało podzielone   na wyodrębnione części   i musi być zrealizowane   w całości.

. Wykonawca  udzieli  2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace

. Wymagania stawiane Wykonawcy:

Kosztorys  ofertowy  należy   wykonać  w postaci  kosztorysu  uproszczonego   z załączeniem:

- wskaźniki  cenotwórcze

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą  i posiadające  aprobatę  techniczną.  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

…..................., dnia ….................

_________________________________

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Opracował J.O.