CZĘŚĆ NR 1:

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania do Sali szpitalnego oddziału ratunkowego.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Zaawansowany, bezprzewodowy symulator osoby dorosłej naturalnych rozmiarów, odwzorowujący anatomiczne cechy ciała ludzkiego. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator nowy fabrycznie, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. |  |  |
|  | Fizjologiczny zakres ruchu w stawach. |  |  |
|  | Całkowicie bezprzewodowa symulacja bez jakichkolwiek połączeń pneumatycznych ani elektrycznych. Kablowe połączenie symulatora ze sterownią umieszczone pod podłogą techniczną. |  |  |
|  | Praca symulatora z zasilaniem z sieci 230V i komunikacją przewodową przez Ethernet LAN |  |  |
|  | Symulator pracujący w trybie automatycznym i manualnym (sterowanym przez instruktora); |  |  |
|  | Wykorzystanie scenariuszy szkoleniowych do nauki resuscytacji kardiologicznej, intensywnej terapii i opieki pourazowej z wykorzystaniem badań i obrazów USG w trakcie ćwiczeń |  |  |
|  | Co najmniej cztery godziny pracy bez konieczności doładowywania akumulatorów, zarówno w symulatorze, systemie sterowania, jak i monitorze pacjenta. |  |  |
|  | Konfiguracja sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4GHz i/lub 5GHz | Punktacja: tylko 2,4 GHz – 0 pkt., tylko 5 GHz – 2 pkt, 2,4 i 5 GHz – 3 pkt. |  |
| UKŁAD NERWOWY: |
|  | Źrenice reagujące na światło z możliwością ustawienia szerokości źrenic niezależnie dla każdego oka; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Ruchome powieki; |  |  |
|  | Symulacja drgawek |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY: |
|  | Głowa rzeczywistych rozmiarów z elastycznym językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i płucami. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Fizjologiczne ruchy klatki piersiowej w trakcie oddychania (unoszenie się i opadanie klatki piersiowej niezależnie dla każdego płuca). Funkcja oddechu spontanicznego. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Regulowanie częstości oddechu |  |  |
|  | Osłuchiwanie minimum 5 szmerów oddechowych (fizjologicznych i patologicznych) za pomocą standardowego stetoskopu; | Punktacja: 5 szmerów – 0 pkt., 8 szmerów – 1 pkt., 10 szmerów – 2 pkt., 15 szmerów – 3 pkt., powyżej 15 szmerów – 4 pkt. |  |
|  | Symulacja skurczu krtani z pełnym zamknięciem strun głosowych; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja obrzęku języka; |  |  |
|  | Symulacja obrzęku górnych dróg oddechowych, niedrożności dróg oddechowych na poziomie gardła; |  |  |
|  | Symulacji szczękościsku; |  |  |
|  | Ograniczenie zakresu ruchów szyi; |  |  |
|  | Udrażnianie dróg oddechowych z wykorzystaniem: rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, Combitube, maski krtaniowej |  |  |
|  | Intubacja (również z wykorzystaniem prowadnic, w tym światłowodowych). |  |  |
|  | Wentylacja z wykorzystaniem maski twarzowej i worka samorozprężalnego, wentylacja „pacjenta” zaintubowanego, wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji; |  |  |
|  | Zmiana podatności płuc na kilku poziomach; |  |  |
|  | Wielokrotne wykonanie konikopunkcji i konikotomii dzięki obecności otworu w tchawicy wraz z wymienialną skórą |  |  |
|  | Ustawienie i monitorowanie etCO2; |  |  |
|  | Wykonanie obustronnego drenażu jamy opłucnej; | Punktacja: brak możliwości wypływu płynu – 0 pkt., możliwość wypływu płynu – 2 pkt. |  |
|  | Obustronne odbarczenie odmy opłucnowej; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Obustronne zakładanie drenażu opłucnej |  |  |
|  | Symulacja rozdęcia żołądka w przypadku intubacji do przełyku; |  |  |
| UKŁAD KRĄŻENIA: |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Osłuchiwanie wszystkich zastawek za pomocą standardowego stetoskopu (prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca); | Punktacja: 3 dźwięki – 0 pkt., 4 dźwięki – 1 pkt., 5 dźwięków – 2 pkt., powyżej 5 dźwięków – 3 pkt. |  |
|  | Monitorowanie rytmu serca (z użyciem kardiomonitora lub symulatora kardiomonitora) za pomocą elektrod (3-odprowadzeniowe EKG) oraz przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja zapisu 12-odprowadzeniowego EKG skorelowanego z zapisem 3-odprowadzeniowego EKG z monitora pacjenta; |  |  |
|  | Przeprowadzenie defibrylacji, kardiowersji, stymulacji zewnętrznej z wykorzystaniem defibrylatora klinicznego; |  |  |
|  | Funkcja rejestracji wartości energii defibrylacji/kardiowersji/stymulacji; |  |  |
|  | Tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem klatki piersiowej; |  |  |
|  | Siła tętna zależna od ciśnienia tętniczego krwi i miejsca pomiaru; |  |  |
|  | Tętno wyczuwalne przynajmniej na jednej tętnicy szyjnej, udowej, podkolanowej, grzbietowej stopy, promieniowej; |  |  |
|  | Monitorowanie skuteczności masażu klatki piersiowej w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (głębokości ucisku, częstości ucisków, relaksacji klatki piersiowej); |  |  |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi symulowane automatycznie, pomiar z wykorzystaniem palpacji i osłuchiwania (dźwięki zsynchronizowane z tętnem) |  |  |
|  | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie min. 0-250 mmHg |  |  |
|  | Niezależne ustawianie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta |  |  |
| W ZAKRESIE WYDALANIA: |
|  | Symulacja łzawienia, ślinienia, pocenia, wypływu płynu z oczu i uszu; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedury cewnikowania; |  |  |
|  | Cewnikowanie pęcherza moczowego z rzeczywistym wypływem płynu w zależności od stanu klinicznego „pacjenta” |  |  |
| W ZAKRESIE FARMAKOTERAPII: |
|  | Dostęp dożylny i doszpikowy; | Punktacja: jeden rodzaj wkłucia – 0 pkt., dwa rodzaje wkłucia – 1 pkt., 3 rodzaje wkłucia – 2 pkt. |  |
|  | Wykonanie iniekcji podskórnych i domięśniowych; |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania leku, jego stężenia i dawki bez ingerencji ze strony instruktora. Fizjologiczna reakcja na podane leki i ich dawki. | Punktacja za automatyczne rozpoznawanie: tylko rodzaju leku – 0 pkt., rodzaju i dawki leku – 5 pkt., rodzaju i dawki podanego leku wraz z automatyczną fizjologiczną reakcją na podane leki i ich dawki – 10 pkt. |  |
|  | Podaż leku w bolusie lub infuzji płynów. | TAK (bez punktacji) |  |
| W ZAKRESIE POZORACJI URAZÓW: |
|  | Symulacja krwawień tętniczych i żylnych w minimum dwóch niezależnych miejscach z regulacją siły i częstości w zależności od stanu „pacjenta”. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości czterech sztuk każdego elementu oraz preparat w ilości wystarczającej na sporządzenie 20 litrów sztucznej krwi | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość symulacji amputacji kończyn |  |  |
|  | Zakładanie na symulator dodatkowych ran i modułów urazowych z symulacją automatycznych krwawień za pomocą oprogramowania; |  |  |
| INNE: |
|  | Współpraca symulatora z systemem symulacji i wyświetlania USG do procedur FAST, eFasT, RUSH pokazywanymi na monitorze USG lub komputerze zgodnie z anatomią przy kontroli odpowiednich miejsc na skórze symulatora (np. za pośrednictwem czujników określających miejsce przyłożenia głowicy USG) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja głosu pacjenta; |  |  |
|  | Praca symulatora w następujących trybach: automatycznym – zarówno wykonywane procedury medyczne, jak i podawane dawki leków zmieniają w sposób automatyczny stan „pacjenta”, zgodnie z uruchomionym scenariuszem; manualnym – sterowanym przez instruktora, który zgodnie ze swoją wiedzą modyfikuje efekty działania określonych procedur i leków. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Nagrywanie i wykorzystywanie własnych dźwięków przygotowanych przez instruktora; | Punktacja: brak możliwości – 0 pkt., jest możliwość – 5 pkt. |  |
|  | Odgłosy perystaltyki jelit osłuchiwane w minimum dwóch miejscach na brzuchu; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania. |  |  |
| DODATKOWO: |
|  | Wymienne skóry szyi - 5 sztuk | TAK (bez punktacji) |  |
|  | 3 rolki taśmy zaklejającej otwór w tchawicy |  |  |
|  | Zestaw pozoracji ran (m.in. rany cięte, amputacje, oparzenia) – 1 sztuka |  |  |
|  | Środek poślizgowy do intubacji – 4 opakowania |  |  |
|  | Wymienna skóra klatki piersiowej do drenażu opłucnej oraz odbarczenia odmy opłucnej – po 4 sztuki każdego elementu |  |  |
|  | Zużywalne elementy (min. 4 sztuki każdego elementu) wykorzystywane do podawania leków przez dostęp dożylny. |  |  |
|  | Preparat do sporządzania sztucznej krwi w ilości 10-20L (2 sztuki) |  |  |
|  | Zestaw pozoracji ran i obrażeń (takich jak: oparzenia, rany cięte, rany kłute, amputacje urazowe) w zestawie |  |  |
|  | Współpraca zaawansowanego symulatora pacjenta dorosłego z aplikacją sterującą tym symulatorem oraz wirtualnym monitorem pacjenta |  |  |
| SYSTEM STERUJĄCY: |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany system sterujący, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | System połączeniowy od symulatora i wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w sterowni połączonego z systemem sterowania i debriefingu |  |  |
| SPRZĘT ORAZ OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA: |
|  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku angielskim oraz w polskim |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem, monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia scenariuszy z identycznym interfejsem użytkownika oraz funkcjami dla pozostałych symulatorów: kobiety rodzącej, dziecka, niemowlęcia i noworodka. |  |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych |  |  |
|  | Możliwość kontrolowania głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki - ustawiana za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |
|  | Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności ratowniczych |  |  |
|  | Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników |  |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY PACJENTA SYMULOWANEGO PRZEZ STUDENTÓW: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 17” zawieszony na symulowanej sali szpitalnej. (Wykonawca jest proszony o wpisanie modelu i przekątnej oferowanego ekranu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYMULATOREM: |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Twardy dysk SSD minimum 500 GB |  |  |
|  | Pamięć RAM minimum 4 GB |  |  |
|  | Monitor LED o przekątnej minimum 15,6’. |  |  |
|  | Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Mysz i klawiatura |  |  |
|  | Nagrywarka DVD DL |  |  |
|  | Minimum 4 porty USB |  |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe |  |  |
|  | Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n, umożliwiająca zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora |  |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwę i wersję oferowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH SYMULATORÓW: |
|  | Zamawiający wymaga nielimitowanego bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych do celów debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczony jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wraz z poszczególnym symulatorem, Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | Po zrealizowaniu dostawy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż 15 dni od wykonania dostawy i wykazania poprawności działania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie podczas którego przekaże niezbędną wiedzę dla umiejętności sterowania symulatorem oraz pokazania wszystkich możliwości jego wykorzystania w symulacji. Zdaniem Zamawiającego takie szkolenie winno trwać minimum 2 dni dla jednego typu symulatora i na wniosek użytkowników po obustronnym uzgodnieniu terminu przedłużonego szkolenia, może zostać wydłużone o kolejne dni nie więcej niż 5 dni dla jednego typu symulatora. W szkoleniu będą brały udział max 10 osobowe grupy szkoleniowe. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
|  | GWARANCJA: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 lat gwarancji dla każdego z zaoferowanych symulatorów, zgodnej z gwarancją producenta i obejmującej oferowany symulator wraz z jego częściami składowymi. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | SERWIS: W okresie trwania opieki gwarancyjnej - raz w roku lub częściej jeśli tak stanowią zalecenia producenta dla zachowania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności przestrzegania instrukcji producenta i zaleceń używania przedmiotu umowy w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z tychże czynności. Przegląd zostanie wykonany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia przez autoryzowany serwis producenta i obejmuje wszystkie czynności zalecane przez producenta określone w warunkach gwarancji. Koszt serwisu ponosi Wykonawca w okresie trwania gwarancji. |  |  |
|  | NAPRAWY: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni dokonywanie wszelkich napraw w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 2 do 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; W sytuacji wydłużenia czasu naprawy ponad 5 dni roboczych, Wykonawca zapewnia dostarczenie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy; W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. |  |  |

Legenda:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub niewypełnienie rubryki będzie skutkowało odrzuceniem oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ.

- W rubryce pt. „Parametr oferowany / opis „  Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokładnie jakie rozwiązanie oferuje.

- Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 29 pkt.

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….