CZĘŚĆ NR 4:

Zaawansowany symulator USG współpracujący z symulatorem pacjenta dorosłego  do Sali szpitalnego oddziału ratunkowego.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator USG współpracujący z symulatorem pacjenta dorosłego – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Zaawansowany symulator USG do nauki procedur FAST, RUSH opieki kardiologicznej współpracujący z symulatorem osoby dorosłej; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator nowy fabrycznie, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku; |  |  |
|  | Możliwość symulacji i wyświetlania USG z realnymi obrazami do procedur FAST, eFasT, RUSH pokazywanymi na monitorze USG lub komputerze; |  |  |
|  | Wymagana dostępność scenariuszy z obrazami USG z zakresu opieki kardiologicznej, intensywnej terapii i opieki pourazowej z zastosowaniem procedur FAST; | Punktacja: 1 pkt. za każdy proponowany scenariusz | Liczba i nazwa oferowanych scenariuszy: ………………………………………….. |
|  | W przypadku współpracy symulatora z komputerem zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania sterującego symulatorem; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera; |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH SYMULATORÓW: |
|  | Zamawiający wymaga nielimitowanego bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych do celów debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczony jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wraz z poszczególnym symulatorem, Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | Po zrealizowaniu dostawy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż 15 dni od wykonania dostawy i wykazania poprawności działania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie podczas którego przekaże niezbędną wiedzę dla umiejętności sterowania symulatorem oraz pokazania wszystkich możliwości jego wykorzystania w symulacji. Zdaniem Zamawiającego takie szkolenie winno trwać minimum 2 dni dla jednego typu symulatora i na wniosek użytkowników po obustronnym uzgodnieniu terminu przedłużonego szkolenia, może zostać wydłużone o kolejne dni nie więcej niż 5 dni dla jednego typu symulatora. W szkoleniu będą brały udział max 10 osobowe grupy szkoleniowe. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
|  | GWARANCJA: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 lat gwarancji dla każdego z zaoferowanych symulatorów, zgodnej z gwarancją producenta i obejmującej oferowany symulator wraz z jego częściami składowymi. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | SERWIS: W okresie trwania opieki gwarancyjnej - raz w roku lub częściej jeśli tak stanowią zalecenia producenta dla zachowania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności przestrzegania instrukcji producenta i zaleceń używania przedmiotu umowy w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z tychże czynności. Przegląd zostanie wykonany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia przez autoryzowany serwis producenta i obejmuje wszystkie czynności zalecane przez producenta określone w warunkach gwarancji. Koszt serwisu ponosi Wykonawca w okresie trwania gwarancji. |  |  |
|  | NAPRAWY: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni dokonywanie wszelkich napraw w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 2 do 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; W sytuacji wydłużenia czasu naprawy ponad 5 dni roboczych, Wykonawca zapewnia dostarczenie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy; W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. |  |  |

Legenda:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub niewypełnienie rubryki będzie skutkowało odrzuceniem oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ.

- W rubryce pt. „Parametr oferowany / opis „  Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokładnie jakie rozwiązanie oferuje.

- Maksymalna ilość punktów do zdobycia : w zależności od liczby zaoferowanych scenariuszy. Jeden scenariusz= 1 pkt.

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….