CZĘŚĆ NR 6:

TABELA A:

Zaawansowane symulatory porodowy do Sali porodowej.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator porodowy wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Fantom o wyglądzie naśladującym realną kobietę rodzącą wraz z noworodkiem | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator jest całkowicie bezprzewodowy. Zarówno w kwestii łączności jak i zasilania. | Punktacja: łączność drogą radiową – 10pkt łączność po wifi – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem kompatybilne z pozostałymi symulatorami: osoby dorosłej, dziecka | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator jest przystosowany do pracy z użyciem prawdziwego sprzętu medycznego. |  |  |
| FUNKCJE: |
|  | Ćwiczenie znieczulenia zewnątrzoponowego na rdzeniu kręgowym z wykorzystaniem wkładki symulującej warstwy podskórne | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Ćwiczenie cięcia cesarskiego z wykorzystaniem prawdziwych narzędzi chirurgicznych |  |  |
|  | Wkład do cesarskiego cięcia posiada sztuczną krew w warstwie podskórnej |  |  |
|  | Konstrukcja idealnie pasująca do łóżek porodowych |  |  |
|  | Kanał porodowy symulujący żywą tkankę |  |  |
|  | Wkład do rekonstrukcji episiotomii, który może być wielokrotnie zszywany, zawierający 3 wkładki przedstawiające różne rodzaje nacięć |  |  |
|  | Dwa rodzaje noworodków, do użycia w różnych pozycjach porodu |  |  |
|  | Anatomiczne punkty orientacyjne |  |  |
|  | Moduł do ćwiczeń palpacyjnych zawiera worek owodniowy zapewniający realistyczne odczucia |  |  |
|  | Płód obraca się, unosi oraz opada w odpowiedzi na komendy z bezprzewodowego tabletu PC |  |  |
|  | Programowanie obrzęku języka oraz obrzęku gardła |  |  |
| POŁOŻNICTWO: |
|  | Realistyczny kanał porodowy z rozszerzalną szyjką macicy | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Precyzyjnie programowalny system dostarczania płodu umożliwiający wielokrotne ćwiczenie: porodu normalnego, wspieranego instrumentalnie, dystocji barkowej, porodu miednicowego oraz cięcia cesarskiego |  |  |
|  | System może być zaprogramowany dla szybkiego porodu jak również dla trwającego godzinami |  |  |
|  | Programowalne schodzenie płodu w określonym czasie |  |  |
|  | Pauza, kontynuacja oraz przyspieszenie porodu w dowolnym czasie |  |  |
|  | Monitor płodu współdziała ze scenariuszem |  |  |
|  | Zmienne oznaki życiowe matki i płodu w określonych momentach w czasie scenariusza |  |  |
|  | Możliwość schodzenia płodu TYLKO podczas skurczy macicy |  |  |
|  | Precyzyjna kontrola nad rotacją płodu |  |  |
|  | Rozpoczęcie porodu w pozycji ROA, LOA, LOP oraz ROP |  |  |
|  | Programowalne wewnętrzna oraz zewnętrzna rotacja płodu |  |  |
|  | Programowanie scenariusza tak aby każdy uczący się otrzymał dokładnie takie same zdarzenia |  |  |
|  | Zapis scenariusza oraz jego wyników do późniejszego użytku |  |  |
|  | Minimum 30 scenariuszy, które mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb instruktora |  |  |
|  | Możliwość szybkiego i prostego tworzenia nowych scenariuszy |  |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów matki, płodu oraz porodu podczas trwania scenariusza |  |  |
|  | Pomiar i zapis siły oraz ruchów kardynalnych doświadczanych przez płód w odpowiedzi na skurcze |  |  |
|  | Siła i pozycja ramion są zapisywane na wykresie w czasie rzeczywistym ze skurczami macicy |  |  |
|  | Użycie płynów na potrzeby krwawienia oraz cewnikowania |  |  |
|  | Programowalne krwawienie z kanału porodowego |  |  |
|  | Poród próżniowy lub kleszczowy |  |  |
|  | Moduł macicy dla PPH |  |  |
|  | Masaż oraz krwawienie po porodzie |  |  |
|  | Manewr Leopolda |  |  |
|  | Cesarskie cięcie z wykorzystaniem wymiennego podbrzusza z realistyczną skórą, warstwą podskórną, powięzią, mięśniem prostym oraz otrzewną |  |  |
| DYNAMICZNY MONITOR OKOŁOPORODOWY: |
|  | Programowalna aktywność macicy | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Kontrola częstotliwości, czasu trwania oraz intensywności skurczy |  |  |
|  | Wybór tonu spoczynkowego |  |  |
|  | Generowanie dodatkowych skurczy podczas scenariusza |  |  |
|  | Programowalna linia FHR |  |  |
|  | Linia bazy FHR |  |  |
|  | Dopasowanie zmienności |  |  |
|  | Kontrola niestałych, epizodycznych oraz okresowych zmian |  |  |
|  | Generowanie wzorów FHR w dowolnym czasie |  |  |
|  | Podsłuch FHR w Zewnętrznym Monitorowaniu Płodu lub w trybie Elektrody Spiralnej Płodu |  |  |
|  | Możliwość przeglądania do 2 godzin zapisu z monitorowania płodu |  |  |
|  | Zapis/wydruk zapisu monitorowania płodu |  |  |
| DWA MODELE PORODU: |
|  | Dwa modele, jeden w pozycji główkowej, drugi w pozycji miednicowej | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Głowa ugina się podczas przemieszczania w kanale porodowym |  |  |
|  | Pępek oraz łożysko przypinane do ścianki macicy. Łożysko zawiera oddzielne fragmenty. |  |  |
|  | Modele są przypinane do mechanizmu porodowego i mogą być zwolnione komendą z bezprzewodowego tabletu PC |  |  |
|  | Programowalne odgłosy serca płodu przed, w trakcie i po porodzie |  |  |
| WENTYLACJA: |
|  | Programowalny obrzęk języka oraz krtani | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Różnorodne dźwięki górnych dróg oddechowych zsynchronizowane z oddychaniem |  |  |
|  | Nosowa lub gardłowa intubacja |  |  |
|  | Czujniki głębokości intubacji |  |  |
|  | Odgięcie głowy oraz żuchwy |  |  |
|  | Opór szczęki |  |  |
|  | Możliwość ćwiczenia technik odsysania |  |  |
|  | Wentylacja przy użyciu maski oraz worka |  |  |
|  | Intubacja z użyciem konwencjonalnych rurek |  |  |
|  | Manewr Sellicka uwidacznia struny głosowe |  |  |
| ODDYCHANIE: |
|  | Automatyczne unoszenie się klatki piersiowej zsynchronizowane z wzorami oddechowymi | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Niezależne dźwięki prawego i lewego płuca, zsynchronizowane z oddychaniem |  |  |
|  | Oddychanie może być wspomagane przy użyciu BVM, ETT lub LMA |  |  |
|  | Oddechy są mierzone i zapisywane |  |  |
|  | Kompresje klatki piersiowej generują namacalne ciśnienie krwi |  |  |
|  | Wykrywanie i zapisywanie wentylacji i kompresji |  |  |
|  | Symulacja spontanicznych oddechów |  |  |
|  | Zmienne częstości oddechu oraz stosunek wdechów/wydechów |  |  |
|  | Dwustronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej |  |  |
|  | Normalnie i anormalne odgłosy oddychania |  |  |
|  | Osłuchiwanie przedniej strony |  |  |
| KRĄŻENIE: |
|  | EKG generowane w czasie rzeczywistym ze zmiennością fizjologiczną, nie kopiując schematów podręcznikowych | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Dźwięki serca mogą być osłuchiwane i są zsynchronizowane z EKG |  |  |
|  | Palpacyjny lub instrumentalny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
|  | Możliwość użycia prawdziwego ciśnieniomierza, a nie tylko wirtualnego |  |  |
|  | Dźwięki Korotkowa słyszalne pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym |  |  |
|  | Saturacja tlenu wykrywalna przy użyciu prawdziwych mierników |  |  |
|  | Strefy do wyczuwania pulsu są zsynchronizowane z ciśnieniem krwi oraz akcją serca |  |  |
|  | Ręce z miejscami do wkłuć, z możliwością wstrzykiwania i odsysania |  |  |
|  | Miejsca do wkłuć SubQ oraz IM |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z użyciem prawdziwego sprzętu |  |  |
|  | Defibrylacja i kardiowersja z użyciem prawdziwego sprzętu |  |  |
|  | Różnorodne odgłosy serc |  |  |
|  | Pulsy tętnicy szyjnej, promieniowej oraz ramiennej, zsynchronizowane z EKG |  |  |
|  | Pulsy zmieniają się wraz z ciśnieniem krwi |  |  |
| NATURALNE REAKCJI: |
|  | Programowalne mruganie, rozszerzanie oraz zwężanie się źrenic w odpowiedzi na światło | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Programowalny czas trwania oraz intensywność konwulsji |  |  |
| MOWA: |
|  | Nagrane komunikaty | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Dwukierunkowe przesyłanie dźwięku w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i przechowywania komunikatów w dowolnym języku |  |  |
|  | Instruktor może bezprzewodowo mówić jako pacjent i słuchać odpowiedzi, w zasięgu łączności do 50 metrów |  |  |
| MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH: |
|  | Sterowany poprzez bezprzewodowy tablet PC | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Monitor parametrów życiowych matki oraz tonów serca dziecka |  |  |
|  | Możliwość użycia gotowej konfiguracji lub stworzenie własnej, tak aby monitor upodobnił się do monitorów wykorzystywanych w ośrodku |  |  |
|  | Konfigurowalne alarmy |  |  |
|  | Prosty w obsłudze i użyciu |  |  |
|  | Możliwość zmieniania stanu matki oraz dziecka podczas scenariusza |  |  |
|  | Dotykowy ekran |  |  |
|  | Monitor parametrów życiowych matki oraz monitor FHT, mogą być widoczne w tym samym czasie |  |  |
|  | Wyświetlanie do 8 parametrów numerycznych |  |  |
|  | Wyświetlanie do 5 wykresów w czasie rzeczywistym w trybie normalnym |  |  |
| RUCH: |
|  | Drgawki/konwulsje | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Drżenie |  |  |
|  | Nogi zginają się w kolanach |  |  |
|  | Ręce zginają się w łokciach |  |  |
|  | Możliwość dokładnego ułożenia na łóżku porodowym |  |  |
| INTERFEJS UŻYTKOWNIKA: |
|  | Czujniki śledzą akcje wykonywane na symulatorze | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Zmiany stanu oraz udzielona pomoc jest zapisywana w logu z oznaczeniem czasu |  |  |
|  | Generowanie zapisu sesji |  |  |
|  | Wymiana plików |  |  |
|  | Bezprzewodowy tablet PC sterujący stymulatorem oraz wirtualnym monitorowaniem pacjenta, z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami |  |  |
|  | Fabrycznie przygotowane scenariusze, które mogą być modyfikowane |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych scenariuszy |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

TABELA B:

Zaawansowany symulator noworodka na Sali porodowej.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator noworodka wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| DANE PODSTAWOWE: |
|  | Bezprzewodowy fantom noworodka do 40 tygodnia do szkoleń lekarzy, kontrolowany za pomocą komputera/tabletu instruktora | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Waga 2.7 kg +/- 5%, dł. 52,7 cm +/- 5%, |  |  |
|  | Pełna mobilność – zasilanie bateryjne oraz brak podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów, przejściówek i czujników. |  |  |
|  | Zasięg bezprzewodowy min. 80 metrów |  |  |
|  | Ciągła praca symulatora bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów min. 3 godziny |  |  |
|  | Brak łączności pomiędzy sterującym fantomem komputerem instruktora a fantomem nie przerywa rozpoczętego scenariusza i ani działania fantomu. |  |  |
|  | Realistyczna pępowina |  |  |
|  | Głos emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora) |  |  |
|  | Możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie |  |  |
|  | Delikatna skóra na całym ciele , bezszwowy korpus i stawy kończyn |  |  |
|  | Realistyczne połączenie szyi, ramion, bioder, kolan, łokci |  |  |
|  | Pronacja i supinacja przedramienia |  |  |
|  | Wyczuwalne żebra oraz wyrostek mieczykowaty |  |  |
| DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE |
|  | Odchylanie głowy/unoszenie brody/luksowanie żuchwy | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Realistyczne drogi oddechowe z widocznymi strunami głosowymi |  |  |
|  | Detekcja głębokości intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzeń |  |  |
|  | Możliwość wentylacji workiem z maską |  |  |
|  | Odchylenie w tył głowy skutkujące zamknięciem dróg oddechowych z zalogowaniem informacji do dziennika zdarzeń |  |  |
|  | Zmienna częstość oddechu i stosunek wdechu do wydechu |  |  |
|  | Możliwość stosowania ETT, LMA, fiberoskopu |  |  |
|  | Programowalne dźwięki płaczu /chrząkania |  |  |
|  | Unoszenie i opadanie klatki piersiowej, jedno (l/p) lub obustronne zsynchronizowane z wzorcami oddechowymi |  |  |
|  | Jednostronne unoszenie się klatki piersiowej podczas zaintubowania prawego oskrzela. |  |  |
|  | Możliwość współpracy z respiratorami mechanicznymi |  |  |
|  | Słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe i szmery płuc |  |  |
|  | Wentylacja płuc jest mierzona z zalogowaniem informacji do dziennika zdarzeń |  |  |
| SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA |
|  | Prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu | TAK (bez punktacji) |  |
|  | 4 odprowadzeniowy monitoring EKG za pomocą standardowego elektrokardiografu |  |  |
|  | Zaimplementowany interaktywny monitor i trener resuscytacji pozwalający na bieżąco oceniać jakość uciśnięć i wentylacji. Zawierający funkcje werbalnych wskazówek i pozwalający na wydruk stosownego raportu z działań w obszarze RKO. |  |  |
|  | Obustronne zakładanie wkłuć dożylnych |  |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkoffa i zmodyfikowanym mankietem do pomiaru ciśnienia |  |  |
|  | Skuteczne uciśnięcia klatki generujące wyczuwalne tętno i aktywność EKG |  |  |
|  | Fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG, wyczuwalna na ciemiączku, pępowinie, tętnicach ramiennych |  |  |
|  | Wirtualna stymulacja i defibrylacja |  |  |
|  | Tony serca |  |  |
|  | Wartości saturacji tlenem pre-ductal i post-ductal wyświetlane na symulowanym monitorze pacjenta |  |  |
|  | Widoczna centralna sinica o programowalnej skali objawów |  |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE: |
|  | Dostęp naczyniowy: - obustronny dostęp IV na ramionach - dostęp IV na lewej nodze - dostęp pępowinowy - dostęp doszpikowy na prawym piszczelu - obustronny dostęp domięśniowy | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość podawania płynów doszpikowo |  |  |
|  | Cewnikowanie |  |  |
|  | Symulacja drgawek |  |  |
|  | Symulacja sinicy |  |  |
|  | Słyszalne dźwięki perystaltyki jelit |  |  |
|  | Możliwość symulowania różnego rodzaju uszkodzeń ciała – oparzeń, krwotoków, złamań za pomocą dodatkowych zestawów ran. |  |  |
|  | Wymienne genitalia męskie i żeńskie |  |  |
|  | Możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd. |  |  |
|  | Pępek/Zaopatrywanie |  |  |
|  | Programowalne ruchy kończyn |  |  |
|  | Czujnik wykonania pomiaru temperatury |  |  |
| STEROWANIE: |
|  | Sterowanie poprzez tablet oparty na procesorze i5 lub lepszym, ekran min. 12 cali w zestawie z klawiaturą i myszką | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania sterującego na innych komputerach bez dodatkowych licencji |  |  |
|  | Jeden tablet sterujący może sterować kilkoma różnymi symulatorami bez dodatkowych licencji |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji |  |  |
|  | Biblioteka gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH SYMULATORÓW: |
|  | Zamawiający wymaga nielimitowanego bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych do celów debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczony jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wraz z poszczególnym symulatorem, Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | Po zrealizowaniu dostawy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż 15 dni od wykonania dostawy i wykazania poprawności działania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie podczas którego przekaże niezbędną wiedzę dla umiejętności sterowania symulatorem oraz pokazania wszystkich możliwości jego wykorzystania w symulacji. Zdaniem Zamawiającego takie szkolenie winno trwać minimum 2 dni dla jednego typu symulatora i na wniosek użytkowników po obustronnym uzgodnieniu terminu przedłużonego szkolenia, może zostać wydłużone o kolejne dni nie więcej niż 5 dni dla jednego typu symulatora. W szkoleniu będą brały udział max 10 osobowe grupy szkoleniowe. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
|  | GWARANCJA: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 lat gwarancji dla każdego z zaoferowanych symulatorów, zgodnej z gwarancją producenta i obejmującej oferowany symulator wraz z jego częściami składowymi. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | SERWIS: W okresie trwania opieki gwarancyjnej - raz w roku lub częściej jeśli tak stanowią zalecenia producenta dla zachowania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności przestrzegania instrukcji producenta i zaleceń używania przedmiotu umowy w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z tychże czynności. Przegląd zostanie wykonany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia przez autoryzowany serwis producenta i obejmuje wszystkie czynności zalecane przez producenta określone w warunkach gwarancji. Koszt serwisu ponosi Wykonawca w okresie trwania gwarancji. |  |  |
|  | NAPRAWY: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni dokonywanie wszelkich napraw w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w ciągu 72 godziny od chwili zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 14 dni liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; W sytuacji wydłużenia czasu naprawy ponad 14 dni roboczych, Wykonawca zapewnia dostarczenie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy; W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. |  |  |

Legenda:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub niewypełnienie rubryki będzie skutkowało odrzuceniem oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ.

- W rubryce pt. „Parametr oferowany / opis „  Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokładnie jakie rozwiązanie oferuje.

- Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 10 pkt.

Łączna wartość brutto dla Części nr 6 w PLN (tabela A+B):…………………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….