CZĘŚĆ NR 2:

Zaawansowany symulator kobiety rodzącej i symulator noworodka wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania do Sali szpitalnego oddziału ratunkowego.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator kobiety rodzącej i symulator noworodka wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Fabrycznie nowy pełnopostaciowy symulator porodowy matki i dziecka z monitoringiem funkcji życiowych matki i płodu umożliwiający zakres ćwiczeń obejmujący okres przedporodowy, porodowy i poporodowy oraz postępowanie w przypadku komplikacji | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Zaawansowany symulator nowy fabrycznie, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. |  |  |
|  | Konstrukcja z ruchomymi stawami pozwalająca na układanie symulatora w różnych pozycjach, np. siedzącej |  |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej obsługi symulatora |  |  |
|  | Symulacja manualnych obrotów płodu, różnych technik porodu, różnego ułożenia i ustawienia płodu, takiego jak potylicowo przednie, dystocja barkowa, potylicowo tylne, pośladkowe. |  |  |
|  | Monitoring funkcji życiowych matki i noworodka |  |  |
|  | Ruchomość w stawach zapewniająca odpowiednie ułożenie symulatora do porodu; |  |  |
| W ZAKRESIE UKŁADU ODDECHOWEGO: |
|  | Wznoszenie się i opadanie klatki piersiowej; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Osłuchiwanie minimum 2 szmerów oddechowych matki; | Punktacja: 2 szmery – 0 pkt., 3 szmery – 1 pkt., 4 szmery– 2 pkt., 5 szmerów – 3 pkt. |  |
|  | Udrożnienie dróg oddechowych techniką bezprzyrządową poprzez rękoczyn czoło-żuchwa lub wysunięcie żuchwy; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie intubacji przez usta i przez nos, udrożnienie dróg oddechowych technikami alternatywnymi (Combitube, maska krtaniowa); |  |  |
|  | Wentylacja z wykorzystaniem maski twarzowej i worka samorozprężalnego, wentylacja „pacjenta” zaintubowanego; |  |  |
|  | Symulacja obrzęku języka; |  |  |
|  | Symulacja skurczu krtani; | Punktacja: Brak skurczu krtani – 0 pkt., Skurcz krtani – 1 pkt. |  |
| W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO: |
|  | Mrugające powieki; | Punktacja: Nieruchome powieki – 0 pkt., Mrugające powieki – 1 pkt. |  |
|  | Rozszerzanie i zwężanie źrenic, możliwość symulacji anizokorii; | Punktacja: Reakcja na światło, anizokoria – 5 pkt., Reakcja na światło, brak anizokorii – 2 pkt., Brak reakcji na światło, brak anizokorii – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczna reakcja źrenic na światło; | Punktacja: Brak – 0 pkt., Obecna -1 pkt. |  |
|  | Symulacja drgawek u matki | TAK (bez punktacji) |  |
| W ZAKRESIE UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO: |
|  | Symulacja z zakresu zabiegów resuscytacji i ALS, w tym defibrylacji i stymulacji zewnętrznej; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Monitorowanie EKG za pomocą 3-odprowadzeniowego EKG oraz przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne. |  |  |
|  | Symulacja zapisu 12-odprowadzeniowego EKG skorelowanego z 3-odprowadzeniowym EKG z monitora „pacjenta” |  |  |
|  | Pomiar saturacji pulsoksymetrem, pomiar ciśnienia tętniczego; | Punktacja: Brak – 0 pkt., Możliwy – 1 pkt. |  |
|  | Osłuchiwanie minimum 2 tonów serca matki; | Punktacja: 2 tony – 0 pkt., 3 tony – 1 pkt., 4 tony – 2 pkt., 5 tonów – 3 pkt. |  |
|  | Możliwość oceny tętna matki na tętnicy szyjnej i promieniowej; | TAK (bez punktacji) |  |
| W ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYCH: |
|  | Stosowanie chwytów Leopolda; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja różnego rodzaju porodów automatycznie z koniecznością obrotów płodu (poród fizjologiczny, dystocja barkowa, łożysko przodujące, poród pośladkowy); |  |  |
|  | Symulacja tamowania masywnych krwotoków poporodowych; |  |  |
|  | Symulacja odbioru porodu kleszczowego lub za pomocą próżnociągu; |  |  |
|  | Symulacja porodu łożyska i odcięcia pępowiny; |  |  |
|  | Symulacja odklejenia łożyska; |  |  |
|  | Symulacja krwotoku z dróg rodnych; |  |  |
| DODATKOWO: |
|  | Symulacja głosu matki; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Cewnikowanie pęcherza moczowego z symulacją wypływu moczu |  |  |
|  | Możliwość wykonania wkłucia dożylnego, podskórnego i domięśniowego – w komplecie elementy zużywalne (4 sztuki) |  |  |
|  | Realistyczny fantom noworodka z pępowiną i łożyskiem a także główką przystosowaną do porodu kleszczowego i z wykorzystaniem próżnociągu; |  |  |
|  | Wymienne wkładki sromu – 2 SZTUKI |  |  |
|  | Modele łożyska – 4 SZTUKI |  |  |
|  | Sznur pępowinowy z zaciskami do symulatora porodowego – 10 SZTUK |  |  |
|  | Pępowina z zaciskami – 10 SZTUK |  |  |
|  | Środek poślizgowy do intubacji – 4 OPAKOWANIA |  |  |
|  | Preparat do sporządzania min. 50 litrów sztucznej krwi |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 5 lat od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego; |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania; |  |  |
|  | Zapewnienie szkolenia dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu z zakresu obsługi symulatora. |  |  |
| SYSTEM STERUJĄCY: |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany system sterujący, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Współpraca z zaawansowanym symulatorem pacjenta dorosłego dostępnych na rynku marek za pomocą aplikacji sterującą tym symulatorem oraz wirtualnym monitorem pacjenta; |  |  |
|  | System połączeniowy od symulatora i wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w sterowni połączonego z systemem sterowania i debriefingu |  |  |
| SPRZĘT ORAZ OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA: |
|  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku angielskim oraz w polskim |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem, monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia scenariuszy z identycznym interfejsem użytkownika oraz funkcjami dla pozostałych symulatorów. |  |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych |  |  |
|  | Możliwość kontrolowania głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki - ustawiana za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |
|  | Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności ratowniczych |  |  |
|  | Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników |  |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY PACJENTA SYMULOWANEGO PRZEZ STUDENTÓW: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 17” zawieszony na symulowanej sali szpitalnej. (Wykonawca jest proszony o wpisanie modelu i przekątnej oferowanego ekranu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYMULATOREM: |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Twardy dysk SSD minimum 500 GB lub 128 GB z dyskiem zewnętrznym 2,5 „ USB 3.0 o pojemności 1 TB |  |  |
|  | Pamięć RAM minimum 4 GB |  |  |
|  | Monitor LED o przekątnej minimum 12,3’ lub 15,6’ |  |  |
|  | Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Mysz i klawiatura |  |  |
|  | Nagrywarka DVD DL |  |  |
|  | Minimum 4 porty USB |  |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe |  |  |
|  | Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n, umożliwiająca zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora |  |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwę i wersję oferowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH SYMULATORÓW: |
|  | Zamawiający wymaga nielimitowanego bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych do celów debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczony jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wraz z poszczególnym symulatorem, Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | Po zrealizowaniu dostawy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż 15 dni od wykonania dostawy i wykazania poprawności działania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie podczas którego przekaże niezbędną wiedzę dla umiejętności sterowania symulatorem oraz pokazania wszystkich możliwości jego wykorzystania w symulacji. Zdaniem Zamawiającego takie szkolenie winno trwać minimum 2 dni dla jednego typu symulatora i na wniosek użytkowników po obustronnym uzgodnieniu terminu przedłużonego szkolenia, może zostać wydłużone o kolejne dni nie więcej niż 5 dni dla jednego typu symulatora. W szkoleniu będą brały udział max 10 osobowe grupy szkoleniowe. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
|  | GWARANCJA: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 lat gwarancji dla każdego z zaoferowanych symulatorów, zgodnej z gwarancją producenta i obejmującej oferowany symulator wraz z jego częściami składowymi. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | SERWIS: W okresie trwania opieki gwarancyjnej - raz w roku lub częściej jeśli tak stanowią zalecenia producenta dla zachowania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności przestrzegania instrukcji producenta i zaleceń używania przedmiotu umowy w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z tychże czynności. Przegląd zostanie wykonany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia przez autoryzowany serwis producenta i obejmuje wszystkie czynności zalecane przez producenta określone w warunkach gwarancji. Koszt serwisu ponosi Wykonawca w okresie trwania gwarancji. |  |  |
|  | NAPRAWY: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni dokonywanie wszelkich napraw w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 2 do 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; W sytuacji wydłużenia czasu naprawy ponad 5 dni roboczych, Wykonawca zapewnia dostarczenie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy; W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. |  |  |

Legenda:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub niewypełnienie rubryki będzie skutkowało odrzuceniem oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ.

- W rubryce pt. „Parametr oferowany / opis „  Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokładnie jakie rozwiązanie oferuje.

- Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 15 pkt.

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….