CZĘŚĆ NR 3:

Zaawansowany symulator dziecka wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania do Sali szpitalnego oddziału ratunkowego.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator dziecka wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
|  | Pełna postać dziecka w wieku 5-8 lat; Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie obsługą symulatora. | TAK (bez punktacji) |  |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi. Wskazana możliwość niezależnych ustawień dla płuca prawego i lewego zależnie od drożności dróg oddechowych i patologii płucnej. | TAK (bez punktacji) TAK (bez punktacji) |  |
|  | Udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy |  |  |
|  | Intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu |  |  |
|  | Zastosowanie alternatywnych przyrządów do zabezpieczenia dolnych dróg oddechowych (takich jak Combitube, maska krtaniowa) – w komplecie 4 opakowania środka poślizgowego |  |  |
|  | Automatyczne wywoływanie obrzęku języka i/lub niedrożności krtani |  |  |
|  | Automatyczna rejestracja nacisku na klatkę piersiową |  |  |
|  | Kontrola tętna na tętnicy szyjnej, ramieniowej i promieniowej z automatyczną rejestracją |  |  |
|  | Różna szerokość źrenic, niezależnie dla każdego oka w zależności od stanu klinicznego |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi za pomocą stetoskopu klinicznego |  |  |
|  | Elektroniczna symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie, co najmniej 0-180 mmHg (Wykonawca jest proszony o wpisanie oferowanego zakresu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Elektroniczna symulacja tętna zsynchronizowanego z częstością serca |  |  |
|  | Osłuchiwanie minimum 3 dźwięków tonów serca i wad zastawkowych | Punktacja: 3 dźwięki – 0 pkt., 4 dźwięki – 1 pkt., 5 dźwięków – 2 pkt., powyżej 5 dźwięków – 3 pkt. |  |
|  | Osłuchiwanie minimum 5 szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) | Punktacja: 5 szmerów – 0 pkt., 8 szmerów – 1 pkt., 10 szmerów – 2 pkt., 15 szmerów – 3 pkt., powyżej 15 szmerów – 4 pkt. |  |
|  | Osłuchiwanie dźwięków perystaltyki | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie wkłucia dożylnego. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk każdego elementu(Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | Wykonywanie wkłuć domięśniowych, podskórnych i doszpikowych. W komplecie wymienne, zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk każdego elementu (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | Wywołanie niedrożności dróg oddechowych poprzez nabrzmienie języka sterowane automatycznie |  |  |
|  | Monitorowanie pracy serca: a) za pomocą minimum 3- odprowadzeniowego EKG b) poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | Punktacja dla a) 3 odprowadzenia – 0 pkt., 4 odprowadzenia – 1 pkt., 5 odprowadzeń – 2 pkt. |  |
|  |  | Dla b) TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja zapisu EKG z 12 odprowadzeń skorelowanego z 3 odprowadzeniowym EKG z powyższego punktu | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie defibrylacji z użyciem standardowego defibrylatora (jedno i dwufazowego) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie stymulacji zewnętrznej |  |  |
|  | Zaprogramowanie progu skuteczności stymulacji zewnętrznej |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 15 rytmów pracy serca | Punktacja: 15 rytmów – 0 pkt., 50 rytmów – 2 pkt., 100 rytmów – 4 pkt. powyżej 100 rytmów – 6 pkt. |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0-200/min | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników |  |  |
|  | Założenie sondy żołądkowej |  |  |
|  | Symulacja napadu drgawek |  |  |
|  | Zestaw pozoracji ran i obrażeń w zestawie |  |  |
| SYSTEM STERUJĄCY: |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany system sterujący, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | System połączeniowy od symulatora i wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w sterowni połączonego z systemem sterowania i debriefingu |  |  |
| OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE POZWALAJĄCE NA KONTROLĘ FUNKCJI SYMULATORA: |
|  | Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora za pomocą oprogramowania sterującego | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, ciśnienie tętnicze krwi oraz odgłosy narządów wewnętrznych |  |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku angielskim oraz w polskim | Punktacja: tylko angielski – 0 pkt, dodatkowo polski 10 pkt |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem, monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia scenariuszy z identycznym interfejsem użytkownika oraz funkcjami dla pozostałych symulatorów. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ALS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |
|  | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych |  |  |
|  | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników | Punktacja: 3 użytkowników – 0 pkt., 5 użytkowników – 1 pkt., 8 użytkowników – 2 pkt., 10 użytkowników – 3 pkt., powyżej 10 – 4 pkt. |  |
|  | Nielimitowana możliwość bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych z debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczona jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników | TAK (bez punktacji) |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY PACJENTA SYMULOWANEGO PRZEZ STUDENTÓW: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 17” zawieszony na symulowanej sali szpitalnej. (Wykonawca jest proszony o wpisanie modelu i przekątnej oferowanego ekranu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYMULATOREM: |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwy producenta, modelu i procesora oferowanego komputera w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Twardy dysk SSD minimum 500 GB lub 128 GB z dyskiem zewnętrznym 2,5 „ USB 3.0 o pojemności 1 TB |  |  |
|  | Pamięć RAM minimum 4 GB |  |  |
|  | Monitor LED o przekątnej minimum 12,3’ lub 15,6’ |  |  |
|  | Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Mysz i klawiatura |  |  |
|  | Nagrywarka DVD DL |  |  |
|  | Minimum 4 porty USB |  |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe |  |  |
|  | Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n, umożliwiająca zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora |  |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwę i wersję oferowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH SYMULATORÓW: |
|  | Zamawiający wymaga nielimitowanego bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych do celów debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczony jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wraz z poszczególnym symulatorem, Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | Po zrealizowaniu dostawy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż 15 dni od wykonania dostawy i wykazania poprawności działania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie podczas którego przekaże niezbędną wiedzę dla umiejętności sterowania symulatorem oraz pokazania wszystkich możliwości jego wykorzystania w symulacji. Zdaniem Zamawiającego takie szkolenie winno trwać minimum 2 dni dla jednego typu symulatora i na wniosek użytkowników po obustronnym uzgodnieniu terminu przedłużonego szkolenia, może zostać wydłużone o kolejne dni nie więcej niż 5 dni dla jednego typu symulatora. W szkoleniu będą brały udział max 10 osobowe grupy szkoleniowe. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
|  | GWARANCJA: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 lat gwarancji dla każdego z zaoferowanych symulatorów, zgodnej z gwarancją producenta i obejmującej oferowany symulator wraz z jego częściami składowymi. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | SERWIS: W okresie trwania opieki gwarancyjnej - raz w roku lub częściej jeśli tak stanowią zalecenia producenta dla zachowania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności przestrzegania instrukcji producenta i zaleceń używania przedmiotu umowy w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z tychże czynności. Przegląd zostanie wykonany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia przez autoryzowany serwis producenta i obejmuje wszystkie czynności zalecane przez producenta określone w warunkach gwarancji. Koszt serwisu ponosi Wykonawca w okresie trwania gwarancji. |  |  |
|  | NAPRAWY: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni dokonywanie wszelkich napraw w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 2 do 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; W sytuacji wydłużenia czasu naprawy ponad 5 dni roboczych, Wykonawca zapewnia dostarczenie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy; W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. |  |  |

Legenda:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub niewypełnienie rubryki będzie skutkowało odrzuceniem oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ.

- W rubryce pt. „Parametr oferowany / opis „  Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokładnie jakie rozwiązanie oferuje.

- Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 29 pkt.

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….