CZĘŚĆ NR 5:

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego do Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, bezprzewodowy, z możliwością zasilania z sieci 230V, odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach wraz z komputerem sterującym, zarządzania zarejestrowanymi danymi i archiwizacji oraz komputerem wirtualnego monitora pacjenta, z zainstalowanymi oprogramowaniami i bezterminowymi licencjami, dodatkowymi bateriami i ładowarką, walizką transportową | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator pacjenta dorosłego musi być ubrany w spodnie i bluzę rozpinaną z przodu |  |  |
|  | Symulator musi mieć zdolność pracy przez co najmniej cztery godziny bez konieczności doładowywania akumulatorów |  |  |
|  | Symulator musi mieć zdolność pracy w trybie automatycznym, gdzie podawane dawki leków i wykonywane czynności medyczne zmieniają stan „pacjenta” zgodnie z uruchomionym scenariuszem oraz scenariuszem sterowanym przez instruktora, który zgodnie z posiadaną wiedzą może modyfikować efekty działania poszczególnych leków i wykonanych czynności |  |  |
|  | Symulator musi zapewniać możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomocą urządzeń wspomagających oddychanie zasilanych tlenem medycznym |  |  |
| Symulator musi zapewniać możliwość wykonania poniższych czynności bez zewnętrznego źródła zasilania sprężonym powietrzem, tlenem i dwutlenkiem węgla. CZYNNOŚCI: |
|  | bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych (odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | wentylacji przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, |  |  |
|  | zakładania rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji z użyciem worka samorozprężalnego |  |  |
|  | zakładania rurek dotchawiczych (intubacyjna i tracheostomijna) i prowadzenie wentylacji |  |  |
|  | zakładania masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji |  |  |
|  | wykonania ekstubacji |  |  |
|  | osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) ustawianych oddzielnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 10 miejscach z przodu i tyłu klatki piersiowej lub w co najmniej 4 kwadrantach z przodu i 4 kwadrantach tyłu klatki piersiowej, bez wskazywania konkretnych punktów osłuchiwania na ciele symulatora ani ich ilości |  |  |
|  | ustawienia i monitorowania wydechowego przepływu CO2 |  |  |
|  | ustawienia częstości oddechu |  |  |
|  | monitorowanie saturacji krwi |  |  |
|  | wentylacji przy użyciu respiratora (szczelne drogi oddechowe i płuca) oraz wykorzystywanie tlenu medycznego w składzie mieszanki oddechowej podawanej przez urządzenia wspomagające oddychanie |  |  |
|  | osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych w minimum czterech miejscach (miejsca osłuchiwania zastawek serca) |  |  |
|  | monitorowanie pracy serca: za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego ekg przy użyciu klinicznego kardiomonitora oraz poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | Punktacja w zakresie monitorowania zapisu ekg 3 odprowadzenia – 0 pkt., 4 odprowadzenia – 1 pkt., 5 odprowadzeń – 2 pkt. |  |
|  | symulacji zapisu ekg z 12 odprowadzeń przy użyciu klinicznego aparatu do elektrokardiografii | TAK (bez punktacji) |  |
|  | stymulacji zewnętrznej, z możliwością ustawiania różnych progów stymulacji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepcych |  |  |
|  | defibrylacji energią do 360 j (jedno/dwu fazowa)i kardiowersji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepcych |  |  |
|  | prowadzenia pośredniego masażu serca, który powoduje reakcje fizjologiczne adekwatne do jakości uciśnięć w zakresie parametrów takich jak: krążenie krwi, rzut serca, centralne i obwodowe ciśnienie krwi, wydalanie dwutlenku węgla |  |  |
|  | pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową i palpacyjną |  |  |
|  | obustronnego pomiaru tętna na tętnicach: a) szyjna, ramienna; b) promieniowa, udowa; c) podkolanowa; e) grzbietowa stopy |  |  |
|  | wprowadzanie zgłębnika żołądkowego do żołądka, płukania żołądka, odsysania treści żołądkowej |  |  |
|  | oceny perstaltyki jelit - odgłosy perystaltyki jelit osłuchiwane w minimum dwóch kwadrantach brzucha | Punktacja w zakresie oceny perstaltyki jelit: Min. 2 kwadranty brzucha– 0 pkt Powyżej 2 kwadrantów brzucha – 1 pkt |  |
|  | wykonanie wkłucia dożylnego obustronnie na kończynach górnych w co najmniej dwóch punktach | TAK (bez punktacji) |  |
|  | wykonanie wkłucia domięśniowego |  |  |
|  | cewnikowania pęcherza moczowego kobiet i mężczyzn |  |  |
|  | odsysania wydzieliny z dróg oddechowych przez rurkę tracheostomijną |  |  |
| Symulator musi zapewniać monitorowanie podstawowe i rozszerzone parametrów życiowych pacjenta - wyświetlane na monitorze lub symulowanym monitorze pacjenta jako wartości i/lub krzywe: |
|  | tętna, | TAK (bez punktacji) |  |
|  | oddechu spontanicznego, |  |  |
|  | średniego ciśnienia tętniczego |  |  |
|  | zapisu EKG |  |  |
|  | ciśnienia tętniczego mierzonego metodą nieinwazyjną |  |  |
|  | ośrodkowego ciśnienia żylnego |  |  |
|  | pulsoksymetrii |  |  |
|  | kapnometrii |  |  |
|  | rzutu serca CO mierzonego pomiarem ciągłym |  |  |
|  | ciśnienia wewnątrzczaszkowego |  |  |
|  | temperatury ciała |  |  |
| Symulator musi zapewniać ocenę: |
|  | obustronnej reakcji źrenic na światło | TAK (bez punktacji) |  |
|  | otwierania oczu/mrugania |  |  |
|  | cech oddechu |  |  |
|  | tętna |  |  |
|  | szmerów oddechowych nad całymi polami płucnymi (fizjologiczne i co najmniej 4 patologiczne szmery oddechowe) |  |  |
|  | symetrii ruchów klatki oddechowej |  |  |
|  | zalegań w żołądku |  |  |
|  | perystaltyki jelit |  |  |
|  | cewnikowanie z rzeczywistym wypływam płynu. |  |  |
|  | występowania drgawek |  |  |
| Symulator musi generować dźwięki: |
|  | kaszel | TAK (bez punktacji) |  |
|  | stridor |  |  |
|  | świst |  |  |
|  | wymioty |  |  |
|  | pojękiwania i inne fabrycznie nagrane oraz zapewniać możliwość nagrywania dźwięków przez użytkownika za pomocą bezprzewodowego mikrofonu |  |  |
| Inne funkcje: |
|  | Symulator musi posiadać funkcję automatycznego rozpoznawania rodzaju leków i ich dawek, w tym co najmniej leki resuscytacyjne (co najmniej Adrenalina, Atropina, Amiodaron), opioidy i środki antagonizujacych działanie opioidów oraz gazów (co najmniej Tlenu) wraz z automatyczną fizjologiczną reakcją na podane leki, gazy i ich dawki. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator musi zapewniać symulację sinicy centralnej |  |  |
|  | Do symulatora dołączony ma być zestaw do imitacji ran (1 zestaw). Symulowane rany mają być mocowane na symulatorze (za pomocą pasków lub kleju). Zestaw imitacji ran musi zawierać wszystko, co potrzebne do stworzenia scenariuszy, których zadaniem jest pomoc naukowa w prowadzeniu doświadczeń związanych z percepcją sensoryczną. Zestaw ran musi zawierać co symulowane rany, makijaż i akcesoria do makijażu, które są spakowane w przenośnej walizce. W skład zestawu muszą wchodzić: a) rany przedstawiające szczegółowo różne rodzaje schorzeń, tj: • odleżyna uciskowa • abrazja • pęcherze • pęcherz wypełniony krwią • ropień • oparzenia: 1-go stopnia, 2-go stopnia powierzchniowe częściowe, 2-go stopnia powierzchniowe głębokie, 3-go stopnia • cysta naskórkowa, łojowa • oddzielenie warstwy rany operacyjnej • nacięcia - normalne i zainfekowane • zainfekowana ropą cysta • skaleczenia - powierzchniowe i głębokie • rak skóry, znamię, rak podstawnokomórkowy, płaskonabłonkowy, czerniak • ostomia • wrzód - 1-4 stopnia zaawansowania Akcesoria do makijażu takie jak: • Waciki nasączone alkoholem • Krew w żelu z pędzelkiem oraz krew w paście • Saszetki sztucznej krwi (niebieska i czerwona) • Szczoteczki • Gips • ściereczki • plastikowa butelka z dozownikiem • piankowe kliny • Gliceryna Paleta do makijażu: Odcienie do pozoracji obrażeń Cienie do makijażu (5szt.) • Przenośna, podręczna walizka • lubrykant • Kretki do makijażu (biała, czarna, czerwona, brązowa) • Płynny lateks • Sztuczna krew • Środek do demakijażu • Celuloza metylowa • Paleta mieszająca • Wosk do modelowania • Narzędzia do modelowania • Wosk modelarski • Sztuczny śluz • Środek czyszczący • Szpachelka • Temperówka • Wazelina • Kauczuk • Nożyczki • Gąbeczka • Strzykawki |  |  |
|  | Do symulatora dołączony musi być trenażer do nauki obsługi i pielęgnacji wkłuć centralnych (1 szt.) Trenażer musi zapewniać możliwość nauki obsługi i pielęgnacji cewnika założonego do żyły centralnej z dojścia obwodowego, nakłucia żyły centralnej w obrębie klatki piersiowej oraz portu wszepionego podskórnie, który zapewnia dostęp do żyły centralnej. Symulator zapewnia możliwość ćwiczenia podawania leków i płynów infuzyjnych do żył centralnych oraz pobierania krwi. Zestaw zawiera co najmniej: naturalnej wielkości tors z zaawansowanym prawym ramieniem i portem na klatce piersiowej, wkładką tkanek klatki piersiowej, cewniki do kaniulacji naczynia centralnego z dojścia obwodowego i centralnego jedno lub wieloświatłowe co najmniej po 1 szt. każdego rodzaju zbiornik na sztuczną krew. |  |  |
|  | W zestawie znajduje się komputer typu laptop sterujący symulatorem i bezprzewodowym monitorem pacjenta z zainstalowanymi oprogramowaniami i bezterminowymi licencjami. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwy i modelu oferowanego laptopa oraz nazwy zainstalowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem, monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia scenariuszy musi być z identycznym interfejsem użytkownika |  |  |
|  | Zapewniona musi być możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników |  |  |
|  | Zapewniona musi być możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności |  |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzanie zmian w każdym scenariuszu w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | Oprogramowanie zawiera co najmniej 3 gotowe scenariusze z zakresu pielęgniarstwa zawierające: kliniczny opis przypadku, cel dydaktyczny, kliniczne postępowanie, algorytm symulacji, wymagania sprzętowe i wskazówki dla instruktora oraz odniesienia do literatury. | Punktacja za dodatkowe gotowe scenariusze zajęć: 3 scenariusze – 0 pkt., 4 scenariusze – 1 pkt., 5 scenariuszy – 2 pkt., 6 scenariuszy – 3 pkt., powyżej 6 scenariuszy– 4 pkt. |  |
|  | Dodatkowo punktowane będzie zapewnienie dodatkowych licencji na bezterminowe oprogramowanie do tworzenia scenariuszy z możliwością zainstalowania na dowolnym komputerze spełniającym minimalne wymagania pracującym pod kontrolą systemu Windows lub Mac. | Punktacja dodatkowe licencje do budowy scenariuszy dla: 3 użytkowników – 0 pkt., 4 użytkowników – 1 pkt., 5 użytkowników – 2 pkt., 6 użytkowników – 3 pkt., powyżej 6 – 4 pkt. |  |
|  | Oprogromowanie zawiera bibliotekę różnych leków (automatyczna reakcja „pacjenta” zgodna z farmakokinetyką i farmakodynamiką leku). | Punktacja za bibliotekę leków: Powyżej 40 leków: 20pkt; 31-40 leków: 15 pkt; 21-30 leków: 10pkt; 10 – 20 leków: 5 pkt Poniżej 10 leków – 0 pkt. |  |
| Wymagania podstawowe komputera sterującego symulatorem: |
|  | Komputer musi zapewniać współpracę z zaawansowanym symulatorem pacjenta dorosłego, aplikacją sterującą symulatorem oraz bezprzewodowym monitorem pacjenta | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Komputer musi zapewniać zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora. |  |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim |  |  |
|  | Oprogramowanie musi kontrolować wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych. |  |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych musi być ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego. |  |  |
|  | Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki muszą być ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
| PAREMETRY KOMPUTERA: |
|  | Komputer typu laptop do sterowania symulatorem musi posiadać minimalne parametry nie gorsze niż: Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora; Twardy dysk o pojemności minimum 256 GB, w technologii SSD lub 128 GB z dyskiem zewnętrznym 2,5 „ USB 3.0 o pojemności 1 TB Pamięć RAM minimum 4 GB; Monitor LED o przekątnej minimum 13” z możliwością podłączenia zewnętrznego monitora lub telewizora; W komplecie musi być dostarczony zewnętrzny monitor o przekątnej minimum 21” i rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080 pikseli. Komputer do sterowania symulatorem musi posiadać: - Minimum 2 porty USB; - Czytnik kart SD; - Nagrywarka DVD DL lub dysk zewnętrzny lub nagrywarką USB; - Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe; - Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN; - Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n, umożliwiająca zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora | TAK (bez punktacji) |  |
| SYSTEM OPERACYJNY: |
|  | System operacyjny musi umożliwiać zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Zainstalowana musi być w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem i monitora wirtualnego pacjenta. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
| Symulowany bezprzewodowy monitor do oceny stanu „pacjenta” musi być: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora), stacjonarny, monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 20” umieszczony w symulowanej sali szpitalnej. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Monitor musi zapewniać wyświetlanie krzywych co najmniej: EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury. |  |  |
|  | Zapewniona musi być dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Zapewniona musi być możliwość mocowania na uchwycie ściennym, z regulowanym kątem oglądania, uchwyt musi zapewniać obrót monitora (prawo/lewo) oraz nachylanie (góra/dół). Uchwyt w pełni kompatybilny z monitorem do oceny stanu „pacjenta” dostarczonym w zestawie Uchwyt musi posiadać zgodność ze standardem mocowania VESA. Gwarancja na uchwyt ścienny do monitora: minimum 12 miesięcy. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH SYMULATORÓW: |
|  | Zamawiający wymaga nielimitowanego bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych do celów debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczony jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wraz z poszczególnym symulatorem, Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | Po zrealizowaniu dostawy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż 15 dni od wykonania dostawy i wykazania poprawności działania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie podczas którego przekaże niezbędną wiedzę dla umiejętności sterowania symulatorem oraz pokazania wszystkich możliwości jego wykorzystania w symulacji. Zdaniem Zamawiającego takie szkolenie winno trwać minimum 2 dni dla jednego typu symulatora i na wniosek użytkowników po obustronnym uzgodnieniu terminu przedłużonego szkolenia, może zostać wydłużone o kolejne dni nie więcej niż 5 dni dla jednego typu symulatora. W szkoleniu będą brały udział max 10 osobowe grupy szkoleniowe. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
|  | GWARANCJA: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 lat gwarancji dla każdego z zaoferowanych symulatorów, zgodnej z gwarancją producenta i obejmującej oferowany symulator wraz z jego częściami składowymi. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | SERWIS: W okresie trwania opieki gwarancyjnej - raz w roku lub częściej jeśli tak stanowią zalecenia producenta dla zachowania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności przestrzegania instrukcji producenta i zaleceń używania przedmiotu umowy w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z tychże czynności. Przegląd zostanie wykonany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia przez autoryzowany serwis producenta i obejmuje wszystkie czynności zalecane przez producenta określone w warunkach gwarancji. Koszt serwisu ponosi Wykonawca w okresie trwania gwarancji. |  |  |
|  | NAPRAWY: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni dokonywanie wszelkich napraw w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w ciągu 72 godziny od chwili zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 14 dni liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; W sytuacji wydłużenia czasu naprawy ponad 14 dni roboczych, Wykonawca zapewnia dostarczenie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy; W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. |  |  |

Legenda:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub niewypełnienie rubryki będzie skutkowało odrzuceniem oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ.

- W rubryce pt. „Parametr oferowany / opis „  Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokładnie jakie rozwiązanie oferuje.

- Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 31 pkt.

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….