UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 286/2017/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 – Automatyczna stacja meteorologiczna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny pomiar podstawowych elementów meteorologicznych: Temperatura powietrza Temperatura nad powierzchnią gleby Temperatury profilu glebowego i wilgotności: 5,15, 30, 50, 100 cm Wilgotność Opad atmosferyczny (przyrząd umożliwiający pomiar w okresie zimowym) Pomiar kierunku i prędkości wiatru Pomiar ciśnienia atmosferycznego Suma napromieniowania i bilanse energetyczne (albedometr, pyranometr, luksomierz, System pomiaru i oceny ryzyka przymrozków Pomiar pokrywy śniegowej Automatyka zapisu z możliwością ustawień parametrów w dataloggerze Kontrola pracy stacji i gromadzenia danych przez witrynę internetową (łącze GSM) Serwis i kalibracja |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2- pHmetr  przenośny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres pomiarowy: 0.0 ... 14.0 pH Dokładność: ±0.02 pH Rozdzielczość: 0.01 pH IP obudowy: IP67 Temperatura pracy: 0 ... 50°C Temperatura przechowywania: –20 ... 60°C (80% wilgotności względnej bez kondensacji) Podświetlenie: tak Kalibracja: automatyczna 3-punktowa lub ręczna 2-punktowa (automatycznie rozpoznawane wzorce: USA: 4.01, 7.00, 10.01 pH; NIST: 4.01, 6.86, 9.18 pH) Wymienny czujnik pH: 9532001 Zasilanie: baterie 4 x AAA (żywotność 450 h lub 200 h z włączonym podświetleniem) Wymiary: 37 x 30 x 170 mm Waga: 135 g z bateriami W zestawie: smycz, 4 baterie AAA, roztwór kalibracyjny, |  | 2 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 – przenośny, kompaktowy Doppler weterynaryjny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doppler ultradźwiękowy VET BP Przenośny, kompaktowy Doppler weterynaryjny Sonomed VET BP do łatwego badania ciśnienia i przepływu krwi w naczyniach i osłuchiwania małych zwierząt. Wysoka jakość dźwięku. W zestawie doppler VET BP z sondą liniową 8MHz, żel, słuchawki i ładowarka. Całość w walizce |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Spektrofotometr

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Długość fali nastawiana ręcznie.  Szczelina 4 nm.  Zakres pracy 325-1000 nm.  Dokładność długości fali +/- 2 nm.  Powtarzalność długości fali 1 nm.  Dokładność fotometryczna ± 0,5 %T.  Źródło światła: lampa wolframowa.  Standardowe możliwości: pomiary A, T, C przy stałej długości fali.  Ekran LCD.  4 kuwety szklane dołączone do aparatu |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Zakup chirurgicznej piły oscylacyjnej oraz wiertarki wraz z akumulatorami i ładowarką dla Katedry                                                            Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W oboroty max. silnika 25000 obr./min. obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu kaniulacja Ø 4 mm dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator adapter do oliwienia napędu, możliwość zasilania z sieci elektrycznej blokada przed niezamierzonym uruchomieniem na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu Bateria – 2 sztuki dodatkowy akumulator akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą napięcie 9,6V pojemność 1,95Ah możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora Nasadka wiertarska małe AO kaniulacja Ø 4 mm maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. moment obrotowy 5 Nm na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu Nasadka wiertarska Jacobs nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs nasadka wraz z kluczykiem zakres min. 0,6 - 6,5 mm kaniulacja Ø 4 mm maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. moment obrotowy 5 Nm na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu Nasadka do drutów Kirschnera trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) kaniulacja Ø 4 mm maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. moment obrotowy 5 Nm na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu Nasadka piły oscylacyjnej oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 17000 osc./min. maksymalne wychylenie ostrza 4°47' na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu Kosz stalowy dla jednego urządzenia kosz stalowy, perforowany uchwyt napędu/piły 1 szt. uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt. uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt. uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich uchwyt na brzeszczoty uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. Wanna kontenera wanna kontenera 1/1 wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm wykonana z aluminium uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera Pokrywa kontenera niebieska podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. Tabliczka identyfikacyjna tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc Ładowarka ładowarka elektroniczna, uniwersalna cztery gniazda wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro Olej olej do smarowania systemu olej w aerozolu butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu objętość 300 ml Oznaczenie indywidualne całego zestawu narzędzi |  | 1 zestaw |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Przenośny ultrasonograf z funkcją Dopplera

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrasonograf: aparat przenośny z możliwością działania jako aparat stacjonarny obrazowanie B-Mode (2D), M-Mode pamięć pętli zamkniętej „Cine loop” 256 klatek powiększenie obrazu (ZOOM) w czasie rzeczywistym i obrazu zamrożonego dysk twardy min. 60GB łącze USB do obsługi pamięci typu Flash możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z formatami PC możliwość podłączenia drukarki termicznej za pomocą łącza USB możliwość bezprzewodowego połączenia za pomocą Wi-Fi możliwość podłączenia sondy liniowej endorektalnej, liniowej abdominalnej i typu convex bateria pozwalająca na min. 1,5 godzinną pracę bez zasilania zewnętrznego dotykowy monitor LCD o przekątnej min. 12” Sondy: Nowa elektroniczna sonda liniowa endorektalna o częstotliwości 6-10 MHz Liczba kryształów minimum 128 Liczba kanałów nadawczo-odbiorczych minimum 128 Długość sondy wraz z kablem minimum 180 cm (od gniazda do końca sondy) Oprogramowanie: pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań brzusznych i podstawowa kardiologia koni, pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań w rozrodzie koni i bydła pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badania ścięgien koni Badanie dopplerowskie: Doppler spektralny automatyczna analiza widma dopplerowskiego automatyczny obrys i wyznaczanie parametrów przepływu korekcja kąta bramki dopplerowskiej regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej Color Doppler, Power Doppler, Kierunkowy Power Doppler automatyczny obrys i wyznaczanie parametrów przepływu regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 – Agregat prądotwórczy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „zestaw klasyczny” Agregat elektryczny, spalinowy z przystawką prostownikową dwuanodową. Silnik czterosuwowy, moc od 2,5 kM do 5 kM, prąd wyjściowy 300-600 V, oprzyrządowanie: anoda 2 szt., katoda 1 szt. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8– Młynek laboratoryjny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Młynek laboratoryjny typ WŻ-1 Przeznaczenie: rozdrabnianie próbek analitycznych ziarna zbóż, nasion oleistych, pasz, kości, produktów roślinnych Parametry techniczne pojemność całkowita zbiornika na próby 250 ml wielkość próbki 10-50 g napięcie zasilania 230 V/AC/6,3/50 Hz moc silnika 1000 W sterowanie elektroniczne obroty 15.000 obr./ min. zakres programowania czasów 1-10 s wymiary 220 x 310 x 300 mm ( +/- 10 mm ) masa 8 kg +/- 0,5 kg nóż - stal sprężysta 75 Wyposażenie standardowe Pojemnik wykonany z aluminium, ogumowany zewnętrznie nożyk |  | 2 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 – Waga laboratoryjna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga laboratoryjna obciążenie maksymalne 320 g, działka odczytowa 0,001g, obciążenie minimalne wg .PN-EN45501, zakres tarowania -320g, klasa dokładności II, temp. pracy +20-+30oC, wyświetlacz LCD, wymiary pomostu średnica mmx115mm. Obudowa miernika tworzywo, układ ważący monoblok magneto-optyczny, RS323, kalibracja wewnętrza, automatyczne zerowanie, sumowanie ważeń, liczenie sztuk, Wzorcowanie PCA |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)