Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 294/2017/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sal dydaktycznych nr 501 i 502 w budynku przy ul. Plac Cieszyński 1 Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

I. W ramach robot budowlanych zamówienie obejmuje:

- Rozbiórka posadzki z wykładziny podłogowej dywanowej,

- Naprawa ścian i sufitów  uzupełnienie tynków na suficie i ścianach,

- Szpachlowanie ścian i sufitów,

- Malowanie ścian i sufitów techniką emulsyjną kolor jasny. Dwukrotnie malowanie  farbami ścian kolor jasny. Farba powinna być przydatna na powierzchnie narażone na intensywną eksploatację, odporność na szorowanie klasy I wg EN 13300,

- Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV. Wykładzina PCV z paneli LVT o grubości min 3mm. Grubość warstwy użytkowej min 1,0 mm. Wykładzina winna być antypoślizgowa. Panele w kolorze drewnopodobnym. Wykładzina odporna na wodę 
i niektóre środki chemiczne oraz kwasy.

Szczegółowy zakres robót przedstawia załączony przedmiar robót

Każdy  z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej na terenie budowy celem sprawdzenia  warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących  przedmiotem przetargu. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej na terenie budowy. Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 605627950 p. Jerzy Ossowski.

Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia o jakości  lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż  zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości. Wykonawca udzieli  min. 3-letniej  gwarancji  na wszystkie prace.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Kosztorys ofertowy należy wykonać  w postaci  kosztorysu  uproszczonego z załączeniem:  wskaźniki cenotwórcze.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń  równoważnych, spełniających warunki i parametry techniczne zgodne z Polską Normą i posiadające aprobatę techniczną. W razie wystąpienia wątpliwości, równoważność  zastosowanych materiałów i urządzeń udowodni Wykonawca. Zamawiający ustala, że oferent poda cenę kosztorysową za wykonanie zakresu z uwzględnieniem kosztów niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych ze zgodną z prawem prawidłową  realizacją i eksploatacją zadania.