UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 306/2017/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 – Wytrząsarka wraz z przystawką typu one-hand i gumową matą z wypustkami

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Rodzaj ruchu płyty wytrząsarki - orbitalny - Amplituda ruchu - 4 mm - Maks. dopuszczalne obciążenie (z akcesoriami) - 0,5 kg - Moc silnika (wejściowa/wyjściowa) - 58/10 W - Tryb pracy - możliwość pracy ciągłej lub uruchamiania pod wpływem nacisku (dotykowa funkcja pracy) - Zakres prędkości – 0-2500 rpm, regulowany skala 0-6 - Regulacja prędkości - pokrętło - Wymiary zewnętrzne (szer.x dł.x wys. +/- 10 mm) - 127 x 149 x 136 mm - Masa - 4,5 +/- 0,5 kg - w skład zestawu wchodzą: wytrząsarka (1 sztuka), przystawka typu one-hand (1 sztuka), gumowa mata z wypustkami (2 sztuki) - gwarancja – 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Inkubator

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator mikrobiologiczny z chłodzeniem za pomocą ogniw Peltiera. Oświetlenie wewnętrzne oraz przeszklone drzwiczki ułatwiają obserwację próbek wewnątrz inkubatora. Posiada wyświetlacz LED. Ze sterowaniem mikroprocesorowym. Posiada wymuszony obieg powietrza. Dane techniczne: Zakres temperatury: 17° do 40°C Pojemność: 18 l Wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł. +/- 10 mm): 260 x 415 x 470 mm Wymiary wewnętrzne (szer. X wys. X gł. +/- 10 mm): 180 x 310 x 290 mm Waga: 7,2 +/- 0,5 kg Stabilność temperaturowa: ±0,2°C Zasilanie: sieciowe, 100-240V 50/60Hz Posiada znak CE Gwarancja – 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 – pH – metr laboratoryjny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamówienie dotyczy 2 zestawów, każdy zawiera stacjonarny miernik laboratoryjny szklaną elektrodę, sondę temperatury, roztwory buforowe pH4,01 (250 ml) i pH7,01 (250 ml), roztwór elektrolityczny, zasilacz i uchwyt do elektrody. dane techniczne wyświetlacz – LCD (158x38 mm +/- 10mm), pokazujący jednocześnie wartość temperatury i pH pH- zakres od -2 do 16 pH, rozdzielczość 0,01 pH, dokładność ±0,01 pH temperatura- zakres od -9,9°C do 120°C, rozdzielczość 0,1°C, dokładność ±0,4°C kalibracja pH - automatyczna, 1 lub 2-punktowa na 5 roztworach buforowych (4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01) kompensacja temperatury - automatyczna (z sondą HI 7662) lub ręczna (-20,0 ... 120,0°C) elektroda pH – szklana HI 1131B, złącze BNC, kabel 1m sonda temperatury – stal nierdzewna HI 7662, kabel 1m impedancja wejściowa - 1012Ω zasilanie - sieciowe, zasilacz 12Vdc (w zestawie) wymiary (+/- 20mm) - 235 x 222 x 109 mm waga (+/- 0,25kg) – 1,3 kg warunki pracy - 0 ... 50°C; max 95% RH gwarancja – 24 miesiące |  | 2 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x 2): |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Konwertery do systemu rejestracji temperatury

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Konwerter Konwerter przeznaczony jest do pracy w rozproszonych systemach automatyki. Głównym jego przeznaczeniem jest zamiana sygnału szeregowej transmisji cyfrowej MODBUS RTU na 8 sygnałów analogowych. Konwerter przystosowany jest do zabudowy w szafach sterowniczych na listwie montażowej TS35. Podstawowe parametry techniczne. Zasilanie - 24 VDC ± 10% / 220 mA Wejście - RS485 MODBUS RTU Prędkość transmisji - 2400; 4800; 9600; 19200 bodów Bity danych - 8 Bit stop - 1 Parzystość - brak Maksymalna ilość jednostek w magistrali - 31 Długość kabla transmisyjnego - < 1200 m Separacja linii transmisyjnej - optoelektroniczna >1 kV Parametry programowalne - prędkość transmisji, numer urządzenia Wyjście 8 x 0(4) ÷ 20 mA ze wspólną masą zasilania Maksymalne rezystancja obciążenia - < 750 Ω Klasa dokładności - 0,25 % Rozdzielczość - 0,025 % Maksymalny cykl aktualizacji sygnałów wyjściowych - 200 ms. Temperatura pracy - 0 ÷ 65 0C Wilgotność względna - 0 ÷ 85 % Wibracje - 0,1 mm. Sygnalizacja stanu pracy: zasilanie - LED1 transmisja danych - LED2 Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Konwerter Konwerter przeznaczony jest do zbierania danych pomiarowych w rozproszonych systemach automatyki. Głównym jego przeznaczeniem jest zamiana 8 sygnałów analogowych na sygnał szeregowej transmisji cyfrowej MODBUS RTU. Konwerter przystosowany jest do zabudowy w szafach sterowniczych na listwie montażowej TS35. Podstawowe parametry techniczne. Zasilanie - 24 VDC ± 10 % / < 70 mA Wejścia pomiarowe - różnicowe 8 x 0(4)÷20 mA lub 8 x 0 ÷ 10 V Maksymalne napięcie wspólne do masy zasilania - ± 66 VDC Rezystancja wejściowa - - dla 0(4)÷20 mA ⇒ 100 Ω dla 0÷10 V ⇒ ≥ 250 kΩ Klasa dokładności - 0,25 % Rozdzielczość - 0,025 % Cykl aktualizacji pomiarów - < 0,5 s Separacja obwodów wejściowych - wysokorezystancyjna Wyjście - RS485 MODBUS RTU Prędkość transmisji - 2400; 4800; 9600; 19200 bodów Bity danych - 8 Bit stop - 1 Parzystość – brak Maksymalna ilość jednostek w magistrali - 31 Długość kabla transmisyjnego - do 1200 m Separacja linii transmisyjnej - optoelektroniczna Parametry programowalne - - - prędkość transmisji numer urządzenia współczynnik filtracji Temperatura pracy - 0 ÷ 65 0C Wilgotność - 0 ÷ 85 % 9. Wibracje - 0,1 mm. Sygnalizacja stanu pracy: zasilanie - LED1 transmisja danych - LED2 Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Zestaw do badań wytrzymałościowych materiałów

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do badań wytrzymałościowych materiałów składający się ze statywu automatycznego i siłomierza wraz z wyposażeniem Statyw pionowy z napędem elektrycznym umożliwiający stosowanie obciążeń 500 N lub większych i wykonanie pomiaru długości Siłomierz elektroniczny z czujnikiem wewnętrznym o zakresie pomiarowym 0 – 500 N lub większym, rozdzielczość co najmniej 0, 1 N, błąd pomiaru nie większy niż 0,1%, przeciążalność co najmniej 20%, interfejs USB do podłączenia do komputera, wyświetlacz graficzny LCD, czas próbkowania 0,025 s, zasilanie akumulatorowe-sieciowe Wyposażenie: zestaw końcówek pomiarowych do pomiaru siły nacisku i ciągu, dedykowany program komputerowy. Gwarancja – 12 miesięcy |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Kolumna do chromatografii cieczowej (LC)

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liquid chromatography column PTFE, Non-jacketed, bed volume 543 mL, I.D. x L 4.8 cm x 30 cm Nr katalogowy: C5044-1EA Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 – Wytrząsarka z 4 platformami

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary: 180 x 170 x 145 mm (± 20 mm) Waga: 2,5 do 3 kg Regulacja czasu: od 0 do 60 min/non stop Zakres prędkości: 300 - 3500 obr./min* z płynną regulacją Przyspieszenie: od 2 do 5 s Maksymalne obciążenie: 0,2 kg Średnica ruchu: 4 mm Maksymalny czas pracy trybie ciągłym: od 6 do 12h Wyświetlacz: LCD Wymienne platformy w zestawie: na probówki 10x10mL, 16x1,5mL + 8x0,2mL i 8x15mL Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 – Wytrząsarka liniowa z możliwością regulacji

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrząsarka liniowa z możliwością regulacji Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz Wymiary platformy: 24 x 24 cm. Maks. obciążenie: do 3 kg. Ruch wytrząsający: 20 mm. Prędkość: 0-200 obr./min. Wymiary urządzenia: 33 x 27 x 11 cm (± 10 mm) Ciężar: od 3 do 5 kg Dopuszczalna temperatura otoczenia: od +5 do +40°C Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 – Waga

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga precyzyjna Dokładność odczytu: 0,1 mg Obciążenie max 220 g Obciążenie minimalne 10 mg Wyświetlacz LCD Kalibracja wewnętrzna Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10  – pH-metr edukacyjny z elektrodą pH

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. pH-metr z elektrodą pH typu HI 1291D oraz wbudowanym mieszadłem i zasilaczem 12V 2. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 2 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutt x 2): |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11 – Sufitowa lampa operacyjna halogenowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa operacyjna halogenowa: - 5 żarówek halogenowych - Podwieszana pod sufitem - Natężenie oświetlenia- 50 000 lux ( światło zimne) - Temperatura barwowa: 4500± 500K - Moc żarówki: 25W - Napięcie żarówki: 24V - Współczynnik oddawania barw: 100≥Ra≥85 - Regulacja skupienia światła - Zasilanie: 220V/50Hz - Wysokość montażu: 290cm - Minimalna wysokość montażu: 280 cm - Waga: około 21 kg - Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 2 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x 2): |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12 – Mikroskopy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Mikroskopy studenckie, nasadka binokularowa, obiektywy 4x, 10x, 40x; oświetlenie LED, kondensator NA 1,25; nachylenie statywu 30° Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| 2. | Mikroskop prowadzącego: nasadka trinokularowa z wyjściem na kamerę TV, obiektywy (ewentualnie od 2x) do 100x, oświetlenie LED, kondensor NA 1,25 Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Wyposażenie dodatkowe mikroskopu prowadzącego: np. dodatkowe obiektywy, możliwość obserwacji w innych technikach mikroskopowych, itp. Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 4. | Kamera TV współpracująca z mikroskopem prowadzącym Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Oprzyrządowanie kamery TV współpracującej z mikroskopem prowadzącym: np. łącznik do mikroskopu Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13 – Rezystograf z jednostką Bluetooth do cyfrowej rejestracji danych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Rezystograf - przystosowany do twardego drewna. Zestaw zawiera: Urządzenie pomiarowe z zamontowaną igłą pomiarową (w komplecie) Napęd poprzez wkrętarkę Bosch GSR 18V (w komplecie) Ładowarka do baterii oraz 2 x bateria 18V, 3.0 Ah, Li-On Pasek na ramię 20 x igła pomiarowa długości 500 mm i 400 x papier parafinowany Walizka transportowa Zestaw do konserwacji Instrukcja obsługi w języku polskim Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Jednostka Bluetooth wraz z oprogramowaniem Funkcje: Elektroniczna rejestracja danych pomiarowych w wewnętrznej pamięci (20 metrów) Możliwość wprowadzenia 40 numerów ID Interfejs USB i Bluetooth do komunikacji z PC Bezprzewodowa transmisja zarejestrowanych danych Rejestracja krzywej wiercenia Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14 – Kolumny chromatograficzne i kolby Erlenmeyera

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kolumny chromatograficzne ze spiekiem, szlifem zewnętrznym NS i przyłączem odsysającym GL18, dł. 400 mm, pojemność 280 mL, średnica wewnętrzna 30 mm, szlif NS 29/30 Nr katalogowy: TK59.1 Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Kolumny chromatograficzne, z wtopioną frytą, dł. 600 mm, pojemność 430 mm, średnica wewnętrzna 30 mm Nr katalogowy: ENX3.1 Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Kolby Erlenmeyera Ze szkła DURAN lub równoważne. Ze szlifem znormalizowanym. DIN 12387. Z podziałką. Pojemność 500 mL, szlif NS 29/32, maksymalna średnica zewnętrzna 105 mm, wysokość 170 mm, 10 sztuk w opakowaniu. Nr katalogowy: KT65.1 Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | opakowanie | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15 – Mikroskopy laboratoryjne i stereoskopowe

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Mikroskop laboratoryjny: - głowica z nasadką pryzmatyczną, okularowa dwuoczna, kąt nachylenia 30º, wyskalowana regulacja rozstawu oczu w zakresie 48-75mm, regulacja dioptryjna w okularze po lewej stronie operatora +/- 5 dioptrii - obiektywy achromatyczne o powiększeniu/apertura numeryczna: 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 amortyzowany, 100x/1.25 z immersją, amortyzowany - obiektyw 100x i oświetlenie w mikroskopie musi zapewniać możliwość obserwacji preparatów bez olejku immersyjnego przy powiększeniu 1000x - okulary: szerokokątne WF10x pole widzenia 20mm - miska rewolwerowa czteroobiektywowa, metalowa, obrotowa - stolik krzyżowy o wymiarach 150x133mm, zakres ruchu XY 75x50mm, podwójnie zabezpieczony przed zarysowaniem; regulacja położenia preparatu po prawej stronie operatora, z krytą zębatką - współosiowe śruby mikro-makro, położone po obu stronach statywu, precyzyjny wyskalowany mechanizm; dokładność ruchu micro 0,01 mm - kondensor typ Abbego 1,25 z przesłoną irysową; regulowane położenie kondensora w ruchu pionowym - oświetlenie, zapewniające jednorodne oświetlenie pola, system oświetlenia dwukrotnie zwiększający intensywność zwykłego światła LED, odpowiadające mocy 30-watowej żarówki halogenowej, z temperaturą koloru 6500K; niski pobór mocy 3W duża intensywność światła, żywotność żarówki (50 000h); regulacja natężenia światła - możliwość pracy w świetle spolaryzowanym i z obiektywem 60x - elementy optyczne mikroskopu wykonane ze szkła wysokiej jakości - wyposażenie: filtr zielony, pokrowiec, olejek immersyjny - Okres gwarancji: 12 miesięcy |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| 2. | Mikroskop stereoskopowy: - głowica binokularowa; nachylenie głowicy 450, regulacja rozstawu okularów 51-75mm - okulary WF10x /20 mm oraz 20x/16mm z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii w obu okularach - odległość robocza 100mm, 110 mm - obiektyw parfokalny achromatyczny zoom 6,7x...4,5x z płynną zmiana powiększenia pow. 1x; dodatkowy obiektyw nasadowy 2x - powiększenie od 0,67x do 180x - stolik na preparaty o wymiarach min 25cm x 19cm x 5cm, wyposażony w płytkę czarno i białą, kleszcze do preparatów i płytkę matową do światła przechodzącego, średnica płytki 100mm - ogniskowanie: poprzez ruch pokręteł znajdujących się po obu stronach mechanizmu ogniskującego - statyw kolumnowy, wys. min 24cm - oświetlacz podwójny EPI/DIA o mocy 12V/15W halogenowy, niezależna płynna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnego; możliwość ustawienia górnego oświetlacza pod różnymi kątami - dodatkowe wyposażenie: muszle oczne, pokrowiec - okres gwarancji: 12 miesięcy |  |  | sztuka | 5 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16 – Wytrząsarka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrząsarka o następujących parametrach: - funkcja uruchamiania regulowana czujnikiem podczerwieni lub praca ciągła, - rodzaj ruchu – obrotowy - bezstopniowa regulacja obrotów w zakresie 0-3000 rpm - możliwość zastosowania różnorakich przystawek i adapterów do probówek i małych naczyń - solidna, wykonana ze stopu podstawa o zwiększonej odporności chemicznej i mechanicznej, która pozwala uniknąć przemieszczaniu się urządzenia podczas wytrząsania - nóżki wyposażone w przyssawki utrzymujące urządzenie podczas pracy - klasa ochrony zgodnie z DIN EN60529: IP42 - napięcie [VAC]: 220-230 - moc 15 W Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17 – Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne do aparatury badawczo pomiarowe MICRO-OXYMAX RESPIROMETER

Columbs Instruments

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Oxymax Oxygen Electrochemical Sensor Cartridge (nr kat. 7260-E60) |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Micro-Oxymax NO2 Nitrogen Dioxide Sensor Cell (nr kat. 7395-NO2C-E60) |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Hydroscopic Tube Dryer Replacement Pump, 220 V (nr kat. 4614-0011-100498) |  | zestaw | 1 |  |  |
| 4. | 0.2 micron PTFE Air Filter (nr kat. 7395-40A-E60) |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Flask 1/8” Fitting with „O”-Ring Seal (nr kat. 7395-166-E60) |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 18 – Zestaw do analizy całkowitego statusu antyoksydacyjnego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw do analizy całkowitego statusu antyoksydacyjnego – TAS, nr kat. NX 2332 |  | opakowanie (pojemność 50 sztuk) | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 19 – Drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | probówki podciśnieniowe na 2 ml krwi z EDTA-K2, 100 szt., nr kat. 34 ML-0205-2A |  | opakowanie (pojemność 100 sztuk) | 4 |  |  |
| 2. | probówki podciśnieniowe na 8 ml krwi z żelem separującym i przyśpieszaczem wykrzepiania, 100 szt., nr kat. 34 ML-0811-91A |  | opakowanie (pojemność 100 sztuk) | 4 |  |  |
| 3. | uchwyty UH100 do igieł i adapterów do podciśnieniowego systemu pobierania krwi, 100 szt. nr kat. 34-5000-1 |  | opakowanie (pojemność 100 sztuk) | 3 |  |  |
| 4. | igły 0,8 mm (21G) x 38 mm, zielone, sterylne, do podciśnieniowego systemu pobierania krwi, 100 szt. nr kat. 34-5838-2S |  | opakowanie (pojemność 100 sztuk) | 4 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 20 – Drobny sprzęt laboratoryjny: wytrząsarki o ruchu okrężnym, mieszadła magnetyczne z funkcją grzania

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Mała, stołowa wytrząsarka o ruchu orbitalnym I amplitudzie 4,5 mm Maksymalne dopuszczalne obciążenie minimum 0,5 kg, Dopuszczalna temperatura otoczenia 5-40 ºC, Funkcja mocowania płytek titracyjnych i adapterów do probówek, Obroty w zakresie: 0 – 3000 rpm nastawne na podziałce Wymiary nie większe niż: 176 x 190 x 63 mm Waga do 3,0 kg Gwarancja: 24 miesiące |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Mała, stołowa wytrząsarka o ruchu orbitalnym I amplitudzie 4,5 mm Praca ciągła lub funkcja dotykowa Obroty w zakresie: 0 – 3000 rpm nastawne na podziałce Funkcja mocowania płytek titracyjnych i adapterów do probówek, Moc znamionowa silnika minimum 8 W Wymiary nie większe niż: 148 x 205 x 63 mm Ciężar do: 2.9 kg Gwarancja: 24 miesiące |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania. Moc grzania 600 W oraz miedziano-stalowa konstrukcja płyty Możliwość regulacji odcięcia zasilania w przypadku przekroczenia temp. w zakresie 50 do 370°C. Napęd z funkcją Soft-Start Z gwintowanym adapterem na pręt statywu Pole magnetyczne umożliwiające prace z objętością do minimum 15 L Możliwość podłączenia termometru kontaktowego Cyfrowy wyświetlacz prędkości i temperatury Wyświetlanie kodów błędów Moc silnika wyjściowa minimum: 2W Zakres prędkości nastawnej minimum.:50 do 2000 obr./min Zakres temperatury nastawianej: 50 do 320 °C ± 5K Płyta grzejna ze stali nierdzewnej 1.4301, średnica 135 mm Wym. maksimum: 160 x 246 x 90 mm Ciężar do: 2 kg Gwarancja: 24 miesiące |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 21 –  Koncentrator tlenu

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cyfrowy koncentrator tlenu: - zasilanie: AC 220, 50 Hz - strumień wyjściowy: 1-5l/min (1l/min; >90%) - ciśnienie wyjściowe: ≤ 45 kPa - stężenie tlenu: 30-90% - poziom hałasu: ≤ 40 dB - wymiary: długość ≤ 295 mm, szerokość ≤ 175 mm, wysokość ≤ 270 mm - system sterowania na podczerwień – pilot - wyświetlacz ciekłokrystaliczny - przystosowany do pracy ciągłej - pobór mocy: ≤100 VA Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)