FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Uszczelki do fiolek chromatograficznych: Uszczelki do 4 ml szklanych fiolek. Białe uszczelki dwuwarstwowe z PTFE/silikon. Wymiary: średnica x grubość: 11mm x 0,060 cala. Pakowane po 100 sztuk. |  | opakowanie | 10 |  |  |
| 2. | Uszczelki do fiolek chromatograficznych: Uszczelki do 2 ml szklanych fiolek. Uszczelki trójwarstwowe z PTFE/silikon/PTFE. Wymiary: średnica x grubość: 9mm x 0,040 cala. Pakowane po 100 sztuk. |  | opakowanie | 30 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Inserty szklane do zakręcanych fiolek chromatograficznych o pojemności 2 ml (Standard screw-thread autosampler vials; standard opening): Pojemność 0,35 ml Płaskie dno Wykonane z przeźroczystego szkła Średnica zewnętrzna – 6 mm Wysokość – 31 mm Pakowane po 100 sztuk. |  | sztuka | 5000 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw do elektroforezy horyzontalnej z polem rozdziału 16x16 cm lub 16x13 cm: W skład zestawu wchodzą: - komora elektroforetyczna z elektrodami Pt; - pokrywa z kablami zasilania; - saneczki na żel przepuszczające światło UV (do wyboru 1 szt. 16x16 cm lub 16x13 cm); - zatyczki do wylewania żelu (2 szt.); - grzebień na 10, 20 lub 30 studzienek o grubości 1,0 lub 1,5 lub 2,0 mm – do wyboru 2 szt. - wymienny uchwyt do mocowania grzebienie – 2 szt. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Zestaw do minielektroforezy horyzontalnej z polem rozdziału 8x7 cm lub 8x10 cm: W skład zestawu wchodzą: - komora elektroforetyczna z elektrodami Pt; - pokrywa z kablami zasilania; - saneczki na żel przepuszczające światło UV (do wyboru 1 szt. 8x7 cm lub 8x10 cm); - zatyczki do wylewania żelu (2 szt.); - grzebień na 5, 9 lub 15 studzienek o grubości 1,0 lub 1,5 lub 2,0 mm – do wyboru 2 szt. - wymienny uchwyt do mocowania grzebienie – 2 szt. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Zasilacz: Moc całkowita: nie mniej niż 100 W Stabilizowane parametry elektryczne: - napięcie do 300 V, - natężenie: do 400 mA, Odczyt elektrycznych parametrów pracy podczas elektroforezy na dwóch wyświetlaczach: zadane i aktualne; W przypadku chwilowego zaniku napięcia zasilania automatyczna sygnalizacji rozwarcia układu zasilania; Odporny na warunki zroszenia; Zakres temperatury pracy od 0oC do 40oC; Membranowa klawiatura zabezpieczająca przed zalaniem; 4 wyjścia równoległe (standardowe końcówki). Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Analityczna lampa UV o mocy 2 X 6W i zmiennej długości emitowanej fali 240/254 nm oraz 366 nm. Z filtrem umożliwiającym przełączenia pomiędzy dwoma zakresami: - 366 nm przy 15 cm – 850 uW/cm3 - 245 nm przy 15 cm – 500 uW/cm3 W zestawie ze statywem umożliwiającym regulację wysokości lampy. Zasilanie siecią 230 V. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Obiektyw imersyjny o powiększeniu 100x plan-achromatyczny do mikroskopu biologicznego: Obiektyw imersyjny, o powiększeniu 100x, Plan-Achromat C, długość optyczna 45mm, apertura numeryczna 1.25, odległość czołowa 0.13 mm, obiektywy klasy UIS-2, do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka. Obiektywy kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego modelem mikroskopu Olympus CX21. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 3 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mini fotometr (kolorymetr) do badania zawartości amoniaku plus zestaw 25 sztuk reagentów do wykonywania pomiarów. Do badania zakresu azotynów NO2 od 0,0 do 99,9 mg/L (ppm) NH4+; Rozdzielczość 0,1 mg/L; Dokładność +/- 1 mg/L +/-5% odczytu; Metoda: Nessler; Format kieszonkowy; w zestawie 2 kuwety pomiarowe z korkami, 6 reagentów, komplet baterii. Plus zestaw reagentów (25 sztuk) do wykonywania pomiarów. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mini fotometr (kolorymetr) do badania zawartości azotynów plus zestaw 25 sztuk reagentów do wykonywania pomiarów. Do badania zakresu azotynów NO2 od 0 do 200 ug/l (ppb); Rozdzielczość 1 ug/L (ppb); Dokładność +/- 10 ug/l (ppb) +/-4% odczytu; Metoda: adaptacja metody EPA 354.1; Format kieszonkowy; w zestawie 2 kuwety pomiarowe z korkami, 6 reagentów, komplet baterii. Plus zestaw reagentów (25 sztuk) do wykonywania pomiarów. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Filtr kaskadowy do akwarium max. 200l Z wkładem w komplecie; posiada regulowaną długość rury zasysającej jak i regulację przepływu wody. Przepływ 320-760 l/h. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy. |  | sztuka | 4 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Filtr zewnętrzny do zestawu akwariowego na max. 1500 litrów wraz z akcesoriami do podłączenia. Dane techniczne: Moc 65W; Pojemność akwarium 300-1500l; Wydajność pompy 2400l/h; Wymiary Śred. x Wys.: 355x570mm; Objętość wkładów filtra 18l; Objętość filtra 23l; Wysokość podnoszenia: 3,7m; Filtr pasujący do zestawu z pompą EHEIM Universal 1262. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy. |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Pompa do filtra wodnego zewnętrznego w zestawie akwariowym; pompa obiegowa do akwarium przeznaczona do długiej i nieprzerwanej pracy; Wydajność 3400l/h; Wysokość podnoszenia 3,6m; Cicha praca; Koszyk z gąbką do filtracji wstępnej; Pompa do zestawu z filtrem EHEIM classic 2260. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Pompa powietrzna membranowa resun Lp-20 do wody w akwariach, Wydajność: od 250 do 1500L Tempo przepływu wody: 1500l/h. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Pompa powietrzna membranowa resun Lp-60 do wody w akwariach, Wydajność: od 700 do 4200L Tempo przepływu wody: 4200l/h. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Probówki do mineralizacji mokrej (duże, proste do metody Kjeldahla): - wysokość probówki – 300 mm, - objętość robocza probówki – 250 ml, - rodzaj szkła boro krzemowe, bardzo trwałe. Probówka dostosowana do automatycznej jednostki destylacyjnej firmy FOSS Kjeltec 8400. |  | sztuka | 60 |  |  |
| 2. | Siatka stalowa z krążkiem ceramicznym na stojak do palnika gazowego o wymiarach 160 X 160 mm. |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Eksykator szklany z zaworem odcinającym na szlif z wkładem porcelanowym wykonany z wysokiej jakości szkła boro krzemowego 250: - średnica zewnętrzna d1 – 329 mm - średnica d2 – 240 mm. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Jednorazowe szkiełka do liczenia probówek z podwójną komorą 75mmx25mmx1,8mm; głębokość komory 100um; pojemność komory 10ul, nr kat.: CEVS-0050. |  | Opakowanie = 50 sztuk | 5 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestaw filtrów do laboratoryjnego systemu oczyszczania wody Direct-Q 3 UV firmy Merck Millipore: - Wkład SMARTPAK – 1 sztuka - filtr końcowy – 1 sztuka - filtr odpowietrznika – 1 sztuka - wkład wstępny 5 um – 2 sztuka. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Płytki Immuno powierzchnia MaxiSorp C96 (96-dołkowe), nr kat.: 430341: Pojemność dołka 0,35 ml, pakowane 5/60 sztuk. Płytki 96-dołkowe do testów immunologicznych, C96, certyfikowane, dołki z polistyrenu, powierzchnia MAXI SORP. |  | Opakowanie = 60 płytek | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Tester HI 98129, pH, EC, TDS, temp: Pomiar pH, EC, TDS, oC Wodoszczelny Automatyczna kompensacja temperatury W zestawie 4 szt. baterii 1,5V, elektroda, uchwyt do wymiany elektrody, instrukcja obsługi Dane techniczne i specyfikacja: - dokładność +/- 0,5 % oC - dokładność pomiaru konduktywności 2% (EC i TDS) - dokładność pomiaru pH 0.05 pH - możliwość kalibracji zgodnie z ISO - rozdzielczość 0,1 pH, 1 uS/cm, 1 mg/l, 0,1 oC - zakres pomiarowy konduktywności TDS do 1999 mg/l, EC do 3999 uS/cm - zakres pomiarowy pH 0 á 14 pH - zakres pomiarowy temp. 0-60 oC - zasilanie 4 akumulatory LR44 Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 18. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zasilacz do elektroforezy pionowej kompatybilny z urządzeniem do elektroforezy pionowej Chroma Deluxe SE600X marki Hoeffer: - Wymagania dotyczące zasilania: Częstotliwość 50-60 Hz, Napięcie 100-240 VAC 144 VA -Interfejs użytkownika: 3-cyfrowy, czerwony LED Klawiatura membranowa - Wyjście: 100-300 V, skok co 1V, 4-500 mA, skok co 1 mA 90 W maksimum 4 pary gniazdek wyjściowych - konektor wyjściowy: 4-mm wtyczki - zegar: 1-999 min., skok co 1 min. - warunki eksploatacji: użytkowanie wewnątrz Pomieszczenia: 4-40 oC Wilgotność względna: 0-80% nie kondensująca - wymiary: 33.5x12.5x28 cm - waga: 2.4kg - ochrona obwodów bezpieczeństwa: Ochrona krótkiego obwodu Ochrona otwartego obwodu. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 19. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zasilacz do elektroforezy z co najmniej 4 oddzielnymi zaciskami, umożliwiający prowadzenie jednocześnie kilku rozdziałów: - napięcie maks (V): 1200 - natężenie maks (mA): 500 - moc maks. (W): 300 - liczba wyjść: 4 pary - liczba programów: 9 programów po 9 parametrów każdy - wyłącznik czasowy (h): 0-99,59 - skok regulacji: co 1V, 1mA, 1W - komunikacja z PC (prędkość): Port RS232 (9600 b/s) - pamięć: 3600 wartości - wyświetlacz: LCD, 2x16 znaków - wymiary (szer. x dł. x wys.): 31x26x15 cm - waga: 10 kg - bezpieczeństwo: wykrywanie braku obciążenia, przeciążenia, przerwania obwodu Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 20. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Stojak karuzelowy przeznaczony do pipet Eppendorf Reference 2. Musi pomieścić 6 pipet. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 21. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Test Accutrend Cholesterol: Do aparatów Accutrend Plus/GC/GCT/DM Paski testowe używane do oznaczania ilościowego cholesterolu w zakresie 150-300mg/dl (3,88- 775 mmol/L) za pomocą reflektometru Accutrend GCT. |  | Opakowanie = 25 paków | 12 |  |  |
| 2. | Test Accutrend trój glicerydów Do aparatów Accutrend Plus/GC/GCT/DM Paski pomiarowe do ilościowego pomiaru trójglicerydów w zakresie 70-600 mg/dl (0,8-6,86mmol/l) przy pomocy reflektometru Accutrend GCT. |  | Opakowanie = 25 paków | 14 |  |  |
| 3. | Test Accutrend Glucose Paski testowe do ilościowego oznaczania glukozy w świeżej krwi kapilarnej. Do użytku wyłącznie z analizatorem Accutrend i Accutrend PLUS. |  | Opakowanie = 25 paków | 12 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 22. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Szklany zestaw filtracyjny na szlif przeznaczony do filtracji próżniowej roztworów kompatybilny z membraną o d=47 mm. Zestaw przeznaczony do filtracji roztworów wodnych, organicznych oraz i korozyjnych oraz filtracji filtracji rozpuszczalników w analizie instrumentalnej HPLC (rys. 1 – pod tabelą). Opis przedmiotu zamówienia: Na jeden zestaw łączony na szlif składają się następujące części: - lej szklany o objętości 300 ml, o wyskalowanej podziałce, wykonany ze szkła borokrzemianowego - 1szt; - podstawa filtracyjna z sitem wspierającym z topionego szkła - 1szt.); - łapa sprężynowa z anodowanego aluminium - 1szt.; - kolba szklana ze szlifem o pojemności 1 L - 1szt.; - wężyk silikonowy o dł. 1,4 m – 1szt.; - pęsety z tępymi końcami do przenoszenia filtrów - 3szt.; - pompa membranowa próżniowo-ciśnieniowa – 1szt. Pompa odporna chemicznie (membrana odporna na działanie rozpuszczalników i agresywnych chemikaliów) przeznaczona do filtracji cieczy lub gazów; próżnia końcowa 813 mbar (24 in. Hg); maksymalny przepływ 37 l/min.; ciśnienie maksymalne 2.45 bara. Pompa wyposażona automatyczny wyłącznik, zabezpieczający przed przegrzaniem oraz dwa manometry. W zestawie z pompą jest dostarczany wężyk silikonowy o dł. 70 cm i filtr strzykawkowy zabezpieczający pompę przed zalaniem (wykonany z hydrofobowego PTFE) . Dodatkowe wymagania: - Sprzedawca zobowiązuje się do instalacji sprzętu oraz udzielenia instruktażu jego prawidłowego funkcjonowania, Okres gwarancji: pompa - min. 12 miesięcy. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Rys. 1. ( poglądowy) Wzór szklanego zestawu filtracyjnego na szlif przeznaczonego do filtracji próżniowej roztworów (średnica membrany  d=47 mm).

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 23. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Wkładka S/SL z przewężeniem do dozownika 1177 4mmID, nr kat.: 392611927-5: Wkładka szklana do chromatografu gazowego do oznaczenia rodzaju i stężenia lotnych kwasów tłuszczowych w supernatancie po fermentacji wodorowej odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego. |  | Opakowanie = 5 sztuk | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 24. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Corning® 75 cm² U-shape cell culture flask, canted neck, nr kat.: CLS430641U-100EA. |  | Opakowanie = 100 sztuk | 2 |  |  |
| 2. | Corning® cell culture flasks 25 cm2, nr kat.: CLS430639-20EA. |  | Opakowanie = 20 sztuk | 5 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 25. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kolby szklane pasujące do jednostki destylacyjnej Kjeltec 8400 firmy Foss wykonane ze szkła hartowanego o pojemności 750 ml, nr kat.: 10000787. |  | sztuka | 12 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 26.  Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mieszadło magnetyczne silnikowe MS11 jednostanowiskowe, przeznaczone do mieszania objętości do 4l, ze zmienną prędkością w zakresie 100-1000 obr./ min. oraz średnicą płyty 150 mm. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Mieszadło magnetyczne ES24 Czterostanowiskowe, przeznaczone do mieszania objętości 4 x 1l, ze zmienną prędkością w zakresie 50-1000 obr./min. oraz średnicą naczynia 4 x 95 mm. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Mieszadło magnetyczne silnikowe MS11 H z płytą grzewczą, jednostanowiskowe, przeznaczone do mieszania objętości do 4l, ze zmienną prędkością w zakresie 100-1000 obr./ min. oraz średnicą płyty 150 mm, z możliwością podgrzewania. |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)