Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 – Mikroskopy laboratoryjne do przeprowadzenia ćwiczeń dydaktycznych ze studentami – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statyw konstrukcja ażurowa umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji z pozycji „vis a vis”. mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi, pełnowymiarowymi z obu stron statywu, śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, dokładność ogniskowania 2,5um, zakres przesuwu 15mm, Wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika z możliwością łatwego powrotu do płaszczyzny ostrości; układ blokady zamontowany w górnej części statywu, a nie współosiowo z śrubami zgrubną i precyzyjną, ergonomiczne, oznaczone innym kolorem niż baza mikroskopu, dwa uchwyty do przenoszenia mikroskopu umieszczone na górze bazy mikroskopu, zamontowany z tyłu bazy schowek do umieszczenia przewodu sieciowego, wbudowany w bazę mikroskopu z tyłu schowek na zasilacz AC, wbudowane gniazdo, umożliwiające zamocowanie zabezpieczenia przed kradzieżą, baza wykonana z metalu o wadze nie więcej niż 6 kg z możliwością łatwego i wygodnego przenoszenia. Optyka Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, Oznaczenia dotyczące rodzaju optyki muszą znajdować się w widocznym miejscu na obiektywie długość optyczna obiektywów nie większa niż 45mm. Oświetlenie wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz typu LED o żywotności min. 20 000h, ekonomiczna dioda LED o poborze mocy nie większym niż 0,5W, regulator natężenia światła wbudowany w bazę mikroskopu po prawej stronie. Nasadka okularowa nasadka dwuokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni, regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48-75mm, regulowane położenie okularów od płaszczyzny podstawy w zakresie 370-432,9 mm, fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki Okulary Okulary o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=20, wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumowe, zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, okulary z zabezpieczeniem antygrzybiczym, regulacja dioptryjna w zakresie co najmniej +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach, możliwość montażu wkładek mikrometrycznych, możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12. Uchwyt rewolwerowy Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 4 obiektywów. Stolik mechaniczny: bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu stolika, z pokrętłem po prawej stronie, wymiary stolika ok.132mm x 120mm, zakres przesuwu stolika 76mm x 30mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych) uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem. Kondensor Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości, wbudowana, regulowana i wyskalowana przesłona aperturowa, fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów. Obiektywy o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / aperturze numerycznej (NA)/ odległości roboczej (WD): planachromatyczny 4x/ NA=0,10 / WD=27,8 mm planachromatyczny 10x/ NA=0,25 / WD=8 mm, planachromatyczny 40x/ NA=0,65 / WD=0,6 mm, planachromatyczny 100x/ NA=1,25/ WD=0,13 mm Wyposażenie uzupełniające: przewód sieciowy, pokrowiec antystatyczny, możliwość rozbudowy o metodę obserwacji w ciemnym polu |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Oczyszczacz powietrza z technologią jonów i funkcją nawilżania – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne: Zalecana powierzchnia pomieszczenia (bez nawilżania): min. 48 m² Maksymalny nadmuch powietrza przy wyłączonej funkcji nawilżania: min 300 m3/godz. Szybkości wentylatora: min. 3 (maks, średni, niski) System z inwerterem Filtry: Filtr wstępny Dezodoryzacja Filtr nawilżający - żywotność filtra nawilżającego: min 2 lata Filtr HEPA - żywotność filtra HEPA: min 2 lata, Filtr z aktywnym węglem- żywotność filtra: min 2 lata Nawilżanie: Funkcja nawilżania Pojemność zbiornika: min. 4,0 l Maksymalna wydajność nawilżania: min 700 ml/godz. Czujnik: Przykry zapach, kurz, pyłki - Eliminacja drobnoustrojów chorobotwórczych, drobin alergizujących, przykrego zapachu z powietrza Temperatury i wilgotności Precyzyjna regulacja Tryb pracy automatycznej na podstawie sygnałów z czujników Specyfikacja techniczna: Napięcie/częstotliwość: 220-240 V/50/60 Hz Tryb czuwania: ok. 0,9 W Poziom szumów w trybie oczyszczania (high / mid / low) max.: 49/40/19 Waga (kg) max.: 15,0 Oczyszczacz przenośny, mobilny – zainstalowane kółka Dostarczone wyposażenie: - Zestaw filtrów zapasowych |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3  - Pompa elektryczna do dozowania ścieków i cieczy z beczek (30-100 dm3) i zbiorników typu IBC (poj. 1 m3)

w ramach realizacji projektu z PKN Orlen – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa elektryczna do dozowania ścieków i cieczy z beczek (30-100 dm3) i zbiorników typu IBC (poj. 1 m3) w ramach realizacji projektu z PKN Orlen. Pompa wraz z akcesoriami powinna być odporna na działanie kwasów, zasad, a także ścieków z przemysłu naftowego. Umożliwia dozowanie ścieków pozbawionych zawiesiny i wody oraz odporna na ich działanie (odporna na korozje). Wydajność minimalna pompy 65 dm3/min, wysokość tłoczenia minimum 6 mH2O; minimalna moc 200 W. Pompa powinna być wyposażona w króciec (lub wąż) ssawny o długości nie mniejszej niż 1m i nie większej niż 1,5 m, ponadto powinna posiadać przewód dozujący o średnicy wewnętrznej 32 mm i długości minimalnej 1,5 m, ale nie większej niż 4 m. Długość przewodu zasilającego nie mniejsza niż 3 m. Konstrukcja powinna umożliwiać swobodną obsługę przez jedną osobę. Maksymalna waga 8 kg. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Chropowatościomierz – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres pomiarowy w osi X: nie mniej niż 16mm; zakres pomiarowy w osi Z: nie mniej niż 350µm; rozdzielczość (przy pełnym zakresie osi Z): nie więcej niż 0,02µm; wyświetlacz LCD min. 2,4” (kolorowy); końcówka pomiarowa diamentowa z promieniem 2µm i kątem 60°; prędkość pomiaru: nie mniej niż 0,25mm/s; prędkość ruchu powrotnego: nie mniej niż 1mm/s; mierzone parametry: Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, Rmax, Rz1max, Rmr, Rmr(c), Rpk, Rvk; odcinki elementarne (λc): 0,08/0,25/0,8/2,5mm; liczba odcinków elementarnych: 1 do 5 (lub więcej); interfejs komunikacyjny: USB, RS 232C; możliwość zapisu wyników pomiarowych na karcie Micro-SD; zasilanie sieciowe lub bateryjne; funkcja automatycznego wyłączania w celu oszczędności baterii; funkcja oceny tolerancji wg zadanych kryteriów; menu obsługi w języku polskim. wyposażenie z etui transportowym; wzorcem chropowatości Ra ~3µm – wzorzec nie może być zintegrowany z przyrządem; kablem sygnałowym; oprogramowaniem do komunikacji z komputerem; zasilaczem sieciowym; instrukcją obsługi w języku polskim. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 –  Mikroskop metalograficzny – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop metalograficzny odwrócony o powiększeniu całkowitym min. 40 - 400x Statyw: nasadka okularowa pochylona z regulacją rozstawu źrenic trzeci tor optyczny do montażu kamery współosiowy mechanizm ruchu ogniskującego mikro-makro rewolwerowy uchwyt obiektywów 4-gniazdowy wbudowane regulowane diafragmy wbudowany zasilacz gniazda: sieciowe, niskonapięciowe, bezpiecznikowe włącznik główny, regulator natężenia oświetlenia – niezależne z regulatorem natężenia światła filtry zielony, żółty i niebieski Stolik przedmiotowy: stolik o wymiarach min.200x240 mm zakres przesuwu mechanicznego x-y: min 50 x 50mm pokrętła przesuwu stolik dwuwarstwowy płytka preparatowa Obiektywy metalograficzne- korygowane , szklane PLANachromat 4x lub 5x PLANachromat 10x PLANachromat 20x PLANachromat 40x lub 50x Okulary: okular 10x - 2szt Oświetlacz halogenowy lub ledowy Kamera rozdzielczość min. 1,2 MPix kompatybilne oprogramowanie w wersji polskiej łącznik optyczny mikroskop – kamera rejestracja obrazu w formacie JPG |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Waga analityczna – (kalibracja wewnętrzna, legalizowana) – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga analityczna punkty kalibracji zakresu wybierane przez użytkownika, reset oprogramowania, wskaźnik stabilności, automatyczne tarowanie, parametry komunikacyjne ustawiane przez użytkownika, parametry drukowania ustawiane przez użytkownika, dopasowanie ustawień do warunków otoczenia umożliwia pracę praktycznie w każdych warunkach. możliwość kompensacji błędów spowodowanych drganiami lub innymi zakłóceniami pracy, możliwość pracy podczas powolnego napełniania gdzie sprawą istotną jest wysoka czułość, łatwa do czyszczenia osłona przeciwpodmuchowa, poziomica umieszczona z przodu. Wyposażenie: zasilacz sieciowy, interfejs RS232 - umożliwiający podłączenie drukarki lub komputera - na wydruku umieszczony numer identyfikacyjny wagi, numer użytkownika, numer projektu, data, czas oraz linie danych, wbudowana blokada menu - pozwala na blokadę menu wraz z blokadą kalibracji, uchwyt zabezpieczający - umożliwia ochronę wagi przed kradzieżą lub zmianą miejsca ustawienia, hak do ważenia podłogowego - pomiar gęstości próbek. zatwierdzenia: FCC, CE, C Tick N13123, OIML, system jakości ISO 9001:2000 Dane techniczne: Zakres ważenia (g) – 250 Dokładność odczytu (g) – 0,0001 Jednostki ważenia – g, mg Tryb pracy: ważenia liczenie sztuk, ważenie procentowe Średnica szalki (mm) – 120 Czas tarowania (s) – 1 Czas stabilizacji (s) – 3 Wymiary: szerokość, wysokość, głębokość (mm) – 200x300x350±5mm Osłona przeciw podmuchowa Praca w temperaturze (oC) - -10 - +40, przy 10 do 80% wilgotności względnej bez kondensacji Temperatura przechowywania (oC) - -40 - +70, przy 10 do 80% wilgotności względnej bez kondensacji Kalibracja – automatyczna wewnętrzna |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 –  Łaźnia wodna do wyparek – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łaźnia wodna do wyparek B Okrągła, średnica wew. 260 mm głębokość 150mm, moc 100W, regulacja temperatury 20-99°C |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 – Łaźnia olejowa LOO  + statyw do łaźni olejowej LOO B – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okrągła, średnica wew. 200 mm głębokość 100mm, moc 100W, regulacja temperatury 20-200°C pojemność wanny 2,5 litra |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 – Aparat do pomiaru wskaźnika kostka – ramię – Aparat ABPI MD – 1 sztuka

Stojak na aparata -  1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do automatycznego pomiaru wskaźnika kostka-ramię ABPIMD Aparat ABPI MD wykorzystuje metodę oscylometryczną w pomiarze wskaźnika kostka-ramię wykorzystywanego w diagnozowaniu choroby tętnic obwodwych (ang. PAD – peripheral artery disease). Dzięki zastosowaniu autorskich algorytmow pomiarowych i w pełni zautomatyzowanego procesu analizy urządzenie umożliwia w czasie zaledwie 3 minut, uzyskać wyniki porównywalne z jakością wyników otrzymywanych alternatywnej metoda z wykorzystaniem sondy Dopplera. Zastosowanie zintegrowanego systemu inflacji, elektromagnetycznego zaworu deflacyjnego i systemu komunikatów ostrzegawczych urządzenie ABPI MD jest nie tylko wyjątkowo bezpieczne, ale także zapewnia pacjentowi wysoki komfort podczas badania i gwarancję rzetelnych powtarzalnych wyników. Dodatkowe adnotacje: Dodatkowe akcesoria i pakiety gwarancyjne, Mankiet rozmiar M (komplet), Mankiet rozmiar L (komplet), Mesi Care 2 lata (kalibracja). |  | 1 |  |
| 2. | Stojak na aparat ABPIMD. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Poz. 1 + poz. 2 Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 10 – Elektroniczna Waga Mikro _ analityczna – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozmiar szalki: 90mm, Kalibracja wewnętrzna, Maksymalny zakres pomiarowy do 52 kg Czas stabilizacji ~ 5s Działka elementarna: 0,01 mg Działka legalizacyjna: 0,001 g Interfejs RS232 i USB Modułowa obudowa Moduły pracy: liczenie sztuk, receptury, SQC, statystyki, sumowanie, TARA, ważenie, ważenie dynamiczne (zwierząt), ważenie kontrolne, ważenie podszalkowe, wyznaczanie gęstości, zatrzaskiwanie max pomiaru Sensory bezdotykowe Szafka przeciwpodmuchowa Kolorowy wyświetlacz dotykowy, Zasilacz zewnętrzny. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11 – Głowica do zbiornika na azot ciekły

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowica z manometrem i zaworem bezpieczeństwa, Wąż przesyłowy Uchwyt ręczny Lanca przemysłowa z króćcem antyrozpryskowym Układ pasuje do zbiornika TR 35 |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12 – Laboratoryjna wytrząsarka – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrząsarka z cieplarką Temperatura pracy: +5 do +99°C Dokładność nastawy temperatury 0,5°C Zakres obrotów: 200 – 900 (1/min) Regulacja obrotów: płynna Czas pracy 1-99 (min) lub ciągła Wymiary: 230 x 310 x 230mm±5mm Waga do 12 kg |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13 – Mieszadło magnetyczne z grzaniem – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres temperatury minimum od 30 do 340°C Stabilność temperatury ±3°C Średnica płyty grzewczej minimum 137 mm Maksymalna objętość mieszanej cieczy minimum 5 litrów Płyta grzewcza z aluminium pokryta antyseptyczną ceramiką Prędkość mieszania minimum od 100 do 1800 rpm Wbudowany sensor temperatury PT 1000 Cyfrowe ustawianie parametrów pracy Dwa niezależne wyświetlacze oraz pokrętła: Temperatury prędkości obrotów Sterownik PID Czas ustawiany w zakresie 1 min-99h59min lub ciągły Umożliwiające podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury PT1000 Wymiary max 158 x 270 x 75 mm Waga do 2,6 kg Moc grzania 600 W Możliwość mieszania w temperaturze pokojowej oraz w lodówce (bez włączania temperatury) Wyposażony w obwód bezpieczeństwa zapewniający automatyczne zatrzymanie grzania po przekroczeniu temperatury granicznej. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14 – Pipetory do pipet szklanych i plastikowych  - 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pełny zakres dozowania od 0,1 do 100 mL, kompatybilny z pipetami szklanymi i plastikowymi, wydajny akumulator litowo-jonowy zapewniający czas pracy nie krótszy niż 8 godzin, alarm niskiego poziomu baterii, silnik wypełniający pipetę o pojemności 25 mL w mniej niż 5 sekund, wyposażony w zintegrowany i wymienny filtr hydrofobowy 0,45 µm, może być używany podczas ładowania, wyświetlacz LCD informujący o stopniu naładowania baterii oraz ustawieniach prędkości dozowania, 8 prędkości dozowania |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15 – Wirówka laboratoryjna – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prędkość wirowania minimum od 300 do 4500 obr./min., tryb pracy do 99 min. lub tryb ciągły, funkcja krótkiego wirowania, wirówka wyposażona w rotor umożliwiający wirowanie probówek o pojemności 1,5 ml i 2 ml oraz 10 ml i 15 ml. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16 – Wytrząsarka orbitalna – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zmienna prędkość mieszania minimum od 50 do 300 rpm Orbita 20 mm Zakres czasowy 1 min~99h59 min lub praca ciągła Udźwig minimalny 2,5 kg Dwa niezależne wyświetlacze LED, jeden wskazujący prędkość, drugi-czas Wyposażona w klawiaturę membranową Moc 50W Wymiary nie większe niż 285 x 265 x 110 mm Waga netto nie więcej niż 6,0 kg W zestawie platforma z uchwytami na minimum 6 kolb Erlenmeyera o poj. 250 ml Wyposażona w bezdotykowy silnik napędowy Dopuszczalna temp. otoczenia od 5 do 40°C Możliwość wytrząsania w lodówce |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17 – System do filtracji do wielokrotnego użytku  - 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System wielokrotnego użytku do filtracji próżniowej, Wykonane z PSF, przeźroczyste, Autoklawowalne Wyposażone w dwa przyłącza do węzy o średnicy 6 do 8 mm Możliwość zastosowania z filtrami membranowymi o średnicy 47 lub 50 mm Zbiornik musi posiadać trzy złącza umożliwiające odpowietrzenie, System wyposażony w nasadkę filtracyjną, odbieralnik o pojemności 250ml, wkładkę na filtr membranowy oraz zestaw gumek zapewniający szczelność systemu. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 18 – Decybelomierz – (cyfrowy miernik poziomu dźwięku)

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wyposażone w automatyczny wybór zakresu pomiarowego i fabrycznie ustawione parametry umożliwiające pomiar natężenia dźwięku i częstotliwości liniowej (dBC). Do prostych pomiarów hałasu otoczenia lub innych dźwięków. Charakterystyka: Zakres pomiarowy: 40 - 130 dBC, dokładność: ±3,5 dB przy 1 kHz W zestawie: Osłona przeciwwiatrowa, Bateria 9 V, Instrukcja obsługi. Wyposażenie: Funkcja wartości maksymalnej i minimalnej Automatyczne podświetlenie wyświetlacza LCD Funkcja automatycznego wyłączania Gwint do statywu. Dane techniczne i specyfikacja: Waga netto - 135 g, kalibracja - bez kalibracji Rozdzielczość - poziom ciśnienia akustycznego - 0.1 dB, Zakres częstotliwości: 30 Hz - 4 kHz, Czas reakcji - 125 ms, Zasilanie - 9 V, Zakres pomiarowy natężenia dźwięku: 40 - 130 dB, Dokładność: ±3,5 dB przy 1 kHz |  | 8 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)