Część nr 1:

Mini wirówka bez chłodzenia z rotorem na probówki 1,5/2,0 ml – 2 szt.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (model)* | Ilość/ j.m. | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mini wirówka bez chłodzenia z rotorem na probówki 1,5/2,0 ml – 2 szt. Opis przedmiotu zamówienia: Siła wirowania rcf 12100 x g Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 800-13400, ze skokiem 100 rpm Pobór mocy maksymalnie 60W Hałas podczas pracy nie przekraczający 49dB(A) Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej 13 sekund Czas zatrzymania rotora 12 sekund Możliwość ustawienia czasu w zakresie 15s-30 min, w skokach 15s dla zakresu 15 s-1 min oraz co 1 min powyżej tego zakresu Waga urządzenia bez wirnika 3,7 kg 4 nóżki z przyssawkami zapewniające stabilność pracy Wysokość wirówki z otwartą pokrywą do 26 cm Okienko inspekcyjne umieszczone na pokrywie Sterowanie przyciskami membranowymi W przypadku awarii wirówka wyświetla kody błędów Bezobsługowy napęd Gniazdo wirnika wykonane z metalu Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) max - 23 x 24 x 12 cm Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania Wirówka posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wirniki i ich pokrywy odporne na działanie związków chemicznych Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania Możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy podczas awarii zasilania Wirówka wyposażona w rotor umożliwiający wirowanie 12 probówek 1,5/2mL Adaptery na probówki 0,2ml, Autoryzowany serwis na terenie Polski Dostępny rotor na probówki PCR w pasku, umożliwiający wirowanie 2 pasków po 8 probówek Dostępne adaptery do próbówek 0,4 ml, 0,5 ml i 0,6ml. Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |  | 2 szt. |  |  |
| Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ……………………..………….. Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: ……………………………………………………………………….. |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 2:

Mieszadło rolkowe

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (model)* | Ilość/ j.m. | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mieszadło rolkowe Opis przedmiotu zamówienia: Liczba rolek: co najmniej 5 rolek, łatwych do czyszczenia; Długość rolek: co najmniej 280 mm; Obciążenie rolek: do 4 kg; Typ ruchu: kołyskowy i obrotowy zapewniający skuteczne mieszanie, Amplituda: co najmniej 24 mm; Regulacja prędkości: płynne, bezstopniowo; Zakres prędkości: 0-70 obr./min; Wymiary (W x D x H): co najmniej 450 x 260 x 120 mm; Waga: do 4,5 kg; Możliwość zastosowania w chłodniach i inkubatorach; Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5-40°C; Dopuszczalna wilgotność względna: nie mniej niż 80%; Gwarancja: 24 miesiące |  |  | 1szt |  |  |
| Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ……………………..………….. Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: ……………………………………………………………………….. |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 3:

Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (model)* | Ilość/ j.m. | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania. Moc grzania 600 W oraz miedziano-stalowa konstrukcja płyty Możliwość regulacji odcięcia zasilania w przypadku przekroczenia temp. w zakresie 50 do 370°C. Napęd z funkcją Soft-Start Z gwintowanym adapterem na pręt statywu Pole magnetyczne umożliwiające prace z objętością do minimum 15 L Możliwość podłączenia termometru kontaktowego Cyfrowy wyświetlacz prędkości i temperatury Wyświetlanie kodów błędów Moc silnika wyjściowa minimum: 2W Zakres prędkości nastawnej minimum.:50 do 2000 obr./min Zakres temperatury nastawianej: 50 do 320 °C ± 5K Płyta grzejna ze stali nierdzewnej 1.4301, średnica nie mniej niż 135 mm Wym. maksimum: 160 x 246 x 90 mm Ciężar do: 2 kg Gwarancja: 24 miesiące |  |  | szt |  |  |
| 1.Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ……………………..………….. 2.Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: ……………………………………………………………………….. |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 4:

Waga laboratoryjna

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Ilość/ j.m. | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WAGA LABORATORYJNA - obciążenie max 600 [g] - dokładność odczytu 0,001 [g] - obciążenie minimalne 20 [mg] - powtarzalność 1,5 [mg] - liniowość ± 3 [mg] - temperatura pracy +15°C - +40°C - wymiary szalki nie mniej niż 128x128 [mm] - szalka ze stali nierdzewnej - wyświetlacz LCD - wyjścia: 2x RS 232; USB - waga legalizowana - termin realizacji 14 dni - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | szt |  |  |
| Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ……………………..………….. Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: ……………………………………………………………………….. |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………

Część nr 5:

testy diagnostyczne

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Jednostka miar | Ilość | Producent * i nr katalogowy ** | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szybki kasetkowy test do wykrywania przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori w pełnej krwi, osoczu oraz surowicy (opakowanie 20 testów kasetkowych) |  | Op. | 2 |  |  |  |
|  | szybki kasetkowy test ciążowy do jakościowego wykrywania gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w moczu, surowicy oraz osoczu (opakowanie 40 testów kasetkowych) |  | Op. | 1 |  |  |  |
|  | szybki kasetkowy test PSA do wykrywania swoistego antygeny prostaty w pełnej krwi, osoczu lub surowicy (opakowanie 25 testów kasetkowych) |  | Op. | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 6:

Zestawy diagnostyczne.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Jednostka miar | Ilość | Producent * i nr katalogowy ** | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | szybki test płytkowy do jakościowego I ilościowego oznaczania C-reaktywnego białka (CRP) w surowicy krwi (opakowanie na 100 oznaczeń) |  | Op. | 2 |  |  |  |
| 2 | płytkowy test biernej hemaglutynacji do wykrywania czynników reumatoidalnych w ludzkiej surowicy (W-R) (opakowanie na 50 oznaczeń) |  | Op. | 2 |  |  |  |
| 3 | szybki test płytkowy do jakościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego (RF Latex) w ludzkiej surowicy (opakowanie na 100 oznaczeń) |  | Op. | 2 |  |  |  |
| 4 | szybki test płytkowy do jakościowego i ilościowego oznaczania antystreptolizyny (ASO latex) w ludzkiej surowicy (opakowanie na 100 oznaczeń) |  | Op. | 2 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 7:

Krzesła laboratoryjne

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Krzesło laboratoryjne |
| 1 | Opis przedmiotu zamówienia: KRZESŁA LABORATORYJNE Siedzisko i oparcie: siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki; w górnej części oparcia uchwyt ułatwiający przesuwanie krzesła; siedzisko o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość 405 mm, głębokość 405 mm. Mechanizm: płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego Podstawa: stalowa, malowana proszkowo; podstawa wyłącznie na stopkach Inne właściwości: antypoślizgowy podnóżek z regulacją wysokości Kolor : buk naturalny Wymiary : wysokość całkowita od 925 mm do 1185 mm średnica podstawy do 675 mm regulacja wysokości siedziska: od 555 mm do 815 mm Zdjęcie poglądowe: Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |  | Szt. | 50 |  |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzić będzie: …………………………………………… Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty email: ……………………………………………………... |
| Łączna wartość brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………