FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Licznik komórkowy.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Licznik komórkowy: Automatyczne zliczanie wszystkich komórek (żywych i martwych) Automatyczne zliczanie żywotności komórek Możliwość zliczania komórek o różnej wielkości w przedziale 5 µm- 60 µm Możliwość policzenia komórek o określonej wielkości w przedziale 5 µm- 60 µm. Zliczanie na jednorazowych szkiełkach umożliwiających dwa pomiary Manualne ustawienie ostrości Detekcja przy użyciu barwnika błękit trypanu w stężeniu 0,05%- 0,6 % Zakres detekcji komórek 1 x 104 - 1 x 107 /ml Czas trwania pomiaru- maks. 20 sek. Maksymalna objętość hodowli konieczna do przeprowadzenia analizy: nie więcej, niż 5 μl Nie wymagający kalibracji Podgląd komórek na wyświetlaczu dotykowym Wbudowany kalkulator rozcieńczeń Port USB wraz z USB driver do zapisywania i przenoszenia wyników w postaci obrazów i plików CSV. Możliwość obróbki danych na dostarczonym wraz z urządzeniem oprogramowaniu i sprzętem (pamięć przenośna USB min. 4 GB), które umożliwia generowania raportów w postaci plików oraz archiwizacji i obróbki danych na własne potrzeby naukowe. Możliwość generowania raportu ze zdjęciami komórek Zapewnienie dokładnego pomiaru dzięki posiadanemu algorytmowi analizy na zagregowane komórki Wymiary maks. 28 cm (szer.) x 20 cm (gł.) x 20 cm (wys.) Waga maks. 2,0 kg +/-10% Zasilanie 230V/50Hz Serwis autoryzowany przez producenta licznika Wyposażenie: Szkiełka do pomiarów (min. 1050 szt.), Roztwór błękitu trypanu (0.4%) 21 × 1,5ml, Okres gwarancji w miesiącach: (wymagany min. 12 miesięcy). UWAGA: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. Zaoferowany sprzęt mu być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Wykonawca zapewni bezpłatną instalację wraz z transportem i podłączenie sprzętu w dogodnym terminie po konsultacji z Zamawiającym. Bezpłatne szkolenie z zakresu funkcjonowania sprzętu po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wsparcie techniczne i naukowe wraz z serwisem. Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty. Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Termoblok z wyposażeniem.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Termoblok z wyposażeniem: zakres temperatury- +5 oC- +150 oC, regulacja co 0,1 oC, gradient temperatury <0,2 oC, elektroniczny wyświetlacz, kontroler mikroprocesorowy temperatury, wymienny, pojedynczy blok grzewczy ze stali nierdzewnej, masa- 2,2 kg, Zasilanie- 220/230V, 50/60 Hz, Wymiary: 200 x 265 x 83 mm. Blok kompatybilny na 24 probówki o objętości 1,5 ml Okres gwarancji w miesiącach: (wymagany min. 12 miesięcy). UWAGA: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. Zaoferowany sprzęt mu być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Wykonawca zapewni bezpłatną instalację wraz z transportem i podłączenie sprzętu w dogodnym terminie po konsultacji z Zamawiającym. Bezpłatne szkolenie z zakresu funkcjonowania sprzętu po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wsparcie techniczne i naukowe wraz z serwisem. Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty. Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Wytrząsarka wraz z adapterami i wkładem.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wytrząsarka wraz zadapterami i wkladem: Ruch orbitalny Amplituda obrotu- 4.5 mm Maksymalna masa wkładu- 0.5 kg Wejście- 10 W Wyjście- 8 W Zakres obrotów- 0- 3000 rpm Czasomierz Wyświetlacz LED Zakres ustalonego czasu działania- 1/60- 999 min Tryb czasowy lub ciągły Włączanie dotykowe Kompatybilny z płytkami titracyjnymi Wymiary- 176 x 63 x 190 mm Masa- 3 kg Optymalna temperatura otoczenia- 5 - 40 °C Optymalna względna wilgotność powietrza- 80 % Zasilanie- 100 - 240 V 50/60 Hz Adapter do płytek titracyjnych, kompatybilny z wyżej wymienioną wytrząsarką – 1 sztuka; Uniwersalny adapter do różnych rodzajów wkładów wykonanych z gąbki – 1 sztuka; Wkład do uniwersalnego adaptera, do dowolnego wykonania miejsc na probówki, wykonany z octanu etylowinylu – 1 sztuka; Okres gwarancji w miesiącach: (wymagany min. 12 miesięcy). UWAGA: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. Zaoferowany sprzęt mu być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Wykonawca zapewni bezpłatną instalację wraz z transportem i podłączenie sprzętu w dogodnym terminie po konsultacji z Zamawiającym. Bezpłatne szkolenie z zakresu funkcjonowania sprzętu po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wsparcie techniczne i naukowe wraz z serwisem. Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty. Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Maszyna do robienia lodu.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Maszyna do robienia lodu: Wytwornica lodu, zwana również kostkarką do lodu: wymagane podłączenie odpływu (grawitacyjnego) i dopływu wody (do 6°dH w skali niemieckiej), tworzenie kostki metoda natryskową, zasobnik na lód, chłodzenie powietrzem, izolowane ścianki, szerokość: 355 mm; głębokość: 404 mm; wysokość: 590 mm, pojemność: 4 kg, wydajność: 21 kg/24h, zużycie wody: 4,5 l /kg, masa: 27,5 kg, moc: 0,32 kW, zasilanie: 220/230 V, 50Hz. Okres gwarancji w miesiącach: (wymagany min. 12 miesięcy). UWAGA: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. Zaoferowany sprzęt mu być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Wykonawca zapewni bezpłatną instalację wraz z transportem i podłączenie sprzętu w dogodnym terminie po konsultacji z Zamawiającym. Bezpłatne szkolenie z zakresu funkcjonowania sprzętu po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wsparcie techniczne i naukowe wraz z serwisem. Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty. Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Próżniowy system zasysający.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Próżniowy system zasysający: Pompa próżniowa, Przymocowanie pipet Pasteura lub pipet aspiracyjnych bezpośrednio na wężu, Butelka zbierająca z PP, odporna na próżnię, autoklawowalna, Nakrętka z 2 szybkozłączami do szczelnego zamykania butelki zbierającej po usunięciu węży, Wkład wentylacyjny do wyrównania ciśnienia w trakcie autoklawowania butelki zbierającej, Filtr bezpieczeństwa do ochrony pompy oraz otoczenia, Wąż silikonowy o dł. 3 m, Wymiary obudowy: 75 x 170 x 60 mm, Poj. butelki zbierającej- 4 l, Próżnia końcowa abs.- 700 mBar, Szybkość pompowania- 8 l/min, Masa- 1,5 kg, Zasilanie- 230 V, 50 Hz. Okres gwarancji w miesiącach: (wymagany min. 12 miesięcy). UWAGA: Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. Zaoferowany sprzęt mu być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Wykonawca zapewni bezpłatną instalację wraz z transportem i podłączenie sprzętu w dogodnym terminie po konsultacji z Zamawiającym. Bezpłatne szkolenie z zakresu funkcjonowania sprzętu po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wsparcie techniczne i naukowe wraz z serwisem. Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty. Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)