CZĘŚĆ NR 1:

Zaawansowane symulatory pacjenta do bloku operacyjnego/sali intensywnej terapii.

TABELA A:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 2 sztuki ( 1 sztuka do Sali Intensywnej Terapii oraz 1 sztuka do Sali Bloku Operacyjnego). Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Zaawansowany, bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Całkowicie bezprzewodowa symulacja, bez jakichkolwiek podłączeń elektrycznych oraz pneumatycznych. „Access point” zainstalowany możliwie jak najbliżej symulatora. |  |  |
|  | Połączenie symulatora ze sterownią kablowe pod podłogą techniczną |  |  |
|  | Konfiguracjia sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i/lub 5 GHz praca symulatora z zasilaniem z sieci 230V i komunikacją przewodową poprzez Ethernet LAN |  |  |
|  | Co najmniej cztery godziny pracy bez konieczności doładowywania akumulatorów, zarówno w symulatorze, systemie sterowania, jak i monitorze pacjenta |  |  |
|  | Współpraca symulatora z system symulacji i wyświetlania USG z realnymi obrazami do procedur FAST, eFasT,RUSH pokazywanymi na monitorze USG lub komputerze zgodnie z anatomią: to znaczy przy kontroli odpowiednich miejsc na skórze symulatora, np. poprzez specjalne czujniki określające miejsce przyłożenia głowicy USG |  |  |
|  | Wykorzystanie scenariuszy szkoleniowych do nauki resuscytacji kardiologicznej, intensywnej terapii i opieki pourazowej z wykorzystaniem badań i obrazów USG w trakcie ćwiczeń z automatycznym nagrywania obrazu USG |  |  |
|  | Źrenice reagujące na światło automatycznie, w sposób płynny z różnym czasem reakcji niezależnie dla każdego oka, w zależności od symulowanego stanu chorobowego |  |  |
|  | Funkcje pocenia, ślinienia, łzawienia oraz wypływu płynu z uszu i oczu |  |  |
|  | Praca symulatora w następujących trybach: automatycznym, gdzie podawane dawki leków i wykonywane czynności medyczne zmieniają stan „pacjenta” zgodnie z uruchomionym scenariuszem (proszę opisać szczegółowo jak realizowany jest tryb automatyczny); sterowanym przez instruktora, który zgodnie z posiadaną wiedzą może modyfikować efekty działania poszczególnych leków i wykonanych czynności (proszę opisać szczegółowo jak realizowany jest tryb sterowany przez instruktora) symulacja drgawek |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY: |
|  | Głowa rzeczywistych rozmiarów z elastycznym językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Funkcja oddechu spontanicznego oraz realistycznego unoszenia się i opadania klatki piersiowej |  |  |
|  | Otwór w tchawicy wraz z wymienialną skórą umożliwiające wykonanie konikotomii i konikopunkcji |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez potrzeby wymiany skóry głowy W komplecie 5 wymiennych skór szyi i 3 rolki taśmy zaklejającej otwór w tchawicy. |  |  |
|  | Prowadzenia standardowych czynności z zakresu ACLS: wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego; zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji; zakładanie rurek intubacyjnych i prowadzenie wentylacji; zakładanie Combitube i prowadzenie wentylacji; zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji; intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych. W komplecie co najmniej 4 opakowania środka poślizgowego; wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji; wykonanie ekstubacji |  |  |
|  | Oznaki oddechu spontanicznego: unoszenie się i opadanie klatki piersiowej, niezależnie dla każdego płuca; osłuchiwanie szmerów oddechowych ustawienie i monitorowania wydechowego przepływu CO2 |  |  |
|  | Ustawiane częstości oddechu |  |  |
|  | Wywołanie niedrożności górnych dróg oddechowych na poziomie gardła |  |  |
|  | Wywołanie obrzęku języka |  |  |
|  | Wywołanie szczękościsku |  |  |
|  | Wywołanie skurczu krtani z pełnym zamknięciem strun głosowych |  |  |
|  | Ograniczenia zakresu ruchów szyi |  |  |
|  | Zmiany podatności płuc na kilku poziomach |  |  |
|  | Symulacja nadmuchiwania żołądka przy nieprawidłowej intubacji i wentylacji |  |  |
|  | Obustronnego odbarczenia odmy opłucnowej. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk * każdego elementu. (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | Możliwość założenia drenażu jamy opłucnej. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk* każdego elementu . (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | Własne niezależne wewnętrzne źródło zasilania manekina w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych |  |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń doprowadzających powietrze i CO2 do obsługi symulatora. Elementy niezbędne do podłączenia w komplecie |  |  |
| UKŁAD KRĄŻENIA: |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0-180/min |  |  |
|  | Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG |  |  |
|  | Generowanie minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG |  |  |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne generują wyczuwalne tętno, kształt fali ciśnienia krwi i artefakty EKG na monitorze symulacyjnym |  |  |
|  | Przeprowadzenie defibrylacji energią do 360 J, z funkcją rejestracji wartości energii defibrylacji oraz rodzaju fali defibrylacyjnej (jedno/dwu fazowa) |  |  |
|  | Ustawienia poziomu energii defibrylacji, który powoduje zmianę zapisu EKG |  |  |
|  | Monitorowanie pracy serca: a) za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego EKG b) poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne symulacja zapisu EKG z 12 odprowadzeń skorelowanego z 3 odprowadzeniowym EKG z powyższego punktu |  |  |
|  | Stymulacja zewnętrznej, z możliwością ustawiania różnych progów stymulacji |  |  |
| TĘTNO: |
|  | Tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem serca | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Siła tętna zależna od ciśnienia tętniczego krwi i miejsca pomiaru |  |  |
|  | Obustronne tętno na tętnicach szyjnych, udowych, podkolanowych oraz grzbietowych stóp |  |  |
|  | Tętno wyczuwalne przynajmniej na jednej ręce w dole łokciowym i nadgarstku |  |  |
|  | W czasie masażu rejestracja głębokości uciśnięć, relaksacji klatki piersiowej i częstości |  |  |
|  | Bieżąca informacja zwrotna o efektywności zabiegów resuscytacyjnych oraz jej rejestracja w rejestrze zdarzeń |  |  |
| CIŚNIENIE KRWII: |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi symulowane automatycznie, możliwość pomiaru z wykorzystaniem palpacji i osłuchiwania (dźwięki zsynchronizowane z tętnem) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0-250 mmHg |  |  |
|  | Niezależne ustawianie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego |  |  |
|  | Regulowany poziom słyszalnych podczas pomiaru dźwięków |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta |  |  |
| PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA: |
|  | Dostęp do żyły dołu łokciowego z automatycznym rozpoznawaniem rodzaju i dawki podanego leku oraz fizjologiczną reakcją na podane leki i ich dawki. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk każdego elementu w przypadku, jeżeli funkcja została zaoferowana | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Podaż leku w bolusie oraz infuzji płynów. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk* każdego elementu. (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | wykonywanie wkłuć domięśniowych, podskórnych i doszpikowych. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk każdego elementu w przypadku, jeżeli funkcja została zaoferowana. (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
| ODGŁOSY PACJENTA ORAZ OSŁUCHIWANE ZA POMOCĄ FONENDOSKOPU: |
|  | Symulacja głosu pacjenta | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych w minimum czterech miejscach na klatce piersiowej z możliwością niezależnego ustawienia w każdym z punktów |  |  |
|  | Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) ustawianych oddzielnie dla prawego i lewego płuca, |  |  |
|  | Osłuchiwanych w łącznie minimum 10 miejscach z przodu i tyłu klatki piersiowej |  |  |
|  | Odgłosy perystaltyki jelit osłuchiwane w minimum dwóch miejscach na brzuchu |  |  |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy |  |  |
|  | Nagrywanie własnych odgłosów przez instruktorów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności |  |  |
| GENITALIA DO PROCEDUR UROLOGICZNYCH: |
|  | Wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedur cewnikowania urologicznego z funkcją automatycznej symulacji wypływu moczu w zależności od stanu klinicznego | TAK (bez punktacji) |  |
| KRWAWIENIE I RANY: |
|  | Symulacja krwawień tętniczych i żylnych w minimum dwóch niezależnych miejscach z regulacją siły i częstości w zależności od stanu „pacjenta”. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej czterech sztuk każdego elementu oraz preparat w ilości wystarczającej na sporządzenie ok.10-20 litrów sztucznej krwi | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Zakładanie na symulator dodatkowych ran i modułów urazowych z symulacją za pomocą oprogramowania automatycznych krwawień |  |  |
|  | Zestaw pozoracji ran i obrażeń (np. oparzenia, rany cięte, rany kłute, amputacje urazowe) w zestawie |  |  |
|  | Współpraca z zaawansowanym symulatorem pacjenta dorosłego, aplikacji sterującą tym symulatorem oraz wirtualnym monitorem pacjenta |  |  |
|  | System połączeniowy kabli LAN od symulatora i wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w sterowni połączonego z systemem sterowania i debrifingu. |  |  |
| SPRZĘT ORAZ OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA: |
|  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku angielskim oraz w polskim | Punktacja: tylko angielski – 0 pkt, dodatkowo polski 10 pkt |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem, monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia scenariuszy z identycznym interfejsem użytkownika oraz funkcjami dla pozostałych symulatorów: dziecka i niemowlęcia | Punktacja: brak identycznego systemu dla opisanych symulatorów – 0 pkt, system identyczny dla wszystkich opisanych symulatorów – 20 pkt, |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |
|  | Zapis i wydruk i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych |  |  |
|  | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników | Punktacja: 3 użytkowników – 0 pkt., 5 użytkowników – 1 pkt., 8 użytkowników – 2 pkt., 10 użytkowników – 3 pkt., powyżej 10 – 4 pkt. |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 17” zawieszony na symulowanej sali szpitalnej. (Wykonawca jest proszony o wpisanie modelu i przekątnej oferowanego ekranu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYMULATOREM O MINIMALNYCH PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Twardy dysk SSD minimum 500 GB |  |  |
|  | Pamięć RAM minimum 4 GB |  |  |
|  | Monitor LED o przekątnej minimum 15,6’. |  |  |
|  | Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Mysz i klawiatura |  |  |
|  | Nagrywarka DVD DL |  |  |
|  | Minimum 4 porty USB |  |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe |  |  |
|  | Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n, umożliwiająca zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora |  |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwę i wersję oferowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
|  | Instalacja całości (komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ( 2 SZTUKI) : |  |

TABELA B:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator dziecka wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania do Sali Intensywnej Terapii– 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
|  | Pełna postać dziecka w wieku 5-8 lat; Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie obsługą symulatora Osłuchiwanie tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit. Symulacja głosu pacjenta. | TAK (bez punktacji) |  |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi. Wskazana możliwość niezależnych ustawień dla płuca prawego i lewego zależnie od drożności dróg oddechowych i patologii płucnej. | Punktacja: brak możliwości niezależnego unoszenia prawej i lewej strony klatki piersiowej – 0 pkt. lub możliwość niezależnego unoszenia obu stron klatki piersiowej w zależności od drożności płuc – 5 pkt. |  |
|  | Udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Intubacja przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. założenie Combitube oraz maski krtaniowej. W komplecie 4 opakowania środka poślizgowego |  |  |
|  | Automatyczne wywoływanie obrzęku języka i/lub niedrożności krtani | Punktacja: jedna funkcja – 0 pkt., obie funkcje – 2 pkt. |  |
|  | Automatyczna rejestracja nacisku na klatkę piersiową | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Kontrola tętna na tętnicy szyjnej, ramieniowej i promieniowej z automatyczną rejestracją |  |  |
|  | Różna szerokość źrenic, niezależnie dla każdego oka w zależności od stanu klinicznego |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi za pomocą fonendoskopu |  |  |
|  | Elektroniczna symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie, co najmniej 0-180 mmHg (Wykonawca jest proszony o wpisanie oferowanego zakresu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Elektroniczna symulacja tętna zsynchronizowanego z częstością serca |  |  |
|  | Osłuchiwanie tonów serca i wad zastawkowych | Punktacja: 3 dźwięki – 0 pkt., 4 dźwięki – 1 pkt., 5 dźwięków – 2 pkt., powyżej 5 dźwięków – 3 pkt. |  |
|  | Osłuchiwanie co najmniej 5 szmerów. oddechowych (prawidłowych i patologicznych) | Punktacja: 5 szmerów – 0 pkt., 8 szmerów – 1 pkt., 10 szmerów – 2 pkt., 15 szmerów – 3 pkt., powyżej 15 szmerów – 4 pkt. |  |
|  | Osłuchiwanie dźwięków perystaltyki | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie wkłucia dożylnego. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk każdego elementu (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | Wykonywanie wkłuć domięśniowych, podskórnych i doszpikowych. W komplecie wymienne, zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk każdego elementu (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) | Punktacja: jeden rodzaj wkłucia – 0 pkt., dwa rodzaje wkłucia – 1 pkt., trzy rodzaje wkłucia – 2 pkt. |  |
|  | Wywołanie niedrożności dróg oddechowych poprzez nabrzmienie języka sterowane automatycznie | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Monitorowanie pracy serca: za pomocą minimum 3- odprowadzeniowego EKG; poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | Punktacja dla a): 3 odprowadzenia – 0 pkt., 4 odprowadzenia – 1 pkt., 5 odprowadzeń – 2 pkt. |  |
|  |  | Dla b) TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja zapisu EKG z 12 odprowadzeń skorelowanego z 3 odprowadzeniowym EKG z powyższego punktu | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie defibrylacji z użyciem standardowego defibrylatora (jedno i dwufazowego) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie stymulacji zewnętrznej |  |  |
|  | Zaprogramowanie progu skuteczności stymulacji zewnętrznej |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 15 rytmów pracy serca | Punktacja: 15 rytmów – 0 pkt., 50 rytmów – 2 pkt., 100 rytmów – 4 pkt. Powyżej 100 rytmów – 6 pkt. |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0-200/min | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Założenie sondy żołądkowej | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja napadu drgawek | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Zestaw pozoracji ran i obrażeń w zestawie | TAK (bez punktacji) |  |
| OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE POZWALAJĄCE NA KONTROLĘ FUNKCJI SYMULATORA: |
|  | Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora za pomocą oprogramowania sterującego | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, ciśnienie tętnicze krwi oraz odgłosy narządów wewnętrznych |  |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |
|  | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych |  |  |
|  | Współpraca z zaawansowanym symulatorem dziecka, aplikacji sterującą tym symulatorem oraz wirtualnym monitorem pacjenta | TAK (bez punktacji) |  |
|  | System połączeniowy kabli LAN od symulatora i wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w sterowni połączonego z systemem sterowania i debrifingu |  |  |
| SPRZĘT ORAZ OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA: |
|  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku angielskim oraz w polskim | Punktacja: tylko angielski – 0 pkt, dodatkowo polski 10 pkt, |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem, monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia scenariuszy z identycznym interfejsem użytkownika oraz funkcjami dla pozostałych symulatorów: dziecka, niemowlęcia | Punktacja: brak identycznego systemu dla opisanych symulatorów – 0 pkt, System identyczny dla wszystkich opisanych symulatorów – 20 pkt, |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych musi być ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |
|  | Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności ratowniczych |  |  |
|  | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników | Punktacja: 3 użytkowników – 0 pkt., 5 użytkowników – 1 pkt., 8 użytkowników – 2 pkt., 10 użytkowników – 3 pkt., powyżej 10 – 4 pkt. |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 17” zawieszony na symulowanej sali szpitalnej. (Wykonawca jest proszony o wpisanie modelu i przekątnej oferowanego ekranu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYMULATOREM O MINIMALNYCH PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwy producenta, modelu i procesora oferowanego komputera w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Twardy dysk SSD minimum 500 GB |  |  |
|  | Pamięć RAM minimum 4 GB |  |  |
|  | Monitor LED o przekątnej minimum 15,6’. |  |  |
|  | Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Mysz i klawiatura |  |  |
|  | Nagrywarka DVD DL |  |  |
|  | Minimum 4 porty USB |  |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe |  |  |
|  | Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n, umożliwiająca zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora |  |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwę i wersję oferowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

TABELA C:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator niemowlęcia wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania do Sali Intensywnej Terapii – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
|  | Pełna postać niemowlęcia; Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie obsługą symulatora; Osłuchiwanie tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit. Symulacja głosu pacjenta. | TAK (bez punktacji) |  |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchu klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi. Wskazana możliwość niezależnych ustawień dla płuca prawego i lewego zależnie od drożności dróg oddechowych i patologii płucnej. | Punktacja: brak możliwości niezależnego unoszenia prawej i lewej strony klatki piersiowej – 0 pkt., możliwość niezależnego unoszenia obu stron klatki piersiowej w zależności od drożności płuc – 6 pkt. |  |
|  | Realny pomiar i określenia zawartości CO2 w wydychanym powietrzu | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Intubacja przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. W komplecie 4 opakowania środka poślizgowego |  |  |
|  | Intubacja prawego oskrzela przy zbyt głębokim umieszczeniu rurki |  |  |
|  | Automatyczne wywoływanie obrzęku języka i/lub zwężenia krtani oraz i/lub skurczu krtani | Punktacja: jedna funkcja – 0 pkt., dwie funkcje – 2 pkt., trzy funkcje – 3 pkt. |  |
|  | Rejestracja nacisku na klatkę piersiową | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie konikotomii. W komplecie 5 sztuk wymiennych skór szyi i dwie rolki taśmy zaklejającej otwór w tchawicy | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Kontrola tętna na tętnicy ramieniowej z automatyczną rejestracją | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi za pomocą fonendoskopu |  |  |
|  | Elektroniczna symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie co najmniej 0-180 mmHg |  |  |
|  | Elektroniczna symulacja tętna zsynchronizowanego z częstością serca |  |  |
|  | Osłuchiwanie tonów serca i wad zastawkowych | Punktacja: 3 dźwięki – 0 pkt., 4 dźwięki – 1 pkt., 5 dźwięków – 2 pkt., powyżej 5 dźwięków – 3 pkt. |  |
|  | Osłuchiwanie co najmniej 5 szmerów. oddechowych (prawidłowych i patologicznych) : | Punktacja: 5 szmerów – 0 pkt., 8 szmerów – 1 pkt., 10 szmerów – 2 pkt., 15 szmerów – 3 pkt., powyżej 15 szmerów – 4 pkt. |  |
|  | Symulacja sztywności ciemiączka | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Automatyczne ustawianie odmy opłucnowej ze zmianami oddechowymi oraz możliwością odbarczenia. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk każdego elementu (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | Automatyczna funkcja sinienia w przypadku niedotlenienia | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie wkłucia doszpikowego. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk każdego elementu (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Dożylne podawania leków. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości 4 sztuk każdego elementu (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | Wykonanie wkłucia podskórnego i domięśniowego. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości 4 sztuk każdego elementu | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Monitorowanie pracy serca: za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego EKG b) poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | Punktacja: dla a) 3 odprowadzenia – 0 pkt., 4 odprowadzenia – 1 pkt., 5 odprowadzeń – 2 pkt. |  |
|  |  | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja zapisu EKG z 12-stu odprowadzeń skorelowanego z 3 odprowadzeniowym EKG z powyższego punktu | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie defibrylacji z użyciem urządzenia o fali jedno- lub dwufazowej | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie stymulacji zewnętrznej |  |  |
|  | Zaprogramowanie progu skuteczności stymulacji zewnętrznej |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca | Punktacja: 30 rytmów – 0 pkt., 50 rytmów – 1 pkt., 100 rytmów – 2 pkt., powyżej 100 rytmów – 3 pkt. |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0-250/min | TAK (bez punktacji) |  |
| OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE POZWALAJĄCE NA KONTROLĘ FUNKCJI SYMULATORA: |
|  | Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora za pomocą oprogramowania sterującego | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, ciśnienie tętnicze krwi oraz odgłosy narządów wewnętrznych |  |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |
|  | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych |  |  |
|  | Dostarczona w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
|  | Współpraca z zaawansowanym symulatorem niemowlęcia, aplikacji sterującą tym symulatorem oraz wirtualnym monitorem pacjenta |  |  |
|  | System połączeniowy kabli LAN od symulatora i wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w sterowni połączonego z systemem sterowania i debrifingu |  |  |
| SPRZĘT ORAZ OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA: |
|  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku angielskim oraz w polskim | Punktacja: tylko angielski – 0 pkt, dodatkowo polski 10 pkt, |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem, monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia scenariuszy z identycznym interfejsem użytkownika oraz funkcjami dla pozostałych symulatorów | Punktacja: brak identycznego systemu dla opisanych symulatorów – 0 pkt, system identyczny dla wszystkich opisanych symulatorów – 20 pkt |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych musi być ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |
|  | Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności ratowniczych |  |  |
|  | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników | Punktacja: 3 użytkowników – 0 pkt., 5 użytkowników – 1 pkt., 8 użytkowników – 2 pkt., 10 użytkowników – 3 pkt., powyżej 10 – 4 pkt. |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 17”* zawieszony na symulowanej sali szpitalnej. (Wykonawca jest proszony o wpisanie modelu i przekątnej oferowanego ekranu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYMULATOREM O MINIMALNYCH PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwy producenta, modelu i procesora oferowanego komputera w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Twardy dysk SSD minimum 500 GB |  |  |
|  | Pamięć RAM minimum 4 GB |  |  |
|  | Monitor LED o przekątnej minimum 15,6’. |  |  |
|  | Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Mysz i klawiatura |  |  |
|  | Nagrywarka DVD DL |  |  |
|  | Minimum 4 porty USB |  |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe |  |  |
|  | Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n, umożliwiająca zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora |  |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora.* (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwę i wersję oferowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
|  | Instalacja całości (komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH SYMULATORÓW: |
|  | Zamawiający wymaga nielimitowanego bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych do celów debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczony jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wraz z poszczególnym symulatorem, Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | Po zrealizowaniu dostawy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż 15 dni od wykonania dostawy i wykazania poprawności działania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie podczas którego przekaże niezbędną wiedzę dla umiejętności sterowania symulatorem oraz pokazania wszystkich możliwości jego wykorzystania w symulacji. Zdaniem Zamawiającego takie szkolenie winno trwać minimum 2 dni dla jednego typu symulatora i na wniosek użytkowników po obustronnym uzgodnieniu terminu przedłużonego szkolenia, może zostać wydłużone o kolejne dni nie więcej niż 5 dni dla jednego typu symulatora. W szkoleniu będą brały udział max 10 osobowe grupy szkoleniowe. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
|  | GWARANCJA: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 lat gwarancji dla każdego z zaoferowanych symulatorów, zgodnej z gwarancją producenta i obejmującej oferowany symulator wraz z jego częściami składowymi. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | SERWIS: W okresie trwania opieki gwarancyjnej - raz w roku lub częściej jeśli tak stanowią zalecenia producenta dla zachowania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności przestrzegania instrukcji producenta i zaleceń używania przedmiotu umowy w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z tychże czynności. Przegląd zostanie wykonany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia przez autoryzowany serwis producenta i obejmuje wszystkie czynności zalecane przez producenta określone w warunkach gwarancji. Koszt serwisu ponosi Wykonawca w okresie trwania gwarancji. |  |  |
|  | NAPRAWY: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni dokonywanie wszelkich napraw w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godziny od chwili zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 48 godzin liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. |  |  |

Legenda:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub niewypełnienie rubryki będzie skutkowało odrzuceniem oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ.

- W rubryce pt. „Parametr oferowany / opis „  Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokładnie jakie rozwiązanie oferuje.

Łączna wartość brutto dla Części nr 1 w PLN (tabela A+B+C):…………………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….

CZĘŚĆ NR 2

Zaawansowane symulatory pacjenta do Sali szpitalnego oddziału ratunkowego.

TABELA A:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Symulator naturalnych rozmiarów, odwzorowujący anatomiczne cechy ciała ludzkiego | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator nowy fabrycznie, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. |  |  |
|  | Fizjologiczny zakres ruchu w stawach |  |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej obsługi w trakcie trwania zajęć |  |  |
|  | Możliwość pracy symulatora z zasilaniem z sieci 230V i komunikacją przewodową przez Ethernet LAN |  |  |
|  | Możliwość pracy symulatora w trybie automatycznym oraz manualnym (sterowanym przez instruktora); |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania scenariuszy szkoleniowych do nauki resuscytacji kardiologicznej, intensywnej terapii i opieki pourazowej z możliwością wykonania badań i obrazów USG w trakcie ćwiczeń |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4GHz i/lub 5GHz | Punktacja: tylko 2,4 GHz – 0 pkt., tylko 5 GHz – 2 pkt, 2,4 i 5 GHz – 3 pkt. |  |
| UKŁAD NERWOWY: |
|  | Źrenice reagujące na światło z możliwością ustawienia szerokości źrenic niezależnie dla każdego oka; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Ruchome powieki; |  |  |
|  | Możliwość symulacji drgawek |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY: |
|  | Fizjologiczne ruchy klatki piersiowej w trakcie oddychania (unoszenie się i opadanie klatki piersiowej niezależnie dla każdego płuca) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość regulowania częstości oddechu |  |  |
|  | Możliwość osłuchiwania minimum 5 szmerów oddechowych (fizjologicznych i patologicznych) za pomocą standardowego stetoskopu; | Punktacja: 5 szmerów – 0 pkt., 8 szmerów – 1 pkt., 10 szmerów – 2 pkt., 15 szmerów – 3 pkt., powyżej 15 szmerów – 4 pkt. |  |
|  | Możliwość symulacji szczękościsku; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość symulacji obrzęku języka; |  |  |
|  | Możliwość symulacji obrzęku górnych dróg oddechowych; |  |  |
|  | Możliwość symulacji skurczu krtani; |  |  |
|  | Możliwość udrażniania dróg oddechowych z wykorzystaniem: rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, Combitube, maski krtaniowej |  |  |
|  | Możliwość intubacji (również z wykorzystaniem prowadnic, w tym światłowodowych) |  |  |
|  | Możliwość wentylacji z wykorzystaniem maski twarzowej i worka samorozprężalnego, możliwość wentylacji „pacjenta” zaintubowanego |  |  |
|  | Możliwość wykonania konikopunkcji i konikotomii; |  |  |
|  | Możliwość ustawienia i monitorowania etCO2; |  |  |
|  | Możliwość wykonania obustronnego drenażu jamy opłucnej; | Punktacja: brak możliwości wypływu płynu – 0 pkt., możliwość wypływu płynu – 2 pkt. |  |
|  | Możliwość obustronnego odbarczenia odmy opłucnowej; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość symulacji rozdęcia żołądka w przypadku intubacji do przełyku; |  |  |
| UKŁAD KRĄŻENIA: |
|  | Możliwość osłuchiwania wszystkich zastawek za pomocą standardowego stetoskopu (prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca); | Punktacja: 3 dźwięki – 0 pkt., 4 dźwięki – 1 pkt., 5 dźwięków – 2 pkt., powyżej 5 dźwięków – 3 pkt. |  |
|  | Możliwość monitorowania rytmu serca (z użyciem kardiomonitora lub symulatora kardiomonitora) za pomocą elektrod (3-odprowadzeniowe EKG) oraz przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość symulowania podstawowych zaburzeń rytmu serca; |  |  |
|  | Możliwość symulowania zapisu 12-odprowadzeniowego EKG; |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia defibrylacji, kardiowersji, stymulacji zewnętrznej z wykorzystaniem defibrylatora klinicznego; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Funkcja rejestracji wartości energii defibrylacji/kardiowersji/stymulacji; |  |  |
|  | Tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem klatki piersiowej; |  |  |
|  | Tętno wyczuwalne przynajmniej na jednej tętnicy szyjnej, udowej, podkolanowej, grzbietowej stopy, promieniowej; |  |  |
|  | Możliwość monitorowania skuteczności masażu klatki piersiowej w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (głębokości ucisku, częstości ucisków, relaksacji klatki piersiowej); |  |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego, możliwość ustawienia ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi. |  |  |
| W ZAKRESIE WYDALANIA: |
|  | Symulacja łzawienia, ślinienia, pocenia, wypływu płynu z oczu i uszu | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wymienne genitalia |  |  |
|  | Możliwość cewnikowania pęcherza moczowego z rzeczywistym wypływem płynu |  |  |
| W ZAKRESIE FARMAKOTERAPII: |
|  | Możliwość pozyskania dostępu dożylnego i doszpikowego; | Punktacja: jeden rodzaj wkłucia – 0 pkt., dwa rodzaje wkłucia – 1 pkt., 3 rodzaje wkłucia – 2 pkt. |  |
|  | Możliwość wykonania iniekcji podskórnych i domięśniowych; |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania leku, jego stężenia i dawki bez ingerencji ze strony instruktora | Punktacja za automatyczne rozpoznawanie: tylko rodzaju leku – 0 pkt., rodzaju i dawki leku – 5 pkt., rodzaju i dawki podanego leku wraz z automatyczną fizjologiczną reakcją na podane leki i ich dawki – 10 pkt. |  |
| W ZAKRESIE POZORACJI URAZÓW: |
|  | Możliwość symulacji krwawień tętniczych i żylnych w minimum dwóch niezależnych miejscach z regulacją siły i częstości w zależności od stanu „pacjenta”. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości czterech sztuk każdego elementu oraz preparat w ilości wystarczającej na sporządzenie 20 litrów sztucznej krwi | Punktacja: 2 miejsca – 0 pkt., 3 miejsca – 1 pkt., 4 miejsca – 2 pkt., 5 miejsc – 3 pkt., 6 miejsc – 4 pkt. |  |
|  | Możliwość symulacji amputacji kończyn | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość pozoracji ran i obrażeń |  |  |
| INNE: |
|  | Możliwość współpracy symulatora z systemem symulacji i wyświetlania USG do procedur FAST, eFasT, RUSH; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja głosu pacjenta; |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania własnych dźwięków przygotowanych przez instruktora; | Punktacja: brak możliwości – 0 pkt., jest możliwość – 5 pkt. |  |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania. | TAK (bez punktacji) |  |
| DODATKOWO: |
|  | Wymienne skóry szyi- 3 sztuki | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Zestaw pozoracji ran (m.in. rany cięte, amputacje, oparzenia) – 1 sztuka |  |  |
|  | Wymienna skóra klatki piersiowej do drenażu opłucnej – 4 sztuki |  |  |
| SYSTEM STERUJĄCY: |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany system sterujący, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | System połączeniowy od symulatora i wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w sterowni połączonego z systemem sterowania i debriefingu |  |  |
| SPRZĘT ORAZ OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA: |
|  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku angielskim oraz w polskim |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem, monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia scenariuszy z identycznym interfejsem użytkownika oraz funkcjami dla pozostałych symulatorów: kobiety rodzącej, dziecka, niemowlęcia i noworodka. |  |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych |  |  |
|  | Możliwość kontrolowania głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki - ustawiana za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |
|  | Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności ratowniczych |  |  |
|  | Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników |  |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY PACJENTA SYMULOWANEGO PRZEZ STUDENTÓW: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 17” zawieszony na symulowanej sali szpitalnej. (Wykonawca jest proszony o wpisanie modelu i przekątnej oferowanego ekranu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYMULATOREM: |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Twardy dysk SSD minimum 500 GB |  |  |
|  | Pamięć RAM minimum 4 GB |  |  |
|  | Monitor LED o przekątnej minimum 15,6’. |  |  |
|  | Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Mysz i klawiatura |  |  |
|  | Nagrywarka DVD DL |  |  |
|  | Minimum 4 porty USB |  |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe |  |  |
|  | Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n, umożliwiająca zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora |  |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwę i wersję oferowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

TABELA B:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator kobiety rodzącej i symulator noworodka wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Fabrycznie nowy pełnopostaciowy symulator porodowy matki i dziecka z monitoringiem funkcji życiowych matki i płodu umożliwiający zakres ćwiczeń obejmujący okres przedporodowy, porodowy i poporodowy oraz postępowanie w przypadku komplikacji | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator nowy fabrycznie, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. |  |  |
|  | Konstrukcja z ruchomymi stawami pozwalająca na układanie symulatora w różnych pozycjach, np. siedzącej |  |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej obsługi symulatora |  |  |
|  | Możliwość symulacji manualnych obrotów płodu, różnego ułożenia i ustawienia płodu |  |  |
|  | Monitoring funkcji życiowych matki i noworodka |  |  |
| W ZAKRESIE UKŁADU ODDECHOWEGO: |
|  | Wznoszenie się i opadanie klatki piersiowej; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość osłuchiwania minimum 2 szmerów oddechowych matki; | Punktacja: 2 szmery – 0 pkt., 3 szmery – 1 pkt., 4 szmery– 2 pkt., 5 szmerów – 3 pkt. |  |
|  | Możliwość wykonania intubacji oraz udrożnienia dróg oddechowych technikami alternatywnymi; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym; |  |  |
|  | Symulacja skurczu krtani; |  |  |
|  | Symulacja obrzęku języka; |  |  |
| W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO: |
|  | Mrugające powieki; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Rozszerzanie i zwężanie źrenic, możliwość symulacji anizokorii; |  |  |
|  | Automatyczna reakcja źrenic na światło; |  |  |
|  | Symulacja drgawek u matki |  |  |
| W ZAKRESIE UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO: |
|  | Możliwość prowadzenia symulacji z zakresu zabiegów resuscytacji i ALS, w tym defibrylacji i stymulacji zewnętrznej; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Monitorowanie EKG |  |  |
|  | Pomiar saturacji pulsoksymetrem, pomiar ciśnienia tętniczego; |  |  |
|  | Możliwość osłuchiwania minimum 2 tonów serca matki; | Punktacja: 2 tony – 0 pkt., 3 tony – 1 pkt., 4 tony – 2 pkt., 5 tonów – 3 pkt. |  |
|  | Możliwość oceny tętna matki na tętnicy szyjnej; | TAK (bez punktacji) |  |
| W ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYCH: |
|  | Możliwość ćwiczenia chwytów Leopolda; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość symulacji porodów (poród fizjologiczny, dystocja barkowa, łożysko przodujące, poród pośladkowy); |  |  |
|  | Możliwość symulacji tamowania masywnych krwotoków poporodowych; |  |  |
|  | Możliwość symulacji odbioru porodu kleszczowego lub za pomocą próżniociągu; |  |  |
| DODATKOWO: |
|  | Symulacja głosu matki; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość wykonania wkłucia dożylnego, podskórnego i domięśniowego; |  |  |
|  | Fantom noworodka z pępowiną i łożyskiem; |  |  |
|  | Wymienne wkładki sromu – 2 SZTUKI |  |  |
|  | Modele łożyska – 4 SZTUKI |  |  |
|  | Sznur pępowinowy z zaciskami do symulatora porodowego – 10 SZTUK |  |  |
|  | Pępowina z zaciskami – 10 SZTUK |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 5 lat od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego; |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania; |  |  |
|  | Zapewnienie szkolenia dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu z zakresu obsługi symulatora. |  |  |
| SYSTEM STERUJĄCY: |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany system sterujący, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Współpraca z zaawansowanym symulatorem pacjenta dorosłego dostępnych na rynku marek za pomocą aplikacji sterującą tym symulatorem oraz wirtualnym monitorem pacjenta; |  |  |
|  | System połączeniowy od symulatora i wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w sterowni połączonego z systemem sterowania i debriefingu |  |  |
| SPRZĘT ORAZ OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA: |
|  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku angielskim oraz w polskim |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem, monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia scenariuszy z identycznym interfejsem użytkownika oraz funkcjami dla pozostałych symulatorów. |  |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych |  |  |
|  | Możliwość kontrolowania głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki - ustawiana za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |
|  | Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności ratowniczych |  |  |
|  | Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników |  |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY PACJENTA SYMULOWANEGO PRZEZ STUDENTÓW: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 17” zawieszony na symulowanej sali szpitalnej. (Wykonawca jest proszony o wpisanie modelu i przekątnej oferowanego ekranu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYMULATOREM: |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Twardy dysk SSD minimum 500 GB |  |  |
|  | Pamięć RAM minimum 4 GB |  |  |
|  | Monitor LED o przekątnej minimum 15,6’. |  |  |
|  | Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Mysz i klawiatura |  |  |
|  | Nagrywarka DVD DL |  |  |
|  | Minimum 4 porty USB |  |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe |  |  |
|  | Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n, umożliwiająca zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora |  |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwę i wersję oferowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

TABELA C:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator dziecka wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
|  | Pełna postać dziecka w wieku 5-8 lat; Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie obsługą symulatora. | TAK (bez punktacji) |  |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi. Wskazana możliwość niezależnych ustawień dla płuca prawego i lewego zależnie od drożności dróg oddechowych i patologii płucnej. | TAK (bez punktacji) TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy |  |  |
|  | Możliwość intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu |  |  |
|  | Możliwość założenia alternatywnych przyrządów do zabezpieczenia dolnych dróg oddechowych |  |  |
|  | Automatyczne wywoływanie obrzęku języka i/lub niedrożności krtani |  |  |
|  | Automatyczna rejestracja nacisku na klatkę piersiową |  |  |
|  | Kontrola tętna na tętnicy szyjnej, ramieniowej i promieniowej z automatyczną rejestracją |  |  |
|  | Różna szerokość źrenic, niezależnie dla każdego oka w zależności od stanu klinicznego |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi za pomocą fonendoskopu |  |  |
|  | Elektroniczna symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie, co najmniej 0-180 mmHg (Wykonawca jest proszony o wpisanie oferowanego zakresu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Elektroniczna symulacja tętna zsynchronizowanego z częstością serca |  |  |
|  | Możliwość osłuchiwania minimum 3 dźwięków tonów serca i wad zastawkowych | Punktacja: 3 dźwięki – 0 pkt., 4 dźwięki – 1 pkt., 5 dźwięków – 2 pkt., powyżej 5 dźwięków – 3 pkt. |  |
|  | Możliwość osłuchiwania minimum 5 szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) | Punktacja: 5 szmerów – 0 pkt., 8 szmerów – 1 pkt., 10 szmerów – 2 pkt., 15 szmerów – 3 pkt., powyżej 15 szmerów – 4 pkt. |  |
|  | Możliwość osłuchiwania dźwięków perystaltyki | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość wykonania wkłucia dożylnego. W komplecie wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk każdego elementu(Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | Wykonywanie wkłuć domięśniowych, podskórnych i doszpikowych. W komplecie wymienne, zużywalne elementy w ilości co najmniej 4 sztuk każdego elementu (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilość oferowanych sztuk w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) |  |  |
|  | Możliwość wywołania niedrożności dróg oddechowych poprzez nabrzmienie języka sterowane automatycznie |  |  |
|  | Monitorowanie pracy serca: a) za pomocą minimum 3- odprowadzeniowego EKG b) poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | Punktacja dla a) 3 odprowadzenia – 0 pkt., 4 odprowadzenia – 1 pkt., 5 odprowadzeń – 2 pkt. |  |
|  |  | Dla b) TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość symulacji zapisu EKG z 12 odprowadzeń skorelowanego z 3 odprowadzeniowym EKG z powyższego punktu | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji z użyciem standardowego defibrylatora (jedno i dwufazowego) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wykonanie stymulacji zewnętrznej |  |  |
|  | Zaprogramowanie progu skuteczności stymulacji zewnętrznej |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 15 rytmów pracy serca | Punktacja: 15 rytmów – 0 pkt., 50 rytmów – 2 pkt., 100 rytmów – 4 pkt. powyżej 100 rytmów – 6 pkt. |  |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0-200/min | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników |  |  |
|  | Możliwość założenia sondy żołądkowej |  |  |
|  | Możliwość symulacji napadu drgawek |  |  |
|  | Zestaw pozoracji ran i obrażeń w zestawie |  |  |
| SYSTEM STERUJĄCY: |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany system sterujący, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | System połączeniowy od symulatora i wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w sterowni połączonego z systemem sterowania i debriefingu |  |  |
| OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE POZWALAJĄCE NA KONTROLĘ FUNKCJI SYMULATORA: |
|  | Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora za pomocą oprogramowania sterującego | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, ciśnienie tętnicze krwi oraz odgłosy narządów wewnętrznych |  |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku angielskim oraz w polskim | Punktacja: tylko angielski – 0 pkt, dodatkowo polski 10 pkt |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem, monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia scenariuszy z identycznym interfejsem użytkownika oraz funkcjami dla pozostałych symulatorów. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |
|  | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych |  |  |
|  | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników | Punktacja: 3 użytkowników – 0 pkt., 5 użytkowników – 1 pkt., 8 użytkowników – 2 pkt., 10 użytkowników – 3 pkt., powyżej 10 – 4 pkt. |  |
|  | Nielimitowana możliwość bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych z debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczona jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników | TAK (bez punktacji) |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY PACJENTA SYMULOWANEGO PRZEZ STUDENTÓW: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 17” zawieszony na symulowanej sali szpitalnej. (Wykonawca jest proszony o wpisanie modelu i przekątnej oferowanego ekranu w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY DO STEROWANIA SYMULATOREM: |
|  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwy producenta, modelu i procesora oferowanego komputera w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Twardy dysk SSD minimum 500 GB |  |  |
|  | Pamięć RAM minimum 4 GB |  |  |
|  | Monitor LED o przekątnej minimum 15,6’. |  |  |
|  | Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Mysz i klawiatura |  |  |
|  | Nagrywarka DVD DL |  |  |
|  | Minimum 4 porty USB |  |  |
|  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe |  |  |
|  | Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n, umożliwiająca zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora |  |  |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwę i wersję oferowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

TABELA D:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator USG współpracujący z symulatorem pacjenta dorosłego – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Zaawansowany symulator USG do nauki procedur FAST, RUSH, opieki kardiologicznej współpracujący z symulatorem osoby dorosłej; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator nowy fabrycznie, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku; |  |  |
|  | Możliwość symulacji i wyświetlania USG z realnymi obrazami do procedur FAST, eFasT, RUSH pokazywanymi na monitorze USG lub komputerze; |  |  |
|  | Wymagana dostępność scenariuszy z obrazami USG z zakresu opieki kardiologicznej, intensywnej terapii i opieki pourazowej z zastosowaniem procedur FAST, RUSH; | Punktacja: 1 pkt. za każdy proponowany scenariusz | Liczba i nazwa oferowanych scenariuszy: ………………………………………….. |
|  | W przypadku współpracy symulatora z komputerem zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania sterującego symulatorem; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera; |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH SYMULATORÓW: |
|  | Zamawiający wymaga nielimitowanego bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych do celów debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczony jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wraz z poszczególnym symulatorem, Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | Po zrealizowaniu dostawy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż 15 dni od wykonania dostawy i wykazania poprawności działania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie podczas którego przekaże niezbędną wiedzę dla umiejętności sterowania symulatorem oraz pokazania wszystkich możliwości jego wykorzystania w symulacji. Zdaniem Zamawiającego takie szkolenie winno trwać minimum 2 dni dla jednego typu symulatora i na wniosek użytkowników po obustronnym uzgodnieniu terminu przedłużonego szkolenia, może zostać wydłużone o kolejne dni nie więcej niż 5 dni dla jednego typu symulatora. W szkoleniu będą brały udział max 10 osobowe grupy szkoleniowe. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
|  | GWARANCJA: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 lat gwarancji dla każdego z zaoferowanych symulatorów, zgodnej z gwarancją producenta i obejmującej oferowany symulator wraz z jego częściami składowymi. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | SERWIS: W okresie trwania opieki gwarancyjnej - raz w roku lub częściej jeśli tak stanowią zalecenia producenta dla zachowania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności przestrzegania instrukcji producenta i zaleceń używania przedmiotu umowy w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z tychże czynności. Przegląd zostanie wykonany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia przez autoryzowany serwis producenta i obejmuje wszystkie czynności zalecane przez producenta określone w warunkach gwarancji. Koszt serwisu ponosi Wykonawca w okresie trwania gwarancji. |  |  |
|  | NAPRAWY: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni dokonywanie wszelkich napraw w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godziny od chwili zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 48 godzin liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. |  |  |

Legenda:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub niewypełnienie rubryki będzie skutkowało odrzuceniem oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ.

- W rubryce pt. „Parametr oferowany / opis „  Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokładnie jakie rozwiązanie oferuje.

Łączna wartość brutto dla Części nr 2 w PLN (tabela A+B+C+D): ……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….

CZĘŚĆ NR 3:

Zaawansowane symulatory porodowy do Sali porodowej.

TABELA A:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator porodowy wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Fantom o wyglądzie naśladującym realną kobietę rodzącą wraz z noworodkiem | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator jest całkowicie bezprzewodowy. Zarówno w kwestii łączności jak i zasilania. | Punktacja: łączność drogą radiową – 10pkt łączność po wifi – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem kompatybilne z pozostałymi symulatorami: osoby dorosłej, dziecka | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator jest przystosowany do pracy z użyciem prawdziwego sprzętu medycznego. |  |  |
| FUNKCJE: |
|  | Ćwiczenie znieczulenia zewnątrzoponowego na rdzeniu kręgowym z wykorzystaniem wkładki symulującej warstwy podskórne | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Ćwiczenie cięcia cesarskiego z wykorzystaniem prawdziwych narzędzi chirurgicznych |  |  |
|  | Wkład do cesarskiego cięcia posiada sztuczną krew w warstwie podskórnej |  |  |
|  | Konstrukcja idealnie pasująca do łóżek porodowych |  |  |
|  | Kanał porodowy symulujący żywą tkankę |  |  |
|  | Wkład do rekonstrukcji episiotomii, który może być wielokrotnie zszywany |  |  |
|  | Dwa rodzaje noworodków, do użycia w różnych pozycjach porodu |  |  |
|  | Anatomiczne punkty orientacyjne |  |  |
|  | Moduł do ćwiczeń palpacyjnych zawiera worek owodniowy zapewniający realistyczne odczucia |  |  |
|  | Płód obraca się, unosi oraz opada w odpowiedzi na komendy z bezprzewodowego tabletu PC |  |  |
|  | Programowanie obrzęku języka oraz obrzęku gardła |  |  |
| POŁOŻNICTWO: |
|  | Realistyczny kanał porodowy z rozszerzalną szyjką macicy | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Precyzyjnie programowalny system dostarczania płodu umożliwiający wielokrotne ćwiczenie: porodu normalnego, wspieranego instrumentalnie, dystocji barkowej, porodu miednicowego oraz cięcia cesarskiego |  |  |
|  | System może być zaprogramowany dla szybkiego porodu jak również dla trwającego godzinami |  |  |
|  | Programowalne schodzenie płodu w określonym czasie |  |  |
|  | Pauza, kontynuacja oraz przyspieszenie porodu w dowolnym czasie |  |  |
|  | Monitor płodu współdziała ze scenariuszem |  |  |
|  | Zmienne oznaki życiowe matki i płodu w określonych momentach w czasie scenariusza |  |  |
|  | Możliwość schodzenia płodu TYLKO podczas skurczy macicy |  |  |
|  | Precyzyjna kontrola nad rotacją płodu |  |  |
|  | Rozpoczęcie porodu w pozycji ROA, LOA, LOP oraz ROP |  |  |
|  | Programowalne wewnętrzna oraz zewnętrzna rotacja płodu |  |  |
|  | Programowanie scenariusza tak aby każdy uczący się otrzymał dokładnie takie same zdarzenia |  |  |
|  | Zapis scenariusza oraz jego wyników do późniejszego użytku |  |  |
|  | Minimum 30 scenariuszy, które mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb instruktora |  |  |
|  | Możliwość szybkiego i prostego tworzenia nowych scenariuszy |  |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów matki, płodu oraz porodu podczas trwania scenariusza |  |  |
|  | Pomiar i zapis siły oraz ruchów kardynalnych doświadczanych przez płód w odpowiedzi na skurcze |  |  |
|  | Siła i pozycja ramion są zapisywane na wykresie w czasie rzeczywistym ze skurczami macicy |  |  |
|  | Użycie płynów na potrzeby krwawienia oraz cewnikowania |  |  |
|  | Programowalne krwawienie z kanału porodowego |  |  |
|  | Poród próżniowy lub kleszczowy |  |  |
|  | Moduł macicy dla PPH |  |  |
|  | Masaż oraz krwawienie po porodzie |  |  |
|  | Manewr Leopolda |  |  |
|  | Cesarskie cięcie z wykorzystaniem wymiennego podbrzusza z realistyczną skórą, warstwą podskórną, powięzią, mięśniem prostym oraz otrzewną |  |  |
| DYNAMICZNY MONITOR OKOŁOPORODOWY: |
|  | Programowalna aktywność macicy | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Kontrola częstotliwości, czasu trwania oraz intensywności skurczy |  |  |
|  | Wybór tonu spoczynkowego |  |  |
|  | Generowanie dodatkowych skurczy podczas scenariusza |  |  |
|  | Programowalna linia FHR |  |  |
|  | Linia bazy FHR |  |  |
|  | Dopasowanie zmienności |  |  |
|  | Kontrola niestałych, epizodycznych oraz okresowych zmian |  |  |
|  | Generowanie wzorów FHR w dowolnym czasie |  |  |
|  | Podsłuch FHR w Zewnętrznym Monitorowaniu Płodu lub w trybie Elektrody Spiralnej Płodu |  |  |
|  | Możliwość przeglądania do 2 godzin zapisu z monitorowania płodu |  |  |
|  | Zapis/wydruk zapisu monitorowania płodu |  |  |
| DWA MODELE PORODU: |
|  | Dwa modele, jeden w pozycji główkowej, drugi w pozycji miednicowej | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Głowa ugina się podczas przemieszczania w kanale porodowym |  |  |
|  | Pępek oraz łożysko przypinane do ścianki macicy. Łożysko zawiera oddzielne fragmenty. |  |  |
|  | Modele są przypinane do mechanizmu porodowego i mogą być zwolnione komendą z bezprzewodowego tabletu PC |  |  |
|  | Programowalne odgłosy serca płodu przed, w trakcie i po porodzie |  |  |
| WENTYLACJA: |
|  | Programowalny obrzęk języka oraz krtani | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Różnorodne dźwięki górnych dróg oddechowych zsynchronizowane z oddychaniem |  |  |
|  | Nosowa lub gardłowa intubacja |  |  |
|  | Czujniki głębokości intubacji |  |  |
|  | Odgięcie głowy oraz żuchwy |  |  |
|  | Opór szczęki |  |  |
|  | Możliwość ćwiczenia technik odsysania |  |  |
|  | Wentylacja przy użyciu maski oraz worka |  |  |
|  | Intubacja z użyciem konwencjonalnych rurek |  |  |
|  | Manewr Sellicka uwidacznia struny głosowe |  |  |
| ODDYCHANIE: |
|  | Automatyczne unoszenie się klatki piersiowej zsynchronizowane z wzorami oddechowymi | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Niezależne dźwięki prawego i lewego płuca, zsynchronizowane z oddychaniem |  |  |
|  | Oddychanie może być wspomagane przy użyciu BVM, ETT lub LMA |  |  |
|  | Oddechy są mierzone i zapisywane |  |  |
|  | Kompresje klatki piersiowej generują namacalne ciśnienie krwi |  |  |
|  | Wykrywanie i zapisywanie wentylacji i kompresji |  |  |
|  | Symulacja spontanicznych oddechów |  |  |
|  | Zmienne częstości oddechu oraz stosunek wdechów/wydechów |  |  |
|  | Dwustronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej |  |  |
|  | Normalnie i anormalne odgłosy oddychania |  |  |
|  | Osłuchiwanie przedniej strony |  |  |
| KRĄŻENIE: |
|  | EKG generowane w czasie rzeczywistym ze zmiennością fizjologiczną, nie kopiując schematów podręcznikowych | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Dźwięki serca mogą być osłuchiwane i są zsynchronizowane z EKG |  |  |
|  | Tryb automatyczny pozwala na wyświetlenie wirtualnego rytmu EKG dla każdej z 12 elektrod |  |  |
|  | Palpacyjny lub instrumentalny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
|  | Możliwość użycia prawdziwego ciśnieniomierza, a nie tylko wirtualnego |  |  |
|  | Dźwięki Korotkowa słyszalne pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym |  |  |
|  | Saturacja tlenu wykrywalna przy użyciu prawdziwych mierników |  |  |
|  | Strefy do wyczuwania pulsu są zsynchronizowane z ciśnieniem krwi oraz akcją serca |  |  |
|  | Ręce z miejscami do wkłuć, z możliwością wstrzykiwania i odsysania |  |  |
|  | Miejsca do wkłuć SubQ oraz IM |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z użyciem prawdziwego sprzętu |  |  |
|  | Defibrylacja i kardiowersja z użyciem prawdziwego sprzętu |  |  |
|  | Różnorodne odgłosy serc |  |  |
|  | Pulsy tętnicy szyjnej, promieniowej oraz ramiennej, zsynchronizowane z EKG |  |  |
|  | Pulsy zmieniają się wraz z ciśnieniem krwi |  |  |
| NATURALNE REAKCJI: |
|  | Programowalne mruganie, rozszerzanie oraz zwężanie się źrenic w odpowiedzi na światło | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Programowalny czas trwania oraz intensywność konwulsji |  |  |
| MOWA: |
|  | Nagrane komunikaty | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Dwukierunkowe przesyłanie dźwięku w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i przechowywania komunikatów w dowolnym języku |  |  |
|  | Instruktor może bezprzewodowo mówić jako pacjent i słuchać odpowiedzi, w zasięgu łączności do 50 metrów |  |  |
| MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH: |
|  | Sterowany poprzez bezprzewodowy tablet PC | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Monitor parametrów życiowych matki oraz tonów serca dziecka |  |  |
|  | Możliwość użycia gotowej konfiguracji lub stworzenie własnej, tak aby monitor upodobnił się do monitorów wykorzystywanych w ośrodku |  |  |
|  | Konfigurowalne alarmy |  |  |
|  | Prosty w obsłudze i użyciu |  |  |
|  | Możliwość zmieniania stanu matki oraz dziecka podczas scenariusza |  |  |
|  | Dotykowy ekran |  |  |
|  | Monitor parametrów życiowych matki oraz monitor FHT, mogą być widoczne w tym samym czasie |  |  |
|  | Wyświetlanie do 8 parametrów numerycznych |  |  |
|  | Wyświetlanie do 5 wykresów w czasie rzeczywistym w trybie normalnym |  |  |
|  | Wyświetlanie do 12 wykresów w trybie zaawansowanym |  |  |
| RUCH: |
|  | Drgawki/konwulsje | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Drżenie |  |  |
|  | Nogi zginają się w kolanach |  |  |
|  | Ręce zginają się w łokciach |  |  |
|  | Możliwość dokładnego ułożenia na łóżku porodowym |  |  |
| INTERFEJS UŻYTKOWNIKA: |
|  | Czujniki śledzą akcje wykonywane na symulatorze | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Zmiany stanu oraz udzielona pomoc jest zapisywana w logu z oznaczeniem czasu |  |  |
|  | Generowanie zapisu sesji |  |  |
|  | Wymiana plików |  |  |
|  | Bezprzewodowy tablet PC sterujący stymulatorem oraz wirtualnym monitorowaniem pacjenta, z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami |  |  |
|  | Fabrycznie przygotowane scenariusze, które mogą być modyfikowane |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych scenariuszy |  |  |
| TRYB AUTOMATYCZNY: |
|  | Automatycznie reaguje na podjęte akcje | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Interaktywny model matki / dziecka / noworodka |  |  |
|  | Intuicyjny interfejs sprawia, że symulacja jest prosta i przyjemna |  |  |
|  | Łączy stan życiowy matki ze stanem dziecka. Stan dziecka zmienia się w trybie rzeczywistym na monitorze |  |  |
|  | Stan płodu określa wstępną skalę APGAR dla noworodka |  |  |
|  | Parametry życiowe są generowane w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Baza leków |  |  |
|  | Użycie leku, automatycznie zmienia stan pacjenta w czasie rzeczywistym, naśladując prawdziwą sytuację kliniczną |  |  |
|  | Identyfikuje typ leku oraz objętość wstrzykniętą w żyły prawej ręki |  |  |
|  | W zestawie 100 programowalnych strzykawek |  |  |
|  | Możliwość użycia leków zaprogramowanych w bazie lub dodania własnych |  |  |
|  | Automatycznie reaguje na podany lek |  |  |
|  | Łatwo wymienialne żyły |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

TABELA B:

Zaawansowany symulator noworodka na Sali porodowej.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator noworodka wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| Cechy fantomu noworodka do nauki oceny, opieki i prowadzenia podstawowych i zaawansowanych czynności RKO u dziecka nowonarodzonego: |
|  | wielkość odpowiadająca naturalnym rozmiarom | TAK (bez punktacji) |  |
|  | elastyczne pokrycie ciała, umożliwiające podstawowe zabiegi pielęgnacyjne ( w tym kąpiele) |  |  |
|  | wizualizacja niektórych stanów patologicznych - zabarwienie skóry |  |  |
|  | możliwość odsysania, udrażniania dróg oddechowych (ruchoma żuchwa, elastyczna szyja – z detekcja nadmiernego odgięcia) oraz prowadzenia wentylacji |  |  |
|  | ruchome stawy umożliwiające ich badanie |  |  |
|  | symulacja napięcia mięśniowego w tym drgawek, bądź drżeń |  |  |
|  | ruchomość klatki piersiowej – prawidłowa oraz patologiczna w zależności od tanu po urodzeniu |  |  |
|  | możliwość badania tętna – tętnienie ciemienia, naczynia obwodowe, naczynia pępowinowe |  |  |
|  | możliwość osłuchiwania serca, płuc, jelit – z objawami osłuchowymi odzwierciedlającymi różne stany u noworodka ( fizjologiczne oraz patologiczne – szmery, wady) |  |  |
|  | możliwość założenia sądy dożołądkowej |  |  |
|  | możliwość założenia cewnika dopęcherzowego (wymienne narządy męskie i żeńskie) |  |  |
|  | możliwość sprawdzenia drożności odbytu oraz nozdrzy |  |  |
|  | dostępy donaczyniowe obwodowe |  |  |
|  | możliwość intubacji przez usta i przez nos ( struktury wewnętrzne odpowiadające naturalnym w laryngoskopii podczas intubacji, detekcja ucisku na dziąsła przez łyżkę laryngoskopu, wskaźnik zbyt głębokiej intubacji) |  |  |
|  | możliwość sprawdzenia i kontroli RR |  |  |
|  | odgłosy noworodka zgodne z naturalnymi |  |  |
|  | możliwość prowadzenia masażu serca ( z wskaźnikiem prawidłowego ucisku) |  |  |
|  | możliwość prowadzenia sztucznej wentylacji |  |  |
|  | możliwość podaży leków – donaczyniowo, w tym prowadzenia transfuzji wymiennej |  |  |
|  | możliwość symulacji odmy opłucnowej oraz jej odbarczenia |  |  |
|  | możliwość wykorzystania zarówno do detekcji, kontroli i prowadzenia leczenia rzeczywistego sprzętu ( detekcja CO2, pulsoksymetr –SpO2, kardiomonitory, EKG) |  |  |
|  | dodatkowe wyposażenie umożliwiające nałożenie na fantom dodatkowych akcesoriów imitujących przepuklinę brzuszną (rozszczep powłok jamy brzusznej z wytrzewioną masą jelit) bądź rozszczep kręgosłupa. |  |  |
| Dodatkowe akcesoria do prowadzenia zajęć, symulacji różnych stanów fizjologicznych i patologicznych wymagających specyficznego i specjalistycznego postępowania, oraz kontroli prowadzonych czynności: |
|  | oprogramowanie zawierające symulacje różnych stanów u noworodka | TAK (bez punktacji) |  |
|  | możliwość budowania własnych scenariuszy |  |  |
|  | detekcja właściwego postępowania szkoleniowego – wkłucia donaczyniowe, udrażnianie róg oddechowych, intubacja, sztuczna wentylacja, masaż serca, odbarczenie odmy |  |  |
|  | sterowanie bez- i przewodowe symulatorem przez prowadzącego zajęcia |  |  |
|  | łączność drogą radiową – 10pkt łączność po wifi – 0 pkt | Punktacja: 10 pkt 0 pkt |  |
|  | rejestracja wykonywania czynności (kamery, mikrofony, komputery) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | możliwość nagrywania, zapisu i wydruku postępowania |  |  |
|  | praca sprzętu zarówno z bezpośrednim podłączeniem do źródła prądu jak i przy użyciu akumulatora. |  |  |
| Monitor parametrów życiowych: |
|  | Sterowany poprzez bezprzewodowy tablet PC | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Monitor parametrów życiowych matki oraz tonów serca dziecka |  |  |
|  | Możliwość użycia gotowej konfiguracji lub stworzenie własnej, tak aby monitor upodobnił się do monitorów wykorzystywanych w ośrodku |  |  |
|  | Konfigurowalne alarmy |  |  |
|  | Prosty w obsłudze i użyciu |  |  |
|  | Możliwość zmieniania stanu matki oraz dziecka podczas scenariusza |  |  |
|  | Dotykowy ekran |  |  |
|  | Monitor parametrów życiowych matki oraz monitor FHT, mogą być widoczne w tym samym czas |  |  |
|  | Wyświetlanie do 8 parametrów numerycznych. (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilości wyświetlanych parametrów w oferowanym symulatorze w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Wyświetlanie do 5 wykresów w czasie rzeczywistym w trybie normalnym (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilości wyświetlanych wykresów w oferowanym symulatorze w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Wyświetlanie do 12 wykresów w trybie zaawansowanym (Wykonawca jest proszony o wpisanie ilości wyświetlanych wykresów w oferowanym symulatorze w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
| Interfejs użytkownika: |
|  | Czujniki śledzą akcje wykonywane na symulatorze | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Zmiany stanu oraz udzielona pomoc jest zapisywana w logu z oznaczeniem czasu |  |  |
|  | Generowanie zapisu sesji |  |  |
|  | Wymiana plików |  |  |
|  | Bezprzewodowy tablet PC sterujący stymulatorem oraz wirtualnym monitorowaniem pacjenta, z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwy i modelu oferowanego tabletu oraz nazwy zainstalowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Fabrycznie przygotowane scenariusze, które mogą być modyfikowane |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych scenariuszy |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH SYMULATORÓW: |
|  | Zamawiający wymaga nielimitowanego bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych do celów debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczony jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wraz z poszczególnym symulatorem, Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | Po zrealizowaniu dostawy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż 15 dni od wykonania dostawy i wykazania poprawności działania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie podczas którego przekaże niezbędną wiedzę dla umiejętności sterowania symulatorem oraz pokazania wszystkich możliwości jego wykorzystania w symulacji. Zdaniem Zamawiającego takie szkolenie winno trwać minimum 2 dni dla jednego typu symulatora i na wniosek użytkowników po obustronnym uzgodnieniu terminu przedłużonego szkolenia, może zostać wydłużone o kolejne dni nie więcej niż 5 dni dla jednego typu symulatora. W szkoleniu będą brały udział max 10 osobowe grupy szkoleniowe. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
|  | GWARANCJA: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 lat gwarancji dla każdego z zaoferowanych symulatorów, zgodnej z gwarancją producenta i obejmującej oferowany symulator wraz z jego częściami składowymi. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | SERWIS: W okresie trwania opieki gwarancyjnej - raz w roku lub częściej jeśli tak stanowią zalecenia producenta dla zachowania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności przestrzegania instrukcji producenta i zaleceń używania przedmiotu umowy w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z tychże czynności. Przegląd zostanie wykonany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia przez autoryzowany serwis producenta i obejmuje wszystkie czynności zalecane przez producenta określone w warunkach gwarancji. Koszt serwisu ponosi Wykonawca w okresie trwania gwarancji. |  |  |
|  | NAPRAWY: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni dokonywanie wszelkich napraw w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godziny od chwili zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 48 godzin liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. |  |  |

Legenda:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub niewypełnienie rubryki będzie skutkowało odrzuceniem oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ.

- W rubryce pt. „Parametr oferowany / opis „  Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokładnie jakie rozwiązanie oferuje.

Łączna wartość brutto dla Części nr 3 w PLN (tabela A+B): ……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….

CZĘŚĆ NR 4:

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego do Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego, bezprzewodowy, z możliwością zasilania z sieci 230V, odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach wraz z komputerem sterującym, zarządzania zarejestrowanymi danymi i archiwizacji oraz komputerem wirtualnego monitora pacjenta, z zainstalowanymi oprogramowaniami i bezterminowymi licencjami, dodatkowymi bateriami i ładowarką, walizką transportową | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator pacjenta dorosłego musi być ubrany w spodnie i bluzę rozpinaną z przodu |  |  |
|  | Symulator musi mieć zdolność pracy przez co najmniej cztery godziny bez konieczności doładowywania akumulatorów |  |  |
|  | Symulator musi mieć zdolność pracy w trybie automatycznym, gdzie podawane dawki leków i wykonywane czynności medyczne zmieniają stan „pacjenta” zgodnie z uruchomionym scenariuszem oraz scenariuszem sterowanym przez instruktora, który zgodnie z posiadaną wiedzą może modyfikować efekty działania poszczególnych leków i wykonanych czynności |  |  |
|  | Symulator musi zapewniać możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomocą urządzeń wspomagających oddychanie zasilanych tlenem medycznym |  |  |
| Symulator musi zapewniać możliwość wykonania poniższych czynności bez zewnętrznego źródła zasilania sprężonym powietrzem, tlenem i dwutlenkiem węgla. CZYNNOŚCI: |
|  | bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych (odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | wentylacji przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, |  |  |
|  | zakładania rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji z użyciem worka samorozprężalnego |  |  |
|  | zakładania rurek dotchawiczych (intubacyjna i tracheostomijna) i prowadzenie wentylacji |  |  |
|  | zakładania masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji |  |  |
|  | wykonania ekstubacji |  |  |
|  | osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych) ustawianych oddzielnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 10 miejscach z przodu i tyłu klatki piersiowej lub w 4 kwadrantach z przodu i 4 kwadrantach tyłu klatki piersiowej, bez wskazywania konkretnych punktów osłuchiwania na ciele symulatora ani ich ilości |  |  |
|  | ustawienia i monitorowania wydechowego przepływu CO2 |  |  |
|  | ustawienia częstości oddechu |  |  |
|  | monitorowanie saturacji krwi |  |  |
|  | wentylacji przy użyciu respiratora (szczelne drogi oddechowe i płuca) oraz wykorzystywanie tlenu medycznego w składzie mieszanki oddechowej podawanej przez urządzenia wspomagające oddychanie |  |  |
|  | osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych w minimum czterech miejscach (miejsca osłuchiwania zastawek serca) |  |  |
|  | monitorowanie pracy serca: za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego ekg przy użyciu klinicznego kardiomonitora oraz poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | Punktacja w zakresie monitorowania zapisu ekg 3 odprowadzenia – 0 pkt., 4 odprowadzenia – 1 pkt., 5 odprowadzeń – 2 pkt. |  |
|  | symulacji zapisu ekg z 12 odprowadzeń przy użyciu klinicznego aparatu do elektrokardiografii | TAK (bez punktacji) |  |
|  | stymulacji zewnętrznej, z możliwością ustawiania różnych progów stymulacji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepcych |  |  |
|  | defibrylacji energią do 360 j (jedno/dwu fazowa)i kardiowersji przy użyciu klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepcych |  |  |
|  | prowadzenia pośredniego masażu serca, który powoduje reakcje fizjologiczne adekwatne do jakości uciśnięć w zakresie parametrów takich jak: krążenie krwi, rzut serca, centralne i obwodowe ciśnienie krwi, wydalanie dwutlenku węgla |  |  |
|  | pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową i palpacyjną |  |  |
|  | obustronnego pomiaru tętna na tętnicach: a) szyjna, ramienna; b) promieniowa, udowa; c) podkolanowa; d) piszczelowa tylna (Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bez pomiaru na tętnicy piszczelowej tylnej) e) grzbietowa stopy |  |  |
|  | wprowadzanie zgłębnika żołądkowego do żołądka, płukania żołądka, odsysania treści żołądkowej |  |  |
|  | oceny perstaltyki jelit - odgłosy perystaltyki jelit osłuchiwane w minimum dwóch kwadrantach brzucha | Punktacja w zakresie oceny perstaltyki jelit: Min. 2 kwadranty brzucha– 0 pkt Powyżej 2 kwadrantów brzucha – 1 pkt |  |
|  | wykonanie wkłucia dożylnego obustronnie na kończynach górnych w co najmniej dwóch punktach | TAK (bez punktacji) |  |
|  | wykonanie wkłucia domięśniowego |  |  |
|  | obsługę wkłucia centralnego (żyła podobojczykowa lub inna) oraz podawanie leku w bolusie oraz infuzji płynów do żyły centralnej (np. żyła podobojczykowa) i żył obwodowych |  |  |
|  | cewnikowania pęcherza moczowego kobiet i mężczyzn |  |  |
|  | odsysania wydzieliny z dróg oddechowych przez rurkę tracheostomijną |  |  |
| Symulator musi zapewniać monitorowanie podstawowe i rozszerzone parametrów życiowych pacjenta - wyświetlane na monitorze lub symulowanym monitorze pacjenta jako wartości i/lub krzywe: |
|  | tętna, | TAK (bez punktacji) |  |
|  | oddechu spontanicznego, |  |  |
|  | średniego ciśnienia tętniczego |  |  |
|  | zapisu EKG |  |  |
|  | ciśnienia tętniczego mierzonego metodą nieinwazyjną |  |  |
|  | ośrodkowego ciśnienia żylnego |  |  |
|  | pulsoksymetrii |  |  |
|  | kapnometrii |  |  |
|  | rzutu serca CO mierzonego pomiarem ciągłym |  |  |
|  | ciśnienia wewnątrzczaszkowego |  |  |
|  | temperatury ciała |  |  |
| Symulator musi zapewniać ocenę: |
|  | obustronnej reakcji źrenic na światło | TAK (bez punktacji) |  |
|  | otwierania oczu/mrugania |  |  |
|  | cech oddechu |  |  |
|  | tętna |  |  |
|  | szmerów oddechowych nad całymi polami płucnymi (fizjologiczne i co najmniej 4 patologiczne szmery oddechowe) |  |  |
|  | symetrii ruchów klatki oddechowej |  |  |
|  | zalegań w żołądku |  |  |
|  | perystaltyki jelit |  |  |
|  | wielkości diurezy lub możliwość cewnikowania z rzeczywistym wypływam płynu. |  |  |
|  | występowania drgawek |  |  |
| Symulator musi generować dźwięki: |
|  | kaszel | TAK (bez punktacji) |  |
|  | stridor |  |  |
|  | świst |  |  |
|  | wymioty |  |  |
|  | pojękiwania i inne fabrycznie nagrane oraz zapewniać możliwość nagrywania dźwięków przez użytkownika za pomocą bezprzewodowego mikrofonu |  |  |
| Inne funkcje: |
|  | Symulator musi posiadać funkcję automatycznego rozpoznawania rodzaju leków i ich dawek, w tym co najmniej leki resuscytacyjne (co najmniej Adrenalina, Atropina, Amiodaron), opioidy i środki antagonizujacych działanie opioidów oraz gazów (co najmniej Tlenu) wraz z automatyczną fizjologiczną reakcją na podane leki, gazy i ich dawki. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator musi zapewniać możliwość symulacji krwawień tętniczych i żylnych z regulacją siły i częstości w zależności od stanu „pacjenta” lub symulator musi zapewnić możliwości symulacji sinicy centralnej W komplecie dołączone mają być wymienne zużywalne elementy w ilości co najmniej czterech sztuk każdego elementu oraz preparat w ilości wystarczającej na sporządzenie 20 litrów sztucznej krwi. Symulacja krwawień sterowana musi być za pomocą oprogramowania. |  |  |
|  | Do symulatora dołączony ma być zestaw do imitacji ran (1 zestaw). Symulowane rany mają być mocowane na symulatorze (za pomocą pasków lub kleju). Zestaw imitacji ran musi zawierać wszystko, co potrzebne do stworzenia scenariuszy, których zadaniem jest pomoc naukowa w prowadzeniu doświadczeń związanych z percepcją sensoryczną. Zestaw ran musi zawierać co symulowane rany, makijaż i akcesoria do makijażu, które są spakowane w przenośnej walizce. W skład zestawu muszą wchodzić: a) rany przedstawiające szczegółowo różne rodzaje schorzeń, tj: • odleżyna uciskowa • abrazja • pęcherze • pęcherz wypełniony krwią • ropień • oparzenia: 1-go stopnia, 2-go stopnia powierzchniowe częściowe, 2-go stopnia powierzchniowe głębokie, 3-go stopnia • cysta naskórkowa, łojowa • oddzielenie warstwy rany operacyjnej • nacięcia - normalne i zainfekowane • zainfekowana ropą cysta • skaleczenia - powierzchniowe i głębokie • rak skóry, znamię, rak podstawnokomórkowy, płaskonabłonkowy, czerniak • ostomia • wrzód - 1-4 stopnia zaawansowania Akcesoria do makijażu takie jak: • Waciki nasączone alkoholem • Krew w żelu z pędzelkiem oraz krew w paście • Saszetki sztucznej krwi (niebieska i czerwona) • Szczoteczki • Gips • ściereczki • plastikowa butelka z dozownikiem • piankowe kliny • Gliceryna Paleta do makijażu: Odcienie do pozoracji obrażeń Cienie do makijażu (5szt.) • Przenośna, podręczna walizka • lubrykant • Kretki do makijażu (biała, czarna, czerwona, brązowa) • Płynny lateks • Sztuczna krew • Środek do demakijażu • Celuloza metylowa • Paleta mieszająca • Wosk do modelowania • Narzędzia do modelowania • Wosk modelarski • Sztuczny śluz • Środek czyszczący • Szpachelka • Temperówka • Wazelina • Kauczuk • Nożyczki • Gąbeczka • Strzykawki |  |  |
|  | W zestawie znajduje się komputer typu laptop sterujący symulatorem i bezprzewodowym monitorem pacjenta z zainstalowanymi oprogramowaniami i bezterminowymi licencjami. (Wykonawca jest proszony o wpisanie nazwy i modelu oferowanego laptopa oraz nazwy zainstalowanego oprogramowania w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacji sterującej symulatorem, monitorem pacjenta oraz oprogramowaniem do tworzenia scenariuszy musi być z identycznym interfejsem użytkownika |  |  |
|  | Zapewniona musi być możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania – bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników |  |  |
|  | Zapewniona musi być możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności |  |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzanie zmian w każdym scenariuszu w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | Oprogramowanie zawiera co najmniej 3 gotowe scenariusze z zakresu pielęgniarstwa zawierające: kliniczny opis przypadku, cel dydaktyczny, kliniczne postępowanie, algorytm symulacji, wymagania sprzętowe i wskazówki dla instruktora oraz odniesienia do literatury. | Punktacja za dodatkowe gotowe scenariusze zajęć: 3 scenariusze – 0 pkt., 4 scenariusze – 1 pkt., 5 scenariuszy – 2 pkt., 6 scenariuszy – 3 pkt., powyżej 6 scenariuszy– 4 pkt. |  |
|  | Dodatkowo punktowane będzie zapewnienie dodatkowych licencji na bezterminowe oprogramowanie do tworzenia scenariuszy z możliwością zainstalowania na dowolnym komputerze spełniającym minimalne wymagania pracującym pod kontrolą systemu Windows lub Mac. | Punktacja dodatkowe licencje do budowy scenariuszy dla: 3 użytkowników – 0 pkt., 4 użytkowników – 1 pkt., 5 użytkowników – 2 pkt., 6 użytkowników – 3 pkt., powyżej 6 – 4 pkt. |  |
|  | Oprogromowanie zawiera bibliotekę różnych leków (automatyczna reakcja „pacjenta” zgodna z farmakokinetyką i farmakodynamiką leku). | Punktacja za bibliotekę leków: Powyżej 40 leków: 20pkt; 31-40 leków: 15 pkt; 21-30 leków: 10pkt; 10 – 20 leków: 5 pkt Poniżej 10 leków – 0 pkt. |  |
| Wymagania podstawowe komputera sterującego symulatorem: |
|  | Komputer musi zapewniać współpracę z zaawansowanym symulatorem pacjenta dorosłego, aplikacją sterującą symulatorem oraz bezprzewodowym monitorem pacjenta | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Komputer musi zapewniać zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora. |  |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim |  |  |
|  | Oprogramowanie musi kontrolować wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych. |  |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych musi być ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego. |  |  |
|  | Głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki muszą być ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |
| PAREMETRY KOMPUTERA: |
|  | Komputer typu laptop do sterowania symulatorem musi posiadać minimalne parametry nie gorsze niż: Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora; Twardy dysk o pojemności minimum 500 GB lub 256 GB, w technologii SSD; Pamięć RAM minimum 4 GB; Monitor LED o przekątnej minimum 13” z możliwością podłączenia zewnętrznego monitora lub telewizora; W komplecie musi być dostarczony zewnętrzny monitor o przekątnej minimum 21” i rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080 pikseli. Komputer do sterowania symulatorem musi posiadać: - Minimum 2 porty USB; - Czytnik kart SD; - Nagrywarka DVD DL lub bez w takim wypadku dysk zewnętrzny lub nagrywarka USB; - Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe; - Wbudowane gniazdo sieci Ethernet 1 GB LAN; - Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n, umożliwiająca zdalne bezprzewodowe sterowanie pracą symulatora | TAK (bez punktacji) |  |
| SYSTEM OPERACYJNY: |
|  | System operacyjny musi umożliwiać zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Zainstalowana musi być w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem i monitora wirtualnego pacjenta. |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |
| Symulowany bezprzewodowy monitor do oceny stanu „pacjenta” musi być: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora), stacjonarny, monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 20” lub 21” umieszczony w symulowanej sali szpitalnej. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Monitor musi zapewniać wyświetlanie krzywych co najmniej: EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury. |  |  |
|  | Zapewniona musi być dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Zapewniona musi być możliwość mocowania na uchwycie ściennym, z regulowanym kątem oglądania, uchwyt musi zapewniać obrót monitora (prawo/lewo) oraz nachylanie (góra/dół). Uchwyt w pełni kompatybilny z monitorem do oceny stanu „pacjenta” dostarczonym w zestawie Uchwyt musi posiadać zgodność ze standardem mocowania VESA. Gwarancja na uchwyt ścienny do monitora: minimum 12 miesięcy. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH SYMULATORÓW: |
|  | Zamawiający wymaga nielimitowanego bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych do celów debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczony jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wraz z poszczególnym symulatorem, Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | Po zrealizowaniu dostawy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż 15 dni od wykonania dostawy i wykazania poprawności działania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie podczas którego przekaże niezbędną wiedzę dla umiejętności sterowania symulatorem oraz pokazania wszystkich możliwości jego wykorzystania w symulacji. Zdaniem Zamawiającego takie szkolenie winno trwać minimum 2 dni dla jednego typu symulatora i na wniosek użytkowników po obustronnym uzgodnieniu terminu przedłużonego szkolenia, może zostać wydłużone o kolejne dni nie więcej niż 5 dni dla jednego typu symulatora. W szkoleniu będą brały udział max 10 osobowe grupy szkoleniowe. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
|  | GWARANCJA: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 lat gwarancji dla każdego z zaoferowanych symulatorów, zgodnej z gwarancją producenta i obejmującej oferowany symulator wraz z jego częściami składowymi. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | SERWIS: W okresie trwania opieki gwarancyjnej - raz w roku lub częściej jeśli tak stanowią zalecenia producenta dla zachowania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności przestrzegania instrukcji producenta i zaleceń używania przedmiotu umowy w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z tychże czynności. Przegląd zostanie wykonany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia przez autoryzowany serwis producenta i obejmuje wszystkie czynności zalecane przez producenta określone w warunkach gwarancji. Koszt serwisu ponosi Wykonawca w okresie trwania gwarancji. |  |  |
|  | NAPRAWY: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni dokonywanie wszelkich napraw w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godziny od chwili zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 48 godzin liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. |  |  |

Legenda:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub niewypełnienie rubryki będzie skutkowało odrzuceniem oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ.

- W rubryce pt. „Parametr oferowany / opis „  Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokładnie jakie rozwiązanie oferuje.

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….

CZĘŚĆ NR 5:

Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego do karetki.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem sterującym symulatorem i kompatybilnym stanowiskiem sterowania – 1 sztuka Nazwa urządzenia /typ/ model: .................................................................................................................................................................. Producent: ……………………………………………………………………………………………….................................................. Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………….............................. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………................................... |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE: |
|  | Symulator naturalnych rozmiarów, odwzorowujący anatomiczne cechy ciała ludzkiego | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulator nowy fabrycznie, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. |  |  |
|  | Fizjologiczny zakres ruchu w stawach |  |  |
|  | Pełna mobilność – sterowanie bezprzewodowe za pomocą tabletu, zasilanie bateryjne oraz brak konieczności podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów, zbiorników i zasilania |  |  |
|  | Pełna mobilność tj. sterowanie bezprzewodowe za pomocą tabletu; zasilanie bateryjne brak konieczności podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów zbiorników i zasilania. | Punktacja: Pełna mobilność: 10 pkt Brak mobilności: 0 pkt |  |
|  | Możliwość pracy symulatora w trybie automatycznym oraz manualnym (sterowanym przez instruktora); | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Brak łączności pomiędzy sterującym fantomem komputerem instruktora a fantomem nie powinien przerywać rozpoczętego scenariusza i ani działania fantomu. | Punktacja: Brak przerwania scenariusza: 10 pkt; Przerwanie scenariusza: 0 pkt |  |
| W zakresie układu nerwowego: |
|  | Mrugające powieki | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Rozszerzanie i zwężanie źrenic. Regulowana prędkość reakcji na światło |  |  |
|  | Automatyczna reakcja źrenic na światło |  |  |
|  | Możliwość symulacji drgawek |  |  |
| W zakresie wydawanych dźwięków: |
|  | Głos emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora) | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Funkcja bezprzewodowego streamingu głosu pacjenta |  |  |
|  | Słyszalne dźwięki perystaltyki jelit w czterech kwadrantach jelit |  |  |
| W zakresie układu oddechowego: |
|  | Słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe w od 1 do 3 miejscach klatki piersiowej, z tego co najmniej 2 na plecach fantomu | Punktacja: słyszalne dźwięki w 6. miejscach: 10pkt, słyszalne dźwięki w 4 miejscach: 5pkt; słyszalne dźwięki w mniej niż 4 miejscach: 0pkt |  |
|  | Symulacja skurczu krtani | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja obrzęku języka |  |  |
|  | Możliwość monitorowania saturacji przy użyciu pulsoksymetru klinicznego | Punktacja: 10 pkt za możliwość monitorowania pulsoksymetrem klinicznym, 5 pkt. za monitorowanie pulsoksymetrem symulowanym |  |
|  | Symulacja sinicy | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Zmienna podatność płuc |  |  |
|  | Zmienna oporność dróg oddechowych |  |  |
|  | Pomiar CO2 w wydychanym powietrzu – stwierdzenie obecności lub braku |  |  |
|  | Widoczne rozdęcie żołądka podczas źle wykonywanej intubacji |  |  |
| W zakresie układu sercowo-naczyniowego: |
|  | Prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca, słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Symulacja co najmniej podstawowych rytmów fizjologicznych i patologicznych serca na monitorze EKG |  |  |
|  | Fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG, wyczuwalna na tętnicach: szyjnej, promieniowej, udowej, podkolanowej |  |  |
|  | Minimum 4-ro odprowadzeniowy monitoring EKG za pomocą standardowego elektrokardiografu | Punktacja: Monitorowanie klinicznym EKG: 10pkt; brak monitorowania: 0pkt |  |
|  | Możliwość 12-to odprowadzeniowego monitoringu EKG za pomocą standardowego elektrokardiografu lub posiadający możliwość symulacji 12-to odprowadzeniowego EKG na wirtualnym monitorze pacjenta | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego przy pomocy klinicznego lub symulowanego ciśnieniomierza | Monitorowanie klinicznym ciśnieniomierzem: 10pkt, monitorowanie symulowanym ciśnieniomierzem: 5pkt |  |
|  | Automatyczny monitoring i analiza jakości wykonywanej resuscytacji: np. głębokości uciśnięć klatki piersiowej, tempa uciskania | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Defibrylacja i kardiowersja z użyciem standardowych defibrylatorów klinicznych |  |  |
| W zakresie farmakoterapii: |
|  | 1Automatyczna reakcja parametrów klinicznych na podawane leki z uwzględnieniem dawek i rzeczywistego czasu działania leku | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Możliwość wykonania: obwodowego dostępu dożylnego; wkłucia domięśniowego; dostępu doszpikowego w kość piszczelową |  |  |
| W zakresie pozoracji urazów: |
|  | Możliwość symulowania różnego rodzaju uszkodzeń ciała – oparzeń, złamań za pomocą dodatkowych zestawów ran | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Kończyny: dolne lub górne rozłączalne w celu symulacji amputacji |  |  |
|  | Możliwość zainstalowania rany z krwotokiem sterowanym z poziomu oprogramowania |  |  |
|  | Odbarczanie odmy prężnej i drenaż opłucnej |  |  |
|  | Inne: cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu |  |  |
| Wymagania dotyczące komputerów i oprogramowania sterującego działaniem symulatora: |
|  | Baza minimum 5 leków | Punktacja: 50 leków: 50pkt; 40 leków: 40pkt; 30 leków: 30pkt; 20 leków: 20pkt; 10 leków: 10 pkt; 5 leków: 0 pkt |  |
|  | Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym; | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji |  |  |
|  | Tablet instruktora, ekran minimum 12 cali, z systemem operacyjnym – parametry umożliwiające pełną funkcjonalność zainstalowanego oprogramowania symulatora |  |  |
|  | System połączeniowy od symulatora i wirtualnego monitora pacjenta do routera/switcha w sterowni połączonego z systemem sterowania i debriefingu |  |  |
| Wymagania dotyczące symulowanego monitora do oceny pacjenta symulowanego przez studentów: |
|  | Całkowicie bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 17” zawieszony na symulowanej sali szpitalnej | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |
|  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |
| INNE WYMAGANIA: |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, monitorów, okablowania, zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | W zestawie z symulatorem powinny znaleźć się elementy zużywalne do zabiegów tchawicowych – na co najmniej 3 zabiegi (Wykonawca jest proszony o nazwy oraz ilości zaoferowanych elementów zużywalnych do zabiegów tchawicowych w rubrykę PARAMETRY OFEROWANE) * |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  |

Załącznik nr 1a

Zam.85/2017/PN/DZP/POWR

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Punktacja | Parametr oferowany- opis * |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH SYMULATORÓW: |
|  | Zamawiający wymaga nielimitowanego bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych do celów debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczony jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | Wraz z poszczególnym symulatorem, Zamawiający wymaga dostarczenia Instrukcji obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instalacja całości (kamer, komputerów, kamer, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |  |
|  | Po zrealizowaniu dostawy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie później jednak niż 15 dni od wykonania dostawy i wykazania poprawności działania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie podczas którego przekaże niezbędną wiedzę dla umiejętności sterowania symulatorem oraz pokazania wszystkich możliwości jego wykorzystania w symulacji. Zdaniem Zamawiającego takie szkolenie winno trwać minimum 2 dni dla jednego typu symulatora i na wniosek użytkowników po obustronnym uzgodnieniu terminu przedłużonego szkolenia, może zostać wydłużone o kolejne dni nie więcej niż 5 dni dla jednego typu symulatora. W szkoleniu będą brały udział max 10 osobowe grupy szkoleniowe. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
|  | GWARANCJA: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 lat gwarancji dla każdego z zaoferowanych symulatorów, zgodnej z gwarancją producenta i obejmującej oferowany symulator wraz z jego częściami składowymi. | TAK (bez punktacji) |  |
|  | SERWIS: W okresie trwania opieki gwarancyjnej - raz w roku lub częściej jeśli tak stanowią zalecenia producenta dla zachowania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności przestrzegania instrukcji producenta i zaleceń używania przedmiotu umowy w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z tychże czynności. Przegląd zostanie wykonany w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia przez autoryzowany serwis producenta i obejmuje wszystkie czynności zalecane przez producenta określone w warunkach gwarancji. Koszt serwisu ponosi Wykonawca w okresie trwania gwarancji. |  |  |
|  | NAPRAWY: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni dokonywanie wszelkich napraw w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godziny od chwili zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 48 godzin liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy oraz sobót; W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. |  |  |

Legenda:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub niewypełnienie rubryki będzie skutkowało odrzuceniem oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ.

- W rubryce pt. „Parametr oferowany / opis „  Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał dokładnie jakie rozwiązanie oferuje.

Data i podpis Wykonawcy : ……………………….…….