UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 9/2017/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 –  Licznik Geigera-Mullera (miernik promieniowania gamma)

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wykrywanie promieniowania radioaktywnego w zakresie: 0,0001 - 999,999 µSv/h pomiar dawki, impulsów i wartości średniej impulsów możliwość ustawienia alarmu akustyczny wskaźnik rozpadu rejestracja danych poprzez złącze USB Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 –  Demineralizator

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową. Stopnie oczyszczania wody: (filtr osadowy 5μm, (filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł), (odwrócona osmoza, podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym. (Wydajność dobowa ok. 100 dm 3 (ok. 4 – 4,5 dm 3/h). ( Przewodnictwo wody oczyszczonej < 0,056 (S/cm. (Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. (Punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m. (Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ultraczystej - pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI (punkt zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm). (Ruchome, regulowane ramię inox mocujące krany poboru wody – możliwość regulacji ustawień w zakresie: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył. (Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej. (Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. (Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana modułów wymiennych). (System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40ºC. (Pobór mocy urządzenia ok. 1W. (Zasilanie: 230V5/50Hz. (Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox. Funkcje monitorujące pracę systemu: (Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: (wyświetlacz LCD 2x16 znaków, (konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach μS/cm lub MOhm zamiennie, (automatyczna kompensacja temperatur (zegar wyświetlający datę oraz godzinę, (alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego (modułu A), (alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego, (alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej (opcja), (podgląd terminów serwisowych, (menu w języku polskim, instrukcja w języku polskim (wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem, (możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia, (oprogramowanie na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia. (Wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej. Wymiary: Demineralizator (SxWxG): w granicach 200x360x420 mm Zbiornik 10l: wys. 390 mm, ø 250 mm Demineralizator z kompletem przyłączy (wodociągowe, kanalizacyjne, do zbiornika), zbiornikiem ciśnieniowym o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej Transport, montaż oraz szkolenie w siedzibie zamawiającego Parametry wody oczyszczonej: (Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego*, drugiego oraz trzeciego stopnia czystości. (Otrzymana woda odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP X dla wody oczyszczonej produkcyjnej*. (Otrzymana woda ma mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych UV-VIS, AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych. Parametry wody oczyszczonej: (Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043- < 0.5 ppb (krzemionka < 5 ppb Fe, Zn, Cu, Cr, Mn <0.1 ppb (bakterie < 1 cfu/ml* (cząstki > 0,2μm < 1 cząstka/ml* (przewodność < 0,056 (S/cm (oporność: 18,2 MOhm*cm * punkt poboru zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm 1. W zestawie : filtry wstępne: (filtr osadowy 5μm (moduł A (osadowo-węglowo-zmiękczający) 2. Wkład jonowymienny: (H7 – wkład jonowymienny o poj. 2000 ml Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 –  Penetrometry do porozymetru rtęciowego Autopore IV 9500 o pojemności 3cc oraz 5cc

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penetrometr o pojemność 3 cm3 PEN 3 CC SOL, 0,387IV, 0.412SV do porozymetru rtęciowego Autopore IV Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| 2. | Penetrometr o pojemność 5 cm3 PEN 5 CC SOL, IV 0,366 CC do porozymetru rtęciowego Autopore IV Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Pozycja nr 1 Formularza cenowego: Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. Pozycja nr 2 Formularza cenowego: Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 –  Pompa infuzyjna strzykawkowa + zasilacz do pompy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. Strzykawka automatycznie mocowana od przodu Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej Masa pompy ok. 1,4 kg Wymiary: w granicach 249 x 68 x 152 mm (szer. x wys. x gł.) (+/- 3 mm). Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3 Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem. Dokładność mechaniczna <<±0,5% Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16,8 h. przy przepływie 1 ml/h. ; 16h przy przepływie 5ml/h; 14 h przy przepływie 20ml/h Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 800ml/h Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 Biblioteka Leków zawierająca 1 500 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. Kabel łączący do centrali przywolania personelu Menu w języku polskim Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i TCI Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą Opcjonalna możliwość rozszerzenie o tryb przejęcia- TakeOverMode - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki Zużycie energii przez jedną pompę / dzień/ miesiąc/rok: przy założeniu ,że pompa pracuje 12 godzin/dobę 0,96 / 28,8 / 350,4; kWh Zasilacz do pompy Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 –  Rotacyjna wyparka próżniowa z membranową pompą próżniową

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotacyjna wyparka próżniowa o parametrach: Pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania 1200 cm2, szkło standardowe Płaska, ultra-odporna uszczelka z PTFE z wypełnieniem grafitowym do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego Rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego Uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki Korpus wyparki ruchomy Możliwość ustawienia dowolnego kąta w zależności od zastosowanej kolby destylacyjnej Rozmiar możliwych do zastosowania kolb destylacyjnych od 50 mL do 5000 mL W zestawie: 1 kolba wyparna i 1 kolba odbierająca (każda o objętości 1L) Mechaniczny podnośnik ręczny, pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie do 155 mm Zakres prędkości obrotowej 10-280 obr./min., analogowa regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła Łaźnia grzejna o pojemności < 4 L, średnica nie mniejsza, niż 250 mm Możliwość regulacji poziomego wysunięcia łaźni pozwalające obsługiwać pułapkę na pianę do 200 mm Zakres temperatur łaźni 20-210°C, moc grzewcza 1300W, analogowa regulacja temperatury za pomocą pokrętła, dokładność utrzymania temperatury +/- 1°C Manualny kontroler próżni Oddzielny wyłącznik łaźni Stopień ochrony wg IEC 60 529 (wyparka) IP20 Stopień ochrony wg IEC 60 529 (łaźnia grzewcza) IP67 W zestawie, co najmniej 5 metrów węża do podłączenia próżni, 5 metrów węża do doprowadzenia oraz odprowadzenia wody z chłodnicy, kable sieciowe i połączeniowe Opcja – demontowalny panel sterowania (do zdalnego sterowania urządzeniem w odległości powyżej 1 m - możliwość kontroli procesu poza dygestorium) Prędkość odparowywania dla następujących substancji, nie gorsza niż: Toluen 8,5 l/h Aceton 5,8 l/h Etanol 3,5 l/h Woda 1,2 l/h Masa całkowita wyparki próżniowej - Maksymalnie ok. 18 kg (bez łaźni) Zasilanie 220 – 240 V, Częstotliwość 50/60 Hz, Zużycie mocy, maksymalnie 60W (bez łaźni) Instrukcja obsługi w języku polskim Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy |  | 1 |  |
| 2. | Membranowa pompa próżniowa o parametrach: Pompa próżniowa, membranowa, 100%-bezolejowa, wysoce odporna na opary i kondensaty, chemicznie odporna, odpowiednia do wysoce agresywnych i korozyjnych gazów i oparów, bezobsługowa, przyjazna dla środowiska, gazoszczelna, Przepływ nominalny przy ciśnieniu atmosferycznym nie mniejszy niż 20 l/min. próżnia końcowa 100 mbar, nadciśnienie nie mniejsze niż 1,0 bar. waga nie większa niż 10 kg. Temperatura otoczenia w zakresie od 5°C do 40°C Zasilanie 230V, 50 Hz, 130 W Klasa zabezpieczenia nie mniejsza niż IP 44 Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Pozycja nr 1 Formularza cenowego: Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. Pozycja nr 2 Formularza cenowego: Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Cyfrowy układ pomiaru ciśnienia i przepływu laboratoryjnej wyparki z podnoszącym się filmem cieczy.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/ model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wielofunkcyjny elektroniczny czujnik (przetwornik) ciśnienia o zakresie pomiarowym: -1000(1000 mbar z przynajmniej czterocyfrowym wyświetlaczem alfanumerycznym. Posiadający możliwość nastawy zakresu pomiarowego oraz wyświetlanej jednostki (mbar, hPa. mmH2O). Krok zmiany wskazania 1mbar. Dokładność punktu przełączania nie mniejsza niż (0,2% zakresu pomiarowego. Zasilanie minimum 3 przewodowe z dwoma wyjściami tj. przełączającym oraz nałogowym (4(20 mA). Przetwornik przeznaczony do pomiaru ciśnienia względnego lub bezwzględnego, przystosowany do pomiarów w systemie aseptycznym dla mediów lepkich oraz zawiesin. Przeciążalność dla czujnika min 3 bary. Elektryczne połączenie czujnika posiadające ochronę przed odwrotną polaryzacją. Materiał obudowy: stal kwasoodporna 316L / 1.4404 E, materiał czujnika stal kwasoodporna 316L / 1.4435 Przyłącze procesowe typu CLAMP. Stopień ochrony min. IP 65. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Mechatroniczny miernik przepływu (przepływomierz, czujniki przepływu) z zintegrowaną funkcją pomiaru temperatury o zakresie pomiarowym od 0,3(15 [l/min] z minimum 4 cyfrowym z alfanumerycznym wyświetlaczem cyfrowym zasilany typowym zasilaczem 18...30 V DC. Wskazania w krokach max. co 0,05 l/min. Dokładność pomiaru Q< 0,3 l/min. Posiadający min dwa wyjścia programowalnym normalnym wyjściem prądowym otwartym 4-20 mA /lub zamknięte lub częstotliwościowe. Odporny na zmiany temperatur zakresie od 0...90 °C , Materiał obudowy oraz materiał powierzchni czujnika: kwasoodporna (316L / 1.4404). Przeciążalność dla czujnika min 3 bary. Elektryczne połączenie czujnika posiadające ochronę przed odwrotną polaryzacją. Stopień ochrony min. IP 65 Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Zasilacz impulsowy 24 V DC , Napięcie zasilania: 3 x 380...480 V AC, - 15 % / + 20 % , Napięcie znamionowe: 3 x 400 V AC , zaciski śrubowe , 240, Prąd wyjścia 10 A, regulowany. Kompatybilny z przetwornikami wymienionymi w pkt. 1 i 2 i przeznaczony do ich zasilenia. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Technika łączeniowa, wtyk żeński, kątowy, M12, 5-pinowy, 4-przewód, AC/DC, Napięcie zasilania: 250 V AC / 300 V DC, dostosowane do czujników wyposażonych i odpowiedni konektor, kabel 15 m, min 4 x 0,34 mm², bezsilikonowy, nie zawierający halogenu, Pozłacane styki Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 –  Kamera mikroskopowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera mikroskopowa sensor: 1/2" CMOS - 6,55 mm (wys.) x 4,92 mm (szer.) maksymalna rozdzielczość: 5 MP rozmiar piksela: 3.2m x 3.2m czułość: 1 v/lux-sec @550 nm zakres dynamiki: 61dB szybkość: 8fps @2048 x 1536, 22fps @1024 x 768, 43fps @680 x 510 ekspozycja: ERS balans bieli: automatyczny / manualny autoekspozycja: automatyczna / manualna wyjście: USB 2.0, 480Mb/s zasilanie: USB 2.0 kontrola programowa: rozmiar obrazu, jasność, wzmocnienie, czas ekspozycji zakres temperatury pracy: 0°C ~ 60°C długość przewodu USB: 1,5 m oprogramowanie: ToupView, Twain system operacyjny: Windows 10 (32bit oraz 64bit) w zestawie: łącznik optyczny FMA050 (nakręcany na gwint C-mount) o średnicy 23,2 mm i mnożniku powiększenia 0,5x odłączany kabel USB łączący kamerę z komputerem płyta CD z oprogramowaniem Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 –  Obiektyw do mikroskopu

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiektyw kompatybilny z posiadanym mikroskopem Olympus BX51, optyka klasy UIS-2, plan-apochromatyczny, olejowy, powiększenie 100x, apertura numeryczna NA=1,40, odległość czołowa 0,13 mm Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 –  Miernik pola elektromagnetycznego i elektrycznego

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik pola magnetycznego i elektrycznego powinien posiadać następujące parametry: możliwość pomiaru pól magnetycznych i elektrycznych w 3 osiach tor pomiarowy wyposażony w system filtrów możliwość obróbki wyników w oparciu o transformatę FFT wykonywaną jednocześnie dla 3 osi pola magnetycznego i 3 osi pola elektrycznego zakres częstotliwości mierzonych co najmniej 5 Hz… 400 kHz zakres pomiarowy co najmniej: 1 nT…20 mT orfaz 0,1 V/m…100kV/m co najmniej 20 godzin nieprzerwanej pracy przy zasilaniu bateryjnym niepewność pomiarowa nie większa niż +- 5% wbudowany wyświetlacz możliwość współpracy z komputerem PC Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10 –  Obiektyw o powiększeniu 40 do mikroskopu fluorescencyjnego

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiektyw mikroskopowy o powiększeniu 40x klasy plan-apochromatycznej, kompatybilny z posiadanym mikroskopem Olympus BX61. Obiektyw tej samej klasy co pozostałe obiektywy mikroskopowe tj. UPLSAPO (Universal Plan Super Apochromat), odległość robocza 0.18 mm, apertura numeryczna 0.95, korekcja na szkiełko nakrywkowe w zakresie 0.11-0.23mm Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11 –  Specjalistyczna łaźnia wodna do przygotowania skrawków histologicznych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łaźnia wodna zintegrowana z płytą cieplną Zintegrowana płyta do suszenia preparatów na min. 24 standardowe szkiełka podstawowe, umieszczona z tyłu i powyżej zbiornika łaźni wodnej Wymiary płyty suszącej: długość min. 350 mm, szerokość min. 100 mm Zbiornik na wodę szklany z możliwością wyjęcia go z łaźni o pojemności min. 1100 ml Elektroniczny termostat łaźni z procesorem cyfrowym (PID) i zakresem regulacji temperatury od temperatury pokojowej do min. 70 oC z dokładnością min. 1oC Pomiar temperatury za pomocą sondy bezpośrednio zanurzonej w wodzie System odcięcia zasilania grzałki łaźni w momencie wyjęcia sondy pomiaru temperatury ze zbiornika z wodą Termostat płyty suszącej z zakresem regulacji temperatury od temperatury pokojowej do min. 65oC Podświetlenie łaźni (lampa neonowa lub diodowa) umożliwiające łatwą i szybką ocenę jakości skrojonego materiału (załamania skrawków parafinowych, rysy, identyfikacja materiału biopsyjnego) Dno łaźni w kolorze czarnym Zasilanie 220-230 V Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem Urządzenie fabrycznie nowe Gwarancja min. 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12 –  Mikrotom – dostawa i instalacja

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, Budowa mikrotomu oparta o bezobsługowe prowadnice krzyżowe (łożyska krzyżowo-liniowe), Uchwyt do jednorazowych żyletek mikrotomowych Uchwyt do kasetek standardowych Taca na ścinki Możliwość zamocowania systemu schładzania preparatu opartego u układ Peltiera System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniami zmian co 1 lub 2°, umożliwiający szybkie, manualne przywrócenie pozycji próbki względem noża Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt nie mniejszy niż 8° System szybkiej wymiany uchwytów preparatu Możliwość pracy mikrotomu w dwóch trybach: cięcia i trymowania Zakres grubości cięcia nie mniejszy niż: od 1 (m do 60 (m w krokach: Od 1 – 10 (m w krokach do 1,0 (m Od 10 – 20,0 (m w krokach co 1,0 (m lub 2,0 (m Od 20,0-60,0 (m w krokach co 5,0 (m Funkcja trymowania 10 (m lub 30 (m Poziomy zakres ruchu głowicy min. 24 mm Maksymalny pionowy zakres ruchu głowicy 70 mm Możliwość nastawu kąta nachylenia uchwytu na nożyki w zakresie co najmniej od 0° do 10° Instrukcja obsługi w języku polskim Urządzenie fabrycznie nowe W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku Dostępność części zamiennych 8 lat od daty uruchomienia Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty uruchomienia |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

…………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13 –  Cieplarka C-65W wersja B

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cieplarka C-65W wersja B Cieplarka przeznaczona jest do suszenia, wygrzewania oraz prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych wymagających podwyższonej i ustalonej temperatury. Zarówno w grawitacyjnym jak i w wymuszonym obiegu powietrza zapewniamy równomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu. Urządzenie wyposażono w podwójne, niezależne układy zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem temperatury. Podstawowe zalety: Wymuszony obieg powietrza, Regulator PID, Nastawa temperatury co 0,1oC w zakresie nie mniej niż +5oC powyżej temperatury otoczenia do +100oC, Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,1oC, Możliwość zdefiniowania 1 programu, Maksymalny czas trwania programu 99 godz. 59 min, Możliwość pracy ciągłej, Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia (temperatura), Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy, Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy, Inicjacja odmierzania czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury, Automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu Komora z blachy nierdzewnej, 2 półki z drutu,, Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały, 4 Kominki wentylacyjne, Pojemność 75 l, Moc znamionowa 800W, Masa netto 46 kg, Wymiary gabarytowe szer x wys x głęb w mm, w granicach 590x670x535, Wymiary komory szer x wys x głeb w mm 360x480x40,0 Gwarancja min. 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14 –  Kamera termowizyjna do szybkich i precyzyjnych pomiarów zoohigienicznych z czujnikiem wilgotności i aktualizacją SuperResolution -30 do 350°C, 320 x 240 px, 33Hz

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Czas eksploatacji/czas pracy akumulatora: ok. 4 h 2. Czułość termiczna 50 mK 3. Częstotliwość odświeżania 33 Hz 4. Długość netto 152 mm 5. Ilość palet kolorów 10 6. Interfejsy (Komputer/Multimedia) SD, USB 7. Maksymalny współczynnik emisyjności 1.0 8. Matryca bolometryczna 320 x 240 px 9. Minimalny współczynnik emisyjności 0.01 10. Możliwość kalibracji zgodnie z ISO 11. Ogniskowanie 10 cm 12. Optyka 32° x 23° 13. Ostrzenie Manualne 14. Pamięć 2000 15. Podstawowa dokładność (+/-) 2% 16. Podstawowa dokładność (+/-) °C 2°C 17. Podziałka pomiaru temperatury 0.05 °C 18. Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) 3.3 mrad 19. Rozdzielczość wyświetlacza 320 x 240 px 20. Stopień ochrony IP54 21. Szerokość netto 108 mm 22. Typ z czujnikiem wilgotności i aktualizacją SuperResolution 23. Typ pomiaru temperatury Kamera termowizyjna 24. Waga netto – do 900 g 25. Wysokość netto – w granicach 262 mm 26. Zakres pomiarowy temperatury (maks.) 350°C 27. Zakres pomiarowy temperatury (min.) -30°C 28. Zasilanie przez akumulator Gwarancja min. 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)