FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Mechaniczny zgłębnik do pobierania próbek kiszonek z napędem spalinowym.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Mechaniczny zgłębnik do pobierania próbek kiszonek z napędem spalinowym: Sonda ze stali nierdzewnej do pobierania próbek kiszonki – długość: 18 cali, średnica: 1 1/8 cala z wypychaczem – 1 sztuka Sonda ze stali hartowanej do pobierania próbek kiszonki – długość 36 cali, średnica ½ cala – 1 sztuka Końcówka tnąca drobnoząbkowana - 2 sztuki Końcówka tnąca gruboząbkowana - 2 sztuki Końcówka tnąca ½ cala - 2 sztuki Złączka napędowa do małych obciążeń – 2 sztuki Złączka napędowa do dużych obciążeń – 2 sztuki Ochraniacz na ostrze – 1 sztuka Przedłużacz sondy o długości 10 cali – 1 sztuka Adapter do kiszonek o niższej wilgotności średnica ½ cala – 1 sztuka Napęd spalinowy: Silnik 2-suwowy – 1 sztuka Zapłon elektroniczny Rozruch silnika poprzez pociągnięcie linki Wygaszanie za pomocą odpowiedniego przycisku Sterowanie obrotów dźwignią gazu Sprzęgło zabierakowe odśrodkowe Pojemność skokowa: 51.7cm3 Moc silnika: 1.9kW (2.6KM) Paliwo/ mieszanka (olej Makita HP50) Olej syntetyczny: E95/ 1:50 Olej mineralny lub półsyntetyk: E95/ 1:20 Zbiornik paliwa: 0.9 l Waga: do 10.5 kg Zestaw kluczy Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Łaźnia wodna z wytrząsaniem.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Łaźnia wodna z wytrząsaniem: Zakres temperatury: 20 do 99.9oC Stabilizacja temperatury +/- 0,2 oC Moc grzewcza 2000W Częst. Wytrząsania: 20 do 200 min-1 Amplituda 15 mm Pojemność: 8-20 litrów Podnoszona pokrywa z Makralonu (praca w zakresie do +80 oC) Przenośna platforma ze statywami na 84 probówki o średnicy 30 mm (praca w zakresie do +80 oC) Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)