Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 126/2018/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi uruchomienia, uaktualnienia oprogramowania do aktualnych wersji, a także innych czynności niezbędnych do przywrócenia do poprawnego działania Centrum Zarządzania Siecią Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zadania szczegółowe

- Usunięcie z serwerów obecnie zainstalowanych aplikacji i systemów operacyjnych

- Instalacja najnowszych wersji systemów operacyjnych na serwerach i ich konfiguracja.

- Instalacja, konfiguracja i integracja systemów 5620SAM, AAA, Paszportyzacja, iProtect  i DVG Sens.

- Testy systemów.

- Integracja sieci SPPW WM z punktem styku dostępu do Internetu – wskazana sieć ISP

- Integracja wskazanych aktywnych węzłów dostępowych i węzłów szkieletowych (działanie Etapowe wskazane po uruchomieniu systemów).

- Uaktualnienie dokumentacji powykonawczej.

- Szkolenia personelu (minimum 6 osób) z zainstalowanych uaktualnionych systemów w tym:

  - Systemu paszportyzacji.

  - Systemu CCTV i SWiN.

  - Systemu zarządzania siecią IP/MPLS 5620 (w tym także z uaktualnionych systemów operacyjnych routerów ich budowy i konfiguracji)

  - Systemu zarządzania siecią DWDM (budowa i konfiguracja, utrzymanie, multiplekserów optycznych 1830 PSS-32)

Szkolenie musi odbyć się w Polsce.

- Konsultacje techniczne w trakcie oraz po wykonaniu instalacji systemów w razie potrzeby.