Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 127/2018/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach przy ul. Heweliusza 1, ul. Oczapowskiego 4, ul. Heweliusza 6 oraz Plac Cieszyński 1, w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej klasy” realizowanego przez Wydział Nauki 
o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W ramach  przedsięwzięcia  zamówienie  obejmuje wykonanie robót budowlanych  modernizacyjnych -remontowych  podzielonych na 4 zadania:

Część nr 1

Modernizacja  pomieszczeń laboratoryjnych biotechnologii  i   mikrobiologii  żywności przy 
ul.  Heweliusza 1

I. W ramach  robot budowlanych zamówienie  obejmuje:

1. Rozbiórka posadzek z wykładzin

2. Rozbiórka okładzin ściennych

3.  Wykonanie obudowy pionów instalacyjnych    wraz z montażem „ rewizji „

4.Wyrównywanie  podłoży  pod posadzki

5. Wykonanie  nowej posadzki z płytek ceramicznych.

7 Naprawa  ścian   i sufitów -szpachlowanie, zszywanie murów

8.  Malowanie ścian i sufitów  techniką  emulsyjną  lateksową   kolor jasny  Dwukrotnie  malowanie  farbami lateksowymi  ścian  kolor jasny. Farba  powinna być   przydatna na powierzchnie  narażone  na intensywną eksploatację , ,odporność na szorowanie  klasy  I  wg  EN 13300

9. Licowanie ścian płytkami  z kamieni  sztucznych  20x25 lub 30x30

10.Montaż rolet przeciw słonecznych

11. Renowacja  drzwi i okien drewnianych sale 112,114,115

12. Wywiezienie gruzu

Szczegółowy zakres robót przedstawia  załączony przedmiar robót

II. W ramach robot elektrycznych i teletechnicznych należy wykonać instalację:

- Wymiana instalacji elektrycznej wg załączonego przedmiaru.

Szczegółowy  zakres robot przedstawia Projekt oraz przedmiar robot

III. W ramach robot instalacji sanitarnych należy wykonać:

- Wymianę  baterii  umywalkowych i umywalek

- Montaż termy  elektrycznej przepływowej

- Dostawa i montaż klimatyzatorów

- Wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych

- Wymianę grzejników żeliwnych na  grzejniki panelowe

- Wymiana rurociągów wod-kan.

Szczegółowy zakres przedstawia  załączony przedmiar robot

Część nr 2

Modernizacja pomieszczeń laboratorium biofizycznych właściwości żywności

przy ul. Oczapowskiego 4

I. W ramach  robot  budowlanych zamówienie  obejmuje:

1. Rozbiórka posadzek  z wykładzin z tworzyw sztucznych

2. Wyrównywanie  podłoży  pod posadzki

3. Wymiana drzwi  wejściowych do pomieszczeń  dydaktycznych. Drzwi zamontować wg parametrów technicznych:

Konstrukcja skrzydła. Rama skrzydła wykonana z klejonki  drewna iglastego  Wypełnienie skrzydła stanowi  płyta wiórowa otworowa  Rama wraz z wypełnieniem obłożona  jest dwustronnie płytą oklejoną  wysokiej jakości  okleiną naturalną Ościeżnice regulowane w kolorze skrzydła

- Wykonanie  nowej posadzki  .Wykładzina homogeniczna PCV o następujących parametrach:

- Wykładzina  odprowadzająca ładunki  elektryczne( w laboratorium)

- grubość całkowita: 2 mm

- grubość warstwy użytkowej: 2 mm

- waga całkowita: 2580 g/m2

- grupa ścieralności wg EN-660-2: Grupa T

- wgniecenie resztkowe wg EN 433: 0,03 mm

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424: odporna

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425: odporna

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9

- właściwości antystatyczne wg EN 1815: < 2kV

- absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8: + 4 dB

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02: . 6

- odporność chemiczna wg EN 423: dobra odporność

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C: odporna nie pozwala na rozwój

- przewodzenie ciepła wg EN 12524: 0,25 m2 K/W

- wykładzina nie wymagająca gruntownego mycia i akrylowania przez okres min. 10 lat

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN

4. Naprawa ścian i sufitów - szpachlowanie.

5. Malowanie ścian i sufitów  techniką  emulsyjną  lateksową   kolor czarny w laboratorium i jasny w korytarzu Dwukrotnie  malowanie  farbami lateksowymi  ścian  kolor jasny. Farba  powinna być   przydatna na powierzchnie  narażone  na intensywną eksploatację , ,odporność na szorowanie  klasy  I  wg  EN 13300 W laboratorium farba  antyelektrostatyczna czarna.

6. Wywiezienie gruzu

Szczegółowy zakres robót    przedstawia  załączony przedmiar robót

II. W ramach robot elektrycznych i teletechnicznych należy wykonać modernizację instalacji w pomieszczeniu nr 106 wraz z korytarzem technicznym: wg załączonego projektu i przedmiaru robót

Szczegółowy  zakres robot przedstawia    projekt  oraz  przedmiar  robot.

III. W ramach robót instalacji sanitarnych należy wykonać

1. Demontaż  istniejących  okapów  i wentylatorów

2. Montaż centrali  wentylacyjnej  nawiewno-wywiewnej

3. Montaż anemostatów ,wentylatorów

4. Montaż nowego okapu ze stali nierdzewnej

Szczegółowy zakres przedstawia    przedmiar robót

Część nr 3

Modernizacja  pomieszczeń  laboratorium   analizy  i oceny  towaroznawczej   żywności

przy ul. Heweliusza 6

I. W ramach  robot  budowlanych zamówienie  obejmuje:

1. Wymiana drzwi  wejściowych do pomieszczeń  dydaktycznych Drzwi  zamontować wg parametrów technicznych:

Konstrukcja skrzydła. Rama skrzydła wykonana z klejonki  drewna iglastego  Wypełnienie skrzydła stanowi  płyta wiórowa otworowa  Rama wraz z wypełnieniem obłożona  jest dwustronnie płytą oklejoną  wysokiej jakości  okleiną naturalną Ościeżnice regulowane w kolorze skrzydła

2 Naprawa  ścian   i sufitów -szpachlowanie.

3.  Malowanie ścian i sufitów  techniką  emulsyjną  lateksową   kolor jasny  Dwukrotnie  malowanie  farbami lateksowymi  ścian  kolor jasny. Farba  powinna być   przydatna na powierzchnie  narażone  na intensywną eksploatację, odporność na szorowanie  klasy  I  wg  EN 13300

II. W ramach robot instalacji sanitarnych należy wykonać

- Demontaż starego degestorium

- Wymiana wyrzutni dachowej

- Montaż zespołu nawiewno-wywiewnego

- Montaż wentylatorów, nagrzewnicy, kratek wentylacyjnych

Szczegółowy zakres przedstawia   przedmiar robót

III. W ramach robot elektrycznych należy wykonać:

- instalacja elektryczna do nowo zamontowanych urządzeń wg załączonego przedmiaru robot

Część nr 4

Modernizacja pomieszczeń laboratorium biochemii i bioinformatyki żywności

Przy ul. Plac Cieszyński  1

I. W ramach robot budowlanych zamówienie obejmuje:

1. Rozbiórka posadzek z wykładzin

2. Rozbiórka okładzin ściennych

3. Wykonanie obudowy pionów instalacyjnych wraz z montażem „rewizji”

4.Wyrównywanie  podłoży  pod posadzki

5. Wymiana drzwi  wejściowych do pomieszczeń  dydaktycznych Drzwi  zamontować wg parametrów technicznych:

Konstrukcja skrzydła. Rama skrzydła wykonana z klejonki  drewna iglastego  Wypełnienie skrzydła stanowi  płyta wiórowa otworowa  Rama wraz z wypełnieniem obłożona  jest dwustronnie płytą oklejoną  wysokiej jakości  okleiną naturalną Ościeżnice regulowane w kolorze skrzydła

6. Wykonanie  nowej posadzki. Wykładzina homogeniczna PCV o następujących parametrach:

- grubość całkowita: 2 mm

- grubość warstwy użytkowej: 2 mm

- waga całkowita: 2580 g/m2

- grupa ścieralności wg EN-660-2: Grupa T

- wgniecenie resztkowe wg EN 433: 0,03 mm

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424: odporna

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425: odporna

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9

- właściwości antystatyczne wg EN 1815: < 2kV

- absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8: + 4 dB

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02: . 6

- odporność chemiczna wg EN 423: dobra odporność

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C: odporna nie pozwala na rozwój

- przewodzenie ciepła wg EN 12524: 0,25 m2 K/W

- wykładzina nie wymagająca gruntownego mycia i akrylowania przez okres min. 10 lat

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN

7. Naprawa ścian i sufitów - szpachlowanie.

8.  Malowanie ścian i sufitów  techniką  emulsyjną  lateksową   kolor jasny  Dwukrotnie  malowanie  farbami lateksowymi  ścian  kolor jasny. Farba  powinna być   przydatna na powierzchnie  narażone  na intensywną eksploatację , ,odporność na szorowanie  klasy  I  wg  EN 13300

9 Montaż okładzin  ściennych z płyt akustycznych.

10. Licowanie ścian płytkami  z kamieni  sztucznych  20x25 lub 30x30

11. Wywiezienie gruzu

Szczegółowy zakres robót    przedstawia  załączony przedmiar robót

II. W ramach robot elektrycznych i teletechnicznych należy wykonać instalację:

- Roboty  demontażowe oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych.

Szczegółowy  zakres robot przedstawia      przedmiar  robot

III   W ramach robot instalacji sanitarnych należy wykonać;

- Demontaż starego degestorium

- Wymianę  baterii  umywalkowych

- Wymiana umywalek i zlewozmywaka na zlew kamionkowy laboratoryjny

- Wymiana wyrzutni dachowej

- Wymiana wentylatorów

- Montaż nowego degestorium

- Dostawa i montaż klimatyzatorów

- Wymianę grzejników żeliwnych na  grzejniki panelowe

- Wymiana rurociągów wod-kan.

Szczegółowy zakres przedstawia  przedmiar robot

Każdy Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej na terenie budowy celem sprawdzenia  warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Wykonawca winien każdorazowo  poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej na terenie budowy Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu  nr 605627950 p. Jerzy Ossowski.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenie o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla przedmiotu zamówienia.

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą i posiadające aprobatę  techniczną. W razie wystąpienia wątpliwości, równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń   udowodni oferent.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia ,,gdyż zamówienie  nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Wykonawca  udzieli  2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace.

Informujemy, iż budynki przy ul. Heweliusza 1 oraz Pl. Cieszyński 1 (budynek 43 i 30) wpisane są do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i stanowią historyczną zabudowę Kortowa, wymagany jest nadzór konserwatorski. Zakres prac i roboty należy wykonywać zgodnie z programem konserwatorskim (Projekt prac konserwatorskich – załącznik do zmiany) oraz projekt prac remontowych (załącznik do zmiany).

Sporządził: mgr inż. Jerzy Ossowski