Tytuł zamówienia:

Dostawa sprzętu do oceny zmian chorobowych na skórze dla Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 –  Urządzenie do badania parametrów skóry – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do badania parametrów skóry (metoda skanowania: mechaniczna/skan punktowy nie mniej niż 17,6mm, pojedynczy skan nie więcej niż 1 sek (wbudowana pamięć HDD); funkcje pomiarowe odległość osiowa, intensywność, LEB, średnia grubość skóry, średnia intensywność skóry) wraz z: sondą USG (głowica USG 20MHz – penetracja nie więcej niż. 3,4mm) do oceny nacieku blaszek łuszczycowych i nacieku zapalnego, sondą oceniająca sprężystość, sondą TEWL (typu open chamber) do oceny stopnia uszkodzenia bariery naskórkowej, sondą oceniająca sebum do oceny wydzielania łoju, sondą oceniająca hydratację, czytnik pasków natłuszczania, videoskop USB, sonda pH – odczynniki pH4/pH 7x25 oraz roztwór KCl) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Analizator skóry - 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (Kamera 3D – pole widzenia nie mniej niż 56x56mm; rozdzielczość nie mniej niż. 0,1mm; rozdzielczość 3D nie mniej niż 0.01mm, dokładność 5%, USB, zasilanie 110-240VA/50-60Hz, pobór mocy 1,4VA/6,2VA) do oceny wizualnej uszkodzeń, do analizy cech morfologii wykwitów łuszczycowych, do oceny w 2 i 3 wymiarach i do multi-spektralnej analizy skóry właściwej i naskórka (dokładny pomiar w mikronach wykwitów z cechmi szorstkości, barwy); |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)