Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 143/2018/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Przepływomierz profilujący – 6 sztuk.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Przepływomierz do pomiaru prędkości, głębokości oraz przepływu w kanałach otwartych oraz korytach naturalnych. - pomiar przypływu od głębokości przynajmniej 8 cm - 5-wiązkowa głowica pomiarowa - pomiar przepływu, głębokości, prędkości średniej oraz prędkości w poszczególnych komórkach pomiarowych - pomiar dwóch składowych prędkości: poziomej x oraz pionowej z - pomiar prędkości w oparciu o hydroakustyczne techniki pomiarowe - automatyczna kompensacja rozmiaru komórki pomiarowej w zależności od głębokości wody - pamięć minimum 4 MB do rejestracji przynajmniej 50 tys. wyników - wbudowany czujnik temperatury wody do kompensacji wyników pomiarowych względem zmian temperatury wody - instalacja niewymagająca użycia ciężkiego sprzętu w terenie - głowica pomiarowa z przetwornikiem akustycznym minimum 5-cio wiązkowym (przynajmniej 4 wiązki do pomiaru poziomej i pionowej składowej prędkości, 1 wiązka do pomiaru głębokości pionowej) - wyznaczanie prędkości średniej oraz profilowania w zakresie głębokości: 0,08-5,00m - automatyczna kompensacja rozmiaru komórki pomiarowej - do 100 komórek pomiarowych od 2 do 10 cm - zakres pomiaru prędkości przynajmniej od -5,00 m/s do 5,0 m/s, rozdzielczość pomiaru prędkości: 0,0001 m/s - dokładność pomiaru prędkości: minimum 1% odczytu, + 0,5 cm/s - pomiar głębokości na wiązce pionowej w zakresie 0,05 m do 5 m, czujnik ciśnienia do 30m - dokładność pomiaru głębokości: 0,1% odczytu, + 0,003 m - pomiar przepływu w czasie rzeczywistym, zapis wyników w wewnętrznej pamięci urządzenia - pomiar temperatury w czasie rzeczywistym z automatyczną kompensacją, rozdzielczość + 0,01 °C, dokładność + 0,2 °C - komunikacja RS-232; SDI-12, Modbus - wbudowany czujnik przechyłu - temperatura pracy przynajmniej -5°C do 60 °C - format plików ASCII - zasilanie 8-15 VDC, pobór w czasie pracy od 0,5 – 1,0 W |  |
| Wartość brutto: |  |

Zadanie nr 2. Sonda wieloparametrowa – 3 sztuki.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Sonda wieloparametrowa do zastosowania w wodach podziemnych i powierzchniowych. Z wbudowaną pamięcią przechowującą do 1 000 000 wyników (minimum512 Mb). Możliwy pomiar następujących parametrów: tlen rozpuszczony, konduktywność, temperatura, pH, potencjał redox, zasolenie, głębokość, mętność, chlorofil, fikocyjanina, fDOM, azotany, amoniak, chlorki Zdolność do prowadzenia stałego monitoringu (w układzie 24/7) Możliwość montażu sześciu dowolnych sensorów jednocześnie na dowolnie wybranych portach + centralnego systemu wycieraczki Baterie o długiej żywotności (minimum około 90 dni z interwałem pomiarowym 15 minut) Optyczny pomiar tlenu za pomocą czujnika niezależnego od mieszania wody Możliwość pomiaru tlenu nawet w silnie natlenionych wodach (do 50 mg/l) Możliwość pomiaru głębokości do 250 m Możliwość konfiguracji dowolnych czujników w dowolnych portach Inteligentny system rozpoznający czujniki Czujniki pamiętające kalibrację nawet przy zmianie modułu sondy Wszystkie czujniki wykonane ze stopu tytanu Wszystkie czujniki muszą być tej samej długości celem oszczędności wzorców kalibracyjnych Pomiar chlorofilu i fikocyjaniny na jednym sensorze Możliwość komunikacji z sondą za pomocą modułu Bluetooth, USB, RS 485, RS 232, SDI 12 Czytnik danych z wbudowanym systemem GPS Wymiary: maksymalnie 8,0 cm x 72 cm Waga z zamontowanymi czujnikami, zainstalowanymi bateriami i osłoną pomiarową maksymalnie 3,60 kg Zakresy pomiarowe: Sensor Zakres Dokładność Czas odpowiedzi Rozdzielczość Barometr 375 – 825 mmHg + 1,5 mm Hg w zakresie od 0 do 50°C - 0,1 mm Hg Blue-green Algae Fikocyjanina (składowa czujnika Total Algae) 0 – 100 µg/l PC 0 – 100 RFU Liniowość: r² > 0,999 dla rozcieńczeń Rodaminy WT w zakresie od 0 do 100 µg/ml ekwiwalentu fikocyjaniny T63 < 2 s 0,01 µg/l PC; 0,01 RFU | Chlorofil (składowa czujnika Total Algae) 0 – 400 µg/l Chl; 0 – 100 RFU Liniowość: r² > 0,999 dla rozcieńczeń Rodaminy WT w zakresie 0 to 400 µg/L ekwiwalentu Chlorofilu T63< 2 s 0,01 µg/l Chl; 0,01 RFU Przewodnictwo 0 – 200 mS/cm | + 0,5 % odczytu lub 0,001 mS/cm (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 100 mS/cm + 1% odczytu dla zakresu 100 – 200 mS/cm T63 < 2 s 0,0001 – 0,01 mS/cm (w zależności od zakresu) Głębokość (wersja non-vented) 0 – 250 m ( 0 – 820 ft) 2 + 0,04 % FS ( + 0,10 m lub + 0,33 ft) T63 < 2 s 0,001 m ( 0,001 ft) Tlen rozpuszczony Optyczny 0 – 500 % saturacji + 1% odczytu lub 1% saturacji (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 200 % + 5% odczytu dla zakresu 200 – 500 % T63 < 5 s 4 0,1 % saturacji | 0 – 50 mg/L + 0,1 mg/L lub 1% odczytu (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 20 mg/L + 5% odczytu dla zakresu 20 – 50 mg/L 0,01 mg/L ORP - 999 – 999 mV + 20 mV in roztworze wzorcowym Redoks T63 < 5 s5 0,1 mV pH 0 – 14 jednostki | + 0,1 pH w zakresie + 10OC temperatury kalibracji; + 0,2 pH dla całego zakresu temperatury T63 < 3 s7 0,01 jednostki Zasolenie (przelicznane z przewodnictwa i temperatury) 0 – 70 ppt + 1,0% odczytu lub 0,1 ppt, (lepsza z podanych wartości) T63 < 2 s 0,01 ppt Przewodnictwo właściwe (przeliczane z przewodnictwa i temperatury) 0 – 200 mS/cm + 0,5 % odczytu lub 0,001 mS/cm (lepsza z podanych wartości) - 0.001 , 0.01 , 0.1 mS/cm Temperatura -5 – 50OC + 0,01OC w zakresie -5 – 35OC + 0,05O w zakresie 35 – 50OC: T63 < 1 s 0,001OC TDS (liczba substancji rozpuszczonych, przeliczane z przewodnictwa i temperatury) 0 – 100,000 g/L Zakres stałej kalibracyjnej 0,30 – 1,00 (0,64 domyślnie) Niewyspecyfikowane - Różne TSS (liczba substancji zawieszonych, przeliczane z mętności i TDS) 0 – 1500 mg/L Niewyspecyfikowane T63 < 2 s Różne Mętność 0 – 4000 FNU 0,3 FNU lub + 3% odczytu (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 999 FNU, + 5% odczytu dla zakresu 1000 – 4000 FNU T63 < 2 s 0,01 FNU w zakresie 0 – 999 FNU; 0,1 FNU w zakresie 1000 – 4000 FNU fDOM 0 – 300 ppb QSE Linowość: r² > 0,999 dls zakresu 0 – 300 ppb QSE, Limit detekcji 0.07 ppb QSU T63 < 2 sec 0,01 ppb QSE |  |
| Wartość brutto: |  |

Zadanie nr 3. Boja monitoringowa – 3 sztuki.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Boja monitoringowa wykonana z laminatu poliestrowo – szklanego (włókno szklane + żywica poliestrowa). Waga: maksymalnie 100 kg Wymiary: podstawa około 100 cm x 100 cm Wysokość na poziomem wody około 100 cm Boja umożliwiająca montaż skrzynki z loggerem i transmiterem wewnątrz oraz podwieszenie sondy pomiarowej. |  |
| Wartość brutto: |  |

Zadanie nr 4. Przenośny system pomiaru prędkości przepływu – 1 sztuka.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Przenośny system pomiaru prędkości/przepływu typu ADV wraz z wyposażeniem - Logger z wyświetlaczem LCD oraz sondą pomiarową 2D side-looking wraz z kompletem RS232 o długości 1,5 m - Sonda odłączana od loggera - Odległość sondy od punktu pomiaru 10 cm - Minimalna głębokość pomiaru 2 cm - Zakres pomiaru przynajmniej – 4,0 m/s do 4,0 m/s - Wewnętrzna pamięć minimum 15 GB - Wbudowany GPS - Miernik umożliwiający wyznaczenie dwóch wektorów prędkości XY - Automatyczna kalkulacja prędkości średniej oraz przepływu zgodnie z wytycznymi ISO oraz USGS - Określenie błędu wyników pomiarowych równolegle w oparciu o metody statystyczne oraz o normę ISO - Pomiar kąta odchylenia wektora prędkości od osi X - Puls-koherencyjna technika pomiarowa umożliwiająca pomiar prędkości z rozdzielczością przynajmniej + 0,0001 m/s w zakresie + 4,0 m/s - W zestawie oprogramowanie oraz łata miernicza o długości 1,2 m z uchwytem na wyświetlacz oraz sondę pomiarową wraz z walizką |  |
| Parametry fakultatywne (do kryterium oceny ofert) 1) Sonda pomiarowa w przepływomierzu przenośnym w wersji 3D –5 punktów 2) Czujnik ciśnienia w przepływomierzu przenośnym – 5 punktów |  |
| Wartość brutto: |  |

Zadanie nr 5. Stacja meteorologiczna na boję pomiarową – 3 sztuki.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Stacja meteorologiczna pozwalająca na pomiar sześciu podstawowych parametrów pogodowych. ciśnienie powietrza temperatura powietrza wilgotność względną opad deszczu oraz gradu prędkość wiatru kierunek wiatru Czujnik wyposażony w dodatkowe ogrzewanie (ogrzewanie czujnika wiatru i opadu). Konsumpcja prądu pozwalająca na użycie paneli słonecznych do zasilania. Czujnik musi być odporny na zalanie, zamoczenie oraz błędy w pomiarach opadu wynikające z procesu parowania. Pomiar kierunku i prędkości wiatru - Pomiar prędkości i kierunku wiatru przy pomocy czujników ultradźwiękowych. Układ ma wykorzystywać zasadę triangulacji do wyznaczenia kierunku i wartości wektora prędkości wiatru. Pomiar wilgotności i temperatury - Ciśnienie atmosferyczne, wilgotność i temperatura powietrza mają być mierzone przy pomocy zintegrowanego, pojemnościowego modułu. Moduł musi być w łatwy sposób wymieniany bez ingerencji w strukturę poszczególnych czujników. Akustyczny pomiar opadu - Pomiar opadu w czujniku przy udziale sensora, który wykrywa uderzenia poszczególnych kropli deszczu o powierzchnię detekcyjną. - Czujnik musi mierzy wysokość opadu, intensywność opadu oraz czas trwania opadu, wszystkie pomiary muszą być prowadzone w czasie rzeczywistym. Opad ma być rozróżniany na deszcz oraz grad. Specyfikacja techniczna Pomiar temperatury powietrza od przynajmniej -52 do +60°C dokładność ±0,3°C. Pomiar wilgotności względnej powietrza od 0% do 100% dokładność ±3% w zakresie 0...90% oraz ±5% w zakresie 90...100% Pomiar ciśnienia powietrza od 600 do 1100hPa dokładność ±1 hPa przy -52...+60°C Pomiar prędkości wiatru metodą ultradźwiękową od 0 do 60 m/s dokładność ±3% dla 10 m/s, czas odpowiedzi 0,25s Pomiar kierunku wiatru metodą ultradźwiękową od 0 do 360° dokładność ±3° dla 10 m/s, czas odpowiedzi 0,25s Pomiar opadu deszczu, dokładność 5%. Pomiar czasu trwania i intensywności deszczu z rozróżnieniem na typ opadu (deszcz, grad) Napięcie zasilania: 6...24V DC Pobór mocy: do 15 mA przy 6V DC Wyjścia cyfrowe do wyboru: SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422 Stopień szczelności obudowy IP65, opcjonalnie IP66. Temperatura pracy: -52...+60°C, wilgotność względna 0...100%, wiatr 0...60 m/s Podłączenie przewodu sygnałowego za pomocą szczelnego złącza Przewód sygnałowy o długości 2 m Wymiary do 24 cm x 12 cm x 12 cm (wys. x szer. x głęb.) Funkcja grzania czujnika wiatru i opadu, zestaw montażowy oraz oprogramowanie z przewodem USB do konfiguracji stacji. |  |
| Wartość brutto: |  |

Zadanie nr 6. Czujnik promieniowania całkowitego – 3 sztuki.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Pyranometr pierwszej klasy ISO z przewodem Minimalny zakres spektralny: minimum 285 do 2800 nm Czułość 5 to 20 µV/W/m² Czas odpowiedzi do 18 s Zero offset A ± 15 W/m² Zero offset B ± 4 W/m² Błąd kątowy (przy 80 ° z 1000 W/m²) ± 20 W/m² Zależność czułości od temperatury (-10 ºC do +40 ºC) ± 4 % Temperatura pracy -40 °C do +80 °C Max. promieniowanie 2000 W/m² Zakres widzenia 180 stopni |  |
| Wartość brutto: |  |

Zadanie nr 7. System logowania transmisji danych na boję pomiarową – 3 sztuki.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Rejestratory zawierającymi wszystkie elementy stacji pomiarowej, która jest przeznaczona do wykonywania pomiarów w terenie bez nadzoru i zasilania sieciowego. Muszą zawierać 16-bitową rozdzielczość dla 8 kanałów analogowych oraz szereg wejść cyfrowych dla liczników, SDI-12 oraz MODBUS RTU. Muszą umożliwiać połączenie za pośrednictwem USB lub Bluetooth dając szybką konfigurację i uruchomienie stacji pomiarowej. Kanały wejścia i wyjścia – minimalne wymagania: - 8 analogowych kanałów, 16-bitowa rozdzielczość, każdy kanał niezależny i mogą być ustawione jako: 4 wejścia prądowe np. 4-20mA (zakres: 0-25mA) +4 z poniższych - 8 wejść napięciowych np. 0-5V (zakresy: 0-50mV, 0-2,5V (*) ) - 4 RTD (Pt100) 3-przewodowe wejścia +4 z powyższych - 5 cyfrowych kanałów wejścia/wyjścia: - 1 kanał SDI-12 v1.3, - 1 kanał MODBUS RTU Master, - 3 niezależne kanały licznikowe / stanów Pamięć: - przynajmniej 16MB pamięci nieulotnej - Konfigurowalne do 26 zmierzonych wartości - Minimum 250 000 próbek mieszczących się w pamięci - Próbkowanie: częstotliwość od 1 min do 24godzin - Możliwe rozszerzenie pamięci microSD do minimum 2GB Zasilanie: - Zintegrowany akumulator litowo-jonowy minimum 48 KWh - Napięcie wejściowe 6-24V dla układu ładowania - Napięcia wyjściowe 5V i 12V, do 200 mA do zasilania czujników - Możliwość zasilania z sieci 230V zewnętrznym zasilaczem - Możliwość zasilania panelami fotowoltaicznym 9V lub 12V bezpośrednio (12V zalecane) dla pracy 24/7 w terenie Alarmy: Urządzenie musi posiadać możliwość zaprogramowania następujących alarmów: - Alarm: ponad zakresem, poniżej zakresu, w zakresie; Akcje alarmowe: wyślij sms, przyśpieszenie/spowolnienie próbkowania/transmisji. - Alarm wzbudzany pierwszą próbką ponad zakres / wyłączany pierwszą próbką z powrotem w zakresie Transmisja: - Transfer danych 2G lub 3G co zadany interwał - Zdalna konfiguracja rejestratora danych poprzez GPRS - Automatyczna synchronizacja czasu z czasem stacji bazowej GSM (BTS) - Na miejscu transfer danych i konfiguracja: USB lub Bluetooth 4.1 LP z użyciem dedykowanego oprogramowania – Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2013. Kompatybilny z MsOffice 2016 Wymiary: maksymalnie 180 x 100 x 60 mm System logowania i transmisji danych obejmujący: - Rejestrator - Panel fotowoltaiczny - podłączenie do sondy i konfiguracja - konfiguracja karty sim i transmisji danych |  |
| Wartość brutto: |  |

Zadanie nr 8. System logowania transmisji danych do przepływomierzy – 6 sztuk.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Rejestratory zawierającymi wszystkie elementy stacji pomiarowej, która jest przeznaczona do wykonywania pomiarów w terenie bez nadzoru i zasilania sieciowego. Muszą umożliwiać połączenie za pośrednictwem USB lub Bluetooth dając szybką konfigurację i uruchomienie stacji pomiarowej. Kanały wejścia i wyjścia: - 5 cyfrowych kanałów wejścia/wyjścia: - 1 kanał SDI-12 v1.3, - 1 kanał MODBUS RTU Master, - 3 niezależne kanały licznikowe / stanów Pamięć: - przynajmniej 16MB pamięci nieulotnej - Konfigurowalne do 26 zmierzonych wartości - Minimum 250'000 próbek mieszczących się w pamięci - Próbkowanie: częstotliwość od 1 min do 24godzin - Możliwe rozszerzenie pamięci microSD do 2GB Zasilanie: - Zintegrowany akumulator litowo-jonowy minimum 16 KWh - Napięcie wejściowe 6-24V dla układu ładowania - Napięcia wyjściowe 5V i 12V, do 200 mA do zasilania czujników - Możliwość zasilania z sieci 230V zewnętrznym zasilaczem - Możliwość zasilania panelami fotowoltaicznym 9V lub 12V bezpośrednio (12V zalecene) dla pracy 24/7 w terenie Alarmy: Urządzenie musi posiadać możliwość zaprogramowanie następujących alarmów: - Alarm: ponad zakresem, poniżej zakresu, w zakresie; Akcje alarmowe: wyślij sms, przyśpieszenie/spowolnienie próbkowania/transmisji. - Alarm wzbudzany pierwszą próbką ponad zakres / wyłączany pierwszą próbką z powrotem w zakresie Transmisja: - Transfer danych 2G lub 3G co zadany interwał - Zdalna konfiguracja rejestratora danych poprzez GPRS - Automatyczna synchronizacja czasu z czasem stacji bazowej GSM (BTS) - Na miejscu transfer danych i konfiguracja: USB lub Bluetooth 4.1 LP z użyciem dedykowanego oprogramowania – Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2013. Kompatybilny z MsOffice 2016 Wymiary: maksymalnie 100 x 70 x 45 mm Każdy zestaw system logowania i transmisji danych musi obejmować: - Rejestrator, - Szafkę z tworzywa z fundamentem poliestrowym do montażu w gruncie - 2 sztuki akumulatora (1 do pracy, druga na wymianę):12V, minimalna pojemność 100 Ah - akcesoria, złącza, kłódka patentowa, kontaktron do szafki (antywłamanie) - sonda hydrostatyczna z interfejsem cyfrowym (gwarancja producenta) - konfiguracja transmisji danych i karty SIM |  |
| Wartość brutto: |  |

Dostawa obejmuje:

- Przepływomierze profilujące – 6 sztuk (zadanie nr 1)

- Sondy wieloparametrowe z siedmioma portami każda i z modułem głębokości do 250 m każda  – 3 sztuki (zadanie nr 2)

- Sensor przewodności i temperatury  - 6 sztuk (zadanie nr 2)

- Optyczny czujnik tlenu – 6 sztuk (zadanie nr 2)

- Czujnik pH/ORP – 6 sztuk (zadanie nr 2)

- Optyczny czujnik mętności – 6 sztuk (zadanie nr 2)

- Optyczny czujnik chlorofilu i fikocyjaniny – 6 sztuk (zadanie nr 2)

- Sensor FDOM do rozpuszczonej materii organicznej – 6 sztuk (zadanie nr 2)

- Centralna wycieraczka – 3 sztuki (zadanie nr 2)

- Kabel o długości minimum 60 m (sonda – logger) – 3 sztuki (zadanie nr 2)

- Kabel o długości minimum 60 m (sonda czytnik danych) – 1 sztuka (zadanie nr 2)

- Czytnik danych z wbudowanym GPSem – 1 sztuka (zadanie nr 2)

- Walizka na sondę – 3 sztuki (zadanie nr 2)

- Adapter USB do komunikacji z PC – 3 sztuki (zadanie nr 2)

- Konwerter sygnału na RS 232 lub SDI12 – 3 sztuki (zadanie nr 2)

- Wzorce do kalibracji czujników (zadanie nr 2)

- Boje monitoringowe – 3 sztuki (zadanie nr 3)

- Przenośny system pomiaru prędkości – 1 sztuka (zadanie nr 4)

- Stacje meteorologiczne na boje – 3 sztuki (zadanie nr 5)

- Pyranometry  - 3 sztuki (zadanie nr 6)

- Systemy logowania i transmisji danych na boje pomiarowe  - 3 sztuki (zadanie nr 7)

- Systemy logowania i transmisji danych do przepływomierza – 6 sztuk (zadanie nr 8)

Serwis, konserwacja, gwarancja przez 5 lat

- Instalacja urządzeń w terenie, tj:

  - Wodowanie boi pomiarowych wraz z uruchomieniem stacji pomiarowych na bojach – jednokrotnie dla każdej boi w każdym roku pięcioletniej obsługi serwisowej. Demontaż na okres zimowy boi pomiarowych leży po stronie Zamawiającego.

  - Instalacja stacji pomiaru przepływu – komponenty rejestracji i zasilania w stosownej skrzynce elektrycznej na fundamencie betonowym w okolicach nadbrzeża, przeprowadzenie oprzewodowania w sposób zgodny ze sztuką, trasy podziemne. Forma instalacji charakterystyczna dla tymczasowych obiektów budowlanych, umożliwiająca uproszczony demontaż i przeniesienie w inne miejsce pomiarowe. Sondy hydrostatyczne z interfejsem cyfrowym do każdej stacji z pomiarem przepływu wody. Usługa instalacji stacji pomiaru przepływu będzie wykonana dwukrotnie dla każdej stacji pomiaru przepływu w ciągu całego okresu pięcioletniej obsługi pomiarowej.

  - Lokalizacje czynności instalacji urządzeń w terenie będą ograniczone do obszaru województw: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubuskie, wielkopolskie kujawsko-pomorskie, mazowieckie.

- Obsługa przez 5 lat, w skład obsługi wchodzą cykliczne serwisy kalibracyjno-kontrolne na wszystkich stacjach (boje na zbiornikach wodnych, stacje pomiaru przepływu cieków w terenie) z interwałem co dwa miesiące.

- Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy będzie wynosił maksymalnie 72 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Czas napraw gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych będzie wynosił maksymalnie 5 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy.

- Utrzymanie w gotowości urządzeń zapasowych – rejestrator danych, sonda hydrostatyczna, akcesoria instalacyjne stacji pomiaru przepływu.

- Monitorowanie parametrów w każdy dzień roboczy, aby zapewnić ciągłość i prawidłowość danych

- Dostawa elementów wyposażenia boi i stacji pomiaru przepływu: tj. elementy kotwiące, uchwyty, skrzynki, osłony, przewody, akcesoria drobne instalacyjne

- Komplety akumulatorów do stacji pomiaru przepływu (6 kompletów po 2 akumulatory)

- System informatyczny obsługujący transmisję danych z w/w stacji pomiarowych, zapewnienie kart SIM w urządzeniach

- Dokumentacja – projektowa i powykonawcza

…..................., dnia …........................

________________________________________

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)