Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 217/2018/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót instalacyjnych i przebudowa bloku położonego w budynku Katedry Anatomii Patologicznej przy ul. Oczapowskiego 13 D w ramach projektu "Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości".

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przebudowy jest stworzenie obiektu naukowego, umożliwiającego realizację projektów naukowych z użyciem najnowszych metod badawczych oraz spełniającego wszelkie wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Najważniejsze założenia planowanej przebudowy obejmują: podział budynku na odizolowane strefy funkcjonalne, instalację nowoczesnego sytemu wentylacyjnego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej zainstalowanie systemów:

- kontroli dostępu,

- sygnalizacji włamania,

- monitoringu wizyjnego,

- okablowania strukturalnego

- projekcji obrazu i nagłośnia

Zakres opracowania obejmuje  projekt wykonawczy wielobranżowy:

- Architektura + technologia;

- Konstrukcja + opinia techniczna dotycząca systemu dźwigowego;

- Instalacje sanitarne: wod-kan,; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz klimatyzacja;

- Instalacje elektryczne, teletechniczne i p.poż.

# DANE OGÓLNE BUDYNKU

Ilość kondygnacji: 2+1 (dwie nadziemne + piwnica)
Wysokość piwnicy: 3,17 m
Wysokość kondygnacji nadziemnych: 2,92 m
Powierzchnia zabudowy: 891,68 m²
Kubatura budynku: 5207,42m3

# OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Budynek jest siedzibą Katedry Anatomii Patologicznej. Zlokalizowany jest w Olsztynie  na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego między ulicą Warszawską, a  ul. Oczapowskiego. W katedrze jest zatrudnionych 5 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 2 pracowników technicznych.

# STAN PROJEKTOWANY

W budynku zaprojektowano następujące strefy funkcjonalne:

- strefę prosektoryjną

- strefę laboratoryjną

- strefę pracowniczą

- strefę magazynową.

W ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA WCHODZĄ:

- Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- Wymiana stolarki drzwiowej

- Reperacja tynków i malowanie

- Wymiana okładzin ściennych i podłogowych

- Wymiana instalacji CO w wybranych pomieszczeniach

- Usprawnienie instalacji wod-kan wraz z uzupełnieniem zgodnie z wymogami

Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót