Dział Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1

Zam. 231/2018/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia : wykonanie okresowej kontroli jednorocznej 110 budynków wraz                          z instalacjami i przewodami kominowymi oraz wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej             18 budynków Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

ZAMAWIAJACY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 10-716 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

NAZWA ZADANIA:

Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego 110 obiektów i pięcioletniej kontroli 18 budynków, obiektów będących w zasobach Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego                w Olsztynie

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego

110 obiektów budowlanych na podstawie: art. 62 ust.1pkt.1,a,b,c Prawo Budowlane Dz. U. nr 243               z 2010r. poz.1623 polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli                     i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.

  - Kontrola roczna obejmuje sprawdzenie:

- ścian zewnętrznych osłonowych w tym tynki, okładziny, warstwy fakturowane,

- elementów ścian takich jak attyki, filary, gzymsy, loggie, balkony,

- urządzeń i instalacji takie jak szyldy, klimatyzatory, anteny,

- pokrycia dachowego i konstrukcji dachu: stan pokrycia papowego lub innego, uszkodzenia

powierzchni, zacieki,

- elementów zewnętrznych takich jak: opaska wokół budynku, drogi komunikacyjne piesze,

balustrady, studzienki.

  - Sprawdzenie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w tym:

stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania, instalacji p-poż, instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, stanu instalacji odgromowej;

1.3 Przegląd roczny instalacji elektrycznej polega na wykonaniu następujących czynności:

a) oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu                    na zewnątrz budynku oraz w takich pomieszczeniach jak węzły cieplne, pralnie, suszarnie, hydrofornie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji                    i ułożenia przewodów,

- sprawdzeniu wizualnym instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

- sprawdzeniu kompletności schematów, tablic i oznaczeń w szczególności

b) dla przyłącza:

- sprawdzenie, czy przewody na całej długości są ułożone w rurze stalowej lub rurze izolacyjnej                  z zewnętrzną osłoną stalową,

- sprawdzenie czy przewody są zabezpieczone przy przejściu przez ściany i stropy przed przedostawaniem się wody,

- sprawdzenie stanu skorodowania stalowych rur i osłon,

c) dla złącza:

- sprawdzenie czy przewody przyłącza są prowadzone w rurze stalowej lub rurze z twardego PCV (zasilanie budynku z linii napowietrznej), a przewody posiadają wzmocnioną izolację,

- sprawdzenie czy złącze jest zabezpieczone przed przenikaniem wody deszczowej,

- sprawdzenie czy na drzwiczkach złącza została zamontowana właściwa tabliczka ostrzegawcza,

- sprawdzenie czy przewody PEN lub PE są uziemione;

-  sprawdzenie stanu (skorodowania i estetyki) szafek wnękowych lub skrzynek zamykanych                  na klucz lub kłódkę, zlokalizowanych na zewnątrz budynku

d) w pomieszczeniach narażonych na szkodliwe działania czynników:

- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej

- sprawdzenie ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi

- sprawdzenie doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i

nastawieniu urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

- sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,

- sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- sprawdzenie umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

- sprawdzenie połączeń przewodów,

- sprawdzenie rozmieszczenia elementów urządzenia piorunochronnego, rodzaju użytych

materiałów oraz rodzajów i jakości połączeń. [Przez szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników rozumie się: wpływ temperatury i wilgotności, obecność substancji korodujących lub zanieczyszczających, oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne i jonizujące, wyładowania atmosferyczne oraz wstrząsy sejsmiczne]

e) oględziny instalacji odgromowej:

- sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

1.4 Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych                  i wentylacyjnych) w tym sprawdzenie:

- stanu technicznego instalacji gazowych,

- stanu technicznego kominów oraz przewodów dymowych, gazowych i wentylacyjnych w tym ocena drożności przewodów, prawidłowości podłączenia do komina, prawidłowości ciągów kominowych i wentylacyjnych, prawidłowości zainstalowanych kratek nawiewnych w drzwiach łazienkowych, stan kominów ponad dachem, stan ław kominowych, drabin,

- ustalenie ilości przewodów dymowych gazowych i wentylacyjnych w każdym obiekcie                             i pomieszczeniu podlegającym przeglądowi,

- oceny zagrożeń mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli 5-letniej 18-obiektów budowlanych ich stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu budowlanego, jego otoczenia oraz stałych urządzeń technicznych, na podstawie: art. 62. ust.1 pkt. 2 oraz art. 62. ust. 2pkt, 5, pkt 6-1, 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą PB”; w zakresie określonym art. 62 ust. 1 pkt 2, Ustawy PB, tj.: polegające na:

-sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, poprzez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Ustawą PB,

- przeprowadzeniu kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń; prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

2.1 Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych polega na wykonaniu następujących czynności:

a) oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń                                 i      izolacji i ułożenia przewodów,

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

- sprawdzenie kompletności schematów, tablic i oznaczeń

b) oględziny instalacji odgromowej:

- sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

c) pięcioletnie pomiary elektryczne

Efektem wykonania przedmiotu zamówienia musi być przede wszystkim ocena stanu technicznego badanych instalacji, dokładny opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem

sposobu ich usunięcia oraz wyraźne stwierdzenie dopuszczenia (lub nie) do dalszej eksploatacji.

III. Kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia                           w specjalności zgodnie z Pr. Bud. art. 62ust. 2 pkt.4 5, 6 i przedstawić aktualne zaświadczenie z Izby budowlanej.

3.1 Oceny obiektów budowlanych dokonać należy w oparciu o oględziny i badania

przeprowadzone w obiektach i terenie, dokumentując wyniki w protokołach wraz z dokumentacją fotograficzną.

3.2. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli muszą zawierać w szczególności:

- oceny stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz                                    z definiowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania w wszystkich branżach.

- sprawdzeniu spełnienia przez obiekt podstawowych wymogów określonych w art. 5 ust. 1.1a,b,c,d.ef, i 2.a,b,2a,3, Ustawy PB w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz racjonalizacji użytkowania energii;

- oceny stanu technicznego oraz określenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wzoru wszystkich protokołów z pomiarów elektrycznych, przeglądu jednorocznego, pięcioletniego, gazowego, kominiarskiego wraz rzutami dachu i instalacji odgromowej.

a)Pomiary kontrolno-pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego a taka przepisami Unii Europejskiej.

b)Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i PPOŻ przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

3.4. Podstawą zapłaty jest wykonanie przeglądu oraz przedstawienie protokołu o stanie technicznym poszczególnych obiektów poddanych kontroli wraz z zestawieniem zbiorczym stwierdzonych usterek budowlanych, kominiarskich, instalacji sanitarnej, instalacji gazowej                                i elektrycznej z adnotacją użytkownika obiektu o przeprowadzonej kontroli oraz prawidłowo wystawiona faktura za wykonanie usługi

a) Dostarczenie protokołów pomiarów elektrycznych wykonanych w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych zgodnie z wykazem obiektów (zał. nr-1)

b) Dostarczenie protokołu kontroli stanu technicznego urządzeń instalacji gazowych, przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych wraz z Opinią kominiarską.

c) Wykonanie zbiorczego zestawienia usterek wymagających natychmiastowej naprawy mogących stanowić zagrożenie podczas użytkowania obiektów objętych umową przeglądu jednorocznego                      i pięcioletniego.

3.5. Wyniki kontroli należy opracować w 2-egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na elektronicznym nośniku informacji i przekazać do Zamawiającego w terminie 7 dni po zakończeniu przeglądu.

3.6. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, bezpieczeństwa mienia z powodu uszkodzeń obiektu lub braków mogących w szczególności

spowodować katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenia prądem elektrycznym lub zatrucie gazem, należy bezzwłocznie wyłączyć obiekt z użytkowania i powiadomić Zamawiającego - Dział Inwestycji i Nadzoru budowlanego UWM w Olsztynie

(tel. 895234862 )

| ZESTAWIENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH UWM w OLSZTYNIE |
| --- |
| do PRZEGLADU ROCZNEGO I PIĘCIOLETNIEGO w 2018 ROKU |
| (art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.) |
| LP | ADRES OBIEKTU | PRZEZNACZENIE OBIEKTU | Rodzaj przeglądu | Pow. Użytkowa | Kubatura |
| 1 | ul. Oczapowskiego 1 | WGIGP Budynek dydaktyczno-naukowy | 1R | 1 966,10 | 7 240,40 |
| 2 | ul. Oczapowskiego 1A | WBiB Biologia | 1R | 4 341,50 | 26 270,70 |
| 3 | ul. Oczapowskiego 2 | Rektorat – Budynek biurowy | 1R | 2 416,55 | 11 860,00 |
| 4 | ul. Oczapowskiego 3 | PKO SA | 1R | 547,48 | 1 600,00 |
| 5 | ul. Oczapowskiego 4 | Wydział Nauk Ekonomicznych (41) | 1R | 3 746,43 | 16 770,60 |
| 6 | ul. Oczapowskiego 4 | Biblioteka (41) | 1R | 1 908,90 | 9 670,30 |
| 7 | ul. Oczapowskiego 5 | Wydział Bioinż. Zwierząt Bud. Dyd. - Nauk. (+ 1 mieszk) | 1R | 11 034,46 | 49 801,74 |
| 8 | ul. Oczapowskiego 6/8 | Wydz. Kształtowania Środowiska i Rol. (38) | 1R | 3 900,75 | 16 142,40 |
| 9 | ul. Oczapowskiego 7 | Hala Technologii Żywności | 1R | 3 013,00 | 24 786,00 |
| 10 | ul. Oczapowskiego 12 | Bud. Administracyjno - Użytkowy (poczta, AZS) | 5L |  |  |
| 11 | ul. Oczapowskiego 11A | Wydz. Nauk Techn. Bud. Dydakt. - Nauk. A | 1R | 2 118,94 | 38 071,00 |
| 12 | ul. Oczapowskiego 11B | Wydz. Nauk Techn. Bud. Dydakt. - Nauk. B | 1R | 1 790,87 | 11 897,20 |
| 13 | ul. Oczapowskiego 11C | Wydz. Nauk Techn. Bud. Dydakt. - Nauk. C | 1R | 821,22 | 4 771,20 |
| 14 | ul. Oczapowskiego 11D | Wydz. Nauk Techn. Bud. Dydakt. - Nauk. D | 1R | 1 619,47 | 8 347,00 |
| 15 | ul. Oczapowskiego 11E | Wydz. Nauk Techn. Bud. Dydakt. - Nauk. E | 1R | 2 769,00 | 14 250,00 |
| 16 | ul. Oczapowskiego 12A | Studium Wych. Fizycz. Budynek przy stadionie | 1R | 439,40 | 2 005,00 |
| 17 | ul. Oczapowskiego 12B | Biblioteka Główna | 1R | 12 746,00 | 62 556,70 |
| 18 | ul. Oczapowskiego 13 | Instytut Chorób Zakaźnych (105A) | 1R |  |  |
| 19 | ul. Oczapowskiego 13 | Instytut Chorób Zakaźnych (105B) | 5L |  |  |
| 20 | ul. Oczapowskiego 13 | Instytut Chorób Zakaźnych (105C) | 5L |  |  |
| 21 | ul. Oczapowskiego 13 | Instytut Chorób Zakaźnych (105D) | 5L |  |  |
| 22 | ul. Oczapowskiego 13 | Instytut Chorób Zakaźnych (105E) | 5L |  |  |
| 23 | ul. Oczapowskiego 13 | Instytut Chorób Zakaźnych (105F) | 5L |  |  |
| 24 | ul. Oczapowskiego 13 | Instytut Chorób Zakaźnych (105G) | 5L |  |  |
| 25 | ul. Oczapowskiego 13 | Instytut Chorób Zakaźnych (105H) | 5L |  |  |
| 26 | ul. Oczapowskiego 13 | Instytut Chorób Zakaźnych (105J) | 5L |  |  |
| 27 | ul. Oczapowskiego 14 | Wydz. Med. Weteryn. (106) | 1R | 8 986,00 | 29 137,34 |
| 28 | ul. Oczapowskiego 14 | W.M.Wet. Bud. Dydakt. - Nauk. (106N) | 5L |  |  |
| 29 | ul. Oczapowskiego 14 | W.M.Wet. Bud. Dydakt. - Nauk. (106P) | 5L |  |  |
| 30 | ul. Oczapowskiego 14 | W.M.Wet. Bud. Dydakt. - Nauk. (106O) | 5L |  |  |
| 31 | ul. Oczapowskiego 14 | W.M.Wet. Bud. Dydakt. - Nauk. (106L) | 5L |  |  |
| 32 | ul. Oczapowskiego 14 | W.M.Wet. Bud. Dydakt. - Nauk. (106CH) | 5L |  |  |
| 33 | ul. Oczapowskiego | Stacja PZ, stacja transformatorowa (za WNT) | 1R |  |  |
| 34 | Pl. Łódzki 1 | Budynek dydaktyczno-naukowy (17) | 1R | 2 296,90 | 9 405,00 |
| 35 | Pl. Łódzki 2 | Budynek dydaktyczno-naukowy (19) WKŚ i R | 1R | 2 731,30 | 12 703,80 |
| 36 | Pl. Łódzki 3 | Budynek dydaktyczno-naukowy (40) WKŚ i R | 1R | 5 819,48 | 23 888,50 |
| 37 | Pl. Łódzki 4 | Budynek dydaktyczno-naukowy (39) WKŚ i R | 1R | 2 702,16 | 19 311,32 |
| 38 | Pl. Łódzki 5 | Budynek dydaktyczno-naukowy (40) Aula Kotera | 1R | 1 041,86 | 7 150,00 |
| 39 | Pl. Cieszyński 1 | Budynek dydaktyczno-naukowy (43) | 1R | 12 854,00 | 57 726,00 |
| 40 | Pl. Cieszyński 1 | Blok 43 łącznik | 1R | 6 271,80 | 18 457,55 |
| 41 | Pl. Cieszyński 1 | Aula Pijanowskiego (43) | 1R |  |  |
| 42 | Pl. Cieszyński 1 | Budynek dydaktyczno-naukowy (30) | 1R | 11 048,05 | 42 159,99 |
| 43 | ul. Kanafojskiego 5 | Siłownia Pawilon | 1R | 345,85 | 1 477,00 |
| 44 | ul. Heweliusza 1 | Budynek dyd-naukowy | 1R | 1 810,60 | 10 279,00 |
| 45 | ul. Heweliusza 2 | Budynek Mieszkalny (8 lokali mieszkalnych) | 1R | 682,34 | 3 840,58 |
| 46 | ul. Heweliusza 3 | Zakład Graficzny | 1R | 337,16 | 2 127,30 |
| 47 | ul. Heweliusza 4 | WNT Budownictwo Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 1 139,67 | 8 708,14 |
| 48 | ul. Heweliusza 5 | Budynek dyd-naukowy Geodezja | 1R | 276,50 | 1 654,00 |
| 49 | ul. Heweliusza 6 | Kat. Towaroznastwa | 1R | 1 562,47 | 6 381,11 |
| 50 | ul. Heweliusza 8 | Budynek Działu Inwestycji i Nadzoru Budowlanego | 1R | 524,00 | 2408.3 |
| 51 | ul. Heweliusza 10 | Wydz. Nauk Technicznych | 1R | 951,00 | 3 451,00 |
| 52 | ul. Heweliusza 12 | Wydz. Geodezji Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 911,45 | 3 207,32 |
| 53 | ul. Heweliusza 12A | Laboratorium Drogownictwa p. użytk. 02.01.2013 | 5L | 1073.10 | 7 420,00 |
| 54 | ul. Heweliusza 14 | Budynek dyd. WNT Kat. Inż. Proc. Rolniczych | 1R | 1 607,00 | 5 850,00 |
| 55 | ul. Heweliusza 22 | Budynek dydaktyczno-naukowy | 1R | 688,77 | 2 831,40 |
| 56 | ul. Heweliusza 22 | Hala wegetatywna | 1R |  |  |
| 57 | ul. Heweliusza 22 | Kotłownia gazowa Szklarnia | 1R |  |  |
| 58 | ul. Heweliusza 22 | Szklarnia komputerowa | 1R |  |  |
| 59 | ul. Prawocheńskiego 1 | Wydz. Ochr. Środow. I Rybactwa Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 1 360,30 | 7 040,00 |
| 60 | ul. Prawocheńskiego 2 | W.Bio.Z Kat Hodowli Koni | 1R | 567,80 | 2 253,00 |
| 61 | ul. Prawocheńskiego 3 | Wydz. Nauk Ekonomicznych Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 339,20 | 1 430,30 |
| 62 | ul. Prawocheńskiego 5 | Wydz. Bioinż. Zwierząt Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 1 262,38 | 5 918,34 |
| 63 | ul. Prawocheńskiego 7 | Studium Wych.-Fizycznego Hala Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 2 219,00 | 16 553,00 |
| 64 | ul. Prawocheńskiego 9 | Stara Kotłownia Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 1 180,00 | 9 750,00 |
| 65 | ul. Prawocheńskiego 13 | Wydz. Nauk Społ. Bud. Dydakt. - Mieszk. (16 lok. mieszk) | 1R | 2 061,00 | 8 889,00 |
| 66 | ul. Prawocheńskiego 15 | Geodezja Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 3 067,00 | 12 699,00 |
| 67 | ul. Prawocheńskiego 17 | Wydz. Kształt. Srodowiska Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 1 851,80 | 8 040,20 |
| 68 | ul. Prawocheńskiego 19 | Wydz. Nauk Ekonomicznych Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 1 565,00 | 9 390,00 |
| 69 | ul. Prawocheńskiego 21 | Wydz.K Środow. Katedra Ogrodnictwa Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 641,00 | 3 420,00 |
| 70 | ul. Dybowskiego 7 | DS. 120 | 1R | 7 212,00 | 23 897,00 |
| 71 | ul. Dybowskiego 11 | Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe | 1R | 5 014,60 | 39 606,00 |
| 72 | ul. Słoneczna 44 B | Budynek adm-biurowy z cz. Mieszkalną (3 lok mieszk) | 1R | 408,66 | 1 280,00 |
| 73 | ul. Słoneczna 45 F | Kat. Żywienia Człowieka Bud dydaktyczno-naukowy | 1R | 1 945,90 | 7 550,00 |
| 74 | ul. Słoneczna 45 G | Centr. Biotechn. Środowiska. | 1R |  |  |
| 75 | ul. Słoneczna 46 A | Mechatronika | 1R | 464,00 | 2 500,00 |
| 76 | ul. Słoneczna 46 B | Budynek magazynowy | 1R | 433,00 | 1 519,00 |
| 77 | ul. Słoneczna 47 | Budynek mieszkalny (9 lokali mieszkalnych) | 1R | 606.38 | 2 572,48 |
| 78 | ul. Słoneczna 48 | Pawlion pszczelnictwa dyd-nauk. | 1R |  |  |
| 79 | ul. Słoneczna 48A | Garaż magazynowy | 1R | 223.1 | 989,60 |
| 80 | ul. Słoneczna 49 | Budynek Mieszkalny (5 lokali mieszkalnych) | 1R | 175,00 | 594,00 |
| 81 | ul. Słoneczna 50 | Laboratorium dydaktyczno-naukowe | 1R | 343,92 | 1 404,00 |
| 82 | ul. Słoneczna 50 A | Pom. Hod.trzody d-n | 1R | 427,90 | 7 225,53 |
| 83 | ul. Słoneczna 50 B | Budynek dydaktyczno-doświadczalny | 1R | 589.8 | 2 647,80 |
| 84 | ul. Słoneczna 50 C | Budynek magazynowo-biurowy | 1R | 232,50 | 867,00 |
| 85 | ul. Słoneczna 50 D | Budynek dydaktyczno-doświadczalny | 1R | 568.97 | 2 286,00 |
| 86 | ul. Słoneczna 50 F | Warsztat ślusarsko-kow. | 1R | 927,40 | 3 895,00 |
| 87 | ul. Słoneczna 50 E | Budynek magazynowy | 1R |  |  |
| 88 | ul. Słoneczna 50 G | Budynek magazynowy | 1R | 562,00 | 2 920,00 |
| 89 | ul. Słoneczna 50 H | Budynek dydaktyczno-doświadczalny | 1R | 564,40 | 2 119,50 |
| 90 | ul. Słoneczna 50 I | Budynek dydaktyczno-doświadczalny | 1R | 670,48 | 2 546,00 |
| 91 | ul. Słoneczna 50 J | Budynek dyd-naukowy p-23 | 1R | 599,90 | 2 750,00 |
| 92 | ul. Słoneczna 50 K | Budynek dydaktyczno-doświadczalny | 1R | 616,00 | 2 648,80 |
| 93 | ul. Słoneczna 51 | Budynek mieszkalny (4 lokale mieszkalne) | 1R | 250,33 | 805,30 |
| 94 | ul. Słoneczna 51A | Budynek stajni nr 1 | 1R | 1065.8 | 805,00 |
| 95 | ul. Słoneczna 51A | Budynek stajni nr 2 | 1R |  |  |
| 96 | ul. Słoneczna 51A | Budynek klubowy RODŁO | 1R |  |  |
| 97 | ul. Słoneczna 51A | Budynek ujeżdżalni koni | 1R |  |  |
| 98 | ul. Słoneczna 51A | Budynek stajni nr 3 | 1R |  |  |
| 99 | ul. Słoneczna 52 | Budynek warsztatowo-biurowy | 1R | 312,70 | 1430. |
| 100 | ul. Słoneczna 54 | RCI - Bud. A | 1R | 2 685,00 | 15 349,00 |
| 101 | ul. Słoneczna 54 | RCI - Bud. B | 1R |  |  |
| 102 | ul. Słoneczna 54 | RCI - Bud. C | 1R |  |  |
| 103 | ul. Słoneczna 54 | RCI - Bud. D | 1R |  |  |
| 104 | ul. Słoneczna 54 | RCI - Bud. D | 1R |  |  |
| 105 | ul. Obitza | Pawilon Zakażeń Eksp. Drobiu | 1R |  |  |
| 106 | ul. Obitza 1 | Centrum Nauk Humanistycznych Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 11 017,00 | 43 257,00 |
| 107 | ul. Obitza 2 | WNE budynek dydaktyczno naukowy | 5L | 892,78 | 3 863,60 |
| 108 | ul. Obrońców Tobruku 3 | SJO budynek dydaktyczno-naukowy | 1R | 3 985,90 | 9 265,00 |
| 109 | ul. Tuwima 9 | Pływalnia | 1R | 3 285,00 | 33 432,00 |
| 110 | ul. Tuwima 20 | Budynek mieszkalny (13 lokali mieszkalnych) | 1R |  |  |
| 111 | ul. Warszawska 30 | Collegium Anatomicum | 1R | 1 164,00 | 5 833,00 |
| 112 | ul. Warszawska 30 | Szp Kliniczny Lab Kom Macierzystych | 1R |  |  |
| 113 | ul. Warszawska 30 | Szpital Klin. Bud. Medycyny Eksperymentalnej | 1R |  |  |
| 114 | ul. Warszawska 98 | Wydział Prawa i Administracji Bud. Dydakt. - Nauk. | 1R | 1 477,00 | 5 360,00 |
| 115 | ul. Warszawska 117 A | Wydz. Ochrony Środowiska | 1R | 2 685,40 | 15 349,90 |
| 116 | ul. Szrajbera 11 | Wydz. Sztuki bud. dydaktyczno-naukowy | 1R | 2 935,00 | 22 711,00 |
| 117 | ul. Pana Tadeusza 4 A | Budynek Hali Sportowej | 1R | 1 167,65 | 6 615,00 |
| 118 | ul. Żołnierska 14 | WNS dydaktyczno-naukowy Dziekanat | 1R | 5 226,90 | 19 447,85 |
| 119 | ul. Żołnierska 14 | Budynek socjalny - stolarnia | 1R |  |  |
| 120 | ul. Żołnierska 14 A | Budynek Dyd. - Adm. z częścią Mieszkalną (6 lok mieszk) | 5L | 1 714,00 | 9 982,00 |
| 121 | ul. Żołnierska 14 B | Wydział Sztuki Budynek dydaktyczno-naukowy | 1R | 1 818,00 | 8 650,00 |
| 122 | ul. Żołnierska 14 C | ADMR (75 lok. mieszkalnych) | 1R | 2 527,90 | 16 440,00 |
| 123 | Bałdy | Laboratorium Dydaktyczno – Badawcze | 5L |  |  |
| 124 | Łyński Młyn nr 1 | Budynek mieszkalny | 1R | 212,00 | 1 392,00 |
| 125 | Łyński Młyn nr 2 | Budynek mieszkalny | 1R | 64,00 | 356,00 |
| 126 | Łyński Młyn | Budynek Gospodarczy | 1R |  |  |
| 127 | Łyński Młyn | Młyn | 1R |  |  |
| 128 | Tomaszkowo Kotłownia | Zakład Doświadczalny + lok mieszkalny | 1R |  |  |

- Do przeglądu rocznego wytypowano 110 obiekty budowlane

- Do przeglądu pięcioletniego wytypowano 18 obiekty budowlane.

…..................., dnia ….................

_________________________________

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)