Załącznik nr 1

241/2018/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Modernizacja wentylacji sali ćwiczeń 323 w budynku przy ul. Oczapowskiego 5, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie

Zamawiający:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

Opis przedmiotu zamówienia

Remont sali ćwiczeń nr 323 polegający na wymianie wentylacji grawitacyjnej na wentylacje mechaniczną w sali 323, z drobnymi pracami ogólnobudowlanymi w budynku przy ul. Oczapowskiego 5,UWM Olsztyn:

Zaprojektować, wykonać kompletną prefabrykację i zamontować wentylacje mechaniczną nawiewno-wyciągową dla sali ćwiczeń w trakcie których używane są odczynniki chemiczne takie  jak: formalina i alkohol. Zajęcia prowadzone są w 27 osobowych grupach. Należy zapewnić 6 wymian powietrza w sali ćwiczeniowej o wymiarach 9,5x6,5x3,5m. Przewidzieć montaż urządzeń i kanałów wentylacyjnych na poddaszu technicznym położonym nad salą. Czepnie i wyrzutnie założyć jako dachowe, przywidując do realizacji prace towarzyszące ogólnobudowlane takie jak: przebicia, piankowanie przejść, zabetonowania, uzupełnianie tynków i malowanie odcinkowe, itp. Zasilenie elektryczne urządzeń wentylacyjnych przewidzieć z tablicy elektrycznej korytarza. Założenia projektowe uzgodnić w fazie powstawania z inwestorem. Roboty wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru technicznego. Wykonać po rozruchu docelowym zespołu wentylacyjnego pomiary skuteczności wentylacji i pomiary instalacji elektrycznej. Prace montażowe zadania realizować w uzgodnieniu z Użytkownikiem nie kolidując z  kalendarzem zajęć.

Uwagi dodatkowe:

1.    Wykonawca winien dokonać sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia.

5.       Przedmiotem odbioru jest kompletny przedmiot zamówienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin realizacji zamówienia –   30 dni od daty zawarcia umowy.