Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 –   Analizator gazów – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cechy analizatora: Certyfikat ATEX (II2G EEx ib IIB T1) lub równoważny Budowa modularna – możliwość pomiaru do 2 parametrów czujnikami z podczerwienią oraz do 5 parametrów czujnikami elektrochemicznymi Możliwość pomiaru ciśnienia atmosferycznego, statystycznego i różnicowego Czas pracy baterii: 8 godzin. Pojemność pamięci danych - ponad 3000 odczytów Ładowanie danych poprzez łącze USB Urządzenie dostarczane z: walizką, ładowarką, zestawem materiałów eksploatacyjnych, kartą pamięci USB, instrukcją (wersja angielska) oraz certyfikatem kalibracji lub równoważny Proponowane urządzenie skalibrowane do pomiaru: CH4: 0-100% (IR) CO2: 0-100% (IR) O2: 0-25% (elektrochemicznie) Ciśnienie atmosferyczne: 800-1200 mB (wartość bezwględna, rozdzielczość: 1mbar) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Urządzenie do hodowli fitoplanktonu (plankton light reactor) – 4 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W skład zestawu wchodzi: komora reaktora (około 2,5 litra pojemności), mocowanie do ściany 18W świetlówka Specjalny odbłyśnik z mocowania Średnica – 80 mm±5mm Długość – 80 cm±3cm Podłączenie - wężyk 6mm |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 – Wagi elektroniczne- 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga elektroniczna precyzyjna wodoodporna platformowa: Obciążenie max 1,5 [kg] Wyświetlacz IP65 na kablu, czujniki stalowe IP68 Działka odczytowa 0,5 g Działka legalizacyjna 0,5 g Zakres tarowania – pełny Czas ważenia<3s Wyższa dokładność pomiaru Odporność na wodę i detergenty Wyświetlacz LED, obudowa IP65 Całość konstrukcji ze stali nierdzewnej Wbudowana baza danych na 400 produktów i 100 użytkowników Złącze RS 232C do komputera lub drukarki Zasilanie: ~230 V Opcja zasilania 12V |  | 1 |  |  |
| 2. | Waga elektroniczna techniczna hakowa do ładunków wiszących: Obciążenie max 6kg Działka odczytowa 2 g Działka legalizacyjna 2 g Zakres tarowania – pełny Czas ważenia <3s Złącze RS 232C do komputera lub drukarki Zasilanie bezpośrednie ~230 V/12V |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Zestaw pomiarowy aktywności wody i temperatury – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny zestaw pomiarowy aktywności wody (opcjonalnie również wilgotności względnej) i temperatury: kompletny zestaw zawierający wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do pracy [w tym dedykowane sondy/przystawki, naczynia pomiarowe na próbki o różnej wysokości (przy jednorazowych maksymalna liczba w cenie przedmiotu zamówienia), standardy kalibracyjne, bateria lub dedykowany akumulator, instrukcja obsługi w j. polskim, walizka transportowa na miernik i akcesoria], pomiar aktywności wody w czasie nie dłuższym niż 5 minut, możliwość pracy w trybie pomiaru aktywności wody lub wilgotności względnej, aparat wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD oraz klawiaturę umożliwiającą obsługę urządzenia, pamięć na min. 5000 pomiarów wartości aktywności wody i czasu, dokładność nie więcej niż: ±0,1 K i ±0,008 aw (0,8% rh), interface umożliwiający podłączenia aparatu do komputera PC, zakres pracy urządzenia: -10 do 50°C i od 0 do 100 % rh, obudowa miernika zapewniająca ochronę urządzenia na poziomie min. odpowiadającemu wymaganiom standardu IP 40, |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Urządzenie laboratoryjne umożliwiające jednoczesną obróbkę (sterylizacja, homogenizacja,

mielenie, ugniatanie) materiału badawczego – 1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestaw | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie laboratoryjne umożliwiające jednoczesną obróbkę (sterylizacja, homogenizacja, mielenie, ugniatanie) materiału badawczego. Dane techniczne urządzenia: Silnik o mocy nie mniejszej niż 1400W. Możliwość regulacji obrotów pracy silnika w zakresie od 100 do 12000 na minutę. Urządzenie wyposażone jest w grzałkę o mocy nie mniejszej niż 1000W, umożliwiającą szybkie podgrzanie próbki do 140oC. Zewnętrzna część urządzenia wykonana musi być z tworzywa umożliwiającego szybkie jego umycie. Zbiornik roboczy o pojemności nie mniejszej niż 2000mL (głębokość zbiornika nie mniejsza niż 25 cm), wykonany z tworzywa: wytrzymałego, odpornego na bardzo wysokie temperatury oraz uderzenia. Dodatkowo ze względu na przeznaczenie – kontakt z żywnością - umożliwiającego jego szybkie umycie. Zasilanie dostosowane do polskiego standardu sieci elektrycznej. Urządzenie musi być zaopatrzone w następujące akcesoria: zbiornik z zespołem noży, koszyk wewnętrzny, łopatkę, miarkę, mieszadło, naczynie umożliwiające obróbkę termiczną materiału przy wykorzystaniu pary wodnej, |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Laser chirurgiczny CO2 zintegrowany ze skanerem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestaw | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPECYFIKACJA CO2: Typ lasera: Zamknięta lampa lasera CO2. Długość fali: 10.6 mikrona (10 600 nm). Struktura trybu: TEM00. Moc do tkanki: 0.5 - 40 W. Moc szczytowa ultra impulsu: nie mniej niż 500W. Czas trwania impulsu UP (Ultra pulse): 100 - 500μs. Częstotliwość ultra impulsu: 20 - 240 Hz. Czas trwania ultra impulsu (czas włączenia [ON]) (czas wyłączenia [OFF]): 10 - 1000ms, 10 - 1000ms. Tryby pracy lasera: CW, Pulse, Ultra pulse [CW, Impulsowy, Ultra impulsowy]. Tryby ekspozycji tkanki: Continuous, Single Pulse, Repeat Pulse [Ciągły, Pojedynczy Impuls, Powtarzany Impuls]. Promień celujący: 3mW (dioda 650nm) regulowany. Ramię przegubowe: Ramię przegubowe z 7 złączami, z przeciwwagą. Promień roboczy :około 110cm. Typ chłodzenia:Płyn w obiegu zamkniętym. Wymagania zasilania wejściowego: 110VAC/60Hz lub 230VAC/50Hz +/- 10%. Ciężar: Do 50 kg. SPECYFIKACJA SKANERA: Obszar zabiegu:od 1×3mm2 do 18×18mm2. Średnica plamki: minimum 200μm, , wielkość regulowana. Gęstość plamki (Odległość plamek): 0.2~ 2.0 (mm), opcjonalne 7 kroków. Czas postoju w punkcie:0.2-8 ms Czas sterowanej przerwy: 1-5 sek między kolejnymi przejściami przy ciągle wciśniętym włączniku nożnym i wielokrotne uderzenie w punkt od 1 do 5 razy. Zasilanie elektryczne: 110VAC~230VAC, 50HZ /60HZ Wielkość gwintu śruby: M17×0.75 Figura skanowania: kwadrat, prostokąt, trójkąt, sześciokąt, kwadrat homocentryczny. Tryb pracy: liniowy lub random (opcja) Pobór mocy: (całego urządzenia) < 500VA |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 – Analizator tekstury do badań tekstury produktów spożywczych – 1  zestaw

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw analizatora tekstury analizator tekstury o maksymalnym obciążeniu 10 kG |  | 1 |  |
|  | sterownik komputerowy z oprogramowaniem, z ekranem co najmniej 20”, zapewniający programowe sterowanie analizatorem i graficzną obróbkę danych |  | 1 |  |
|  | Stolik z możliwością współpracy z aparatem Warnera Bratzlera |  | 1 |  |
|  | aparat do cięcia Warnera Bratzlera z wymiennymi ostrzami |  | 1 |  |
|  | sonda igłowa |  | 1 |  |
|  | sonda krojąca nóż prosty |  | 1 |  |
|  | sonda krojąca nóż strunowy |  | 1 |  |
|  | sondy stożkowe o kątach: 30°, 45° i 60° |  | 3 |  |
|  | sondy cylindryczne o średnicach z zakresu: 2-60 mm |  | 7 |  |
|  | sondy sferyczne o średnicach: ½” i 1” |  | 2 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 – Reometr do badań rotacyjnych i oscylacyjnych produktów spożywczych – 1  zestaw

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reometr na łożyskach powietrznych do wykonania badań rotacyjnych i oscylacyjnych z modułami umożliwiającymi zastosowanie układów stożek – płytka i współosiowych cylindrów z układem do pomiaru naprężeń normalnych , możliwość wykonania pomiarów z zadanym naprężeniem i zadaną szybkością ścinania. Układ termostatowania Peltiera – 1 sztuka, -5 do 200oC Układ Peltiera na cylindry współosiowe ze zintegrowanym wentylatorem – 1 sztuka, 5 do 150oC, Układ pomiarowy stożek-płytka o średnicy ok.50mm i kącie 1°; 1 sztuka Układ pomiarowy stożek-płytka o średnicy ok.25mm i kącie 1°; - 1 sztuka Cylindry współosiowe standardowe o średnicy ok. 40mm; - 1 sztuka Cylindry współosiowe standardowe o średnicy ok. 20mm; - 1 sztuka Mieszadło typu Vane; - 1 sztuka Możliwość wykorzystania posiadanego już kompresora od reometru Haake; Modułowa budowa reometru skutkująca łatwą wymianą elementów automatycznie rozpoznawanych przez urządzenie oraz umożliwiająca rozbudowę lub łatwą naprawę reometru; Komputer z najnowszym system operacyjnym, kompatybilnym z MsOffice 2016. Zainstalowane przyjazne oprogramowanie z możliwością obróbki i eksportu danych, w tym dostępu do danych surowych, możliwość zainstalowania programu analizy danych na dowolnym komputerze w ramach organizacji użytkownika; Dostawa, montaż , przygotowanie reometru do pracy w laboratorium; Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego obsługi reometru wraz z wykonaniem pomiarów lepkości powierzonych próbek, protokolarne przekazanie instrumentu do eksploatacji, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim(wersja papierowa i elektroniczna). |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 –  Liofilizator laboratoryjny – 1  zestaw

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liofilizator z sondą do pomiaru próżni, o pojemności kondensatora co najmniej 2,5 kg, o wydajności co najmniej 2kg/24h – 1 sztuka wyposażony w: Płytę podstawy – 1 sztuka Zestaw 3 półek – 1 sztuka Cylinder akrylowy z wyjściami do zaworów – 1 sztuka Zawór do automatycznej regulacji ciśnienia – 1 sztuka Pompa próżniowa dwustopniowa, olejowa o wydajności co najmniej 2,5 m3/h – 1 sztuka Naczynie szklane do liofilizacji– 24 sztuki |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10 –    Urządzenie chłodnicze do przechowywania prób -  1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarka do przechowywania prób/enzymów/reagentów, - wysokość: 175 cm – (preferowana max. do 185 cm), - szerokość: 59-61, - szerokość komory: wew. min. 50 cm, - Głębokość: 65-70 cm - pojemność użytkowania chłodziarki: nie mniejsza niż 360 litrów, - Kolor: stal nierdzewna, srebrny, - Liczba agregatów: min. 1 - Możliwość wymontowania, zmiany wysokości wszystkich półek – (półki z hartowanego szkła), - czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: nie krócej niż 12 godzin, - Posiadane funkcje: bezszronowa (No Frost), szybkie chłodzenie, - Sterowanie elektroniczne, - Poziom hałasu: nie wyższe niż 40 dB - Klasa energetyczna nie niższa niż A+ |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11 –    Inkubator z wytrząsaniem -  1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | inkubator z wytrząsaniem o ruchu orbitalnym wypukła, transparentna pokrywa zapewniająca łatwą kontrolę wizualną wnętrza inkubatora, otwierana do góry przeznaczony do kolb/butelek/probówek o poj. do 1000 ml włącznie w zestawie z gumowaną, antypoślizgową platformą 23,5 x 29cm ±1cm zakres temperatury +5°C pow. temp. otoczenia do +70°C cyfrowa regulacja temperatury co 0,1°C stabilność temperatury w 37°C: ±0,1°C jednorodność temperatury w 37°C: ±0,25°C ruch kołowy o orbicie 19mm cyfrowo regulowana prędkość wytrząsania od 30 do 300rpm skok co 1rpm cyfrowo regulowany czas pracy od 1 min do 48godz lub tryb pracy ciągłej wymiary zewnętrzne (S x G x W): 28 x 41 x 33cm (platforma 23,5 x 29cm)±1cm wysokość przy otwartej pokrywie: do 63cm włącznie waga: do 6,5kg włącznie parametry elektryczne: 115/230V, 50-60Hz, 300W Wyposażenie: platforma magnetyczna na zaciski magnetyczne uchwyty magnetyczne do kolb Erlenmayera: poj. 50 ml, - 12 sztuk poj. 125 ml, - 10 sztuk poj. 250 ml, - 8 sztuk poj. 500 ml, - 2 sztuki statywy magnetyczne: na probówki typu Falcon 32x 15ml: - 1 sztuka na probówki typu Falcon 15x 50 ml: - 1 sztuka z regulowanym kątem nachylenia na probówki typu Falcon 15 i 50ml |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12 –    Element rozdrabniający -  1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówka rozdrabniająca „S 25 N ­ 25 G ­ ST” do tkanek i materiałów włóknistych Zakres objętości roboczych: 50 - 2000 ml Średnica statora: 25 mm Średnica rotora: 17 mm Odległość rotora od statora: 0,5mm Głębokość zanurzenia (min-max) w medium: 40 - 165 mm Materiały mające kontakt z próbą: PTFE, AISI 316L Możliwość wykorzystywania z rozpuszczalnikami Temperatura maksymalna: 180 °C Możliwość sterylizacji |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13 –    Dostawa elementu homogenizującego -  1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówka hoomogenizująca „S 25 N ­ 25 F” Zakres objętości roboczych: 100 - 2000 ml Średnica statora: 25 mm Średnica rotora: 18 mm Prędkość obrotowa rotora: 23,6 m/s Odległość rotora od statora: 0,5mm Skuteczność zawieszania cząstek w roztworze: 5-25µm Skuteczność emulgowania: 1-5µm Głębokość zanurzenia (min-max) w medium: 40 - 165 mm Materiały mające kontakt z próbą: PTFE, AISI 316L Możliwość wykorzystywania z rozpuszczalnikami Możliwy roboczy zakres pH: 2-13 Temperatura maksymalna: 180 °C Możliwość sterylizacji |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14 –  Suszarka laboratoryjna - 1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza co zapewnia równomierny jej rozkład w całym urządzeniem, - komora wykonana ze stali nierdzewnej - możliwość regulacji wysokości półek, - ciekłokrystaliczny wyświetlacz z możliwością odczytywania czasu pracy, alarmu temperaturowego, - niezależny system alarmowy zabezpiecza przed przegrzaniem i wyłącza urządzenie w przypadku przekroczenia temperatury, Zakres temperatury: temperatura otoczenia + 10oC + 300 oC - rozdzielczość temperatury: 0,1o ±0.2oC - jednorodność temperatury: ±1,0 oC - dopuszczalna temperatura otoczenia: 5 ~40oC - moc: około 800W - wymiary wewnętrzne komory: 310 x 310 x 310 mm±2mm - pojemność komory: około 30 l - maksymalne obciążenie półki 5kg - timer; 0-9999 min |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15 – Zamrażarka o pojemności 200-3000 l-  1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - zamrażarka o pojemności 200-3000l, - min. Wymiary: 86,5 x 105 x 66,5 cm±1cm - długość utrzymania temperatury podczas utraty zasilania – ok. 30 godz. - bezszronowa, - funkcja szybkiego zamrażania, - bezszufladowa - oświetlenie wnętrza, Alarm wzrostu temperatury Klasa energetyczna – min. A+ - wyposażenie; min. 3 kosze |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)