Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ (2)
Nr postępowania: 292/2018/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Część nr 1 – Dostawa przenośnego aparatu ultrasonograficznego z funkcją Dopplera

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Obrazowanie B-Mode (2D) Obrazowanie M-Mode Pamięć pętli zamkniętej „Cine loop” min. 256 klatek Powiększenie obrazu (ZOOM) w czasie rzeczywistym i obrazu zamrożonego Dysk twardy min. 60gb Łącze USB do obsługi pamięci typu Flash Możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z formatami PC Możliwość podłączenia drukarki termicznej za pomocą łącza USB Możliwość bezprzewodowego połączenia za pomocą Wi-Fi Bateria pozwalająca na min. 1,5 godzinną pracę bez zasilania zewnętrznego Dotykowy monitor LCD o przekątnej min. 12” Możliwość podłączenia sondy liniowej endorektalnej Możliwość podłączenia sondy liniowej abdominalnej Możliwość podłączenia sondy typu convex Elektroniczna sonda liniowa abdominalna 6-10 mhz Elektroniczna sonda liniowa endorektalna o częstotliwości 6-10 mhz Elektroniczna sonda typu convex częstotliwości 6-10 mhz Liczba kryształów minimum 128 Liczba kanałów nadawczo-odbiorczych minimum 128 Długość sondy wraz z kablem minimum 180 cm (od gniazda do końca sondy) Doppler spektralny Automatyczna analiza widma dopplerowskiego Automatyczny obrys i wyznaczanie parametrów przepływu Korekcja kąta bramki dopplerowskiej Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej Color Doppler Power Doppler Kierunkowy Power Doppler |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Dostawa analizatora biochemicznego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Aparat przenośny Wykonywanie analizy w czasie poniżej 3 minut Możliwość oznaczenia Hct Możliwość oznaczenia Hgb Możliwość oznaczenia BUN Możliwość oznaczenia Glu Możliwość oznaczenia Cl Możliwość oznaczenia Na Możliwość oznaczenia K Możliwość oznaczenia Ca Możliwość oznaczenia pH Możliwość oznaczenia PCO2 Możliwość oznaczenia HCO3 Możliwość oznaczenia Anion gap Możliwość oznaczenia Base Excese Możliwość oznaczenia parametrów morfologicznych krwi Szkolenie dla pracowników zawarte w cenie |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 – Dostawa wirówki laboratoryjnej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wirówka bez chłodzenia Rotor z adapterami do probówek stożkowych 4-50ml Zasilanie 230V/50-60Hz zakres obrotów: 300 ÷ 4 000 RPM, 2504 x g zegar sterujący 0-99min regulacja czasu wirowania regulacja prędkości / RCF sygnalizacja niewyważenia blokada pokrywy podczas wirowania, blokada startu przy otwartej pokrywie awaryjne otwieranie pokrywy produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 lub równoważnymi |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Dostawa zestawu do endoskopii strzyków

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Teleskop o średnicy 3mm, dł. 14cm Osłona z trokarem o średnicy 4mm i dł. 12cm Zgłębnik strzykowy Klema strzykowa Pompa insuflacyjna Źródło światła Zapasowe baterie Komplet noży strzykowych Przenośny futerał |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Dostawa teleresektoskopu

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Teleskop dł. 18cm, śr. 1,9/2,1mm Trokar Osłona trokaru Zatyczka Element roboczy Theloresektoskopu Diatermia elektrochirurgiczna kompatybilna z oferowanym theloresektoskopem Przewód łączący do diatermii |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Dostawa zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Endoskop prosty 0° Ø 8 mm, dł. 40 cm Trokar kompletny Ø 8 mm, dł. 12 cm Igła punkcyjna z mandrynem Ø 5 mm, dł. 33 cm Trokar do wprowadzania zawleczki wg Janowitza Ø 5 mm i 8mm, dł. 35 cm Kleszcze mikrochirurgiczne długie Ø 5 mm, dł. 46 cm Hak do wychwytywania nitki wg Meyera Ø 5 mm, dł. 40 cm Puszka na instrumenty i do sterylizacji Szczotki do czyszczenia kaniul trokarowych Ø 8 mm, dł. 20 cm Szczotka do czyszczenia kaniuli trokarowej Ø 5 mm, dł. 25 cm Pompa insuflacyjna 4l/min. max. 2 atm. 230 V Ledowe źródło światła - podłączana rączka akumulatorowa Zawleczki do fiksacji trawieńca niesterylne 5 szt. Zgłębnik z lancetem wg Christansena Trokar roboczy do zgłębnika Christansena |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 – Dostawa narzędzi i sprzętu medyczny (instrumenty chirurgiczne)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Imadło chirurgiczne Mathieu 14 cm |  | sztuka | 3 |  |  |
| 2. | Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 16 cm |  | sztuka | 3 |  |  |
| 3. | Imadło chirurgiczne Mathieu 17 cm |  | sztuka | 3 |  |  |
| 4. | Uchwyt do skalpela nr 4 |  | sztuka | 5 |  |  |
| 5. | Nożyczki chirurgiczne odgięte 170 mm T/T |  | sztuka | 5 |  |  |
| 6. | Nożyczki chirurgiczne proste 145 mm T/O |  | sztuka | 5 |  |  |
| 7. | Nożyczki chirurgiczne proste 145 mm O/O |  | sztuka | 5 |  |  |
| 8. | Nożyczki opatrunkowe Listera 18 cm |  | sztuka | 3 |  |  |
| 9. | Pensety anatomiczne 13 cm |  | sztuka | 5 |  |  |
| 10. | Pensety chirurgiczne 1:2 15 cm |  | sztuka | 5 |  |  |
| 11. | Klemy jelitowe 24 cm proste |  | sztuka | 2 |  |  |
| 12. | Kleszcze Backhausa 11,5 cm |  | sztuka | 10 |  |  |
| 13. | Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste 14 cm |  | sztuka | 5 |  |  |
| 14. | Kleszczyki naczyniowe typu Pean zagięte 14 cm |  | sztuka | 5 |  |  |
| 15. | Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste 18 cm |  | sztuka | 5 |  |  |
| 16. | Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste 24 cm |  | sztuka | 5 |  |  |
| 17. | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher proste 13 cm |  | sztuka | 5 |  |  |
| 18. | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher proste 16 cm |  | sztuka | 5 |  |  |
| 19. | Kleszczyki Halstead-Mosquito proste 12 cm |  | sztuka | 4 |  |  |
| 20. | Kleszczyki Halstead-Mosquito zagięte 12 cm |  | sztuka | 4 |  |  |
| 21. | Kleszcze maciczne z gumową końcówką |  | sztuka | 4 |  |  |
| 22. | Katetetr strzykowy (13 cm) |  | sztuka | 4 |  |  |
| 23. | Odgryzacz do brodawek strzykowych |  | sztuka | 3 |  |  |
| 24. | Trokar do repozycji trawieńca t. igłowy |  | sztuka | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 – Dostawa narzędzi i sprzętu medycznego (przyrząd porodowy do wycielania krów – 1 szt.)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wykonany ze stali lub aluminium Długość min 160 cm Szerokość rozstawu ramion 52cm Możliwość naprzemiennego ciągnięcia Możliwość szybkiego zwolnienia naciągu |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 – Dostawa narzędzi i sprzętu medycznego (sondy nosowo żołądkowe).

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Sonda o dł. 2,5m i szer. 15mm wykonana z pomarańczowej, elastycznej gumy |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Sonda o dł. 3m i szer. 16mm wykonana z pomarańczowej, elastycznej gumy |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Sonda o dł. 3,5m i szer 19mm wykonana z pomarańczowej, elastycznej gumy |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10 – Dostawa narzędzi i sprzętu medycznego (pistolet do inseminacji bydła  – 4 szt.)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Pistolet do inseminacji bydła o dł. min 50cm, z mechanizmem zatrzaskowym do mocowania osłonki |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11 – Dostawa narzędzi i sprzętu medycznego (Stetoskop – dwustronna głowica z dwutonową membraną – 3 szt.)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | głowica wykonana ze stali nierdzewnej dren nowej o zwiększonej odporności na tłuszcze oraz roztwory alkoholu duża membrana, Epoksydowa/włókno szklane, dwutonowa, zintegrowana z obwódką, średnica 4,3 cm mała membrana / lejek, Mała membrana (zintegrowana z obwódką), z możliwością zmiany w otwarty lejek, średnica 3,3 cm przewód (lira) jednokanałowy oliwki miękkie samo uszczelniające się 2 komplety gwarancja minimum 5 lat |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12 – Dostawa narzędzi i sprzętu medycznego (Zestaw do pobierania i zadawania treści żwacza)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Pompa do insuflacji i desuflacji |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Sonda żwaczowa metalowa |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Zbiornik na treść żwacza |  | sztuka | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13 – Dostawa narzędzi i sprzętu medycznego (zestaw do fetotomii)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Dwururowy fetotom Tygesena |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Przetyczka do fetotomu |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Haki oczodołowe tępe |  | sztuka | 6 |  |  |
| 4. | Haki oczodołowe ostre |  | sztuka | 4 |  |  |
| 5. | Linki porodowe z pętlami na obu końcach |  | sztuka | 10 |  |  |
| 6. | Łańcuszki porodowe dł. min 1,5m |  | sztuka | 8 |  |  |
| 7. | Hak Krey-Schröttlera |  | sztuka | 4 |  |  |
| 8. | Uchwyt do piłki Lyssa |  | sztuka | 8 |  |  |
| 9. | Zawłoczka Bulkego |  | sztuka | 3 |  |  |
| 10. | Fartuch porodowy 110 cm |  | sztuka | 6 |  |  |
| 11. | Fartuch porodowy 120cm |  | sztuka | 6 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14 – Dostawa narzędzi i sprzętu medycznego (rogostrugarka - szlifierka kątowa z 2 tarczami do korekcji racic)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Szlifierka kątowa moc silnika 1300W średnica tarczy do 125 mm prędkość obrotowa od 3000 do 11.000 obr/min (regulowana płynnie) długość przewodu zasilającego minimum 4 m ciężar urządzenia do 2,5 kg stałe obroty bez względu na stopień obciążenia sterowany mikroprocesorem wyłącznik przeciążeniowy system zapobiegający samoczynnemu rozruchowi łagodny rozruch urządzenia uchwyt tłumiący drgania przenoszone na przegub dłoni oryginalna walizka z tworzywa sztucznego pozwalająca na transport i przenoszenie szlifierki kątowej i osprzętu dodatkowego Tarcza z systemem 6 wymiennych noży do wykonywania zabiegów korekcji racic wykonana w wysokiej jakości aluminium z perforacjami zapewniającymi jej chłodzenie i zmniejszające wagę wysokość cięcia: 1,2 mm średnica tarczy: 120 mm dodatkowy komplet 6 wymiennych ostrzy Tarcza trąca tarcza do korekcji racic 115 mm gęste ziarno 30 z granulatem z hartowanego metalu lub z granulatem wolframowym i gumową podkładką antywibracyjną na spodniej stronie tarczy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)