Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 308/2018/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do anestezji wziewnej dla dużych zwierząt wraz z wyposażeniem.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia** | Ilość | Parametry oferowane* | Producent i model * | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompatybilny z Rezonansem Magnetycznym Klasyfikacja: Oparty na mikroprocesorze, elektroniczny, czasowy, ciśnieniowy respirator anestezjologiczny Pojemność: 18-litrowy mieszek dla dużych zwierząt z dużym obwodem absorbera Regulacja: Czas wdechowy 1-3 sekund Przepływ wdechowy 10 - 650 LPM Ciśnienie wdechowe 10 - 70cm H2O Współczynnik 2 - 80 BPM Pneumatyczny ręczny przycisk do wdechu Wyświetlacz LED: Czas wdechowy Wskaźnik (BPS) Współczynnik I:E Alarmy i Alerty: Niepowodzenie w cyklu – wizualno-dzwiękowy Niskie ciśnienie gazu – wizualno-dzwiękowy Brak energii – wizualno-dzwiękowy Systemy bezpieczeństwa: Regulator nadciśnieniowy 80cm H2O (regulowany) Przeciągacz Gazowy: Wejście 19 mm Walumen pochłaniacza na wapno sodowe: 6 litrów, szybka zmiana dla dużych zwierząt 2 litry, szybka zmiana dla małych zwierząt Opcje: miernik przepływu powietrza 0-10 L / M odparowalniki i mocowania | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)