Załącznik nr 1do SIWZ

Nr postępowania : 309/2018/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

PELLET DRZEWNY DO CELÓW GRZEWCZYCH

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów | Parametry oferowane* | Nazwa produktu/Producent* | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F x G) |
| 1. | Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego do celów grzewczych w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach miejsce dostawy Bałdy, gmina Purda– około 60 ton Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach miejsce dostawy Tomaszkowo 46, gmina Stawiguda– około 70 ton Parametry techniczne Pelletu drzewnego: Średnica: 6±1mm; Długość: 3,15 ≤ L ≤ 40; Gęstość nasypowa: 630 - 750 kg/m3; Zawartość wilgoci: poniżej 10 %; Zawartość popiołu: poniżej 0,5 %; Zawartość części drobnych: poniżej 1,5 %; Wartość opałowa: powyżej 18 MJ/kg; Moc energetyczna: minimum 4,7 kWh/kg Zawartość siarki: poniżej 0,04 %; Zawartość chlorków: poniżej 0,02 %. Objętość: 1,5 m³ Miałkość: < 3% 2.Posiada certyfikaty świadczące o wysokiej jakości paliwa: DIN PLUS lub EN PLUS A1 (lub równoważne). Paliwo będzie dostarczane w oznaczonych i szczelnych opakowaniach 15 kg lub 25 kg, na paletach do 1tony. Na opakowaniu będą znajdować się co najmniej następujące oznaczenia: producent paliwa, logo producenta, certyfikaty, parametry paliwa, waga opakowania. |  |  | tona | 130 ** |  |  |
| Wartość brutto: |  |

**Podane w przedmiocie zamówienia ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości, niż podano w przedmiocie zamówienia.

- Zamawiający będzie dokonywał zakupów pelletu drzewnego do celów grzewczych po cenach wynikających ze złożonej oferty.

- Wykonawca przy każdorazowej dostawie dostarczy certyfikaty jakości (atesty) producenta na pellet drzewny będący przedmiotem dostawy.

- Częstotliwość dostaw: zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, średnio 10 razy do roku na każdy punkt.

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………