Zam. 310/2018/PN/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  : Modernizacja  pomieszczeń  szatni i sanitariatów w Zakładzie  Poligraficznym UWM  w budynku  przy ul. Heweliusza  3.

W ramach  robot  budowlanych zamówienie  obejmuje:

1. Rozbiórka posadzek  z wykładzin

2.Wyrównywanie  podłoży  pod posadzki

3. Wymiana drzwi  wejściowych do pomieszczeń  dydaktycznych. Drzwi  zamontować wg parametrów technicznych:

Konstrukcja skrzydła. Rama skrzydła wykonana z klejonki  drewna iglastego  Wypełnienie skrzydła stanowi  płyta wiórowa otworowa  Rama wraz z wypełnieniem obłożona  jest dwustronnie płytą oklejoną  wysokiej jakości  okleiną naturalną Ościeżnice regulowane w kolorze skrzydła

4. Wymiana okien drewnianych  na okna PCV.  Okna  trzyszybowe z ramami z profili  wielokomorowych  ,o  współczynniku  U  1,0 -1,1

5. Wykonanie  nowej posadzki  .Posadzka z tworzyw sztucznych z cokołem

Wykładzina  o następujących parametrach:

- grubość całkowita: min 2 mm

- grupa ścieralności wg EN-660-2: Grupa T

- wgniecenie resztkowe wg EN 433: 0,03 mm

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424: odporna

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425: odporna

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9

- właściwości antystatyczne wg EN 1815: < 2kV

- absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8: + 4 dB

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02: . 6

- odporność chemiczna wg EN 423: dobra odporność

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C: odporna nie pozwala na rozwój

- wykładzina nie wymagająca gruntownego mycia i akrylowania przez okres min. 10 lat

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN

6 Naprawa  ścian   i sufitów -szpachlowanie.

7. Licowanie ścian  płytkami z kamieni sztucznych. Płytki o wym .20x30, 30x30

8.  Malowanie ścian i sufitów  techniką  emulsyjną  lateksową   kolor jasny  Dwukrotnie  malowanie  farbami lateksowymi  ścian  kolor jasny. Farba  powinna być   przydatna na powierzchnie  narażone  na intensywną eksploatację , ,odporność na szorowanie  klasy  I  wg  EN 13300

9. Wywiezienie gruzu

Szczegółowy zakres robót    przedstawia  załączony przedmiar robót

W ramach  robot  sanitarnych  zamówienie obejmuje :

-  demontaż    umywalek, baterii  umywalkowych  ,  pisuaru, misek ustępowych

-  montaż nowych  urządzeń  sanitarnych

- montaż kabin   WC  systemowych

Wymiana instalacji  sanitarnych  wg załączonego przedmiaru.

W ramach  robót elektrycznych należy wykonać  instalację  wg kalkulacji własnej

- demontaż starej  oraz montaż  nowej instalacji    elektrycznej.

Każdy  z Wykonawców   winien dokonać  wizji lokalnej  na terenie  budowy  celem  sprawdzenia  warunków  placu budowy oraz warunków  związanych  z wykonaniem  prac będących  przedmiotem przetargu.  Wykonawca  winien każdorazowo   poinformować  Zamawiającego  o zamiarze  dokonania  wizji  lokalnej na terenie budowy Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu  nr 605627950 p. Jerzy Ossowski.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia..

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia ,,gdyż  zamówienie  nie zostało podzielone   na wyodrębnione części   i musi być zrealizowane   w całości.

. Wykonawca  udzieli  2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace

. Wymagania stawiane Wykonawcy:

Kosztorys  ofertowy  należy   wykonać  w postaci  kosztorysu  uproszczonego   z załączeniem:

- wskaźniki  cenotwórcze

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą  i posiadające  aprobatę  techniczną.  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

Sporządził: Jerzy Osowski