Załącznik nr 1

373/2018/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w salach laboratoryjnych KTMiM,w budynku WNT przy ul. Oczapowskiego 11 B, C, E;

1/. Laboratorium C8-dostawa i montaż ramienia  odciągu stanowiskowego spalin i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 160 mm, z wentylatorem promieniowym lub dachowym o wydajności nominalnej 1100m3/h do pracy ciągłej, z tłumikiem, wyrzutem spalin  ponad dach. Ramię o zasięgu ok.3mb. wyciągowe przemysłowe  z konstrukcją do pracy w warunkach ciężkich z zewnętrznymi siłownikami gazowymi, z ssawką z blachy aluminiowej odpornej na warunki warsztatowe. Włączanie i wyłączanie urządzenia z zabezpieczeniem termicznym silnika elektrycznego w hermetycznej obudowie wraz  z zasileniem elektrycznym całego zestawu.

-Dostawa przejezdnego zestawu wentylacyjnego do odciągu gazów spawalniczych o wydajności ok.1000m3/h, podciśnienie min.1500Pa, przestawne ramie o długości 2m, poziom hałasu  max do 60dB – 1 kpl.;

2/. Sala komputerowa nr E28 oraz E31-dobór, dostawa i montaż  dwóch kompletnych klimatyzatorów, dla zapewnienia wymagań pracy dla urządzeń, sprzętu i ludzi w obu salach audytoryjnych :

-nr E28 , w której znajduje się 11 stanowisk komputerowych

-nr E31, w której znajduje się 13 stanowisk komputerowych

Dokonać doboru klimatyzatorów jako ścienne  grzejąco-chłodzące o mocy chłodu minimum 5 kW na pomieszczenie, zapewniając temperaturę ok.20 st. C Jednostki zewnętrzne do zamontowania na zewnątrz budynku w miejsce starych /do demontażu i utylizacji/, z okablowaniem między jednostkowym. Zasilenie z najbliższej tablicy elektrycznej  na korytarzu. Odprowadzenie skroplin z tacy do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej z wykonaniem zasyfonowania. Wykorzystać do przeciągania przewodów istniejące przestrzenie pod sufitowe i zabudowy ciągów instalacyjnych w budynku w uzgodnieniu z Inwestorem. Mocować jednostkę zewnętrzną na stelażu z profili systemowych min.0,5 m nad ziemia.

Wymagania: klimatyzator do pracy całorocznej ,niezależna praca w  pomieszczeniu typu inwertor, pompa ciepła, filtry do czyszczenia powietrza, programowanie czasowe, zapamiętywanie nastaw, sterowanie zdalne pilotem, wyświetlacz o aktualnych nastawach na jednostce wewnętrznej, instrukcja w języku polskim .

Gwarancja niezawodności: minimum 24 miesiące z przeglądami serwisowymi w cenie urządzenia.

Dokonać montażu wg. DTR Producenta urządzeń i wykonać docelowego ich rozruch, przeszkolić w ich obsłudze Użytkownika.

3/. Sala B11-zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji sprężonego powietrza w części C  poprzez ułożenie nowego odcinka instalacji o długości ok.35mb z  rury stalowej ½” z pom.C3 do B11, zakończając  dwoma zaworami odbiorczymi. Wykorzystać do przeciągania przewodów istniejące przestrzenie podsufitowe i zabudowy ciągów instalacyjnych w części C i B budynku.

Należy wykonać roboty towarzyszące ogólno-budowlane, jak: przebicia, zamurowania, uzupełnienia tynków, malowanie miejscowe itp. oraz pomiary elektryczne.

Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Sporządzili: Jan Wróblewski, Krzysztof Dutka