Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania:        380/2018/PN/DZP

FORMULARZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Zakup rur i materiałów preizolowanych do usunięcia awarii sieci CWU

| Lp. | Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Producent/nr katalogowy dla produktu równoważnego (wypełnia Wykonawca w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63/125 Rura preizolowana pojedyńcza PEX CWU, PN 10/95°C w zwoju - dostawa w ramach kompletnego systemu elastycznych rur preizolowanych opartych na rurze przewodowej PEX dla ciepłej wody do budowy sieci rozdzielczych i przyłączy CWU do budynków. Elastyczne właściwości rur PEX muszą spełniać warunki do następujących zastosowań: Długie odcinki rur odgałęźnych bez konieczności stosowania połączeń. Swobodne kształtowanie obejść kolizji. Przydane w terenach pagórkowatych i zmianach poziomów przy układaniu sieci CWU. Przewierty i techniki bez-wykopowe. Max temperatura ciągła: 85°C Max temperatura chwilowa 95°C Ciśnienie robocze:10 bar Jakość wody: obojętna woda, zawierająca tlen. Materiały: Rura przewodowa wykonana usieciowanego polietylenu (PE-HD) zgodnie z normą EN 12318. Dopuszczona do stosowania w instalacjach sanitarnych. Posiadająca atest higieniczny PZH. Właściwości w dłuższym czasie – zgodne z DIN 16892/93, wysoka odporność na agresywne media, niskie straty ciśnienia oraz bardzo dobra odporność chemiczna i mechaniczna. Izolacja – Pianka poliuretanowa, czynnik pieniący: cyklopentan, przewodność cieplna λ50 = 0,022 W/mK Płaszcz osłonowy - Polietylen PE-LD, natłaczany bezszwowo, ochraniający przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią |  | mb | 80 |  |  |
|  | 40/110 Rura preizolowana pojedyńcza PEX CWU, PN 10/95°C w zwoju Wg opisu jak w pkt 1. |  | mb | 80 |  |  |
|  | 40/110 Końcówka termokurczliwa Końcówka termokurczliwa zabezpieczająca końcówki rur przed penetracją wody na zakończeniach w komorach, węzłach itp. |  | szt | 2,0 |  |  |
|  | 63/125 Końcówka termokurczliwa Końcówka termokurczliwa zabezpieczająca końcówki rur przed penetracją wody na zakończeniach w komorach, węzłach itp. szt 2,0 |  | szt | 2,0 |  |  |
|  | Złączka przejściowa skręcana GZ 63x8,6-2”/PN10 Do połączeń do dalej idących sieci i instalacji CWU |  | szt | 2,0 |  |  |
|  | Złączka przejściowa skręcana GZ 40x5,5-1 1/4”/PN10 Do połączeń do dalej idących sieci i instalacji CWU |  | szt | 2,0 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |

….............................., dnia …...............................						……………………………………………………………………...

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)