Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 394/2018/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury badawczej dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 – Speedcook

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Speedcook - możliwość jednoczesnej obróbki mechanicznej i termicznej (sterylizacja, homogenizacja, mielenie, ugniatanie) materiału badawczego, - silnik o mocy nie mniejszej niż 1400W, - możliwość regulacji obrotów pracy silnika w zakresie od 100 do 12000 obr./min. - grzałka o mocy nie mniejszej niż 1000W, umożliwiająca szybkie podgrzanie próbki do 140oC, - zewnętrzna część urządzenia wykonana musi być z tworzywa umożliwiającego szybkie umycie, - zbiornik roboczy o pojemności nie mniejszej niż 2000ml (głębokość zbiornika nie mniejsza niż 25 cm), wykonany z tworzywa wytrzymałego, odpornego na wysokie temperatury i uderzenia, - wyposażenie: zbiornik z zespołem noży, koszyk wewnętrzny, łopatka, miarka, mieszadło, naczynie umożliwiające obróbkę termiczną materiału przy wykorzystaniu pary wodnej, |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Spektrofotometr UV-VIS z oprogramowaniem komputerowym

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Spektrofotometr UV-VIS z oprogramowaniem komputerowym Jednowiązkowy spektrofotometr UV-VIS, sterowany oprogramowaniem wewnętrznym oraz komputerowym. Dwie lampy: lampa wolframowa do zakresu VIS i deuterowa do zakresu UV Detektor: fotodioda krzemowa Zakres długości fali: 190 - 1100 nm lub szerszy Szerokość wiązki spektralnej: max. 2 nm Urządzenie w pełni zautomatyzowane: automatyczne przełączanie pomiędzy lampą W i D2; automatyczna zmiana filtra; automatyczna kalibracja długości fali; automatyczna kontrola włączania/wyłączania lamp; automatyczne zerowanie i korekta 100%T. Automatyczny podajnik na 8 kuwet. Dokładność nastawienia długości fali: nie gorsza niż +/- 0.8 nm Powtarzalność nastawienia długości fali: nie gorsza niż +/- 0.3 nm Zakres fotometryczny: -0,3 do 3 Abs 0-9900C lub szerszy Dokładność fotometryczna: nie gorsza niż +/- 0.3%T Powtarzalność fotometryczna: nie gorsza niż +/- 0.2%T Stabilność linii bazowej: nie gorsza niż 0.002 Abs/godz Płaskość linii bazowej: nie gorsza niż 0.002Abs Światło rozproszone: ≤0.05%T Wyjście USB na aparacie Porty umożliwiające podłączenie do aparatu drukarki oraz komputera PC. Wyświetlacz LCD o wymiarach min.120 x 50 mm Przepływowy moduł z chłodzeniem Peltiera Oprogramowanie wewnętrzne do przeprowadzania pełnej analizy jakościowej i ilościowej. Składające się z trzech trybów tj. tryb podstawowy, ilościowy, funkcje systemowe Oprogramowanie do sterowania aparatem przy pomocy zewnętrznego komputera PC, pracujące w środowisku Windows obejmujące: krzywe wzorcowe, analizę fotometryczną, analizę ilościową, analizę kinetyczną, skanowanie długości fali, analizę wielu długości fali i analizę DNA/białek. Wymiary (W x D x H): max. 485 x 400 x 250 mm Waga: max. 20 kg W dostawie: kuwety szklane 1 cm – 4 sztuki, kuwety kwarcowe 1 cm – 2 sztuki |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 – Wirówka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wirówka - wirówka posiada w zestawie rotory kątowe – od 24 x 2 ml do 18 x 2ml/18 x 0.5 ml, w tym rotor na 8 stripów PCR oraz rotor hematokrytowy, rotor 24 x 1.5 ml, - wygodne mocowanie pokrywki rotora 24 x 2 ml, bez użycia narzędzi, - rotory odporne na korozję wykonane z lekkiego chemoodpornego tworzywa, - maksymalna prędkość obrotowa: nie mniejsza niż 14 800obr/min. - maksymalne przyspieszenie: nie mniejsze niż 21000 g - chłodzenie w zakresie -9°C do +40°C, ustawiane co 1°C, - wyświetlacze typu LED, z podświetlanymi cyframi, informujące o parametrach pracy wirówki – poszczególne parametry prezentowane na oddzielnych wyświetlaczach, - funkcja krótkich zawirowań – dedykowany przycisk na panelu sterowania, - funkcja wstępnego schładzania - dedykowany przycisk na panelu sterowania, - możliwość programowania prędkości obrotowej (RPM), przyspieszenia (RCF) i czasu, - zakres regulacji czasu od 1 do 99 minut + praca ciągła, - przyciski sterowania odporne na zalanie płynami – nie dopuszcza się pokręteł utrudniających utrzymanie panelu w czystości, - przyspieszenie do prędkości maksymalnej w ciągu 10 sekund, - hamowanie od prędkości maksymalnej do zatrzymania w ciągu 12 sekund, - poziom hałasu nie wyższy niż 50dBA, - wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x głęb. x wys.): 30 x 45 x 33 cm, - zużycie energii nie większe niż 370 W - waga nie większa niż 28 kg |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Łaźnia wodna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Łaźnia wodna - moc maksymalna grzałek większa od 1000 W, - pojemność wanny nie mniejsza niż 15 l, - pojemność całkowita nie mniejsza niż 20 l, - zakres pracy od 50 powyżej temperatury otoczenia do minimum 950C, - stabilność temperatury nie większa niż 0,20C, - rozdzielczość pomiaru temperatury nie większa niż 0,15 0C, - wyświetlacz LED, - napięcie zasilania 230V AC, 50-60 Hz - zawór spustowy - pokrywa nierdzewna na zawiasach, - nierdzewny kosz wytrząsarki do zamocowania platformy pod uchwyty kolb oraz statywów na probówki, - platforma do zamocowania kolb z uchwytami do wyjmowania z kosza wytrząsarki, - uchwyty pod kolby stożkowe o objętości 250 ml szt.6, - wanna o wymiarach nie mniejszych niż 300 x 350 x 200 mm, - wymiary zewnętrzne nie mniejsze niż 550 x 450 x 350 mm, |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Destylarka do wody

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Destylarka do wody - urządzenie elektryczne przeznaczone do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji, - urządzenie do pracy ciągłej, - w chłodnicy destylatora wbudowany defragmator zabezpieczający przed przenikaniem nieodparowanych cząstek wody do destylatu, - czujnik ciśnienia i czujnik poziomu wody zabezpieczające przed zniszczeniem aparatu w przypadku zakłóceń w dopływie wody zasilającej, - wydajność destylatu: do 10 l/h - zużycie wody: max 180 l/h - przewodność elektryczna destylatu: 3,6 uS/cm - pobór mocy: do 8 kW |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Waga laboratoryjna precyzyjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Waga laboratoryjna precyzyjna - obciążenie maksymalne: 3100 g, - dokładność odczytu: 0,1 g, - wymiar platformy nie więcej niż 130×130 mm, nie mniej niż 120×120 mm, - waga wyposażona w wewnętrzny akumulator, - szalka wykonana ze stali nierdzewnej, - złącze RS 232, USB -A oraz USB-B, - podświetlany wyświetlacz LCD, - regulowana wysokość nóżek oraz poziomice. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 – Waga laboratoryjna precyzyjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Waga laboratoryjna precyzyjna - obciążenie maksymalne: 4500 g, - dokładność odczytu: 10 mg, - wymiar platformy nie więcej niż 200×200 mm, nie mniej niż 190×190 mm, - waga wyposażona w wewnętrzny akumulator, - szalka wykonana ze stali nierdzewnej, - wyposażenie w dwa złącza RS 232, USB -A oraz USB-B, - możliwość współpracy z komputerem za pomocą USB, - możliwość ważenie podszalkowego, - podświetlany wyświetlacz LCD, - regulowana wysokość nóżek oraz poziomice, - możliwość gromadzenia danych w min. 5 bazach, - możliwość eksportu i importu danych za pomocą zewnętrznego nośnika Pendrive. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 – Waga laboratoryjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Waga laboratoryjna - obciążenie maksymalne: 2000 g, - dokładność odczytu: 0,01 g, - wymiar platformy nie więcej niż 130×130 mm, nie mniej niż 120×120 mm, - waga wyposażona w wewnętrzny akumulator, - szalka wykonana ze stali nierdzewnej, - złącze RS 232, USB -A oraz USB-B, - podświetlany wyświetlacz LCD, - regulowana wysokość nóżek oraz poziomice. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)