FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Monitor do jednorazowych bronchoskopów aScope 4 broncho, aScope 3.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Monitor dedykowany do jednorazowych bronchoskopów aScope 4 broncho, aScope 3: Monitor LCD, kolorowy, dotykowy Parametry monitora: Przekątna wyświetlacza 8" - 8,5 " Rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 pikseli Czas pracy na akumulatorze 2 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie Zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora Złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci. Uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek). Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Wielofunkcyjny stetoskop elektroniczny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Wielofunkcyjny stetoskop elektroniczny: Wyświetlacz LCD: 2.7’’ Stetoskop osłuchowy Krzywa EKG, SpO₂, puls wyświetlane w czasie rzeczywistym Możliwość zatrzymania przebiegu krzywej, co umożliwia dokładne zapoznanie się z jej przebiegiem Regulowany kontrast i jasność ekranu Sygnalizacja dźwiękowa pulsu Pomiar SPO2 za pomocą czujnika dla dorosłych Alarmy: niskiego napięcia, wyjęcia palca z czujnika, odłączenia czujnika, przekroczenie limitów (regulacja zakresu alarmu) Tętno: Zakres pomiaru: 30bpm~ 300bpm (Dokładność: ±2bpm lub ±2%) Puls: Zakres pomiaru: 30bpm~ 250bpm (Dokładność: ±2bpm lub ±2%) SpO₂: Zakres pomiaru: 0% ~ 100% (Dokładność: 70 ~ 100% (±2%)) Moc: ładowalna litowa bateria DC3.7V Temperatura pracy: 5℃~40℃; Wilgotność: 20%~80% Wyświetlanie pojemności baterii Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Fantom psa RKO.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Fantom psa RKO: fantom psa RKO został stworzony do nauki treningu resuscytacji usta-pysk, przy użyciu indywidualnych, jednorazowych dróg oddechowych. Te ekonomiczne drogi oddechowe eliminują możliwość przejścia zakażenia na osoby ćwiczące oraz konieczność dezynfekowania fantomu po każdym użyciu. Ćwiczenia możliwe do wykonania na fantomie: • nauka prawidłowego ułożenia rąk podczas wykonywania ucisków • głębokość wykonywanych ucisków • kontrola pulsu udowego • odpowiednia wentylacja Drogi oddechowe można wymienić w bardzo szybkim czasie. Fantom psa jest łatwy i prosty w obsłudze. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Analizator moczu.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Analizator moczu: Analizator moczu odczytuje 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu. Jest przenośnym, półautomatycznym spektrofotometrem który odczytuje multi parametrowe moczowe paski testowe w standardowych warunkach, następnie zapisuje wyniki w pamięci i daje możliwość ich wydrukowania wbudowaną drukarką. Czułość dla białka - 18 mg/dl, dla glukozy - 40 mg/dl Analizator odczytuje parametry z paska: leukocyty ciała ketonowe białko glukoza azotyny krew urobilinogen pH bilirubinę ciężar właściwy Cechy analizatora: Automatyczna korekcja ciężaru właściwego próbek moczu o odczynie silnie zasadowym Wbudowana drukarka termiczna Gotowość do pracy w każdej chwili Flagowanie wyników patologicznych Wydajność – ok. 50-120 testów/godz. Pamięć 100 wyników Ciekłokrystaliczny wyświetlacz (2 linie po 24 znaki). Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Fantom psa dla ALS.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Fantom psa dla ALS: Fantom psa pozwalający na praktykę: pobierania krwi i iniekcji, masażu serca, założenia rurki dotchawicznej oraz kontroli pulsu udowego. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Kamera endoskopowa bezprzewodowa.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kamera endoskopowa bezprzewodowa: Technika bezprzewodowa (łączność z odbiornikiem dołączanym do portu USB) Zasilanie akumulatorowe, ładowarka w zestawie Kompatybilna z wyjściem optycznym endoskopów, kolonoskopów, cystoskopów itp. Powiększenie obrazu: optyczne 15x – 35x , cyfrowe 15x – 100x Rozdzielczość matrycy 720 x 480 Optyka szklana, wielosoczewkowa o ogniskowej F = 22mm Format video YUY2 Frame rate: 30 FPS Możliwość regulacji jasności, kontrastu, wysycenia, balansu bieli Zapis obrazu: JPG / BMP / AVI 4 kanałowy system bezprzewodowy Wbudowana bacteria 850mAH Interfejs USB 2.0 Ładowarka zasilana prądem zmiennym Praca w systemie operacyjnym Windows 7, 8, 10 and Mac OS-X 10.4 lub wyższym Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Kamera endoskopowa ze źródłem światła LED.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kamera endoskopowa ze źródłem światła LED: Kamera przewodowa, kompatybilna z wyjściem optycznym powszechnie stosowanych endoskopów Źródło światła LED, kamera z możliwością regulacji jasności, nasycenia barw, balansu bieli Możliwość cyfrowego zapisu filmów/zdjęć przez wyjście USB Współpraca z systemem operacyjnym Windows 7, 8, 10 and Mac OS-X 10.4 lub wyższym. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Sonda żołądkowa dla bydła typu Mark II.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Sonda żołądkowa dla bydła typu Mark II: Wykonana z trwałego, odpornego na działanie temperatury poliuretanu. Do mycia i dezynfekcji przy użyciu powszechnie stosowanych środków, w komplecie z kompatybilnymi akcesoriami: osłona sondy żołądkowej pompa do sondy żołądkowej klucz nosowy wymienna (o innym rozmiarze) końcówka sondy żołądkowej. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Stetoskopy elektroniczne.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Stetoskop elektroniczny: Stetoskop umożliwiający zapisanie do dwunastu 30 sekundowych nagrań, które następnie można natychmiastowo odsłuchać. Możliwość bezprzewodowego przesłania klipów za pośrednictwem technologii Bluetooth® na komputer, do elektronicznej bazy pacjenta. Graficzna wizualizacja dźwięków serca i płuc na komputerze (program dołączany StethAssist) Dane techniczne: Dodatkowy adaptor ‎: Nie Skala akustyczna : 10+ Długość‎: 69 cm Okres gwarancji‎: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zestawy do pobierania i transfuzji krwi o pojemności 50 ml z CPDA-1 |  | sztuka | 30 |  |  |
| 2. | Zestawy do pobierania i transfuzji krwi o pojemności 150 ml z CPDA-1 |  | sztuka | 30 |  |  |
| 3. | Zestawy do pobierania i transfuzji krwi o pojemności 250 ml z CPDA-1 |  | sztuka | 30 |  |  |
| 4. | Zestawy do pobierania i transfuzji krwi o pojemności 1000 ml z CPDA-1 |  | sztuka | 20 |  |  |
| 5. | Zestawy do pobierania i transfuzji krwi o pojemności 4000 ml z CPDA-1 |  | sztuka | 20 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Aparat do amplifikacji DNA (termocykler) z funkcją gradientu temperaturowego.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Aparat do amplifikacji DNA (termocykler) z funkcją gradientu temperaturowego: moduł grzejno-chłodzący z układem Peltier’a blok grzejny na 96 próbek 0.2 ml umożliwiający prowadzenie reakcji w wysokoprofilowych i bez bocznych ramek mikropłytkach, probówkach oraz paskach zakres temperatury bloku musi wynosi 4 - 100°C szybkość grzania i chłodzenia nie niższa niż 4°C/sek ogrzewana pokrywa w zakresie 40 - 100°C dokładność temperatury musi wynosi 0,5°C gradient termiczny w zakresie temperatury co najmniej od 30 do 100 °C umożliwiającego jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 12 reagentów zakres programowania różnicy temperatur gradientu musi wynosić co najmniej od 1 do 25 °C system gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu – tzw. gradient dynamiczny rozpiętość zakresu gradientu termicznego maksymalnie 1 °C sterowanie i programowanie z kolorowego wyświetlacza dotykowego o wielkości minimum 5,7” o rozdzielczości VGA programowanie graficzne metody PCR pamięć do zapisu minimum 500 programów amplifikacji DNA port USB typu A z przodu aparatu możliwość amplifikować próbki o objętości co najmniej od 1-100 μl lampka LED statusu urządzenia możliwość pobierania bezpłatnych aktualizacji z oficjalnej strony internetowej, które użytkownik może samodzielnie wprowadzić przy pomocy portu USB A funkcja „samotestowania” przeprowadzającą diagnostykę funkcjonowania termocyklera. wgląd w całkowitą ilość przepracowanych godzin przez termocykler. posiada zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia. w zestawie specjalna ramka, która zakładana jest wokół bloku grzejnego, aby minimalizować możliwość zmiażdżenia pojedynczych probówek po zamknięciu pokrywy Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. System do eutanazji zwierząt laboratoryjnych.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | System do eutanazji zwierząt laboratoryjnych: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia do humanitarnej eutanazji zwierząt laboratoryjnych. System musi się składać z następujących elementów: - poliwęglanowej, transparentnej komory z pokrywą pozwalającej na eutanazję zwierząt laboratoryjnych w ich klatce bytowej lub ptaków doświadczalnych (kura, indyk, gołąb). Wymiary komory minimum 90x75x60cm (dł./szer./wys.), - rur giętkich doprowadzających gaz do komory, - zaworu umożliwiającego podłączenie komory do systemu wyciągowego, - zintegrowanego panelu kontrolnego pozwalającego na sterowanie dopływem gazów (karbogen i CO2) zgodnie ze zdefiniowanym przez producenta programem (sterowanie PLC), 2 zdefiniowane programy eutanazji oraz 2 klawisze manualnego sterowania dopływem karbogenu i CO2, Urządzenie do eutanazji wykorzystujące dwa gazy: karbogen i CO2. Procedura eutanazji musi przebiegać zgodnie ze zdefiniowanym programem: I etap – od dołu komory przez 1 min. wprowadzany jest karbogen (95%O2 + 5%CO2), II etap – wstrzymanie dopływu karbogenu oraz rozpoczęcie wprowadzania 100% dwutlenku węgla. Urządzenie musi mieć możliwość użytkowania 2 programów: - 1 minuta karbogenu + 4 minuty CO2 - 1 minuta karbogenu + 1 minuta CO2 Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Komora do barwień immunofluorescencyjnych, nr kat.: M920-2: Pojemnik do barwienia StainTrayTM, na 20 szkiełek, czarna pokrywka z ABS, zakres temp. od – 80oC do +80oC. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Wkładka redukcyjna na probówki 50ml typu Falcon, nr kat.: 14113: Wkładka redukcyjna (1 x fi 30 x 78 mm) na probówkę z dnem stożkowym 50 ml typu Falcon pasująca do wirówki MPW-350R oraz do rotora numer 12436. |  | sztuka | 12 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Elementy eksploatacyjne do miernika Mastersizer 2000, nr kat.: PMW4015: Para szkieł z uszczelkami do celi pomiarowej dyspersji cieczowych do Mastersizer 2000. |  | zestaw | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Kolumny ochronne do chromatografu jonowego ICS 5000 firmy Dionex i cartridge (kolumienki) do usuwania kwasów humusowych oraz sprawdzenie działania chromatografu po zamontowaniu kolumn ochronnych: |
| 1. | Anionowa kolumna ochronna AG22 2x50 mm Guard |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Kationowa kolumna ochronna CG12A 2x50 mm Guard |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Cartridge (kolumienki) OnGuard II P |  | Op. = 48 sztuk | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17. Asortyment laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Ręczny automatyczny licznik komórek Scepter: Kształtem przypomina dużą pipetę automatyczną. Wyposażony w czytelny wyświetlacz, tłok, jeden przycisk sterowania, uchwyt, port dla sensora. Czas pomiaru wynosi 30 sekund. Wynik pojawia się na ekranie licznika bezpośrednio po pomiarze; wyświetlane są informacje określające dokładne stężenie komórek w zawiesinie, objętość komórek oraz średnica komórek. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Końcówki (sensory) 40 uM do ręcznego, automatycznego licznika komórek Scepter z poz. 1: Pomiar komórek przy użyciu ręcznego automatycznego licznika komórek jest możliwy dzięki użyciu jednorazowych 40 uM sensorów. Zastosowanie sensorów 40 uM umożliwia zliczenie komórek o wielkości od 3 do 18 um. Po pobraniu próby, do sensorów każdorazowo dostaje się 50 ul zawiesiny komórek. |  | sztuka | 150 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)