Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 75/2018/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zakładowej kanalizacji sanitarnej zewnętrznej przy budynku zlokalizowanym przy ul. Żołnierskiej 14c na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zakres dotyczy wymiany odcinka kanalizacji ok. 100,0 m. ze średnim  zagłębieniem ok. 5,5 m. wraz z naprawą  studni, na odcinku od studni S1 do studni S5, zgodnie z załączoną mapą. Przy realizacji prac należy uwzględnić, na odcinku od studni S5-S4 wymianę instalacji o średnicy ⍉200, na odcinku od studni S4-S1 wymianę instalacji o średnicy ⍉250 oraz prowadzenie prac na czynnej kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu wymiany należy wykonać aktualizację w formie mapy geodezyjnej ze zgłoszeniem do Urzędu Miasta. W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z prowadzeniem prac ziemnych. Z uwagi na stan kanału i możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanych przyłączy prace muszą być prowadzone metodą wykopu otwartego. Należy również uwzględnić nieprzerwaną prace remontowanego odcinka kanalizacji sanitarnej, obsługę geodezyjną, wykonanie badania kamerą (niezbędnego do odbioru prac). Zakres prac m/i określa załączony przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym. Wycenę należy wykonać z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych nakładów umożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, sztuką budowlaną, zapewniających prawidłową eksploatację wyremontowanego odcinka  instalacji kanalizacji sanitarnej.