Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 171/2019/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont korytarza i klatki schodowej w budynku przy ul. Oczapowskiego 14 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

1. Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie remontu korytarza głównego wraz otwartą klatką schodową w bloku nr 106 budynku  Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 14

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Roboty budowlane

- rozbiórkę posadzki z  płytek  ceramicznych;

- demontaż  balustrad schodowych;

- naprawę  ścian   i sufitów  uzupełnienie tynków na suficie i  ścianach;

- szpachlowanie ścian i sufitów;

- malowanie ścian i sufitów  techniką  emulsyjną     kolor jasny  Dwukrotnie  malowanie  farbami  ścian  kolor jasny. Farba  powinna być   przydatna na powierzchnie  narażone  na intensywną eksploatację, odporność na szorowanie  klasy  I  wg  EN 13300;

- montaż okładzin ściennych  z płytek z kamieni sztucznych (płytki o wymiarach min.  30x60cm);

- montaż sufitu podwieszonego konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien  mineralnych o polepszonych  właściwościach akustycznych 44db wymiarach 60x60 cm, krawędź E15 np. typu  Rockfon Sonar;

- montaż balustrad schodowych ze stali  nierdzewnej  z wypełnieniem szkłem bezpiecznym (wzór  jak na klatkach schodowych budynku 105);

- wymianę parapetów okiennych;

- wymianę drzwi  wewnętrznych korytarzowych;

- wymianę ścianki  poczekalni do sali zabiegowej na ściankę   ALU z   drzwiami aluminiowymi  profil „zimny”, kolor biały, wyposażone w klamkę, jeden zamek, do wysokości klamki wypełnienie – panel;

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wielkowymiarowych 60 x 60 cm, 60 x 30 cm. Płytki o właściwościach  antypoślizgowych. Płytki odporne na wodę i niektóre  środki chemiczne oraz kwasy;

- wywiezienie gruzu.

- Roboty branży elektrycznej

- wymianę i uzupełnienie instalacji i osprzętu elektrycznego;

- wymianę lamp oświetleniowych;

- pomiary elektryczne.