Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Nauki o Środowisku w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 oraz Prawocheńskiego 1 UWM w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Nauki o Środowisku w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 oraz Prawocheńskiego 1 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących wykładzin w pokojach zgodnie z przedmiarami

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie

- Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności

- Wymiana stolarki drzwiowej drzwi wypełnienie płyta wiórowa z klamką niklowaną, drzwi wyposażone w dwa zamki z atestem antywłamaniowym.

- Wykonanie warstw posadzkowych z wykładzin dywanowych zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach o parametrach:

Parametry wykładziny dywanowej:

Wykładzina welurowa na podkładzie jutowym

Włókno 100% poliamid

Waga runa min.500g/m2

Wysokość wykładziny max 1 cm

- Montaż listew przypodłogowych

- Wymiana osprzętu instalacyjnego zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach. Wymiana istniejących opraw na oprawy LED

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych