PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

I. Nazwa inwestycji: 	Wymiana instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

II. Adres inwestycji		ul. Oczapowskiego 12, 10-759 Olsztyn

III. Nazwa i kod CPV:

- 71.32.00.00-7;  45.34.30.00-0.

IV. Inwestor			Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Oczapowskiego 2, 10-759 Olsztyn

V. Imię i nazwisko osób opracowujących program:

Sporządzający -   Jan Wróblewski

VI. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Część opisowa

2. Część informacyjna

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI					3

1.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA					3

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO			3

1.3. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE					4

1.3.1. Przeznaczenie i sposób użytkowania							4

1.3.2. Podstawowe parametry projektowanego obiektu					4

1.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		5

1.4.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych			5

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI					8

1.6.  ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH			8

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA								9

2.1. FINANSOWANIE INWESTYCJI							9

2.2. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PROJEKTÓW

I UZGODNIEŃ									9

# 2.3. PRZEPISY PRAWNE									10

PLAN SYTUACYJNY									11

SZKIC OBIEKTU										12

1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI

1.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymiany wewnętrznej wodociągowej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie;

2)	roboty budowlane w zakresie wymiany hydrantowej instalacji przeciwpożarowej.

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek znajduje się przy ul. Oczapowskiego 5 w Olsztynie (Kortowo). Obiekt użytkowany do celów dydaktyczno – naukowych.

1.3. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.3.1. Przeznaczenie i sposób użytkowania

Zasadniczym przeznaczeniem budynku są cele dydaktyczno - naukowe.

1.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.4.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Należy zaprojektować i wykonać wymianę wewnętrznej wodociągowej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dokumentację projektową wykonawczą należy sporządzić zgodnie z decyzją KM PSP w Olsztynie z dnia 14.02.2017r.nr MZ.5580.73.2.2016 oraz ekspertyzą rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zatwierdzonej przez KW PSP z dnia 30.11.2018r postanowienie nr WZ.5595.120.2018, wraz z kosztorysem i w oparciu o nią wykonać wymianę pionów i instalacji hydrantowej ppoż.

Dokumentacja projektowa wymiany wewnętrznej wodociągowej instalacji hydrantowej ppoż. po uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz wymiana instalacji hydrantowej na nową musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wodociągowej instalacji przeciwpożarowej w obiekcie budynku dydaktycznego, w sposób zapewniający ochronę całej powierzchni stref pożarowych budynku z aulą im. Gotowca i aulą im. Moczarskiego.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

1.5.1. Dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy winny być opracowane zgodnie z § 4.2 i § 12 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostaje wydana w wersji papierowej i elektronicznej w ilości egz. wskazanych poniżej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

1.5.3. Uzyskanie uzgodnień, dokumentów itp. niezbędnych do zrealizowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę

1.5.4. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje :

- Projekt budowlany wykonawczy składający się z części opisowej i rysunkowej, zawierającą rozwiązania, instalacyjne, funkcjonalno - użytkowe, materiałowe, Cześć rysunkowa powinna zawierać rzuty z układem pomieszczeń, przekroje, Projekt wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem ostatecznym projektu budowlanego wykonawczego.

- Projekt budowlany branżowy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane zawierający m.in. inwentaryzację techniczną

- Projekt wykonawczy branżowy w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Przedmiary robót – oddzielne opracowanie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – oddzielne opracowanie z uwzględnieniem podziału szczegółowego określonego w przedmiarach robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Kosztorys inwestorski – wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Zbiorcze Zestawienie Kosztów

- Opracowania należy przekazać Zamawiającemu w:

- 3 egz. – projektu budowlanego branżowego (2 egz. stanowiące załącznik do pozwolenia na budowę, 1 egz. w segregatorze) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projektu wykonawczego branżowego w wersji papierowej (w tym jeden egz. wpięty do segregatora luzem)

- 2 egz. – przedmiarów robót, specyfikacji technicznych w wersji papierowej;

- 2 egz. – kosztorysów inwestorskich  i ZZK w wersji papierowej

- 2 egz. - całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD  (kosztorysy inwestorskie na oddzielnym nośniku) dokumentacja w .pdf , .dwg oraz kosztorysy w .ath

- Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania ustawy prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 29  - 31  ustawy PZP tj.  :

  - w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

  - w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji – w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” łącznie z opracowaniem tabeli równoważności dopuszczającej produkty równoważne z jednoczesnym opisem równoważności.

1.5.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności.

1.5.6. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.

1.5.7. Nadzór autorski  obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994. – Prawo Budowlane.

1.5.8. Wykonawcy przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 ustawy Prawa budowlanego, tj.:

- wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

- żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

- wykonywania ich niezgodnie z projektem.

1.5.9. Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

- udziału w komisjach i naradach organizowanych przez zamawiającego,

- udziału w odbiorze końcowym robót,

- udziału w uzgodnieniach o możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

1.6.  ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH

1.6.1. W ramach realizacji projektu wykonawczego wymiany pionów hydrantowych i hydrantów ppoż. przewidzieć i zrealizować wymianę w sposób zapewniający pokrycie całej powierzchni chronionego budynku zasięgiem nowych hydrantów .

1.6.2. Roboty wykonawcze wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

1.6.3. Udokumentować po wymianie instalacji hydrantowej pomiary sprawdzające , uzyskując minimalne parametry wydajności i ciśnienia wody dla poszczególnych hydrantów ppoż. całego budynku przedstawiając do odbioru końcowego.

1.6.4. Należy wykonać roboty towarzyszące ogólno-budowlane, jak: przebicia, zamurowania, uzupełnienia tynków i zabudów ,malowanie miejscowe itp. oraz pomiary z dokumentacja powykonawczą.

1.6.5. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

1.6.6. Wykonawca zobowiązuje się do obecności w miejscu realizacji inwestycji na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem, że daty obecności na budowie będą każdorazowo uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. FINANSOWANIE INWESTYCJI

Finasowanie ze środków własnych UWM w Olsztynie.

2.2. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PROJEKTÓW I UZGODNIEŃ

# Decyzja Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 r. nr MZ.5580.73.2.2016;

- Ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zatwierdzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 listopada 2018 r. nr WZ.5595.120.2018.

# 2.3. PRZEPISY PRAWNE

# Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.