Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Część nr 1 –   Ciśnieniomierze automatyczne, naramienne

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyświetlacz: cyfrowy, LCD ciekłokrystaliczny Metoda pomiarowa: oscylometryczna Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min Pamięć: 2 x 100 pomiarów z datą i godziną Dokładność: ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 5% Pompowanie: automatyczne z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic Wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór spustowy Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA (paluszki) lub zasilacz sieciowy (możliwość dokupienia) Czas pracy baterii: ok. 1500 pomiarów Waga ciśnieniomierza: około 380 g bez baterii Waga mankietu: około 163 g Wymiary ciśnieniomierza: około 161 x 12,4 x 9,0 cm ±0,5cm Wymiary mankietu: około 53,2 x 14,5 cm. (średnica 7,5 cm) dla ramion o obwodzie 22-42 cm ±0,5 cm |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 –  Densytometr

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Densytometr do pomiaru mętności zawiesiny komórek Źródło światła: dioda LED Długość fali [nm]: λ=565 ±15 Zakres pomiarowy [McF]: 0,00-15,00 Dokładność pomiaru [%]: ±3 Czas pomiaru [sek.]: 1 Średnica otworu pomiarowego [mm]: 18 (bez adaptera) lub 16 (z adapterem) Odchylenie standardowe przy pomiarze: 0,0 McF - 0,0 ±0,1 0,5 McF - 0,5 ±0,1 3,0 McF - 3,0 ±0,1 6,0 McF - 6,0 ±0,2 ≥7,5 McF - ≥7,5 ±0,2 Objętość mierzonej próbki: nie mniejsza niż 2 ml Forma prezentacji wyniku: LCD Rozdzielczość wyświetlacza [McF]: 0,01 Waga [kg]: nie wyższa niż 0,7 Zasilanie [V/mA /W]: 12 / 7 / 0,1 i baterie (3 x AA) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 –  Wirówka laboratoryjna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotor z pokrywą do probówek typu Eppendorf Rotor z pokrywą rotora do probówek stożkowych 15 mL/50 mL Rotor horyzontalny z adapterami do probówek typu Eppendorf oraz do probówek stożkowych 15 mL/50 mL Specyfikacja: maksymalne RCF: 30 130 × g maksymalna prędkość: 17 500 rpm dostępne rotory: 12 Pojemność maksymalan: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP czas rozpędzania: 14 s czas hamowania: 15 s wyświetlacz: large, brightly lit LCD zegar: Od 30 s do 99:59 h, z funkcją pracy ciągłej funkcja hamowania SOFT poziom hałasu: < 54 dB(A), gdy używany jest Rotor F-45-30-11 zakres objętości: 300 mL zasilanie elektryczne: 230 V, 50 – 60 Hz maksymalny pobór mocy: 1.050 W Wymiary (S × G × W): 38 × 64 × 29 cm±1 cm Wysokość (z otwartą pokrywą): 63 cm chłodzenie zakres kontroli temperatury: Od -11 °C do 40 °C |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Gel Doc™ EZ System

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System dokumentacji żeli kompatybilny z Mini-PROTEAN® Tetra Cell System (Bio-Rad) oraz żelami Bio-Rad stain-free gels. Specyfikacja: fluorescencja: obrazowanie stain-free, barwienie wzbudzane promieniami UV kolorymetria / densytometria dokumentacja żelu (Flamingo™, Oriole™, SYPRO Ruby, Coomassie, Fluorescent Orange, Krypton Stains; bromek etydyny, GelGreen, Gel Red, SYBR® Safe, SYBR® green, SYBR® Gold dyes; Bio-Rad stain-free gels) maksymalna wielkość próbki 11,2 x 15 cm maksymalny obszar obrazu 11,2 x 15 cm źródło wzbudzenia Trans UVB (302 nm) 2 tryby sterowania oświetleniem: Trans-UV, Trans-White UV tray: 280-400 max 300 nm Blue tray: 430-460, max 440 nm White tray: światło widzialne Stain-free tray: wymaga gotowych żeli w technologii stain-free Detektor CCD Rozdzielczość obrazu 1392 x 1040 pikseli (1,4 megapiksela) Filtry emisji oparte na zasobniku Zakres dynamiczny > 3,0 rzędy wielkości Gęstość pikseli (poziomy szarości) 4 096 Dynamic flat Fielding Wymiary (dł. x szer. x wys.) 43 x 28 x 38 cm Napięcie robocze 110/115/230/240 V AC nominalne Temperatura pracy 10–28 ° C (zalecane 21 ° C) Wilgotność podczas pracy <70% bez kondensacji Możliwości automatyzacji Automatyczny wybór trybu pracy, sterowanie aplikacją, wybierany przez użytkownika lub wywoływany przez protokół Automatyczna realizacja trybu pracy, kontrolowana przez protokół poprzez konfigurację specyficzną dla aplikacji dla obszaru obrazu, źródła oświetlenia, filtra, analizy i raportowania Odtwarzalność pracy 100%, powtarzalność za pomocą protokołów, od przechwytywania obrazu do analizy ilościowej i raportów Autofokus, prekalibrowana ostrość dla dowolnego ustawienia powiększenia lub wysokości próbki Płaski obraz (U. S. patent 5,951,838), dynamiczny, wstępnie skalibrowany i zoptymalizowany dla każdej aplikacji Automatyczna ekspozycja, 2 tryby zdefiniowane przez użytkownika (intensywne lub słabe pasma) Wyposażenie: Standard 302nm UV Lamps 4-żelowy pionowy system elektroforezy, grubość żelu 1,0 mm, moduł towarzyszący, 2 stojaki odlewnicze, 4 ramy odlewnicze, 10-studzienkowe grzebienie, 5 short plates i 5 spacer plates, zbiornik, pokrywa z kablami zasilającymi, zespół elektrod, zapora buforowa |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem, do zewnętrznego utrzymywania stałej temperatury w zamkniętych aparatach z możliwością jednoczesnego ogrzewania niewielkich obiektów w łaźni termostatu zawór odpływowy płynu termostatowego i zdejmowaną kratkę wentylacyjną wyświetlacz multi-LED, który wskazuje rzeczywistą i zadaną wartość temperatury, funkcje ostrzegawcze i funkcje bezpieczeństwa oraz stopień wydajności pompy, regulacja temperatury PID2 z kompensacją wielkości zakłócającej, trójpunktowa kalibracja ATC3, możliwość elektronicznego ustawienia kilku poziomów wydajności wygodna klawiatura do ustawiania funkcji menu system wczesnego ostrzegania (przed obniżeniem poziomu palnych cieczy (FL) w termostacie) nastawne zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury złącze RS232 Zakres temp. roboczej: od -20°C do +200°C Termostabilność: +/- 0,01°C Moc grzania: 2 kW. Maks. natężenie przepływu: 11-16 l/min. Maks. ciśnienie pompy: 0.45 Bar. Wymiary wanny: 150 x 160 x 150 mm ±5mm Poj. łaźni: 4,5 l |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Membranowa pompa próżniowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membranowa pompa próżniowa oraz rozwiązania systemowe z uwzględnieniem kontroli generowanej próżni w konfiguracj z kontrolerem próżni I-300, butelką Woulffa i chłodnicą oraz kolbą odbierającą o pojemności 500ml na wydechu Specyfikacja: wydajność pompowania: 1,8 m3/h Liczba stopni/głowic: 2/2 Próżnia końcowa: 5 mbar ± 2 mbar możliwość pracy z „gaz balastem” Funkcja pracy „EKO” Typ podłączeń: GL 14 Pobór mocy: 180W (tryb oszczędzania energii nr.1- 95W, tryb nr. 2- 60W) Zasilanie 100-240V, 50-60Hz Silnik: prądu stałego, bezszczotkowy Regulacja próżni poprzez elektroniczne sterowanie obrotami pompy sygnałem z kontrolera próżni I-300 lub I-300 Pro Prędkość nominalna 1500 obr/min Poziom hałasu 32-57 dB (A) zależnie od trybu pracy Tłumik hałasu na wylocie Porty komunikacyjne Mini-DIN Klasa bezpieczeństwa IP 34 Zastosowane materiały mające kontakt z próbką: PTFE, FEP, FFKM, PPS Pompa chemicznie odporna Wymiary (szer x wys x głęb): 200 x 321 x 291 mm±5mm Certyfikat bezpieczeństwa CE lub równoważne |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 –Lodówka laboratoryjna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka laboratoryjna chłodzenie grawitacyjne wbudowany agregat chłodniczy korpus izolowany pianką poliuretanową drzwi pełne izolowane - CC 1200 – wymiary CC 1200 wymiary w mm dł. 1200 x gł 700 x wys. 1990 ± 5mm wymiar półki w mm 485 x 510 ilość półek 8 ± 5mm pojemność brutto komory (litry) 1015 praca w otoczeniu oC /RH +15 ... +25 / 60% czynnik chłodniczy -R507 elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem automatyczne odparowanie skroplin (nie dotyczy szaf z agregatem na górze) wnętrze szafy wykonane z blachy aluminiowej korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały 8 półek siatkowych stalowych w kolorze białym z możliwością zmiany wysokości zawieszenia |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 – Zamrażarka niskotemperaturowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka pionowa (szafowa). Pojemność użytkowa komory 350 litrów ±5%. Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C (dokładność nastawy ±1°C). Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze. Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 750mm głębokość 870mm wysokość 1830mm Minimalne wymiary wewnętrzne: szerokość 490mm głębokość 600mm wysokość 1140mm Wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką w kolorze białym. Minimum 3 półki ze stali nierdzewnej. Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. Nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny. Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2 szt.) Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek. Drzwi wewnętrzne z możliwością demontażu bez użycia narzędzi. Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację zamrażarki. Dwukompresorowy, kaskadowy układ chłodzenia. Sterownik mikroprocesorowy. Panel kontrolny z wyświetlaczem LED lub VFD, umiejscowionym poza drzwiami zamrażarki (możliwość podglądu parametrów w trakcie załadunku/rozładunku komory). Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie od ±5°C do ±20°C) zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie) zanieczyszczenia filtra skraplacza. Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (10, 30 lub 60 minut oraz wyciszenie permanentne). Funkcja zliczania czasu pracy komponentów zużywalnych i rekomendowania ich wymiany (przynajmniej 2 komponenty: bateria zasilająca alarm zaniku napięcia oraz silnik wentylatora chłodzącego skraplacz). Automatyczna diagnostyka usterek (tekstowa lub poprzez kody błędów). Funkcja blokady klawiatury. Fabrycznie wykonane 3 porty kablowe (średnica minimum 15mm) oraz bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC. Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz. Maksymalna waga urządzenia 250kg. Dobowe zużycie energii poniżej 6kWh. |  | 1 |  |
| tUwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 –  Analizator tekstury

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prędkość, zakres: 0,1-30 mm/sek Prędkość dokładność; 0,03% przy 5 mm/sek Pozycja, dokładność:±0,02 mm Zasilanie: 110-240 V, 50-60 Hz Cele pomiarowe / zakresy sił: od 5 do 100 kg |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10 –  Elektrody do pomiaru głębokości znieczulenia

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda do pomiaru głębokości znieczulenia działająca w technologii BIS, Dla pacjentów dorosłych, sterylna |  | 80 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11 – Waga analityczna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga analityczna precyzyjna z obciążeniem maksymalnym min. 60/220g i dokładnością 0,01 /0,1 mg, Z wyświetlaczem kolorowym; Wymiarem szalki min. 80 mm; Z wbudowana pamięcią dla otrzymanych pomiarów; Z interfejsem USB oraz z zdalnym dostępem online; Z dodatkową szalką pełną w zestawie |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12  – Spektrofotometr

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr dwuwiązkowy (oddzielne miejsca na kuwetę pomiarową i kuwetę odniesienia) z pulpitem sterowniczym, oprogramowaniem wewnętrznym oraz oprogramowaniem komputerowym (bez komputera): zakres pracy co najmniej od 190-1100 nm szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż 1 nm w zakresie 190-1100 nm wyświetlanie i nastawianie długości fali z krokiem co ±0.1 nm siatka holograficzna LO-RAY-LIGH typu „blazed”, co najmniej 1200 linii/mm dokładność długości fali nie gorsza niż ±0.05 nm Poziom światła rozproszonego nie większy niż 0.01% T (przy 220 nm, NaI) oraz nie większy niż 0.01% (przy 340 nm NaNO2); powtarzalność długości fali nie gorsza niż ±0.1 nm zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej w zakresie -4 do 4 Abs, transmitancja co najmniej w zakresie 0.0-400% dokładność fotometryczna nie gorsza niż ±0,0025 Abs (przy 1.0 Abs) powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0.0001 Abs (przy 1.0 Abs) stabilność linii bazowej nie gorsza niż 0.0003 Abs/h przy 700 nm (po godzinie od włączenia źródła światła) płaskość linii bazowej nie gorsza niż 0.0006 Abs/h w zakresie 190-1100 nm (po godzinie od włączenia źródła światła) poziom szumów nie większy niż 0.00003 Abs detektory: dwie fotodiody krzemowe – jedna dla kuwety pomiarowej, druga dla kuwety referencyjnej wbudowany w przyrząd kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 24 bit dodatkowy rysik do obsługi dotykowego wyświetlacza miejsce na schowanie rysika w obudowie aparatu co najmniej pięć złącz USB szybkość skanowania w zakresie nie mniejszym niż 2 – 29000 nm/min szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej 14500 nm/min lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy możliwość zmiany długości fali przełączenia oraz wyłączenia jednej z lamp w zakresie od 295 do 364 nm (z krokiem co 0,1 nm); wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu monochromator Czerny-Turnera z korekcją aberracji możliwość podłączenia niezależnie komputera, pamięci przenośnej i drukarki uchwyt na dwie kuwety o długości drogi optycznej 10 mm Oprogramowanie zewnętrzne: kompatybilne z systemem operacyjnym Windows sterujące przyrządem posiadające następujące tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny (obliczenia ilościowe), tryb kinetyczny (przebieg w czasie ) pozwalające na obróbkę danych oraz tworzenie raportów (drukowanie i tworzenie własnych szablonów wydruku, wstawianie daty, godziny, tekstu i obiektów rysunkowych) zgodne z GLP/GMP dające możliwość porównywania wielu widm/przetwarzania relatywnego, powiększania i pomniejszania widma, autoskalowania, cofania i powtarzania tych operacji oraz mające możliwość wstawienia komentarza na ekranie widma w trybie spektralnym umożliwiające następujące przekształcenia: pochodne od 1 do 4 rzędu, wygładzanie, odwrotność, pierwiastek kwadratowy, logarytm naturalny, konwersja Abs na %T, przekształcenie wykładnicze, konwersję Kubelka-Munk, interpolacja, działania arytmetyczne na zbiorach danych i na stałych (pomiędzy widmami, pomiędzy widmami i stałymi). w trybie fotometrycznym umożliwiające obliczenia ilościowe na widmach (piki, wartości maksymalne i powierzchnia itp. w określonych przedziałach długości fali), obliczenia z współczynnikiem K, tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych (dopasowywanie funkcji 1, 2 i 3 rzędu, wymuszanie przejścia przez zero), dające możliwość przetwarzania danych fotometrycznych przy użyciu funkcji definiowanych przez użytkownika (+, -, x, ÷, Log i Exp i inne funkcje, włącznie ze współczynnikami) w trybie kinetycznym pozwalające na równoczesne wyświetlanie danych przebiegu w czasie (krzywe i dane pomiarowe), umożliwiające obliczenia kinetyczne dla enzymów, obliczenia Michaelisa-Mentena i tworzenie wykresów (Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, Hanes, Woolf, Eadie-Hofstee), wykresu Dixona oraz wykresu Hilla Wymagania dodatkowe: instrukcja obsługi aparatu i oprogramowania zewnętrznego w języku polskim 2 kuwety kwarcowe z przykrywką o długości drogi optycznej 10 mm i obj. nie większej niż 4,5 ml System do przeprowadzania pomiarów przepływowych wbudowana pompka perystaltyczna objętość celki przepływowej – nie większa niż 420 μl objętość roztworu wymaganego do pomiaru nie większa niż 2 ml długość drogi optycznej 10 mm możliwość odprowadzenia roztworu po pomiarze do ścieków lub zawrócenie do kolbki/zlewki z roztworem badanym (dwa oddzielne przewody) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)