Załącznik nr 1

Zam. 260/2019/PN/DZP

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

I. Nazwa inwestycji:  Budowa punktu czerpania wody dla zabezpieczenia pożarowego Kortowa I-sieć wodociągowa Kortowo I-S001274- budowa nowego odcinka sieci od ul . Oczapowskiego 11 do ul. Kanafojskiego 14 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

II.     Nazwa i kod CPV:

71.32.00.00-7;  45.34.30.00-3.

III. Inwestor	    Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Oczapowskiego 2, 10-759 Olsztyn

IV. Imię i nazwisko osób opracowujących program:

Sporządzający -   Jan Wróblewski

V. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Część opisowa

2. Część informacyjna

- Część Opisowa

Opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektować i wykonać siec wodociągowa przeciwpożarowa z rur PE o średnicy 110mm-160mm z hydrantami ppoż od ul. Oczapowskiego 11 do ul. Kanafojskiego 14, UWM Olsztyn dla osiedla Domów Studenckich zapewniając im wodę przeciwpożarową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budynków mieszkalnych, wraz z kosztorysem .

Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej popż. po uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz jej wykonaniu musi zapewnić prawidłowe ciśnienie w strefie osiedla Domów Studenckich dla hydrantów zewnętrznych.

  - Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostaje wydana w wersji papierowej i elektronicznej w ilości egz. wskazanych poniżej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

  - Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci komunalnej PWiK Olsztyn, uzgodnień, dokumentów itp. niezbędnych do zrealizowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę

  - Zakres dokumentacji projektowej obejmuje :

- Projekt budowlany wykonawczy składający się z części opisowej i rysunkowej, zawierającą rozwiązania, instalacyjne, funkcjonalno - użytkowe, materiałowe, Cześć rysunkowa powinna zawierać rzuty z układem pomieszczeń, przekroje, Projekt wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem ostatecznym projektu budowlanego wykonawczego.

- Projekt budowlany branżowy wykonany zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane zawierający m.in. inwentaryzację techniczną

- Projekt wykonawczy branżowy w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji	technicznych	wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r„ poz. 1129)

- Przedmiary robót - oddzielne opracowanie - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych	wykonania	i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r„ poz. 1129)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót —oddzielne opracowanie z uwzględnieniem podziału szczegółowego określonego w przedmiarach robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Kosztorys inwestorski - wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Zbiorcze Zestawienie Kosztów

- Opracowania należy przekazać Zamawiającemu w:

- 3 egz. - projektu budowlanego branżowego (2 egz. stanowiące załącznik do pozw. na budowę, 1 egz. w segregatorze) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projektu wykonawczego branżowego w wersji papierowej (w tym jeden egz. wpięty do segregatora luzem)

- 2 egz. - przedmiarów robót, specyfikacji technicznych w wersji papierowej;

- 2 egz. - kosztorysów inwestorskich i ZZK w wersji papierowej

- 2 egz. - całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD (kosztorysy inwestorskie na oddzielnym nośniku) dokumentacja w .pdf, .dwg oraz kosztorysy w .ath

- Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa

powinna spełniać wymagania ustawy prawo zamówień publicznych ze                            szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 29 - 3 1 ustawy PZP tj. :

- w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie    dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

- w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji - w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” łącznie z opracowaniem tabeli równoważności dopuszczającej produkty równoważne z jednoczesnym opisem równoważności.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z  zachowaniem należytej staranności.

  - Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.

  - Nadzór	autorski obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994. - Prawo Budowlane.

  - Wykonawcy	przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 ustawy Prawa budowlanego, tj.:

- wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy   dotyczących jej realizacji;

- żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

- wykonywania ich niezgodnie z projektem.

  - Dodatkowo,	w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca  zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

- udziału w komisjach i naradach organizowanych przez zamawiającego,

- udziału w odbiorze końcowym robót,

- udziału w uzgodnieniach o możliwości wprowadzenia rozwiązań  zamiennych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do obecności w miejscu realizacji inwestycji na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem, że daty obecności na budowie będą każdorazowo uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

  - W ramach realizacji projektu wykonawczego sieci wodociągowej ppoż.                 przewidzieć i zrealizować w sposób zapewniający pokrycie całej    powierzchni chronionego osiedla.

  - Roboty wykonawcze wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,      Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

  - Udokumentować po wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej ppoż.     pomiary sprawdzające , uzyskując minimalne parametry wydajności i ciśnienia wody dla poszczególnych hydrantów ppoż. dla całego osiedla DS.-ów przedstawiając do odbioru końcowego.

  - Należy wykonać roboty towarzyszące ogólno-budowlane, jak odtworzenia zieleńców, dróg .chodników , przecisków, przebicia, zamurowania ,uzupełnienia tynków i zabudów ,malowanie miejscowe itp. oraz pomiary z dokumentacja powykonawczą. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

- Część informacyjna

  - przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków  związanych z wykonaniem prac,

  - Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pomięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością ,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.