Tytuł zamówienia: Dostawa zestawu do symulacji trawienia in-vitro do Katedry Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do symulacji trawienia in-vitro Rodzaje prowadzonych miareczkowań Aparat powinien umożliwiać wykonywanie miareczkowań potencjometrycznych w tym: alkacymetrycznych redoksymetrycznych argentometrycznych kompleksometrycznych strąceniowych Woltametrycznych Amperometrycznych Fotometrycznych Konduktometrycznych (opcja dostępna z konduktometrem) Termometrycznych (opcja dostępna z modułem temperaturowym) Wolumetrycznych Karla Fischer’a (opcja dostępna z dodatkowymi akcesoriami) Dozowanie titranta podczas miareczkowania DET – dynamiczne (ze zmienną porcją titranta) MET – monotoniczne (ze stałą porcja titranta) SET – do określonego punktu końcowego (miareczkowanie do dwóch punktów końcowych w jednej analizie) STAT – rzeczywista kontrola dozowania w zależności od aktualnego pH/utrzymywanie pH na stałym poziomie w trakcie analizy Rozpoznawanie punktu końcowego Automatyczne rozpoznawanie do 9 punktów równoważnikowych na krzywej miareczkowania. Możliwość rejestracji kolejno do 9 krzywych miareczkowania w jednej procedurze miareczkowania. | Procedura miareczkowania Możliwość połączenia w jedną procedurę do 99 komend (informacja, mieszanie, pomiar, miareczkowanie, dozowanie) Rejestracja krzywej miareczkowania | Rejestracja do 1000 punktów na krzywej miareczkowania Realizacja pomiarów Aparat wykonuje pomiary: pH z dokładnością 0,001 pH U (mV) z dokładnością 0,1 mV Ipol z dokładnością 0,01 (A Upol z dokładnością 0,1 mV Temperatury z dokładnością 0,1 (C Stężenia z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych Kalibracja elektrod pehametrycznych maksymalnie 9-cio punktowa Dowolne zestawy (wartości) pH buforów używanych do kalibracji. Możliwe wprowadzanie tabeli rozkładu temperaturowego własnych buforów (np. POCH, Labstand). Zapamiętywanie danych kalibracyjnych dla poszczególnych elektrod pehametrycznych. Kalibracja elektrod jonoselektywnych maksymalnie 15-to punktowa Zapamiętywanie krzywej kalibracji dla danej elektrody jonoselektywnej. Realizacja pomiarów technikami: bezpośredniego standardowej addycji standardowej substrakcji Wejścia pomiarowe Wysokoimpedancyjne wejście pomiarowe dla elektrod potencjometrycznych 1 wejście dla polaryzowanej elektrody 1 wejście dla czujnika temperatury 1 wejście do podłączenie elektrody odniesienia 1 wejście do podłączenia kabla z przetwornikiem analogowo-cyfrowym Wbudowane złącze polaryzowanej elektrody do miareczkowań biwoltametrycznych i biamperometrycznych w tym KF Wzmacniacz różnicowy dla pomiarów U i pH Elektroda/y Na wyposażeniu aparatu powinny się znaleźć: - szklana kombinowana elektroda przeznaczona do prowadzenia miareczkowań alkacymetrycznych oraz pomiarów pH w środowisku wodnym. Elektroda powinna posiadać zintegrowany czujnik temperatury klasy Pt1000 oraz separowany kabel do podłączenia - szklana kombinowana elektroda przeznaczona do prowadzenia miareczkowań alkacymetrycznych w środowisku niewodnym, z diafragmą ułatwiającą czyszczenie oraz zintegrowanym kablem połączeniowym Mieszadło Aparat ma możliwość współpracy z mieszadłem magnetycznym i/lub mechanicznym mieszadłem śmigłowym. Na wyposażeniu aparatu powinno się znaleźć mieszadło magnetyczne oraz mechaniczne mieszadło śmigłowe, które powinny być jednocześnie podłączenie do aparatu. System dozowania Napęd zapewniający precyzyjne dozowanie cieczy montowany na jednostce dozującej/biurecie Na wyposażeniu aparatu powinny się znaleźć dwa niezależne napędy dozujące. Ilość kroków na objętość biurety 10 000 kroków dla każdej biurety Najmniejsza dozowana porcja cieczy | 0,2 µl dla biurety 2 ml Współpraca z jednostkami dozującymi Możliwość podłączenia czterech napędów dozujących titrant lub roztwory pomocnicze. Aparat automatycznie odczytuje informacje zawarte w chipie elektronicznym umieszczonym w jednostce dozującej/biurecie oraz rozpoznaje objętość. Jednostka dozująca/biureta Zintegrowana jednostka dozująca z butelką, biuretą szklaną, zaworem i kompletem rurek, wyposażona w końcówką antydyfuzyjną zabezpieczającą przed penetracją roztworu miareczkowanego do wnętrza rurki dozującej. Dostępne jednostki dozujące z biuretami o objętościach: 2, 5, 10, 20 i 50 ml Jednostka dozująca posiada wbudowany elektroniczny chip w którym zapisywane są dane o stosowanym titrancie, stężeniu, mianie, dacie przygotowania, dacie przydatności oraz historii titranta/odczynnika. Jednostka dozująca posiada zintegrowany czterodrożny zawór dozujący. System taki: umożliwia zaciąganie odczynnika z butelki do biurety umożliwia zaciąganie odczynnika do biurety z zewnętrznego zbiornika z odczynnikiem/titrantem (np. ‘worka’ z odczynnikiem w kartonowym opakowaniu MERCK) posiada dwa dowolnie wybieralne porty dozowania umożliwia dozowanie odczynnika z biurety do naczynia do miareczkowania przez dowolny port dozujący umożliwia opróżnianie odczynnika z biurety z powrotem do butelki umożliwia automatyczne opróżnianie i przepłukanie biurety, zabezpieczając przed skutkami krystalizacji odczynników Na wyposażeniu aparatu powinny się znaleźć trzy niezależne jednostki dozujące/biurety o pojemności 20 ml każda. Dodatkowo należy dołączyć komplet wyposażenia zapasowego w formie 1xtłoczek oraz 1xcylinder szklany do jednostki dozującej/biurety o poj. 20 ml Naczynia pomiarowe Na wyposażeniu aparatu powinny się znaleźć dwa naczynia pomiarowe umożliwiające pracę z objętościami 5-70 ml oraz 20-90 ml, wyposażone w zewnętrzny płaszcz z wyprowadzeniem do podłączenia łaźni termostatującej z zamkniętym obiegiem wody. Oprogramowanie Oprogramowanie komputerowe zapewnia sterowanie pracą aparatu do miareczkowania, rejestrację danych pomiarowych, ich graficzną prezentację on-line i rejestrację w bazie danych. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość rozbudowy do wersji, która będzie pozwalała na prowadzenie miareczkowań równoległych. Program dostępny w polskiej wersji językowej Pamięć dla serii próbek Serie próbek w przypadku pracy z podajnikiem do 999 pozycji Współpraca z wagą analityczną Współpraca z dowolnym typem wagi dostępnej na polskim rynku posiadającej port RS 232: Radwag, Mettler, Sartorius, Precisa, Ohaus, Gibertini, Scaltec, AND Zasilanie 220-240 V, 50 Hz, znak zgodności CE Urządzenie połączone ze źródłem zasilania tylko poprzez kabel (nie wymaga pośredniego zasilacza, co zwiększa bezpieczeństwo związane z zagrożeniem elektrycznym) Instrukcja obsługi W języku polskim i w języku angielskim dostarczana podczas instalacji Gwarancja 12 miesięcy z możliwością opcjonalnego przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………...................., dnia ….................

…………………………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)