FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Sprzęt laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Układ umożliwiający przygotowanie, bankowanie próbek oraz hodowlę komórek w warunkach in vitro: |
| 1. | Urządzenie do kontrolowanego podtrzymywania procesów życiowych z wyposażeniem: - Pojemność robocza komory: 160 litrów ±5% - Maksymalne wymiary zewnętrzne (SxGxW): 620x760x910mm - Minimalne wymiary wewnętrzne (SxGxW): 490x520x660mm - Drzwi zewnętrzne pełne. Oddzielnie uszczelnione, szklane drzwi wewnętrzne. - Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych. - Wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią umożliwiającego pasywną dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora. - 4 półki perforowane o wymiarach minimalnych (SxG): 470x450mm. Możliwość zamontowania maksymalnie 10 takich półek. - Niepodlegające demontażowi uchwyty półek wytłoczone bezpośrednio ze ścian komory. - Grzanie płaszczem powietrznym. Cyrkulacja powietrza wspomagana wentylatorem. - Zakres kontroli temperatury: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C - Stabilność temperatury: ±0.1°C - Jednorodność temperatury: ±0.25°C - Zakres kontroli stężenia CO2: 0% do 20% - Stabilność stężenia CO2: ±0.15% - Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95%RH ±5%RH - Sterownik mikroprocesorowy PID wyposażony w funkcję rejestracji temperatury, stężenia CO2, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. - Dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości WVGA 800x480 lub wyższej. - Pomiar stężenia CO2 na zasadzie spektrofotometrii w podczerwieni. Pozbawiony ruchomych elementów, podwójny czujnik IR z funkcją stałej, automatycznej kalibracji zera. - Wbudowana, uruchamiana automatycznie po zamknięciu drzwi inkubatora lampa UV sterylizująca powietrze i wodę w kuwecie nawilżającej. Świetlówka UV niepowodująca powstawania ozonu. Możliwość włączenia lampy na 24 godziny w celu sterylizacji powierzchni w komorze. - Wbudowany system termicznej sterylizacji wnętrza i akcesoriów w temperaturze co najmniej +180°C. - Sterylizacja termiczna uruchamiana bezpieczną kilkuetapową procedurą (brak możliwości przypadkowej aktywacji dedykowanym przyciskiem). - Sterylizacja termiczna wykonywana bez konieczności demontażu i ponownej kalibracji czujników. - Maksymalna temperatura obudowy inkubatora w trakcie sterylizacji termicznej nie może przekraczać 65°C. - Filtr mikrobiologiczny na linii zasilania w CO2 - Sygnalizacja stanów alarmowych: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, długotrwałego otwarcia drzwi, awarii lampy UV, spadku wydajności lampy UV. - Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez użytkownika. - System automatycznej diagnostyki usterek. - Fabrycznie zamontowany port kablowy o średnicy minimum 30mm pozwalający na wprowadzenie zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora. - Zamek elektryczny drzwi z funkcją blokady dostępu przy pomocy hasła. - Maksymalny pobór mocy w trakcie sterylizacji termicznej: 1000kW. - Maksymalny poziom hałasu: 25dB. - Maksymalna waga urządzenia: 80kg. - Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Sprzęt laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Układ umożliwiający przygotowanie, bankowanie próbek oraz hodowlę komórek w warunkach in vitro: |
| 1. | Urządzenie z laminarnym przepływem powietrza, do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych z wyposażeniem: - II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ A2. - Szerokość blatu roboczego ok. 1,5 metra (szerokość wewnętrzna nie mniejsza niż 1170 mm). - Maksymalne wymiary zewnętrzne: a)szerokość 1770 mm b)głębokość 800 mm - Ściany boczne pełne z podciśnieniem wewnątrz. - Obudowa, wnętrze oraz blat roboczy wykonane ze stali nierdzewnej. - Blat roboczy jednoczęściowy. - Zamontowana pod kątem, ręcznie regulowana szyba frontowa. - Wysokość robocza szyby nie mniejsza niż 10”. Całkowity zakres regulacji wysokości od całkowitego opuszczenia do 530 mm lub szerszy. - Pionowy, laminarny strumień powietrza o prędkości nie mniejszej niż 0,3 m/s (prędkość strumienia wlotowego powyżej 0,5 m/s). - Filtry HEPA klasy H14 (skuteczność filtrowania 99,995% dla cząsteczek o wielkości 0,3 µm). - Oświetlenie fluorescencyjne oraz UV. - Dmuchawa napędzana energooszczędnym silnikiem elektronicznie komutowanym. - Automatyczna regulacja prędkości dmuchawy w zależności od poziomu zużycia filtrów. - System wyrównywania ciśnienia powietrza przepływającego przez filtry zapewniający ich równomierne zużywanie na całej powierzchni. - Tryb stand-by. Praca z obniżonym przepływem powietrza przy całkowicie zamkniętej szybie frontowej. - Centralnie umieszczony panel sterowania z wyświetlaczem tekstowym w technologii OLED. - Dedykowane przyciski fizyczne do włączania/wyłączania dmuchawy, światła fluorescencyjnego, światła UV oraz gniazdek elektrycznych w obszarze roboczym. - Możliwość włączania/wyłączania dmuchawy przy pomocy zdefiniowanego przez użytkownika kodu. - Podgląd prędkości wlotowego i laminarnego strumienia powietrza, temperatury w przestrzeni roboczej, całkowitego czasu włączenia dmuchawy i światła UV, zegara czasu rzeczywistego. - Programowanie czasu działania światła UV, światła fluorescencyjnego oraz gniazdek elektrycznych. - Wizualne i akustyczne alarmy informujące o nieprawidłowej prędkości laminarnego strumienia powietrza, nieprawidłowej prędkości dmuchawy, nieprawidłowej wysokości ustawienia szyby frontowej, konieczności wymiany lampy UV. - Wyprowadzenia do podłączenia mediów w ścianach bocznych (po 2 szt. na stronę). - Na prawej ścianie zamontowany zawór gazowy. - 2 gniazdka elektryczne umieszczone na tylnej ścianie obszaru roboczego (po 1 szt. na stronę). Każde gniazdko wyposażone w uchylną osłonę. - Statyw roboczy na nóżkach z możliwością ustawienia przynajmniej 2 wysokości. - Zawór odpływowy w dnie komory. - Filtry i komponenty panelu sterowania dostępne od frontu bez konieczności przemieszczania urządzenia w celu ich wymiany. - Zasilanie 230V, 50Hz. - Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Sprzęt laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Układ umożliwiający przygotowanie, bankowanie próbek oraz hodowlę komórek w warunkach in vitro: |
| 1. | Wirówka stołowa z chłodzeniem: - Siła wirowania rcf 20913 x g (14000 rpm) - Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm - Wysokość dostępu wynosząca 29 cm - Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera - Pobór mocy maksymalnie 1650W - Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora - Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby - Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości - Możliwość instalacji 12 rotorów - Maksymalna pojemność: 4 probówki po 250ml - Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania z łatwym dostępem od frontu wirówki - Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej - Możliwość regulacji temperatury od -9 oC do +40 oC - Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 63,4 cm (+/-1cm) x 55 cm (+/-1cm) x 34,2 cm (+/-1cm) - Waga bez rotora 80kg (+/-1kg) - Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania - Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 35 programów wirowania - Okres gwarancji: min. 36 miesięcy - Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz - Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory „Fast Temp” - Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf - Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego - Funkcja automatycznego wyłączenia i przejścia w stan „stand by” po 8 godzinach bezczynności - Odprowadzanie wilgoci oraz skroplin z komory do tacki umieszczonej u dołu wirówki - Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora - Wirówka musi posiadać wirnik wychylny z czterema okrągłymi pojemnikami o pojemności 250ml, w których mieści się co najmniej 16 probówek typu Falcon o pojemności 50ml. Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki o pojemności od 0,2ml do 250ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3 234 x g (4 200rpm). - W zestawie z wirnikiem wychylnym komplet adapterów na probówki 15ml (4 sztuki) i 50ml (4 sztuki) - Wraz z wirówką musi być dostarczony wirnik stałokątowy z aluminiową pokrywą nie przepuszczającą aerozoli, mieszczący co najmniej 30 probówek o pojemności 1,5/2 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20800 x g (14 000rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywami można sterylizować w autoklawie. |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Sprzęt laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Układ umożliwiający przygotowanie, bankowanie próbek oraz hodowlę komórek w warunkach in vitro: |
| 1. | Termocykler: - musi posiadać aluminiowy termoblok - Termoblok dostosowany do korzystania z pasków, pojedynczych probówek lub płytek (skirted, semi-skirted, unskirted) - Pojemność bloku minimum 96 probówek o pojemności 0,2 ml lub 71 probówek 0,5 ml - Zakres termostatowania (bloku) min. od 4 do 99°C - Musi posiadać funkcję gradientu - Gradient rozłożony na 12 kolumn bloku - Rozpiętość gradientu: min. 1–20°C - Zakres termostatowania gradientu min: 30–99°C - Pokrywa z automatyczną regulacją dociskania probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml, 0,5 ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji - Temperatura pokrywy w zakresie: min. 37–110°C; zapewniająca ochronę termiczną próbek - Dokładność temperatury nie gorsza niż ±0.2°C - Prędkość podgrzewania min. 3°C/s - Prędkość schładzania min. 2°C/s - Możliwość podłączenia instrumentu do lokalnej sieci internetowej - Możliwość utworzenia na urządzeniu harmonogramu prac - Możliwość przesyłania statusów i informacji o zakończonej pracy w formie e-mail - Możliwość podłączenia szeregowego min. trzech urządzeń (podjednostek)- termobloków- z możliwością kontroli ich pracy przez jednostkę sterującą - Możliwość zapisania plików log z przebiegu danej reakcji. Pozwala nam sprawdzić czy proces przebiegał bez zakłóceń - Funkcja Stand-by, zmniejszająca zużycie energii - Posiada tryby pracy: szybki (Fast), standardowy (Standard) oraz bezpieczny (Safe), aby chronić czułe temperaturowo próby - Dostępna technologia grzewcza bloku: elementy Peltier, Triple Circuit Technology lub równoważna - Homogeniczność rozkładu temperatur bloku nie gorsza niż: 20–72°C: ±0.3°C, 90°C: ±0.4°C - Urządzenie wyposażone w co najmniej 2 porty USB - Możliwość eksportu danych w formie plików PDF i łatwego przenoszenia informacji pomiędzy termocyklerami - Łatwy transfer programów z instrumentu na PC - Wymiary urządzenia nieprzekraczające 25 x 42 x 33 cm (S x G x W) - Waga całkowita: max. 11 kg - Zużycie energii nie większe niż 700W - Funkcja auto przywracania systemu w razie spadków napięcia - Możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN, tworzenie nowych użytkowników z ograniczonymi prawami - Maksymalna głośność nie większa niż 40 dB(A) - Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Sprzęt laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Układ umożliwiający przygotowanie, bankowanie próbek oraz hodowlę komórek w warunkach in vitro: |
| 1. | Mikrowirówka: - Maks. prędkość nie mniej niż 13500 obr./min - Maks. względna siła wirowania nie mniej niż 12 300 x g - Maks. pojemność: 12 x 1,5 ml/2,0 ml - Nastaw czasu w zakresie 1-30 (min) - Opcja krótkotrwałego wirowania - Czas przyspieszenia do maksymalnej prędkości nie więcej niż 12 sekund - Czas hamowania z maksymalnej prędkości nie większej niż 16 sekund - Maks. poziom hałasu nie większy niż 60 (dBA) - Pobór mocy 125W +/- 10% - Waga nie większa niż 4,5 kg - Wymiary maksymalne (SxGxW): 210 x 245 x 145 mm - Silnik bezobsługowy, bezszczotkowy, indukcyjny - Automatyczne przeliczanie RPM/RCF Automatyczne zablokowanie pokrywy w przypadku wirowania - Wszystkie przyciski membranowe, odporne na zalanie, łatwe w czyszczeniu - Wyświetlacz typu LCD, podświetlony. Wyposażenie: - wirnik 24 x 1,5 ml/2,0 ml wykorzystujący maks. Prędkość wirówki, autoklawowalny, z pokrywą aerozoloszczelną, z ponumerowanymi miejscami - 12 wkładek redukcyjnych na probówki 0,5ml - 12 wkładek redukcyjnych na probówki 0,2ml - wirnik do probówek PCR na 4 paski 8 x 0.2 ml, maks. prędkość 6000 obr./min. (1850 x g) - System automatycznie wykrywający nieprawidłowości podczas wirowania: przekroczenie dozwolonej prędkości, temperatury lub ciężaru; alarm dźwiękowy. - Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Sprzęt laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Układ umożliwiający przygotowanie, bankowanie próbek oraz hodowlę komórek w warunkach in vitro: |
| 1. | Stacjonarny miernik pH, potencjału oksydoredukcyjnego i temperatury: - pH: zakres pomiaru co najmniej od 2,000 do 20,000 - rozdzielczość wybierana 0,1/0,01/0,001, w tym zakresy pomiarowe dla poszczególnych rozdzielczości: a) zakres -2,0 do 20,0pH dla rozdzielczości 0,1pH b) zakres -2,00 do 20,00pH dla rozdzielczości 0,01pH c) zakres -2,000 do 19,999pH dla rozdzielczości 0,001pH - dokładność nie gorsza niż ± 0,005 - Potencjał oksydoredukcyjny: zakres pomiaru co najmniej od 1200,0 do +1200,0 mV dla rozdzielczości 0,1, - 2500 do +2500 mV dla rozdzielczości 1, dokładność nie gorsza niż ± 0,3 mV Temperatura pomiaru: - zakres co najmniej dla trybu auto: -5,0 ... +105,0 °C, dla trybu ręcznego: -25 ... +130 °C °C - rozdzielczość nie gorsza niż 0,1 °C - dokładność nie gorsza niż ± 0,2 °C - kompensacja automatyczna i manualna - Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy typu LCD: pH, potencjał oksydoredukcyjny, temperatura, wskaźnik stanu elektrody i czasu informującego o konieczności rekalibracji, wskaźnik niskiego poziomu baterii - Kalibracja: ręczna i automatyczna, 1-5-punktowa - Automatyczne rozpoznawanie buforów typu NIST/DIN 19266 -Akceptacja buforów typu : BDH Prolabo® TITRINORM® buffers at 25 °C: 4,00 / 6,98 / 9,94 NIST/DIN 19266 (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54) Technicznych buforów at 25 °C: 4,00 / 7,00 / 10,00 - Ustawiany interwał kalibracji, w zakresie nie gorszym niż 1 do 100 dni - Klawiatura membranowa - Pamięć danych – min. 1000 wyników - Funkcje GLP - Funkcja samowyłączania przy bezczynności w regulowanym zakresie 10minut do 24 h - Funkcje autodiagnostyczne: kontrola dryftu, kontrola elektrody. kontrola terminu kolejnej kalibracji - Automatyczne zbieranie wyników – możliwe interwały 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min - Interfejs USB do komunikacji z PC i aktualizacji oprogramowania miernika - Wymiary urządzenia pomiarowego: podstawa nie większa niż 240 x 190 mm - Praca w zakresie temperatury otoczenia min. -10 do 55 °C - Stopień ochrony IP 43 - Zasilanie: zasilacz sieciowy (230V, 50Hz), dodatkowo: możliwość pracy na bateriach(4 x AA)/akumulatorach, urządzenie powinno posiadać wskaźnik zużycia baterii i funkcję oszczędzania energii - Praca na bateriach bez podświetlania ekranu 1000h - Praca na bateriach z podświetlaniem ekranu 150h Wyposażenie: - Elektroda pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury (złącze BNC oraz bananowe do czujnika temp., kabel 1m, korpus szklany - Statyw do elektrod - Zestaw startowy buforów 4,00 i 7,00 pH Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Sprzęt laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa: - Konstrukcja pionowa, szafowa. - Użyteczna pojemność komory: minimum 750 litrów. - Zakres nastawy temperatury od -40°C do -86°C. - Wnętrze i półki wykonane z niepowlekanej stali nierdzewnej. -W wyposażeniu 3 półki dzielące komorę na 4 poziomy przechowywania. - Dodatkowe drzwiczki wewnętrzne ograniczające wymianę powietrza w trakcie załadunku/rozładunku komory (4 szt. – po jednej na każdy poziom przechowywania). - Drzwi wewnętrzne z zamknięciem magnetycznym. - Izolacja termiczna wykorzystująca panele próżniowe VIP. -Dwa niezależne układy chłodzenia. W przypadku awarii jednego z kompresorów, drugi sprawny kompresor powinien zapewnić podtrzymanie bezpiecznej temperatury roboczej na poziomie co najmniej -70°C aż do czasu usunięcia usterki. - Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze (HC). - Panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem typu LCD. - Sterownik z funkcją rejestrowania parametrów pracy i zdarzeń alarmowych. - Możliwość podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu oraz przesyłania ich na pamięć typu pendrive podłączoną do zintegrowanego z panelem sterowania portu USB. - Blokada panelu sterowania przed dostępem przez osoby niepowołane. Możliwość tworzenia chronionych indywidualnymi kodami kont użytkowników (dla minimum 6 osób). - Wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmowa: a)braku zasilania b)zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury c)awarii czujników temperatury d)otwartych drzwi e)przegrzania elementów układu chłodzenia f)wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy g)zanieczyszczenia filtra skraplacza h)zbyt wysokiej temperatury otoczenia - Styki bezpotencjałowe i port RS485 pozwalające na podłączenie urządzenia do zewnętrznych systemów monitorowania. - Zintegrowany z klamką drzwi zamek na klucz. - Ogrzewany port wyrównywania ciśnień ułatwiający częste otwieranie drzwi. - Ogrzewanie uszczelek drzwi zewnętrznych przeciwdziałające przyrastaniu lodu. - Fabrycznie wykonane 3 przepusty kablowe do wprowadzania dodatkowych przyrządów pomiarowych. - Wbudowana w drzwi zewnętrzne przegroda na dokumenty w formacie A4. - Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)