Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 395/2019/PN/DZP

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Wykonanie studia nagrań tj. modernizacja pomieszczeń 301, 302, 303 w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Realizacja  Studia  Nagrań  w salach  należących do  Instytutu   Muzyki   (III  piętro).

Sale  Instytutu  Muzyki(przed  remontem modernizacją)

- - magazyn instrumentów

- – wypożyczalnia  instrumentów

- -  sala dydaktyczna  do prowadzenia zajęć z zakresu teorii  muzyki

Sale  Instytutu  Muzyki ( po  modernizacji)

- pomieszczenie  nagrań wokalnych  i lektorskich

- reżyserka  studia  nagrań

- pomieszczenie  nagrań  zespołów muzycznych  tzw. ”live room”

Sala 301

Opis:

Pomieszczenie  wykonać  zgodnie  ze standardami  akustycznymi  pomieszczeń  dla nagrań wokalnych oraz lektorskich.  Pomieszczenie  wykonane  z materiałów  maksymalnie  chłonących  dzwięki  o różnej  charakterystyce  częstotliwości.

Zastosowane  materiały  pozwalające  na  skrócenie czasu  pogłosu  do  minimum.

Realizacja  :

-wymiana drzwi  na dźwiękochłonne

- zastosowanie  materiałów  maksymalnie  chłonących dzwięk

- uszczelnienie  akustyczne okien

Sala 302

Opis:

Reżyserka to pomieszczenie  o wyjątkowym  projekcie  akustycznym, mały czas  pogłosu dla  reżyserii służących  do miksowania  i masteringu  muzyki  rozrywkowej.

Realizacja

- wygłuszenie  reżyserki  studia nagrań  z zaleceniami  przyjętymi dla miejsc o  tym przeznaczeniu  tj. krótki  czas pogłosu

- wykonanie  absorberów  i dyfuzorów dla tego pomieszczenia

-wykonanie instalacji elektrycznej  dla urządzeń  studyjnych

- Przebicie ścian  w dwóch kierunkach  między salami 301/302  oraz  302/303

- jeno ze ścian  należy wyposażyć w okno  o kątowym  ustawieniu

Sala  303

Opis:

Pomieszczenie  przeznaczone  do nagrywania  wszelkich  instrumentów  akustycznych, w tym  zespołów  muzyki rozrywkowej  nagrywanych „live”   Sala powinna  posiadać  część  refleksyjną  i część absorpcyjną

Dzięki czemu   dźwięk  ulegający  rozproszeniu  pozostaje  pod kontrolą.

Ściany pokryte  specjalnymi elementami   akustycznymi o wysokim  współczynniku rozpraszania

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Opracował: mgr inż. Jerzy Ossowski