OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Wykonanie i montaż mebli w sali ćwiczeń Katedry Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Stelaż typu C spawany z profilu 60x40 mm (spawy wygładzone) i malowany proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową, wyposażony w stopki regulacyjne w zakresie 40mm. Szafki wykonane w całości z płyty meblowej melaminowanej grubości 18 mm, wszystkie zewnętrzne krawędzie oklejone na gorąco doklejką PCV 2mm. Zawiasy puszkowe z tłumikiem. Uchwyty metalowe 128 mm, łuk płaski. Pojemniki szuflad typu Metabox. Kolorystyka jasny szary, kolor frontów i blatów do uzgodnienia Stół laboratoryjny przyścienny 3000x600x900 mm (2 szt.): konstrukcja nośna podstawowa rama C blat z laminatu HPL typu postforming szt.1 szafki podblatowe o wymiarach: 400x500x620mm z drzwiczkami i szufladą szt.2 Stół laboratoryjny ze zlewem 3000x1200x900 (1 szt.) w składzie: konstrukcja nośna podstawowa rama C blat z laminatu HPL typu postforming z nałożonym zlewem ze stali nierdzewnej i baterią c.z woda szt.1 szafki podblatowe (5 szt) o wymiarach: - 600x500x620 z drzwiczkami (zlewozmywakowa)- szt.1, - 400x500x620 z drzwiczkami i szufladą -szt.4 Stół laboratoryjny 3000x1200x900mm z m-cem dla prowadzącego (1 szt.) w składzie: konstrukcja nośna podstawowa rama C blat z laminatu HPL typu postforming szafki podblatowe o wymiarach: - 400x500x620 mm z drzwiczkami i szufladą szt.4 - 400x500x620 mm z 4 szufladami szt.1 Szafka zlewozmywakowa 1200x700x900 mm na cokole metalowym z blatem i 2x miska ze stali nierdzewnej i bateria c.z.woda (1 szt.) Szafki wiszące z 2x drzwiczkami i półką o wymiarze: 900x350x720mm (2 szt.) Szafa na cokole metalowym z 2x drzwiami i 4x półką 900x500x2000 mm (2 szt.) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów, przygotowania rysunku mebli i zaprezentowania próbek materiałów do akceptacji zamawiającego. Okres gwarancji: 36 miesięcy. Zamawiający wymaga wystawienia oddzielnych faktur za każdy samodzielny element zestawu. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część nr 2. Wykonanie i montaż mebli w Katedrze Histologii i Embriologii.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Stół laboratoryjny narożny o wymiarach 3650 x 2800 mm, szerokość blatu 750, wysokość 900 mm o następującej konfiguracji (1szt.): Stelaż stołu 1500 mm - 1 szt. Nogi stelaża typu H (wzmocniony profil typu C) wykonanie z profilu zamkniętego o wymiarach min. 60x40x1.5 mm, malowany proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową, wyposażone w stopki regulacyjne w zakresie 40mm. Górne łączniki poprzeczne (podpierające blat na całym obwodzie) z ceownika min. 60x40x3 mm z odpowiednimi łącznikami. Dolny łącznik z ceownika min. 60x40x3 mm. Maskownica wykonana z płyty obustronnie laminowanej zakrywająca tył. Stelaż stołu 1800 mm - 1 szt. Nogi stelaża typu H (wzmocniony profil typu C) wykonanie z profilu zamkniętego o wymiarach min. 60x40x1.5 mm, malowany proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową, wyposażone w stopki regulacyjne w zakresie 40mm. Górne łączniki poprzeczne (podpierające blat na całym obwodzie) z ceownika min. 60x40x3 mm z odpowiednimi łącznikami. Dolny łącznik z ceownika min. 60x40x3 mm. Maskownica wykonana z płyty obustronnie laminowanej zakrywająca tył. Stelaż stołu 1150 mm - 1 szt. Nogi stelaża typu H (wzmocniony profil typu C) wykonanie z profilu zamkniętego o wymiarach min. 60x40x1.5 mm, malowany proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową, wyposażone w stopki regulacyjne w zakresie 40mm. Górne łączniki poprzeczne (podpierające blat na całym obwodzie) z ceownika min. 60x40x3 mm z odpowiednimi łącznikami. Dolny łącznik z ceownika min. 60x40x3 mm. Maskownica wykonana z płyty obustronnie laminowanej zakrywająca tył. Szafka zlewozmywakowa podwieszana - 1 szt. Zamontowana w stelażu o szerokości 1150 mm. Wykonana w całości z płyty meblowej melaminowanej grubości 18 mm, wszystkie zewnętrzne krawędzie oklejone PCV 2mm. Zawiasy puszkowe z tłumikiem. Uchwyty metalowe 128 mm, łuk płaski. Zlew jednokomorowy z ociekaczem w konglomeratu granitowego, bateria wysoka chromowana. Szafka jezdna z 4 szufladami 500x500x700 mm - 2 szt. Materiał szafki: płyta laminowana 18 mm. Widoczne krawędzie oklejone PVC 2 mm. Wyposażona w bezśladowe koła. Pojemniki szuflad typu Metabox. Uchwyty metalowe 128 mm, łuk płaski. Blat z laminatu HPL typu postforming grubości 38 mm, w miejscu kontaktu ze ścianą blat należy zaopatrzyć w maskownicę wykonaną z płyty wiórowej laminowanej o wysokości 100mm, oklejone PVC 2 mm Szafka wisząca o wymiarach 1200x700x300 mm - 6 szt. Dwudrzwiowa. Wykonana w całości z płyty meblowej melaminowanej grubości 18 mm, wszystkie zewnętrzne krawędzie oklejone PCV 2mm. Zawiasy puszkowe z tłumikiem. Uchwyty metalowe 128 mm, łuk płaski. Półka wisząca o wymiarach 2400x250 mm – 1szt. Wykonana z płyty meblowej melaminowanej grubości 18 mm, wszystkie zewnętrzne krawędzie oklejone PCV 2mm. Od strony ściany element masujący w postaci płyty 18 mm o wymiarach 2400x 250mm. Maskownica chroniąca ścianę przed uszkodzeniem 1750x700 mm – 1szt. Wykonana z płyty meblowej melaminowanej grubości 18 mm, wszystkie zewnętrzne krawędzie oklejone PCV 2mm Stół aparaturowy o wymiarach 800x1000mm, h=600mm – 1 szt. Stelaż stołu typu A wykonany z profilu zamkniętego o wymiarach min. 40x40x1.5 mm, wyposażony w stopki regulacyjne w zakresie 40mm, wzmocnienia dolne, malowany proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową. Blat z konglomeratu o grubości 20 mm. Nośność stołu 200 kg Stół przyścienny ze ściętym narożnikiem dł. 2800mm, szerokość blatu 750 mm, wysokość 750 mm o następującej konfiguracji (1szt.): Stelaż stołu 1200 mm – 1 szt. Nogi stelaża typu H (wzmocniony profil typu C) wykonanie z profilu zamkniętego o wymiarach min. 60x40x1.5 mm, malowany proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową, wyposażone w stopki regulacyjne w zakresie 40mm. Górne łączniki poprzeczne (podpierające blat na całym obwodzie) z ceownika min. 60x40x3 mm z odpowiednimi łącznikami. Dolny łącznik z ceownika min. 60x40x3 mm. Maskownica wykonana z płyty obustronnie laminowanej zakrywająca tył. Łatwo demontowana. Stelaż stołu 900 mm – 1 szt. Nogi stelaża typu H (wzmocniony profil typu C) wykonanie z profilu zamkniętego o wymiarach min. 60x40x1.5 mm, malowany proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową, wyposażone w stopki regulacyjne w zakresie 40mm. Górne łączniki poprzeczne (podpierające blat na całym obwodzie) z ceownika min. 60x40x3 mm z odpowiednimi łącznikami. Dolny łącznik z ceownika min. 60x40x3 mm. Maskownica wykonana z płyty obustronnie laminowanej zakrywająca tył. Łatwo demontowana. Stelaż końcowy ścięty 45o prawy (pozwalający na uzyskanie efektu „ściętego narożnika) 750 mm – 1 szt. Nogi stelaża typu H (wzmocniony profil typu C) wykonanie z profilu zamkniętego o wymiarach min. 60x40x1.5 mm, malowany proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową, wyposażone w stopki regulacyjne w zakresie 40mm. Górne łączniki poprzeczne (podpierające blat na całym obwodzie) z ceownika min. 60x40x3 mm z odpowiednimi łącznikami. Dolny łącznik z ceownika min. 60x40x3 mm. W/w stelaże winny mieć po jednej wspólnej nodze – stelaże połączone. Szafla narożna z drzwiczkami - 1 szt. Pod stelażem końcowym, ściętym. Wykonana w całości z płyty meblowej melaminowanej grubości 18 mm, wszystkie zewnętrzne krawędzie oklejone PCV 2mm. Zawiasy puszkowe z tłumikiem. Uchwyty metalowe 128 mm, łuk płaski. Szafka jezdna z 3 szufladami 500x500x600 mm - 2 szt. Materiał szafki: płyta laminowana 18 mm. Widoczne krawędzie oklejone PVC 2 mm. Wyposażona w bezśladowe koła. Pojemniki szuflad typu Metabox. Uchwyty metalowe 128 mm, łuk płaski. Blat z laminatu HPL typu postforming grubości 38 mm, w miejscu kontaktu ze ścianą blat należy zaopatrzyć w maskownicę wykonaną z płyty wiórowej laminowanej o wysokości 100mm, oklejone PVC 2 mm, ścięcie z prawej strony od 750 do 200 mm, Stół przyścienny dł. 3000mm, szerokość blatu 420 mm, wysokość 950 mm o następującej konfiguracji (1szt.): Stelaż stołu 1000 mm – 3 szt. Nogi stelaża typu A wykonanie z profilu zamkniętego o wymiarach min. 30x30x1.5 mm, malowany proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową, wyposażone w stopki regulacyjne w zakresie 40mm. Blat podparty na całym obwodzie stelaża. Stelaże winny mieć po jednej wspólnej nodze – stelaże połączone. Szafka z szufladami 900 mm – 1 szt. Materiał szafki: płyta laminowana 18 mm. Widoczne krawędzie oklejone PVC 2 mm. Szuflady typu metabox (4 sztuki, L=350). Uchwyty metalowe 128 mm, łuk płaski. Maskownica 1050 mm – 2 szt. Umieszczone z przodu szafki, zlicowane z szufladami, płyta laminowana 18 mm w kolorze drzwiczek. Widoczne krawędzie oklejone PVC 2 mm. Łatwy demontaż do konserwacji urządzeń umieszczonych za maskownicą Blat z laminatu HPL typu postforming grubości 38 mm, w miejscu kontaktu ze ścianą blat należy zaopatrzyć w maskownicę wykonaną z płyty wiórowej laminowanej o wysokości 100mm, oklejone PVC 2 mm. Szafka stojąca z 6 szufladami 950x700x600 mm (h) - 1 szt. Materiał szafki: płyta laminowana 18 mm. Widoczne krawędzie oklejone PVC 2 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z dociągiem, pełne wysunięcie, dł. 500 mm, dopuszczalne obciążenie 30 kg. Uchwyty metalowe 128 mm, łuk płaski. Szuflady w dwóch rzędach. Nóżki – ślizg z tworzywa sztucznego. Blat typu Durcon z podwyższonym obrzeżem ze zlewem jednokomorowy Durcon umieszczony po lewej stronie stołu, bateria laboratoryjna wody ciepła/zimna woda – 1 szt. Do zamontowania na istniejącym stelażu typu C (wymiana uszkodzonego zlewu na nowy) Kolorystyka – stelaże, uchwyty i profile stalowe – szare, boki szafek – szare, drzwiczek do ustalenia (np. niebieski lub drewnopodobne). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów, przygotowania rysunku mebli i zaprezentowania próbek materiałów do akceptacji Zamawiającego. Okres gwarancji: 36 miesięcy. Zamawiający wymaga wystawienia oddzielnych faktur za każdy samodzielny element zestawu. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |