PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

I. Nazwa inwestycji: 	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Katedry Technologii Materiałów i Maszyn Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

II. Adres inwestycji		ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn

III. Nazwa i kod CPV:

- 71.32.00.00-7;  45.34.30.00-0.

IV. Inwestor			Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Oczapowskiego 2, 10-759 Olsztyn

V. Imię i nazwisko osób opracowujących program:

Krzysztof Dutka

VI. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Część opisowa

2. Część informacyjna

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI					3

1.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA					3

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO			3

1.3. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE					4

1.3.1. Przeznaczenie i sposób użytkowania							4

1.3.2. Podstawowe parametry projektowanego obiektu					4

1.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		5

1.4.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych			5

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI					8

1.6.  ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH			8

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA								9

2.1. FINANSOWANIE INWESTYCJI							9

2.2. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PROJEKTÓW

I UZGODNIEŃ									9

# 2.3. PRZEPISY PRAWNE									10

PLAN SYTUACYJNY									11

SZKIC OBIEKTU										12

1. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI

1.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Katedry Technologii Materiałów i Maszyn Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie;

2)	roboty instalacyjne i budowlane niezbędne do wykonania modernizacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Katedry Technologii Materiałów i Maszyn Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie;.

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek znajduje się przy ul. Oczapowskiego 11 w Olsztynie (Kortowo). Obiekt użytkowany do celów dydaktyczno – naukowych.

1.3. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.3.1. Przeznaczenie i sposób użytkowania

Zasadniczym przeznaczeniem budynku są cele dydaktyczno - naukowe.

1.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.4.1. Roboty wykonawcze wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

1.4.2. Należy wykonać roboty towarzyszące ogólno-budowlane, jak: przebicia, zamurowania, uzupełnienia tynków i zabudów, malowanie miejscowe itp. oraz pomiary z dokumentacją powykonawczą.

1.4.3. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

1.4.4. Wykonawca zobowiązuje się do obecności w miejscu realizacji inwestycji na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem, że daty obecności na budowie będą każdorazowo uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

1.5.1. Dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy winny być opracowane zgodnie z § 4.2 i § 12 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że zostaje wydana w wersji papierowej i elektronicznej w ilości egz. wskazanych poniżej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

1.5.3. Uzyskanie uzgodnień, dokumentów itp. niezbędnych do zrealizowania dokumentacji projektowej.

1.5.4. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje :

- Projekt budowlany wykonawczy składający się z części opisowej i rysunkowej, zawierającą rozwiązania, instalacyjne, funkcjonalno - użytkowe, materiałowe, Cześć rysunkowa powinna zawierać rzuty z układem pomieszczeń, przekroje, Projekt wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem ostatecznym projektu budowlanego wykonawczego.

- Projekt budowlany branżowy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane zawierający m.in. inwentaryzację techniczną

- Projekt wykonawczy branżowy w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Przedmiary robót – oddzielne opracowanie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – oddzielne opracowanie z uwzględnieniem podziału szczegółowego określonego w przedmiarach robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego z dnia 02.09.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Kosztorys inwestorski – wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Zbiorcze Zestawienie Kosztów

- Opracowania należy przekazać Zamawiającemu w:

- 3 egz. – projektu budowlanego branżowego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projektu wykonawczego branżowego w wersji papierowej (w tym jeden egz. wpięty do segregatora luzem)

- 2 egz. – przedmiarów robót, specyfikacji technicznych w wersji papierowej;

- 2 egz. – kosztorysów inwestorskich  i ZZK w wersji papierowej

- 2 egz. - całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD  (kosztorysy inwestorskie na oddzielnym nośniku) dokumentacja w .pdf, .dwg oraz kosztorysy w .ath

- Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania ustawy prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 29  - 31  ustawy PZP tj.  :

  - w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

  - w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji – w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” łącznie z opracowaniem tabeli równoważności dopuszczającej produkty równoważne z jednoczesnym opisem równoważności.

1.5.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności.

1.5.6. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.

1.5.7. Nadzór autorski  obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994. – Prawo Budowlane.

1.5.8. Wykonawcy przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 ustawy Prawa budowlanego, tj.:

- wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

- żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

- wykonywania ich niezgodnie z projektem.

1.5.9. Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

- udziału w komisjach i naradach organizowanych przez zamawiającego,

- udziału w odbiorze końcowym robót,

- udziału w uzgodnieniach o możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

1.6.  ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH

Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje modernizację klimatyzacji i wentylacji w salach KTMiM w budynku WNT przy ul. Oczapowskiego 11 B, C, E:

1/. Laboratorium C8 – dostawa i montaż ramienia odciągu stanowiskowego spalin 
i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 160mm, 
z wentylatorem promieniowym lub dachowym o wydajności nominalnej 1100m3/h do pracy ciągłej, z tłumikiem, wyrzutem spalin ponad dach. Ramię o zasięgu ok. 3mb. Wyciągowe przemysłowe z konstrukcją do pracy w warunkach ciężkich z zewnętrznymi siłownikami gazowymi, z ssawką z blachy aluminiowej odpornej na warunki warsztatowe. Włączanie 
i wyłączanie urządzenia z zabezpieczeniem termicznym silnika elektrycznego w hermetycznej obudowie wraz z zasilaniem elektrycznym całego zestawu.

- Dostawa przejezdnego zestawu wentylacyjnego do odciągu gazów spawalniczych 
o wydajności ok. 1000m3/h, podciśnienie min. 1500Pa, przestawne ramię o długości 2m, poziom hałasu max. do 60dB – 1 kpl.;

2/. Sala komputerowa nr E28 oraz E31 – dobór, dostawa i montaż dwóch kompletnych klimatyzatorów, dla zapewnienia wymagań pracy dla urządzeń, sprzętu i ludzi w obu salach audytoryjnych:

- nr E28, w której znajduje się 11 stanowisk komputerowych,

- nr E31, w której znajduje się 13 stanowisk komputerowych.

Należy dokonać doboru klimatyzatorów jako ścienne grzejąco-chłodzące o mocy chłodu min. 5 kW na pomieszczenie, zapewniając temperaturę ok. 200C. Jednostki zewnętrzne do zamontowania na zewnątrz budynku w miejsce starych/ do demontażu i utylizacji/, 
z okablowaniem między jednostkowym. Zasilanie z najbliższej tablicy elektrycznej na korytarzu. Odprowadzenie skroplin z tacy do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej 
z wykonaniem zasyfonowania. Wykorzystać do przeciągania przewodów istniejące przestrzenie podsufitowe i zabudowy ciągów instalacyjnych w budynku w uzgodnieniu 
z Inwestorem. Mocować jednostkę zewnętrzną na stelażu z profili systemowych min. 0,5m nad ziemią.

Wymagania: klimatyzator do pracy całorocznej, niezależna praca w pomieszczeniu typu inwertor, pompa ciepła, filtry do czyszczenia powietrza, programowanie czasowe, zapamiętywanie nastaw, sterowanie zdalne pilotem, wyświetlacz o aktualnych nastawach na jednostce wewnętrznej, instrukcja w języku polskim. Gwarancja niezawodności: min. 24 miesiące z przeglądami serwisowymi w cenie urządzenia. Dokonać montażu wg DTR Producenta urządzeń i dokonać docelowego rozruchu, przeszkolić w ich obsłudze użytkownika.

3/. Sala B11 – zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji sprężonego powietrza 
w części C poprzez ułożenie nowego odcinka instalacji o długości ok. 35mb z rury stalowej ½” z pom. C3 do B11, zakończając dwoma zaworami odbiorczymi. Wykorzystać do przeciągania przewodów istniejące przestrzenie podsufitowe i zabudowy ciągów instalacyjnych w części B i C budynku.

4/. Poprawa działania wentylacji w WC przy pomieszczeniach C6 i C8.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. FINANSOWANIE INWESTYCJI

Finasowanie ze środków własnych UWM w Olsztynie.

# 2.2. PRZEPISY PRAWNE

# Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.